# Ni-Mn-Ga-V高温形状记忆合金研究（英文）

### 论文摘要

采用光学显微镜、X射线衍射仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜以及压缩力学试验机系统的研究了钒元素对(Ni56Mn25Ga19)100-xVx （x=0, 1, 3）（at%）高温形状记忆合金性能的影响。结果表明,由于钒取代方法的不同,本研究合金的组织结构和某些性能与已报导的Ni56Mn25Ga19-xVx合金差异较大。未掺杂钒元素时,试验合金由单相非调制四方结构马氏体构成,当钒含量为1at%和3at%时,合金由四方结构马氏体和竹叶状γ相构成。随着钒含量的增加,γ相的数量增多,但其尺寸和形状保持不变。钒掺杂改善合金的力学性能和形状记忆效应。(Ni56Mn25Ga19)99V1合金变形10%后加热,可以得到6.7%的可逆应变。

### 论文目录

- 1 Experiment

- 3 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张明,张欣,刘庆锁

关键词: 高温形状记忆合金,合金,形状记忆效应,马氏体相变

来源: 稀有金属材料与工程 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 天津理工大学

基金: National Natural Science Foundation of China(51601126)

分类号: TG139.6

页码: 2794-2798

总页数: 5

文件大小: 1609K

下载量: 102

### 相关论文文献

- [1].探索形状记忆合金在开关元件领域中的应用[J]. 中国标准化 2019(S1)

- [2].双边约束下形状记忆合金梁的全局动力学分析[J]. 纺织高校基础科学学报 2019(04)

- [3].基于形状记忆合金的无电力智能散热装置[J]. 节能 2020(04)

- [4].开方形孔对形状记忆合金板力学性能影响研究[J]. 吉林建筑大学学报 2020(03)

- [5].形状记忆合金的应用现状综述[J]. 天津理工大学学报 2020(04)

- [6].非对称结构形状记忆合金梁模型的混沌运动[J]. 纺织高校基础科学学报 2020(03)

- [7].神奇的织物——形状记忆合金在织物中的应用[J]. 当代化工研究 2019(03)

- [8].形状记忆合金:变回最初的“自己”[J]. 广州化工 2019(08)

- [9].形状记忆合金[J]. 科技视界 2019(13)

- [10].形状记忆合金形变细晶方法及其研究进展[J]. 自动化与仪器仪表 2019(09)

- [11].热致和磁致形状记忆合金循环变形和疲劳行为研究[J]. 力学进展 2018(00)

- [12].铜基形状记忆合金专利技术分析[J]. 中国科技信息 2018(11)

- [13].形状记忆合金智能沥青路面的变形特性研究[J]. 华东交通大学学报 2018(04)

- [14].形状记忆合金及其应用[J]. 世界有色金属 2018(18)

- [15].形状记忆合金及其应用研究进展[J]. 铸造技术 2017(02)

- [16].定向凝固铁磁形状记忆合金力-磁耦合各向异性特性研究[J]. 功能材料 2017(03)

- [17].镁基形状记忆合金[J]. 金属功能材料 2017(02)

- [18].基于形状记忆合金的结构裂缝自修复研究[J]. 中国工程咨询 2015(08)

- [19].用形状记忆合金弹簧驱动装置设计分离装置[J]. 金属材料与冶金工程 2015(04)

- [20].神奇的“形状记忆合金”[J]. 天津冶金 2016(02)

- [21].磁控形状记忆合金伸缩作动器设计及参数分析[J]. 科技创新导报 2014(36)

- [22].制作形状记忆合金服装的设想[J]. 中小学实验与装备 2008(04)

- [23].为什么记忆金属拥有记忆能力?[J]. 科学世界 2017(08)

- [24].神奇的形状记忆合金[J]. 高中生 2008(10)

- [25].钛基高温形状记忆合金进展综述[J]. 材料导报 2020(03)

- [26].基于形状记忆合金-悬吊质量摆减振系统的结构地震响应分析[J]. 世界地震工程 2020(04)

- [27].形状记忆合金在骨科的临床应用[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(11)

- [28].浅谈形状记忆合金的应用及发展[J]. 世界有色金属 2019(11)

- [29].形状记忆合金温控开关驱动特性分析及试验[J]. 现代制造工程 2018(03)

- [30].镍钛形状记忆合金标准研究[J]. 中国金属通报 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ba381e789d1a832026446114.html