# 齿刀可拆式封口机论文和设计-徐哲定

### 全文摘要

本实用新型公开了一种齿刀可拆式封口机，包括热封切膜组件，其特征在于：所述热封切膜组件包括固定板、活动杆、压簧、压膜环、筒状电热封头、筒形齿刀和固定螺丝，压膜环的端面与活动杆的下端连接，活动杆的上端穿过固定板板面上的通孔后用螺母固定，压簧套装在活动杆上且顶压在压膜环和固定板之间，所述筒状电热封头的上端固定在固定板上，筒状电热封头的下端位于压膜环内，所述筒状电热封头与压膜环之间留有环空，筒形齿刀向上穿过环空，用固定螺丝将筒形齿刀固定在筒状电热封头上。由于采用上述的结构形式，拆卸筒形齿刀时，只需松脱固定螺丝，便可使筒形齿刀向下穿过环空即可，拆装十分方便。

### 主设计要求

1.一种齿刀可拆式封口机，包括热封切膜组件，其特征在于：所述热封切膜组件包括固定板、活动杆、压簧、压膜环、筒状电热封头、筒形齿刀和固定螺丝，压膜环的端面与活动杆的下端连接，活动杆的上端穿过固定板板面上的通孔后用螺母固定，压簧套装在活动杆上且顶压在压膜环和固定板之间，所述筒状电热封头的上端固定在固定板上，筒状电热封头的下端位于压膜环内，所述筒状电热封头与压膜环之间留有环空，筒形齿刀向上穿过环空，用固定螺丝将筒形齿刀固定在筒状电热封头上。

### 设计方案

1.一种齿刀可拆式封口机，包括热封切膜组件，其特征在于：所述热封切膜组件包括固 定板、活动杆、压簧、压膜环、筒状电热封头、筒形齿刀和固定螺丝，压膜环的端面与活动杆 的下端连接，活动杆的上端穿过固定板板面上的通孔后用螺母固定，压簧套装在活动杆上 且顶压在压膜环和固定板之间，所述筒状电热封头的上端固定在固定板上，筒状电热封头 的下端位于压膜环内，所述筒状电热封头与压膜环之间留有环空，筒形齿刀向上穿过环空， 用固定螺丝将筒形齿刀固定在筒状电热封头上。

2.根据权利要求1所述的齿刀可拆式封口机，其特征在于：还包括机箱、升降驱动装置、 杯座、支座、胶膜盘、滚轴、卷绕轴、卷绕电机，升降驱动装置设在机箱的侧壁上，杯座设在支 座上且位于热封切膜组件的下方，胶膜盘和卷绕轴安装在机箱上且位于升降驱动装置的上 方，滚轴设在机箱上且位于升降驱动装置的下方，胶膜盘的胶膜绕过滚轴卷绕在卷绕轴上， 并使胶膜从杯座和热封切膜组件之间穿过，卷绕电机与卷绕轴联接，所述固定板与升降驱 动装置的升降杆的下端连接。

3.根据权利要求2所述的齿刀可拆式封口机，其特征在于：所述升降驱动装置以电机为 动力。

4.根据权利要求2所述的齿刀可拆式封口机，其特征在于：所述支座和机箱的底部设有 支撑脚。

5.根据权利要求2所述的齿刀可拆式封口机，其特征在于：还包括驱动电机，所述支座 的内壁上设有滑槽，杯座设在滑槽上，驱动电机通过传动机构带动杯座沿着滑槽移动。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种封口机，具体是一种饮料杯封口机。

背景技术

市面上所用的饮料杯封口机，对发泡的奶质品饮料杯进行封口时，经常出现液体 溢出杯外，并流向齿刀上面，导致齿刀切不断胶膜，故需要将齿刀拆下来，浸泡清洗。现有的 饮料杯封口机装配齿刀或更换齿刀时都比较麻烦，需卸完热封切膜组件以后才能更换齿 刀，比较消耗时间。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种方便拆卸齿刀的齿刀可拆式封口机。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

齿刀可拆式封口机，包括热封切膜组件，所述热封切膜组件包括固定板、活动杆、 压簧、压膜环、筒状电热封头、筒形齿刀和固定螺丝，压膜环的端面与活动杆的下端连接，活 动杆的上端穿过固定板板面上的通孔后用螺母固定，压簧套装在活动杆上且顶压在压膜环 和固定板之间，所述筒状电热封头的上端固定在固定板上，筒状电热封头的下端位于压膜 环内，所述筒状电热封头与压膜环之间留有环空，筒形齿刀向上穿过环空，用固定螺丝将筒 形齿刀固定在筒状电热封头上。

进一步地，还包括机箱、升降驱动装置、杯座、支座、胶膜盘、滚轴、卷绕轴、卷绕电 机，升降驱动装置设在机箱的侧壁上，杯座设在支座上且位于热封切膜组件的下方，胶膜盘 和卷绕轴安装在机箱上且位于升降驱动装置的上方，滚轴设在机箱上且位于升降驱动装置 的下方，胶膜盘的胶膜绕过滚轴卷绕在卷绕轴上，并使胶膜从杯座和热封切膜组件之间穿 过，卷绕电机与卷绕轴联接，所述固定板与升降驱动装置的升降杆的下端连接。

进一步地，所述升降驱动装置以电机为动力。

进一步地，所述支座和机箱的底部设有支撑脚。

进一步地，还包括驱动电机，所述支座的内壁上设有滑槽，杯座设在滑槽上，驱动 电机通过传动机构带动杯座沿着滑槽移动。

本实用新型的有益效果：由于采用上述的结构形式，拆卸筒形齿刀时，只需松脱固 定螺丝，便可使筒形齿刀向下穿过环空即可，拆装十分方便。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为图1所示的侧视图；

图3为图2所示的热封切膜组件的结构示意图。

图中：1、机箱； 2、升降驱动装置； 3、热封切膜组件；4、杯座；5、支座；6、滑槽；7、卷 绕电机；8、卷绕轴；9、胶膜盘；10、胶膜；11、滚轴；12、驱动电机；13、果糖杯；14、支撑脚；15、 固定板；16、活动杆；17、压簧；18、压膜环；19、筒状电热封头；20、环空；21、筒形齿刀；22、固 定螺丝；23、升降杆。

具体实施方式

如图1、2所示，齿刀可拆式封口机，包括机箱1、升降驱动装置2、热封切膜组件3、杯 座4、支座5、胶膜盘9、滚轴11、卷绕轴8、卷绕电机7，升降驱动装置2设在机箱1的侧壁上，升 降驱动装置2的升降杆23的下端与热封切膜组件联接，所述升降驱动装置以电机为动力，杯 座4设在支座5上且位于热封切膜组件3的下方，胶膜盘9和卷绕轴8安装在机箱1上且位于升 降驱动装置2的上方，滚轴11设在机箱1上且位于升降驱动装置2的下方，胶膜盘9的胶膜10 绕过滚轴11卷绕在卷绕轴8上，并使胶膜10从杯座4和热封切膜组件3之间穿过，卷绕电机7 与卷绕轴8联接。所述支座和机箱的底部设有支撑脚14。还包括驱动电机12，所述支座5的内 壁上设有滑槽6，杯座4设在滑槽6上，驱动电机12通过传动机构带动杯座4沿着滑槽向外移 动，将果糖杯13放置到杯座4中后，驱动电机12带动杯座4沿着滑槽向内移动到热封切膜组 件3的正下方，升降驱动装置2带动热封切膜组件3向下移动，对胶模进行压紧、热封、切断， 利用胶模将果糖杯13进行封口。

如图3所示，所述热封切膜组件3包括固定板15、活动杆16、压簧17、压膜环18、筒状 电热封头19、筒形齿刀21和固定螺丝22，固定板与所述升降杆23的下端连接，压膜环18的端 面与活动杆16的下端连接，活动杆16的上端穿过固定板15板面上的通孔后用螺母固定，压 簧17套装在活动杆16上且顶压在压膜环18和固定板15之间，所述筒状电热封头19的上端固 定在固定板15上，筒状电热封头19的下端位于压膜环18内，所述筒状电热封头19与压膜环 18之间留有环空20，筒形齿刀21向上穿过环空20，用固定螺丝22将筒形齿刀21固定在筒状 电热封头19上。

以上所述是本实用新型的优选实施方式而已，当然不能以此来限定本实用新型之 权利范围，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，对本实用新型的技术方案进行 修改或者等同替换，都不脱离本实用新型技术方案的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201721914459.8

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN208715641U

授权时间:20190409

主分类号:B65B51/14

专利分类号:B65B51/14

范畴分类:申请人:广州玺明机械科技有限公司

第一申请人:广州玺明机械科技有限公司

申请人地址:510545 广东省广州市白云区良田镇良沙路陈洞段1038号

发明人:徐哲定

第一发明人:徐哲定

当前权利人:广州玺明机械科技有限公司

代理人:刘媖;王允辉

代理机构:44228

代理机构编号:广州市南锋专利事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ba5aff9636f0fcf7fb60c7f1.html