# 一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备论文和设计-冯伟伟

### 全文摘要

本实用新型适用于园林灌溉技术领域，提供了一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备,包括池体，池体内部下端的表面围设有呈环形的渗滤圈，池体的外环面固定安设有若干呈长条状的安装座，安装座的内侧贯穿池体的池壁并与池体的内侧面相平齐，安装座外侧表面的两端固定安设有安装管，安装管的内部插设有吸附绳，吸附绳的一端贯穿安装座并与池体内的渗滤圈相连接，吸附绳的另一端延伸至安装管上远离安装座的一端的外部，池体的上端面固定安设有若干呈均匀分布的防护竖杆。本实用新型在使用的过程中能够通过收集雨水对园林植被进行灌溉，做到了对降雨的合理利用，降低了园林植被的灌溉管理成本。

### 主设计要求

1.一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备,包括池体(1)，其特征在于，所述池体(1)的上部呈开口状态，所述池体(1)内部下端的表面围设有呈环形的渗滤圈(2)，所述渗滤圈(2)的外环面与池体(1)的表面之间相贴合，所述池体(1)的外环面固定安设有若干呈长条状的安装座(4)，所述安装座(4)的内侧贯穿池体(1)的池壁并与池体(1)的内侧面相平齐，所述安装座(4)外侧表面的两端固定安设有安装管(5)，所述安装管(5)的内部插设有吸附绳(6)，所述吸附绳(6)的一端贯穿安装座(4)并与池体(1)内的渗滤圈(2)相连接，所述吸附绳(6)的另一端延伸至安装管(5)上远离安装座(4)的一端的外部，所述吸附绳(6)位于安装管(5)内部的部分与安装管(5)的内表面之间相贴合，所述池体(1)的上端面固定安设有若干呈均匀分布的防护竖杆(7)，相邻的所述防护竖杆(7)的上端之间均固定连接有防护横杆(8)。

### 设计方案

1.一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备,包括池体(1)，其特征在于，所述池体(1)的上部呈开口状态，所述池体(1)内部下端的表面围设有呈环形的渗滤圈(2)，所述渗滤圈(2)的外环面与池体(1)的表面之间相贴合，所述池体(1)的外环面固定安设有若干呈长条状的安装座(4)，所述安装座(4)的内侧贯穿池体(1)的池壁并与池体(1)的内侧面相平齐，所述安装座(4)外侧表面的两端固定安设有安装管(5)，所述安装管(5)的内部插设有吸附绳(6)，所述吸附绳(6)的一端贯穿安装座(4)并与池体(1)内的渗滤圈(2)相连接，所述吸附绳(6)的另一端延伸至安装管(5)上远离安装座(4)的一端的外部，所述吸附绳(6)位于安装管(5)内部的部分与安装管(5)的内表面之间相贴合，所述池体(1)的上端面固定安设有若干呈均匀分布的防护竖杆(7)，相邻的所述防护竖杆(7)的上端之间均固定连接有防护横杆(8)。

2.如权利要求1所述的一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备，其特征在于，所述渗滤圈(2)的内环面上均匀分布有若干呈L型的箍杆(3)，所述箍杆(3)上呈竖直状态的部分的下端与池体(1)内部的下表面之间固定连接，所述箍杆(3)上呈水平状态的部分的端面与池体(1)内部侧面之间固定连接。

3.如权利要求1所述的一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备，其特征在于，所述安装管(5)具体为耐腐蚀的软体防水管。

4.如权利要求1所述的一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备，其特征在于，所述吸附绳(6)远离安装管(5)的一端且位于安装座(4)外部的部分呈毛絮状。

5.如权利要求1所述的一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备，其特征在于，所述防护竖杆(7)下端的内侧之间共同安设有过滤栏板(9)，所述过滤栏板(9)与防护竖杆(7)的下端的内侧面之间固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于园林灌溉技术领域，尤其涉及一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备。

背景技术

随着社会的发展，人们环保意识的增强，使得在城市化的生活过程中越来越多的园林被建造，在园林内的植被的管理过程中，需要根据降雨的情况对植被进行灌溉，且在降雨的频率较低时，浇灌的频率则变得较为频繁；在园林植被的浇灌的过程中所使用的水为外部获得，因此会对水资源造成浪费，且提高了园林植被的灌溉管理成本。为此，我们提出了一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备。

实用新型内容

本实用新型提供一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备，旨在解决在园林内的植被的管理过程中，园林植被的浇灌时所使用的水为外部获得，因此会对水资源造成浪费，且提高了园林植被的管理成本的问题。

本实用新型是这样实现的，一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备，包括池体，所述池体的上部呈开口状态，所述池体内部下端的表面围设有呈环形的渗滤圈，所述渗滤圈的外环面与池体的表面之间相贴合，所述池体的外环面固定安设有若干呈长条状的安装座，所述安装座的内侧贯穿池体的池壁并与池体的内侧面相平齐，所述安装座外侧表面的两端固定安设有安装管，所述安装管的内部插设有吸附绳，所述吸附绳的一端贯穿安装座并与池体内的渗滤圈相连接，所述吸附绳的另一端延伸至安装管上远离安装座的一端的外部，所述吸附绳位于安装管内部的部分与安装管的内表面之间相贴合，所述池体的上端面固定安设有若干呈均匀分布的防护竖杆，相邻的所述防护竖杆的上端之间均固定连接有防护横杆。

更进一步地，所述渗滤圈的内环面上均匀分布有若干呈L型的箍杆，所述箍杆上呈竖直状态的部分的下端与池体内部的下表面之间固定连接，所述箍杆上呈水平状态的部分的端面与池体内部侧面之间固定连接。

更进一步地，所述安装管具体为耐腐蚀的软体防水管。

更进一步地，所述吸附绳远离安装管的一端且位于安装座外部的部分呈毛絮状。

更进一步地，所述防护竖杆下端的内侧之间共同安设有过滤栏板，所述过滤栏板与防护竖杆的下端的内侧面之间固定连接。

本实用新型所达到的有益效果在于，本方案在使用的过程中，池体下部为嵌入至园林的土地内部，池体上部与园林的土地的表面相平齐，并对安装管进行排布，使得安装管埋藏在土壤内部的情况下，吸附绳上呈毛絮状的端部延伸至土壤内园林植被的根系附近，当降雨时池体上方降落的雨水能够进入池体内，且池体周围土壤表面所降落且未浸入至土壤内部的雨水也能够进入池体内，进入池体内的雨水可被池体储存，储存在池体内部的水可经过渗滤圈及吸附绳而渗浸至呈毛絮状的端部，并进一步的传递至土壤内被园林植被的根系所吸收，进而达到对园林植被进行灌溉的效果，且由于池体内部储存的为池体上方下落的雨水以及周围土壤表面所降落且未浸入至土壤内部的雨水，因此在未降雨的情况下能够持续的对园林植被提供水分起到对园林植被的灌溉作用，即避免了降雨频率较低时通过园林外部获得的水对园林植被进行灌溉，进而避免了对水资源造成浪费，且做到了对降雨的合理利用，降低了园林植被的灌溉管理成本。

附图说明

图1是本实用新型提供的一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备的剖视图。

图2是本实用新型提供的一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备的俯视图。

图中：池体1、渗滤圈2、箍杆3、安装座4、安装管5、吸附绳6、防护竖杆7、防护横杆8、过滤栏板9。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

参照图1-2，一种可进行雨水收集及处理的园林用灌溉设备，包括池体1，池体1的上部呈开口状态，池体1内部下端的表面围设有呈环形的渗滤圈2，渗滤圈2的外环面与池体1的表面之间相贴合。

池体1的外环面固定安设有若干呈长条状的安装座4，安装座4的内侧贯穿池体1的池壁并与池体1的内侧面相平齐，安装座4外侧表面的两端固定安设有安装管5，安装管5的内部插设有吸附绳6，吸附绳6的一端贯穿安装座4并与池体1内的渗滤圈2相连接，吸附绳6的另一端延伸至安装管5上远离安装座4的一端的外部，吸附绳6远离安装管5的一端且位于安装座4外部的部分呈毛絮状，吸附绳6位于安装管5内部的部分与安装管5的内表面之间相贴合。

池体1的上端面固定安设有若干呈均匀分布的防护竖杆7，相邻的防护竖杆7的上端之间均固定连接有防护横杆8，防护竖杆7下端的内侧之间共同安设有过滤栏板9，过滤栏板9与防护竖杆7的下端的内侧面之间固定连接，防护竖杆7和防护横杆8能够起到防护作用，避免人员掉落至池体1内，增强了设备在使用过程中的安全性，且在池体1周围土壤表面未沉浸的雨水流入至池体1内时，过滤栏板9能够实现对流入至池体1内的水的初步处理过滤，避免异物跟随流动的雨水进入池体1内。

渗滤圈2的内环面上均匀分布有若干呈L型的箍杆3，箍杆3上呈竖直状态的部分的下端与池体1内部的下表面之间固定连接，箍杆3上呈水平状态的部分的端面与池体1内部侧面之间固定连接，L型的箍杆3能够使渗滤圈2与池体1的内表面之间处于紧密相连的状态，当雨水通过渗滤圈2向吸附绳6渗浸时，渗滤圈2能够实现对渗浸的水的过滤，从而实现对水的过滤处理。

安装管5具体为耐腐蚀的软体防水管，安装管5在排布在土壤内部的过程中，耐腐蚀及软体的特性能够实现随意排布，进而使得发布过程变得方便易操作，且能够避免受到腐蚀，有利于提高使用寿命。

综上所述：本实用新型在使用的过程中，池体1下部为嵌入至园林的土地内部，池体1上部与园林的土地的表面相平齐，并对安装管5进行排布，使得安装管5埋藏在土壤内部的情况下，吸附绳6上呈毛絮状的端部延伸至土壤内园林植被的根系附近，当降雨时池体1上方降落的雨水能够进入池体1内，且池体1周围土壤表面所降落且未浸入至土壤内部的雨水也能够进入池体1内，进入池体1内的雨水可被池体1储存，储存在池体1内部的水可经过渗滤圈2及吸附绳6而渗浸至呈毛絮状的端部，并进一步的传递至土壤内被园林植被的根系所吸收，进而达到对园林植被进行灌溉的效果，且由于池体1内部储存的为池体1上方下落的雨水以及周围土壤表面所降落且未浸入至土壤内部的雨水，因此在未降雨的情况下能够持续的对园林植被提供水分起到对园林植被的灌溉作用，即避免了降雨频率较低时通过园林外部获得的水对园林植被进行灌溉，进而避免了对水资源造成浪费，且做到了对降雨的合理利用，降低了园林植被的灌溉管理成本。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104504.6

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209527422U

授权时间:20191025

主分类号:A01G 29/00

专利分类号:A01G29/00;E03B3/02

范畴分类:12A;

申请人:深圳市木雅园林股份有限公司

第一申请人:深圳市木雅园林股份有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市福田区深南中路1019号万德大厦1501室

发明人:冯伟伟

第一发明人:冯伟伟

当前权利人:深圳市木雅园林股份有限公司

代理人:王海骏;蒋芳霞

代理机构:44355

代理机构编号:深圳市科冠知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ba93aa0973702b6db5fb00de.html