# 建筑工程施工技术要点及其创新应用韦其伟

沂源县市政工程公司山东淄博256100

摘要：随着现代建筑工艺的快速发展，建筑工程领域对施工技术水平提出了更高的要求。其中，工程技术创新是推动建筑工程企业健康发展的主要力量，也是提高企业竞争力的主要途径。鉴于此文章首先研究了建筑工程中的施工技术要点，然后对其创新应用措施进行了研究，以供参考。

关键词：建筑工程；施工技术；创新研究

1建筑工程施工技术要点

1.1深基坑施工技术要点

在当前建筑工程项目发展中，不仅仅规模不断扩大，相应建筑工程项目的高度也越来越突出，如此也就必然对于建筑工程项目的基础结构稳定性提出了更高要求，如此也就必然涉及到了深基坑施工技术的应用。深基坑施工技术相对于原有的基础结构处理方式，其不仅仅表现在基坑深度更为突出，相关技术操作的难度更大，涉及到的土建施工工艺要求也更高，需要切实围绕着各个施工环节进行严格把关。比如对于深基坑的挖掘处理而言，其需要选择较为适宜合理的挖掘方式，灵活运用机械开挖和人工开挖相结合的手段，确保开挖能够较好符合原有施工规划要求，在深度以及平面参数上满足建设要求。此外，为了更好提升深基坑施工技术的应用效果，还需要注重应用深基坑支护操作，促使深基坑支护结构可以提供较强的支持力度，保障整个深基坑具备更强的承载能力，相关支护方式需要灵活选用，保障其可以符合深基坑处理的需求。当前比较常用的支护手段有地下连续墙、排桩支护、锚固支护等，需要在具体选用处理中严格把关。当然，在整个深基坑施工技术操作过程中，往往还需要加大监测力度，及时了解地质以及地下水的变动状态，避免出现严重施工威胁因素，确保施工安全的前提下，保障深基坑处理的可靠性。

1.2钢筋施工技术要点

对于建筑工程土建施工操作而言，钢筋材料的应用极为必要，针对钢筋施工技术的应用进行严格把关也就显得比较关键，应该促使钢筋施工技术可以更好服务于土建施工操作，避免在该方面形成较为严重的缺陷。基于钢筋施工技术的应用来看，首先应该注重钢筋材料的选择，因为钢筋材料的型号众多，尺寸以及性能都存在明显差异，如此也就必然需要重点围绕着钢筋材料进行严格选购，促使钢筋材料可以符合相关设计图纸的要求，能够在施工建设中发挥自身最佳效益。此外，针对钢筋施工技术的应用还需要重点考虑到钢筋的绑扎要求，促使钢筋材料能够按照施工图纸的要求进行处理，确保钢筋材料可以在绑扎后形成较为理想的土建施工结构支撑效果，尤其是在绑扎位置以及绑扎的牢固度上，更是需要严格管控。对于钢筋焊接操作也需要进行严格把关，按照钢筋焊接的具体要求恰当选择焊接位置以及焊接方式，在保障焊接机具以及材料适宜可靠的基础上，确保其能够焊透，避免出现较为严重的缺陷和隐患，力求最大程度上提升钢筋焊接牢固性，促使其能够发挥出最佳应用性能。

1.3模板施工技术要点

在建筑工程土建施工中，模板施工技术的应用同样至关重要，模板的安装效果关系到后续土建结构的施工效果，应该切实围绕着模板的选择以及安装进行严格控制。在模板材料的选择上，应该重点关注于模板表面的平整度和光滑度，避免因为模板自身存在严重的凹凸不平问题，最终影响到后续混凝土浇筑效果，导致结构表面存在缺陷，一般应该优先选用铝合金模板进行处理。在具体模板安装过程中，技术人员需要重点围绕着施工方案进行详细分析，切实把握好梁、柱等不同结构的模板安装需求，并且切实围绕着各个细节进行精确调整，避免在尺寸参数方面形成较为严重的隐患，可以借助于全站仪进行调整，最终切实优化模板安装可靠性。在模板安装中还需要确保其具备较强的牢固性，避免模板在后续长期应用中出现明显松动变形问题，影响相关结构的构建效果。在后续模板拆除中也需要规范控制，要求操作精细有序，避免因为模板拆除过于随意影响到构件的完整性。

1.4混凝土施工技术要点

建筑工程土建施工中混凝土施工技术的应用同样也不容忽视，混凝土施工效果直接关系到相关土建结构的稳定性，应该围绕着各个要点进行精确把关。首先，针对混凝土材料应该从质量性能入手严格控制，确保混凝土材料符合后续建设要求，可以较好保障相应结构的质量，杜绝因为混凝土材料自身质量缺陷带来的最终整体结构性能缺陷。其次，在混凝土材料的具体浇筑过程中需要严格把关，要求浇筑更为有序顺畅，尽量保障一次性浇筑完成，做好规划和调配，避免出现严重中断。在混凝土浇筑过程中还需要加大搅拌力度，注重振动棒的灵活运用，促使其能够提升混凝土浇筑后的均匀性，同时做好温度协调控制。最后，针对混凝土浇筑后的构件还需要做好养护管理，要求相应养护操作更为及时，能够着眼于温度以及湿度进行调整，周期也需要符合相关要求，尽量确保养护时间超过14d。

2建筑施工技术创新的策略

2.1提高先进技术的转化率

将技术与实践紧密的联系在一起，因此，技术的研究工作必须充分结合实际，确保技术能为人所用。所以，在确定技术研究方向的时候，研究人员需要做好调研工作，需要走到建筑施工场地去了解施工人员对技术的要求。而建筑单位要重视技术的应用，实现技术的转换。

2.2施工体制的创新

随着信息技术的不断革新，极大程度上推动了建筑工程施工技术的创新与发展，技术的创新与运行环境的不相符极大程度上阻碍了创新技术的发展，建筑工程自身的稳定性不强，影响建筑工程稳定性的原因主要包括建筑技术以及技术运转的施工环境，施工制度的不合理，建筑技术无论多大程度的创新也不利于施工效率的提高。传统的施工体制存在成本低、运转效率低、劳动力投入大、工期相当长的问题。要想解决这些问题就必须对施工体制进行创新，加大科学信息技术的利用，减少劳动力投入，提前筹划建筑规程，减少工程中的变动。在对施工体制进行创新的同时提高建筑工程项目的建筑质量和经济效益。

2.3培养建筑企业员工的创新理念

我国的建筑工程企业随着经济的发展其竞争环境越来越激烈，建筑施工技术是建筑工程的核心，要想适应社会的发展就必须对建筑施工技术进行创新。研究表明企业良好创新理念的树立，更利于创新技术的发展，施工创新技术不断发展在一定程度上提高了企业的竞争力。在企业不断宣传建筑工程施工创新技术的作用，提高员工的创新意识，在建筑工程的建筑施工各环节中进行创新，把创新技术合理应用到实际的建筑工程建设中，使得建筑工程施工技术在不断创新中为企业带来可观的经济效益。

结语

建筑行业是我国重要的经济支柱产业之一，在市场竞争日益激烈的新经济时代环境下，建筑企业进行技术创新是提高竞争了的重要手段，同时是满足时代发展的内在需求。实现建筑施工技术的创新，实际上是联系了我国教育工作、技术研究工作、技术应用工作和社会经济发展工作等内容。其次，要实现我国建筑施工技术的创新，应当体现出技术的科学性、环保型、高效性，并实现技术的转换。因此，国家和建筑单位都应当重视技术创新工作，通过相关措施来鼓励技术创新，推动技术创新。

参考文献：

[1]周伟.建筑施工技术创新浅述[J].工程技术：引文版，2016（6）：133.

[2]杨莉.新环境下建筑施工技术的创新途径[J].四川水泥，2018（7）.

[3]李严.房建工程施工中的钢结构技术分析[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2017（2）：123~125.

[4]丁晨平.试述房屋建筑施工和工程节能技术管理的措施[J].门窗，2015（12）：52-53.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/babbffa69e1f388845facd94.html