# 建筑电气照明的节能设计探析

闫子鹏

天津美新建筑设计有限公司天津300151

摘要：在现代建筑的施工设计中，电气照明的节能设计能够有效提升电能的利用效率，减少工程项目的电能成本，从而让工程项目获得更多的社会效益与经济效益。本文结合笔者实际研究，分析了建筑电气照明节能设计的原则，并对现代建筑电气照明节能设计的技术措施进行了探讨。

关键词：建筑；电气照明；节能设计

现代社会的发展让人们的物质生活水平不断提升，各种能源的消耗量也在不断增加。建设资源节约型和环境友好型社会是当前时期我国制定的中长期战略发展规划。因此，探讨现代建筑电气照明节能设计具有非常重要的现实意义，也是每一个建筑工程电气设计人员在实际工作中必须要重视的问题。

1建筑电气照明节能设计原则

首先，在对建筑进行电气照明节能设计时，必须要严格按照相关标准和规范，同时在实际设计过程中，要遵循《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）以及《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）、《照明设备合理用电》（DB31/178-1996）等相关条款。

其次，现代建筑照明节能设计过程中必须坚持绿色照明原则，绿色照明不单单能够实现照明节能的目的，同时还能够有效的提升人们工作、学习和生活的质量，确保住户的身心健康。绿色照明要求我们在确保建筑内部照度、色温，符合工艺要求等照明质量规定的基础上，尽可能的降低能源的消耗。

再次，建筑电气照明节能设计必须要根据建筑工程实际经济效益来做出合理的考虑，在设计过程中不能够为了节能而耗费大量的成本和投资，增加不必要的一些管理或者材料费用，而应当将增加的内部投资在短期内通过降低能源消耗成本的方式进行收回。

最后，建筑电气照明节能设计的关键在于节约不必要的能量消耗，在这一过程中，我们应当要准确的找到和建筑物功能并无直接关系或者对建筑实际功能不会产生较大影响的能量损耗，之后再进行节能设计。比如说量大面广的照明容量，变压器功率的损耗等，可积极的应用一些现代化科学技术来实现节能降耗的目的。

2建筑电气照明节能设计的技术措施

2.1合理选择照明设计方案

按照建筑电气照明节能设计的有关规范标准，对多种满足照明节能标准的设计方案实施综合性技术经济分析，从中选择出经济实用、节省能源的最佳方案。例如说对照明类型实施分区规划，选择空调照明组合系统，用电照明指标予以严格控制。对建筑可能存在的特殊照度需求选择多个光源来实现，混合照明设计能够有效的改善光色的需求，针对系数较高的方案给予优先考虑。另外浅色系的建筑材料应当尽可能的应用到室内屋顶以及墙面的装饰，如此一来便能够更好的反射自然光线，让自然光源得以充分的应用，从而实现节能降耗的目的。若在某一场所之内需要满足不同的照明需求，可以采取分区照明的设计，对照明标准的选择必须具有合理性，高照明度能够符合高照度需求，若需求不高则应尽可能降低照明度来实现节能设计，也可以采取增加局部照明的方式来满足高照度需求。

2.2采用高效率节能灯具

结合具体的使用情况、建筑性质、照度要求、照明标准和质量等因素来科学的选择建筑电气照明光源，不但需要符合显色性以及启动时间等要求，同时必须要尽可能选择效率高、寿命长且经济实用的可靠性光源。建筑室内电气照明灯具的选择必须要符合控光效果好以及照明效率高两点原则，从而有效的降低照明设计成本，降低建筑总体的能源消耗。建筑电气照明灯具光束的宽度应当根据其室内占空比进行确定，灯具的利用系数能够借助于地面反射系数的计算进行确定，进而对相关的节能灯具做出更加合理的选择。因为直管荧光灯具备光效好、显色性能佳、寿命长以及成本低等优势，所以通常来说选择直管荧光灯的情况较多；而高频无极荧光灯的使用寿命长、安全稳定、安装方便，所以它被常常当作是酒店大堂照明光源的最佳选择。

2.3智能建筑照明工具节能设计

现代科学技术突飞猛进，建筑智能控制技术也获得了空前的发展，更加专业的智能控制系统也开始走进了人们的日常生活。现代化的建筑电气照明节能系统是无数研究人员和科学家的智慧结晶，也是我国正式开始迈向智能化的重要标志。建筑电气照明节能系统属于智能化控制系统，它属于一项非常有效的创新性控制管理系统，能够有效的提升建筑内人们的生活、工作和学习质量。对建筑智能控制方式的充分应用，必须要遵循《智能建筑设计标准》中所具体规定的条款，从而有效的对建筑电气照明设备进行全面规划管理，确保不同类型的建筑电气照明设备都能够时刻处在最好的运行状态，进而得到更优秀的节能效果。

2.4灯具安装过程的节能设计

一方面从灯具的安装方式上实现节能。在建筑设计的过程中，建筑照明功能需求直接决定了灯具的安装功能，例如说对于商场等公众场合有集中供电的需求，它们往往会要求大量的持续性的照明效果，而针对一些人群流动量较小同时并无特殊照明需求的场合则不需要大量的照明。所以我们在安装灯具的过程中，必须结合建筑实际照明需求来计算灯具的安装量和安装方式，避免导致资源的浪费。另一方面是从灯具的控制方式上实现节能。一幢建筑物中的某些空间需要持续性的供电，而某些空间则仅仅是在特殊情况下需要供电。比如说公共过道，只有当人们通过时才具有照明需求，而大多数情况下无人通过则并不需要持续的照明。所以在建筑电气照明节能设计的过程中，应当结合实际照明需求来选择灯具的控制方式，比如说智能程序控制、光线控制、声音控制等，从而达到最优化的照明节能效果。

2.5气体放电光源启动设计

尽可能的选择光纤或者自然光照明，建筑电气照明节能设计要求我们尽可能多的应用现代科学技术方法，科学的设计照明线路，合理选择控制开关。现代高层建筑的外部一般都有很多大型玻璃幕墙，若我们能够充分利用自然光，可以在很大程度上降低建筑的能源消耗。高层建筑借助于玻璃幕墙的折射作用能够将太阳光引入室内提供照明，不但能够有效改善工作环境，还对人体的健康有益。另外也可通过幕帘的自动控制来对光线的强度进行调节，进而让其更具有舒适性。

节能型电子镇流器以及电感镇流器是气体放电光源启动设备的最佳选择，它们的优势在于功耗较小、节能效果好。当我们使用电子镇流器的过程中，高次谐波往往会有所增加，对建筑的供配电系统会造成非常严重的危害，因此设计人员必须引起重视。若在实际运行状态中发现问题必须第一时间采取处理对策，防止产生不必要的损害。同时气体放电灯线路功率必须要满足一定的标准，按照有关规范标准其功率因素必须保持在0.9以上，在对光源以及镇流器进行选择的过程中，应当确保其能够达到国家相关规范标准中的要求。

3建筑电气照明节能灯具的维护

随着灯具点燃时间的不断增加，其光源的发光效率也会开始下降，电压降低也会导致灯具发光效率的衰减。因此应当努力做好建筑电气照明节能灯具的后期维护工作，从而达到更好的节能目的。在对电气照明节能灯具进行维护时一般可采取下面几种办法：定期组织人员对照明节能灯具进行打扫、定期对灯泡进行更换、保证电光源始终处于额定电压下工作。建筑电气照明节能设备的使用应当从空间和时间两方面来节约能源。在电气照明节能灯具的空间设置上，必须要尽量的将工作区域集中起来，再根据各个区域的照度标准合理的对工作区、交通区和次要区进行规划。电气照明节能灯具的实际使用过程中，无论是光源的光亮还是反射面的发射率都会因为使用时间的增加而慢慢衰减，因此相关维护人员必须要真正重视后期的维护工作。另外还可以借助于类似导光板或者反光设施将建筑外的自然光、阳光引进室内来补充照度，或者利用太阳能来降低建筑的电气照明成本。

4结语

建筑电气节能设计可以说是一项复杂的系统工程，其工作难度较大，特别是电气照明节能方案的选择，应当结合建筑工程的具体情况，坚持绿色照明的原则，科学的确定照明方式，同时积极的应用现代化照明技术，严格按照国家规定的建筑照明设计规范标准进行设计。只有这样才能够设计出一套科学的建筑电气照明节能方案，最大限度的将电力资源利用起来，尽可能的节约建筑所消耗的电力能源，建设出真正绿色健康、经济环保的生态工程。

参考文献：

[1]金莉琴.建筑电气施工中节能设计措施的探讨[J].江西建材，2015（21）.

[2]时晨.试论建筑电气设计中的节能设计[J].中国新技术新产品，2015（17）.

[3]柳晶.建筑照明节能设计探究[J].科技创新与应用，2015（24）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bad623b3a791b0f95f0d0724.html