# 建筑工程中剪力墙施工技术的运用

李强

黑龙江交通职业技术学院黑龙江161002

摘要：建筑行业的蓬勃发展，不仅促使建筑工程数量与日俱增，建筑结构形式更是日益丰富，其中剪力墙结构得以广泛应用，对建筑事业的发展起到了积极的推动作用。可在工程质量备受关注的今天，剪力墙结构的施工技术逐渐成为焦点话题，故我们有必要对其施工技术要点加以分析，以期提高施工技术水平，改善工程质量，进而使其更好的服务于工程建设。本文主要结合工程案例，就其施工技术要点进行了分析。

关键词：建筑工程；剪力墙施工技术；运用；

中国经济的不断发展，建筑技术也在不断提升，尤其是一些规模较大、结构形式也更加多样的高层建筑纷纷拔地而起，这是持续缓解中国日趋紧张的土地问题，并且发挥出土地综合效益的重要方式这一。剪力墙结构不仅能够为建筑平面的布置提供相对较大的空间，而且又具有极佳的抗侧力。

一、建筑工程中剪力墙施工技术的运用

1.模板工程施工技术的运用。第一内外侧模板的设计。在进行模板配板的过程中，要注意外墙模板中的内侧模板要比外侧的模板短200-300mm，这样能够保证配板的准确性，同时在支模时，要以已经经过浇筑的墙体作为参照物，把外侧的模板贴紧墙体。第二固定内侧模板。在模板浇筑的过程中，经常会出现内侧模板和内侧模拟的墙根向内或者向外移动的状况，这些都严重影响了模板的准确性，故而模板设计者经常会在模板内侧中放置一个短钢筋头来控制其位置，保证其稳定性。第三保证墙模与楼板之间的紧密型。通常在进行浇筑的过程中，会出现漏浆的现象。解决这个问题其实很容易，只需要将水泥或者砂浆填入有缝隙的地方即可。

2.钢筋工程施工技术的运用。剪力墙结构施工中，钢筋工程的建设要注意把握好材料的选择。在实际施工操作中，钢筋工程的建设需要用到大量的钢筋材料，这些材料在形状、规格上各有不同，比如直径为6mm或8mm的一级钢，直径为12mm或者20mm的三级钢等等。钢筋工程施工中所遇到的主要难题有：由于钢筋节点太过密集，所以在对钢筋进行安装和浇筑时，钢筋节点容易发生位移。钢筋工程施工中容易出现的节点位移问题，通常采取以下措施加以解决：

（1）对箍筋框进行固定。在进行钢筋工程施工期间，应当依据实体来进行放样，在有条件的情况下，也可以专门定制相应的模具来进行加工。例如在对柱筋框以及柱筋等环节进行放样定位的过程中。或者采用水平和竖向的墙体梯格筋控制建设过程中的钢筋位置，这样能够减少钢筋位移情况的出现。

（2）明确钢筋的梁柱节点。由于大型高层建筑中的钢筋使用量较多，故而会产生密集的梁柱节点，为了保证每个节点的准确性和有序性，一般要事先在计算机中对现场的钢筋进行绘图放样，之后以1：1的比例制作模拟样板，将其放置在施工现场，这样就能够为施工中钢筋的梁柱节点建设提供指导。

（3）实行样板引路制度。在施工现场，会有不同部门的工作人员，要保证钢筋工程的统一性和精确性，就需要工作人员严格遵守施工现场的实体样板，保证工程的质量和速度。

3.脚手架搭设的工序和方法。第一脚手架搭设前要提前做好施工安全的各项措施，了解全部工作人员的技能并明确安全施工意识，为安全施工做好保障。采用双立杆双排粉刷脚手架，架体宽1.0m，步高第一步为2m，第二步开始每步高1.8m，立杆间距1.8m，内立杆离墙距离30cm。第二落地脚手架要按顺序搭设，首先是砼基础的铺垫，其次依次为做固定用的斜杆、立杆、小横杆、大横杆，在固定时要测定好各位点的水平线，再进行搁栅、剪刀撑、脚手片、挡脚杆、扶手杆、拉结固定、安全网的搭设，最后进行检查验收。在顶层架上要加设脚手片，以增加硬围护，以外还要加设安全网实施保护。第三为了保证脚手架搭设的整体性，底部立杆要用长度不相同的钢管交错布置，相邻的两根立杆接头不要平行，彼此错开。第四搭设钢管脚手架的钢管彼此之间都用扣件来连接，钢管之间连接扣件的螺栓必须拧紧，使脚手架的钢管横平竖直。脚手架每隔几层都要铺设一定数量的脚手片进行扎牢防护，用铅丝把脚手片固定在大横杆上。不能在脚手架上铺设挑头板，因为钢管脚手架和墙面的间隔为30cm，所以要在脚手架上铺满脚手片达到防护的目的，而且必须要紧绑使其坚固。第五要在脚手架的外侧距离立杆内侧处，设置高度为1.2m的扶手，同时设置高度约30cm的挡脚杆，扶手杆和立杆要用扣件加固扣牢，同时要在此基础上进行安全网防护的设置。

4.混凝土工程的运用。第一在进行混凝土工程的建设中，首先要对混凝土进行调和配置，在调配的过程中，要控制好各种材料的比例，如果调和不慎，很有可能造成塌落事件，直接威胁人员安全。第二在浇筑的过程中，要重点注意浇筑的顺序，一般采用退浇筑法，先浇筑等级和强度较高的柱头混凝土，之后在等级较低的梁板混凝土，保证混凝土的质量。第三当混凝土工程完成之后，要进行洒水养护，以七小时为宜。

二、工程实例分析

1.该建筑工程的主体结构有12层，建筑总面积为12850m2，其中5层以上为住宅，4层为结构转换层，下3层为商铺。经综合分析后，确定其基础工程主要为张法预应力混凝土，主体结构为框架剪力墙，房盖结构主要为全现浇混凝土。

2.建筑中部和顶部楼层配筋设计的合理调整，避免了因轴向变形对配筋偏大或偏小的影响，随后进行了钢筋工程施工。此时经过科学分析，继柱筋设置完成后，结合实体放样、定型模具的制作对箍筋框进行了准确定位，为避免钢筋出现位移，则借助了布置合理的墙体水平和竖直梯格筋；针对钢筋工程中梁柱节点量大且分布密集的特点，为顺利便捷的完成该项施工，则基于计算机绘图放样制作了比例为1：1的施工现场模板，就钢筋的具体位置、形式、数量以及交叉情况等都进行了合理的安排，同时监督施工人员遵循样板严格施工，确保了钢筋工程质量。

3.在进行模板施工时，则以该工程对混凝土强度的规范要求为依据，就墙、柱、板、梁等模板的形式选择和局部细节进行了重点控制，如浇筑门窗洞口时，采取了两侧同时下料的方式，以防因一侧浇筑致使门窗胎模移向另一侧，并在窗洞模板下方增设了透气孔，用于确保混凝土浇筑到位；再如结合实际需要选择了厚度为18mm的新多层胶合墙体模板，然后根据建筑层高分布和尺度进行了相应的组拼接；而针对高度为5.6m的建筑首层，结合专用软件对选用的碗扣架模板支撑体系中的相关数值进行了安全计算，并严格测量、取值了土方、钢管等参数，以此提高了该支架体系的稳定性和安全性。

3.针对建筑工程中的转换层，经现场测量发现，其跨度最大为8.5m，梁高最大为1.4m，由于转换层施工涉及的混凝土量较大，钢筋穿插较为复杂，不仅需要较高的排布密实度，更要求连续浇筑混凝土，故施工难度较大。所以加强了对混凝土的施工控制，以此进一步改善转换层结构的整体性，如掺加了适量的减水剂，将单方水泥用量严格控制在了250kg/m?，并保持其入模温度处于30℃以下，然后结合泵送技术和斜面分层法用于分别浇筑梁和板，同时配以框架柱和墙体的整体分层浇筑，以便形成合理的分层厚度。如此以来，转换层施工质量得到了较大的改善。为进一步提高该工程剪力墙结构的施工质量，结合建筑抗震防裂度要求和不同的隔墙层高，利用粉煤灰混凝土砌筑了空心砌块，而且在墙端、十字和丁字交叉、拐角等位置设置了合理的构造柱，用于强化结构强度。

总之，在剪力墙结构应用日益广泛的新形势下，我们十分有必要对其施工技术要点进行分析，以此降低质量隐患，打造安全优质的建筑工程。这就要求我们准确把握剪力墙结构的施工难点和问题成因，结合建筑工程实际情况，采取安全有效的施工技术，并确保操作到位，以此最大限度的保证工程质量。

参考文献：

[1]杨卫文，剪力墙结构中地下防水工程细部施工方法，内蒙古石油化工，2010.

[2]龚志刚.关于钢筋混凝土框架结构施工中的质量控制问题[J].黑龙江科技信息，2010（7S）.

[3]何静科.高层框架剪力墙结构滑模施工技术要点分析[J].科学之友，2013（15）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/baf56831ebc3807e35c94907.html