# 一种太阳能音乐波浪板背包论文和设计-董彬

### 全文摘要

本实用新型公开了一种太阳能音乐波浪板背包，包括背包主体，背包主体由后包体和前包体组成，前包体的后侧缝合有背带，背带底部的外侧设有调节卡扣，后包体的内部设有内置电池，后包体的一侧安装有充电口，后包体的另一侧安装有显示设置控制板。本实用新型具有外观时尚动感的元素，音乐波浪线根据外部音乐自动改变，夜骑的时候，显示板上的音乐波浪舞动，确保人身安全且娱乐性更强，此外，显示板上还会显示输入的姓名，不易丢失，太阳能板在太阳直射的情况下，可以进行自行储电，实现显示板的供电，充电口则完成对电子设备的充电，在太阳能板供电不足的情况下对其充电，保证设备的正常工作，荧光条则在夜晚出行时，起到提醒路人的功能。

### 主设计要求

1.一种太阳能音乐波浪板背包，其特征在于，包括背包主体(1)，所述背包主体(1)由后包体(2)和前包体(3)组成，所述前包体(3)的后侧缝合有背带(5)，所述背带(5)底部的外侧设有调节卡扣(6)，所述后包体(2)的内部设有内置电池(10)，所述后包体(2)的一侧安装有充电口(11)，所述后包体(2)的另一侧安装有显示设置控制板(12)，所述后包体(2)的前侧安装有显示板(7)，所述显示板(7)上显示有音乐波浪线和姓名显示模块，所述前包体(3)的前侧安装有太阳能板(8)，所述太阳能板(8)的两侧设有荧光条(9)。

### 设计方案

1.一种太阳能音乐波浪板背包，其特征在于，包括背包主体(1)，所述背包主体(1)由后包体(2)和前包体(3)组成，所述前包体(3)的后侧缝合有背带(5)，所述背带(5)底部的外侧设有调节卡扣(6)，所述后包体(2)的内部设有内置电池(10)，所述后包体(2)的一侧安装有充电口(11)，所述后包体(2)的另一侧安装有显示设置控制板(12)，所述后包体(2)的前侧安装有显示板(7)，所述显示板(7)上显示有音乐波浪线和姓名显示模块，所述前包体(3)的前侧安装有太阳能板(8)，所述太阳能板(8)的两侧设有荧光条(9)。

2.根据权利要求1所述的一种太阳能音乐波浪板背包，其特征在于，所述后包体(2)和前包体(3)的侧面均缝合有拉链(4)。

3.根据权利要求1所述的一种太阳能音乐波浪板背包，其特征在于，所述内置电池(10)和充电口(11)为电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种太阳能音乐波浪板背包，其特征在于，所述显示设置控制板(12)上设有声控开关，所述显示设置控制板(12)电性连接显示板(7)，所述内置电池(10)电性连接显示设置控制板(12)。

5.根据权利要求1所述的一种太阳能音乐波浪板背包，其特征在于，所述太阳能板(8)和内置电池(10)为电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及背包相关技术领域，具体来说，涉及一种太阳能音乐波浪板背包。

背景技术

背包指外出或行军时背在背上的包的统称。材质多样化，真皮、塑料材质、涤纶、帆布、尼龙，棉麻等质地箱包引领时尚潮流。同时，在越来越标榜个性的时期，简约、复古、卡通等各类风格也从不同侧面迎合时尚人士张扬个性的需求。箱包的款式也由传统的商务包、书包、旅行包向笔袋、零钱包、小香包等扩展。

现有的背包存在下述问题：背包的外观设计简单,功能单一；播放音乐,仅限于耳机或者功放；夜骑的时候,背包不能起到警示作用；不能做到有效的环保出行。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种太阳能音乐波浪板背包，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种太阳能音乐波浪板背包，包括背包主体，所述背包主体由后包体和前包体组成，所述前包体的后侧缝合有背带，所述背带底部的外侧设有调节卡扣，所述后包体的内部设有内置电池，所述后包体的一侧安装有充电口，所述后包体的另一侧安装有显示设置控制板，所述后包体的前侧安装有显示板，所述显示板上显示有音乐波浪线和姓名显示模块，所述前包体的前侧安装有太阳能板，所述太阳能板的两侧设有荧光条。

进一步的，所述后包体和前包体的侧面均缝合有拉链。

进一步的，所述内置电池和充电口为电性连接。

进一步的，所述显示设置控制板上设有声控开关，所述显示设置控制板电性连接显示板，所述内置电池电性连接显示设置控制板。

进一步的，所述太阳能板和内置电池为电性连接。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

(1)、本实用新型具有外观时尚动感的元素。

(2)、本实用新型音乐波浪线根据外部音乐自动改变，夜骑的时候，显示板上的音乐波浪舞动，确保人身安全且娱乐性更强，此外，显示板上还会显示输入的姓名，不易丢失。

(3)、本实用新型的太阳能板在太阳直射的情况下，可以进行自行储电，实现显示板的供电。

(4)、本实用新型的充电口，完成对电子设备的充电，在太阳能板供电不足的情况下对其充电，保证设备的正常工作。

(5)、本实用新型的荧光条，在夜晚出行时，起到安全提醒路人的功能，确保安全。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种太阳能音乐波浪板背包的主体结构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种太阳能音乐波浪板背包的背侧结构示意图；

图3是根据本实用新型实施例的一种太阳能音乐波浪板背包的俯视结构示意图；

图4是根据本实用新型实施例的一种太阳能音乐波浪板背包的左侧结构示意图；

图5是根据本实用新型实施例的一种太阳能音乐波浪板背包的右侧结构示意图。

附图标记：

1、背包主体；2、后包体；3、前包体；4、拉链；5、背带；6、调节卡扣；7、显示板；8、太阳能板；9、荧光条；10、内置电池；11、充电口；12、显示设置控制板。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

请参阅图1-5，根据本实用新型实施例的一种太阳能音乐波浪板背包，包括背包主体1，背包主体1由后包体2和前包体3组成，前包体3的后侧缝合有背带5，背带5底部的外侧设有调节卡扣6，后包体2的内部设有内置电池10，后包体2的一侧安装有充电口11，后包体2的另一侧安装有显示设置控制板12，后包体2的前侧安装有显示板7，显示板7上显示有音乐波浪线和姓名显示模块，前包体3的前侧安装有太阳能板8，太阳能板8的两侧设有荧光条9。

通过本实用新型的上述方案，能够通过设置的太阳能板8，实现太阳能的吸收，将太阳能转化为电能，储存至内置电池10内，通过设置的充电口11，实现内置电池10的充电功能，在太阳能供电不足时实现电源的补充，使用时，通过背带5将背包背在身上，通过显示设置控制板12的声控开关控制显示板7的打开并播放音乐，音乐波浪线随着音乐的启动而实现相应的变化，显示板7还显示使用者的姓名，夜晚出行时，荧光条9起到警示作用，确保安全。

在具体应用时，对于后包体2来说，后包体2和前包体3的侧面均缝合有拉链4，对于内置电池10来说，内置电池10和充电口11为电性连接，实现其充电功能，在太阳能板8供电不足的情况下对其充电，保证设备的正常工作，对于显示设置控制板12来说，显示设置控制板12上设有声控开关，实现显示板7的声控，显示设置控制板12电性连接显示板7，内置电池10电性连接显示设置控制板12，对于太阳能板8来说，太阳能板8和内置电池10为电性连接，太阳能板8在太阳直射的情况下，可以进行自行储电，实现显示板的供电。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，能够通过设置的太阳能板8，实现太阳能的吸收，将太阳能转化为电能，储存至内置电池10内，通过设置的充电口11，实现内置电池10的充电功能，在太阳能供电不足时实现电源的补充，使用时，通过背带5将背包背在身上，通过显示设置控制板12的声控开关控制显示板7的打开并播放音乐，音乐波浪线随着音乐的启动而实现相应的变化，显示板7还显示使用者的姓名，夜晚出行时，荧光条9起到警示作用，确保安全，内置电池10和充电口11为电性连接，实现其充电功能，在太阳能板8供电不足的情况下对其充电，保证设备的正常工作，显示设置控制板12上设有声控开关，实现显示板7的声控，太阳能板8和内置电池10为电性连接，太阳能板8在太阳直射的情况下，可以进行自行储电，实现显示板的供电。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920034845.0

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209610249U

授权时间:20191112

主分类号:A45F 3/04

专利分类号:A45F3/04;A45C13/00;A45C15/00

范畴分类:15G;

申请人:东莞市科恒实业有限公司

第一申请人:东莞市科恒实业有限公司

申请人地址:523000广东省东莞市寮步镇新旧围管理区黄沙河西路7号

发明人:董彬;刘奉天

第一发明人:董彬

当前权利人:东莞市科恒实业有限公司

代理人:黄昌平

代理机构:44375

代理机构编号:深圳市韦恩肯知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bb261c8ccec9675356183403.html