# 手机维修专用器件收纳盒论文和设计-王涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种手机维修专用器件收纳盒，用于有序收纳手机零配件，包括有第一收纳单元、第二收纳单元和第三收纳单元，所述第一收纳单元和第二收纳单元并列于一排，所述第三收纳单元位于第一收纳单元和第二收纳单元的下方，所述收纳盒进一步包括首工作层和底工作层，所述第一收纳单元和第二收纳单元位于首工作层，所述第三收纳单元位于底工作层，区域划分明显，将手机零器件分类有序放好，解决了零器件容易丢失的问题。

### 主设计要求

1.一种手机维修专用器件收纳盒，用于有序收纳手机零配件，其特征在于，包括有第一收纳单元、第二收纳单元和第三收纳单元，所述第一收纳单元和第二收纳单元并列于一排，所述第三收纳单元位于第一收纳单元和第二收纳单元的下方。

### 设计方案

1.一种手机维修专用器件收纳盒，用于有序收纳手机零配件，其特征在于，包括有第一收纳单元、第二收纳单元和第三收纳单元，所述第一收纳单元和第二收纳单元并列于一排，所述第三收纳单元位于第一收纳单元和第二收纳单元的下方。

2.根据权利要求1所述的手机维修专用器件收纳盒，其特征在于，所述收纳盒进一步包括首工作层和底工作层，所述第一收纳单元和第二收纳单元位于首工作层，所述第三收纳单元位于底工作层。

3.根据权利要求2所述的手机维修专用器件收纳盒，其特征在于，所述第一收纳单元和第二收纳单元上设有若干容置槽，所述容置槽用于收纳电子元件、手机零部件和小配件。

4.根据权利要求3所述的手机维修专用器件收纳盒，其特征在于，所述第一收纳单元和第二收纳单元上均设有一翻盖，所述翻盖上设有一扣口，所述首工作层上对应设有卡口，通过扣口扣紧卡口，实现翻盖盖紧于第一收纳单元和第二收纳单元。

5.根据权利要求2所述的手机维修专用器件收纳盒，其特征在于，所述首工作层上设有卡位，所述底工作层固定连接一扣位，通过扣位扣紧和\/或松开卡位，实现首工作层与底工作层的活动连接。

6.根据权利要求5所述的手机维修专用器件收纳盒，其特征在于，所述底工作层设有软硅胶，用于防止手机碰撞。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于手机维修辅助装置领域，尤其涉及一种手机维修专用器件收纳盒。

背景技术

随着科技发展，手机变得越来越薄，手机内部的电子元件也越来越小。对于维修工来说，一天得修好几部手机，如果不将每台手机对应的零器件一一放好，容易导致零件的丢失。

因此，市面上出现许多针对手机维修用的收纳盒，但多数的收纳盒只有一个容纳槽，细小零器件和手机电池等大零件堆放在一起，还是解决不了配件容易丢失的问题，同时零器件放在一起容易刮花。

实用新型内容

为了解决上述的技术问题，本实用新型提供一种有序收纳零器件、不易丢失零器件和不会刮花零器件的手机维修专用器件收纳盒。

本实用新型相对现有技术的创新之处在于：

本实用新型一种手机维修专用器件收纳盒，用于有序收纳手机零配件，包括有第一收纳单元、第二收纳单元和第三收纳单元，所述第一收纳单元和第二收纳单元并列于一排，所述第三收纳单元位于第一收纳单元和第二收纳单元的下方。

所述收纳盒进一步包括首工作层和底工作层，所述第一收纳单元和第二收纳单元位于首工作层，所述第三收纳单元位于底工作层。

所述第一收纳单元和第二收纳单元上设有若干容置槽，所述容置槽用于收纳电子元件、手机零部件和小配件。所述第一收纳单元的容置槽分为两个区域，一个区域是一块5cm*10cm的矩形容置槽，用于放置电池和驱动电路板等较大的零器件；另一区域是若干1cm*1cm和2cm*1cm的矩形容置槽，用于放置螺丝等细小零器件。所述第二收纳单元的容置槽为若干“L”字形容置槽和不同规格的矩形容置槽，“L”字形容置槽用于放置手机主板，矩形容置槽用于放置按键、金属板等零部件。所述第三收纳单元用于放置手机壳体、液晶屏等零部件。

所述第一收纳单元和第二收纳单元上均设有一翻盖，所述翻盖上设有一扣口，所述首工作层上对应设有卡口，通过扣口扣紧卡口，实现翻盖盖紧于第一收纳单元和第二收纳单元。

所述首工作层上设有卡位，所述底工作层固定连接一扣位，通过扣位扣紧和\/或松开卡位，实现首工作层与底工作层的活动连接。

本实用新型手机维修专用器件收纳盒的有益效果在于：

(1)将收纳盒功能划分为三个区域，第一收纳单元、第二收纳单元和第三收纳单元，根据使用者的使用习惯并结合收纳单元上容置槽的形状，将手机零器件分类有序放好，解决了零器件容易丢失的问题；

(2)将所述收纳盒进一步分层，包括首工作层和底工作层，所述第一收纳单元和第二收纳单元位于首工作层，所述第三收纳单元位于底工作层，区域划分明显；

(3)第一收纳单元和第二收纳单元上均设有一翻盖，保证零器件不被丢失；

(4)首工作层上设有卡位，所述底工作层固定连接一扣位，通过扣位扣紧和\/或松开卡位，实现首工作层与底工作层的活动连接，将收纳盒集为一体。

附图说明

图1为本实用新型一种手机维修专用器件收纳盒的打开状态结构示意图；

图2为本实用新型一种手机维修专用器件收纳盒的闭合状态结构示意图。

图中，1为第一收纳单元，2为第二收纳单元，3为第三收纳单元，4为首工作层，5为底工作层，6为容置槽，7为翻盖，71为扣口，72为卡口，8为卡位，9为扣位，10为软硅胶。

具体实施方式

下面将结合说明书附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

需要说明，若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)，则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

请参照图1-2，一种手机维修专用器件收纳盒，用于有序收纳手机零配件，包括有第一收纳单元1、第二收纳单元2和第三收纳单元3，所述第一收纳单元1和第二收纳单元2并列于一排，所述第三收纳单元3位于第一收纳单元1和第二收纳单元2的下方。

所述收纳盒进一步包括首工作层4和底工作层5，所述第一收纳单元1和第二收纳单元2位于首工作层4，所述第三收纳单元3位于底工作层5。

所述第一收纳单元1和第二收纳单元2上设有若干容置槽6，所述容置槽6用于收纳电子元件、手机零部件和小配件。所述第一收纳单元1的容置槽6分为两个区域，一个区域是一块5cm*10cm的矩形容置槽，用于放置电池和驱动电路板等较大的零器件；另一区域是若干1cm*1cm和2cm*1cm的矩形容置槽，用于放置螺丝等细小零器件。所述第二收纳单元2的容置槽6为若干“L”字形容置槽和不同规格的矩形容置槽，“L”字形容置槽用于放置手机主板，矩形容置槽用于放置按键、金属板等零部件。所述第三收纳单元3用于放置手机壳体、液晶屏等零部件。

所述第一收纳单元1和第二收纳单元2上均设有一翻盖7，所述翻盖7上设有一扣口71，所述首工作层4上对应设有卡口72，通过扣口71扣紧卡口72，实现翻盖7盖紧于第一收纳单元1和第二收纳单元2。

所述首工作层4上设有卡位8，所述底工作层5固定连接一扣位9，所述卡位8设于第一收纳单元1和第二收纳单元2的中间，通过扣位9扣紧和\/或松开卡位8，实现首工作层4与底工作层5的活动连接。

所述底工作层5设有软硅胶10，用于防止手机碰撞。

实施例一

维修人员进行手机维修时，每一部手机用一个收纳盒收纳。拆卸出的手机壳体和液晶屏等较大的部件放于第三收纳单元3内，第三收纳单元3内设有软硅胶10，可以防止手机壳体碰撞；拆卸出的电池、驱动电路板、螺丝等放于第一收纳单元1内，拆卸出的按键、金属板等放于第二收纳单元2内，整齐有序的摆放好手机零件，保证手机零件不丢失。

另外，本收纳盒一般为透明状，方便维修人员区别每一台手机。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的一种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920068308.8

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209547269U

授权时间:20191029

主分类号:A45C 11/00

专利分类号:A45C11/00;A45C11/24;A45C13/00

范畴分类:15G;

申请人:广州必备电子科技有限公司

第一申请人:广州必备电子科技有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市南沙区东涌镇南公路788号（综合楼）401

发明人:王涛

第一发明人:王涛

当前权利人:广州必备电子科技有限公司

代理人:刘敏

代理机构:44298

代理机构编号:广东广和律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bb912943b510b35084d90346.html