# 酸性镀铜开缸剂分析仪论文和设计-莫忠华

### 全文摘要

本实用新型公开了酸性镀铜开缸剂分析仪，所述反应室的顶端上设有试剂瓶，试剂瓶内装有试剂，所述试剂瓶与反应室之间设有试剂管，试剂管上设有第一电磁阀，所述反应室的侧壁上端设有一个入料管，入料管上设有第二电磁阀，所述反应室的内部底端的中心位置上设有一个排渣管，排渣管上设有第三电磁阀，所述氯离子测定仪包括主机和电极，所述主机位于反应室的外壁上，电极位于反应室内壁下端，且主机与电极电性连接，所述主机上设有控制模块，通过控制模块控制第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀的开关，该实用新型可以检测开缸剂的氯离子的浓度，便于调整开缸剂的氯离子浓度，提高电镀产品质量。

### 主设计要求

1.酸性镀铜开缸剂分析仪，包括反应室和氯离子测定仪，其特征在于，所述反应室的顶端上设有试剂瓶，试剂瓶内装有试剂，所述试剂瓶与反应室之间设有试剂管，试剂管上设有第一电磁阀，所述反应室的侧壁上端设有一个入料管，入料管上设有第二电磁阀，所述反应室的内部底端的中心位置上设有一个排渣管，排渣管上设有第三电磁阀；所述氯离子测定仪包括主机和电极，所述主机位于反应室的外壁上，电极位于反应室内壁下端，且主机与电极电性连接，所述主机上设有控制模块，通过控制模块控制第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀的开关。

### 设计方案

1.酸性镀铜开缸剂分析仪，包括反应室和氯离子测定仪，其特征在于，所述反应室的顶端上设有试剂瓶，试剂瓶内装有试剂，所述试剂瓶与反应室之间设有试剂管，试剂管上设有第一电磁阀，所述反应室的侧壁上端设有一个入料管，入料管上设有第二电磁阀，所述反应室的内部底端的中心位置上设有一个排渣管，排渣管上设有第三电磁阀；

所述氯离子测定仪包括主机和电极，所述主机位于反应室的外壁上，电极位于反应室内壁下端，且主机与电极电性连接，所述主机上设有控制模块，通过控制模块控制第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀的开关。

2.根据权利要求1所述的酸性镀铜开缸剂分析仪，其特征在于，所述试剂瓶的侧壁上设有刻度。

3.根据权利要求1所述的酸性镀铜开缸剂分析仪，其特征在于，所述反应室的内壁上设有加热管。

4.根据权利要求1所述的酸性镀铜开缸剂分析仪，其特征在于，所述反应室的内壁上设有侧入式搅拌机。

5.根据权利要求1所述的酸性镀铜开缸剂分析仪，其特征在于，所述试剂采用硝酸银溶液。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电镀领域，尤其是涉及酸性镀铜开缸剂分析仪。

背景技术

镀铜是在电镀工业中使用最广泛的一种预镀层，包括锡焊件、铅锡合金、锌压铸件在镀镍、金、银之前都要镀铜，用于改善镀层结合力。

在第一次使用的酸性镀铜电镀装置时，需要加入开缸剂，而开缸剂内含有氯离子，氯离子在开缸剂内作为催化剂，帮助添加剂镀出平滑、光亮、细致的镀层。如氯离子含量过低，镀层容易在高、中电位区出现凹凸起伏的条纹，及在低电位区有雾状镀层。如氯离子含量过高时，镀层的光亮度及填平度会被削弱，而阳极表面就会生成氯化铜，形成一层灰白色薄膜，导致阳极钝化，所以需要检测开缸剂的氯离子的浓度，便于调整开缸剂的氯离子浓度，提高电镀产品质量。

实用新型内容

本实用新型为克服上述情况不足，旨在提供一种能解决上述问题的技术方案。

酸性镀铜开缸剂分析仪，包括反应室和氯离子测定仪。

所述反应室的顶端上设有试剂瓶，试剂瓶内装有试剂，所述试剂瓶与反应室之间设有试剂管，试剂管上设有第一电磁阀，所述反应室的侧壁上端设有一个入料管，入料管上设有第二电磁阀，所述反应室的内部底端的中心位置上设有一个排渣管，排渣管上设有第三电磁阀；

所述氯离子测定仪包括主机和电极，所述主机位于反应室的外壁上，电极位于反应室内壁下端，且主机与电极电性连接，所述主机上设有控制模块，通过控制模块控制第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀的开关。

优选地，所述试剂瓶的侧壁上设有刻度。

优选地，所述反应室的内壁上设有加热管。

优选地，所述反应室的内壁上设有侧入式搅拌机。

优选地，所述试剂采用硝酸银溶液。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型结构新颖，简单操作，利用了酸性镀铜开缸剂分析仪，可以检测开缸剂的氯离子的浓度，便于调整开缸剂的氯离子浓度，提高电镀产品质量。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的酸性镀铜开缸剂分析仪的结构示意图。

图中：1、反应室，2、试剂瓶，3、试剂，4、试剂管，5、第一电磁阀，6、入料管，7、第二电磁阀，8、排渣管，9、第三电磁阀，10、主机，11、电极，12、控制模块，13、加热管，14、侧入式搅拌机。

具体实施方式

下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，本实用新型实施例中，酸性镀铜开缸剂分析仪，包括反应室和氯离子测定仪。

所述反应室1的顶端上设有试剂瓶2，试剂瓶2内装有试剂3，所述试剂瓶2与反应室1之间设有试剂管4，试剂管4上设有第一电磁阀5，所述反应室1的侧壁上端设有一个入料管6，入料管6上设有第二电磁阀7，所述反应室1的内部底端的中心位置上设有一个排渣管8，排渣管8上设有第三电磁阀9；

所述氯离子测定仪包括主机10和电极11，所述主机10位于反应室1的外壁上，电极位11于反应室1内壁下端，且主机10与电极11电性连接，所述主机10上设有控制模块12，通过控制模块12控制第一电磁阀5、第二电磁阀7和第三电磁阀9的开关。

所述试剂瓶2的侧壁上设有刻度，便于计算试剂瓶内部的试剂使用了多少。

所述反应室1的内壁上设有加热管13，能加快反应速度。

所述反应室1的内壁上设有侧入式搅拌机14，能加快反应速度。

所述试剂3采用硝酸银溶液。

本实用新型的工作原理是：控制模块12控制第二电磁阀7打开，放入固定量的酸性镀铜开缸剂，酸性镀铜开缸剂流进反应室1内，控制模块12控制第一电磁阀5间歇打开，使硝酸银溶液间歇地流进反应室1内与酸性镀铜开缸剂混合成反应液，反应液内的氯离子和银离子反应产生卤化银沉淀，主机10通过电极11检测酸性镀铜开缸剂内的氯离子，当电极11检测到反应液内没有氯离子后，控制模块12控制第二电磁阀7关闭第三电磁阀9打开，使反应残渣流出反应室1，然后计算试剂瓶2内部的试剂3使用了多少，从而通过传统计算公式即可计算出酸性镀铜开缸剂的氯离子浓度，便于调整开缸剂的氯离子浓度，提高电镀产品质量。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006946.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209727877U

授权时间:20191203

主分类号:G01N31/02

专利分类号:G01N31/02

范畴分类:31E;

申请人:江门市川泰科技有限公司

第一申请人:江门市川泰科技有限公司

申请人地址:529000 广东省江门市新会区会城梅江工业区什均围2号

发明人:莫忠华

第一发明人:莫忠华

当前权利人:江门市川泰科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bbbeaea7221d83eadce638c6.html