# 导电环包带工装论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种导电环包带工装，包括支架和设于支架上的放置架，所述放置架的边缘设置有两个以上的延长连接臂，所述延长连接臂绕支架的中心均匀分布设置，每个所述延长连接臂上均设置有一支撑块；所述支撑块上均设置有一沿水平方向突出支撑块的支撑杆，所有所述支撑块上的支撑杆形成导电环支撑结构。通过多个支撑杆形成的导电环支撑结构来放置环形结构的支撑环，如此，工人可以通过在相邻两支撑块之间的空余出的空间进行包带处理即可，同时，在包带的过程中，还能手动带动导电环在导电环支撑结构上转动，从而可以非常简单、方便的完成包带操作。

### 主设计要求

1.一种导电环包带工装，其特征是：包括支架（1）和设于支架（1）上的放置架（2），所述放置架（2）的边缘设置有两个以上的延长连接臂（3），所述延长连接臂（3）绕支架（1）的中心均匀分布设置，每个所述延长连接臂（3）上均设置有一支撑块（4）；所述支撑块（4）上均设置有一沿水平方向突出支撑块（4）的支撑杆（6），所有所述支撑块（4）上的支撑杆（6）形成导电环支撑结构。

### 设计方案

1.一种导电环包带工装，其特征是：包括支架（1）和设于支架（1）上的放置架（2），所述放置架（2）的边缘设置有两个以上的延长连接臂（3），所述延长连接臂（3）绕支架（1）的中心均匀分布设置，每个所述延长连接臂（3）上均设置有一支撑块（4）；所述支撑块（4）上均设置有一沿水平方向突出支撑块（4）的支撑杆（6），所有所述支撑块（4）上的支撑杆（6）形成导电环支撑结构。

2.根据权利要求1所述的导电环包带工装，其特征是：所述支撑块（4）上设置有第一螺纹孔，所述支撑杆（6）上设置有与第一螺纹孔连接的第一螺纹段（61）。

3.根据权利要求2所述的导电环包带工装，其特征是：所述支撑杆（6）的一端设置有手动转轮（7），所述第一螺纹段（61）设于支撑杆（6）的光轴段（62）和手动转轮（7）之间。

4.根据权利要求1所述的导电环包带工装，其特征是：所述延长连接臂（3）上设置有安装孔（31），所述支撑块（4）的底部设置有连接孔（41），所述支撑块（4）通过一连接螺栓（5）穿过安装孔（31）后与连接孔（41）连接安装于延长连接臂（3）上。

5.根据权利要求4所述的导电环包带工装，其特征是：所述安装孔（31）设置为多个。

6.根据权利要求1所述的导电环包带工装，其特征是：所述支撑杆（6）转动连接在支撑块（4）上、且相对于突出端的另一端设置有一转动手轮（9）；所述支撑块（4）上沿水平方向插设有一滑移块（8），所述滑移块（8）上设置有第二螺纹孔，所述支撑杆（6）上设置有与第二螺纹孔连接的第二螺纹段（63）。

7.根据权利要求6所述的导电环包带工装，其特征是：所述转动手轮（9）上设置有一多边形插孔，所述支撑杆（6）与转动手轮（9）连接的一端设置有与多边形插孔配合的插接部（64）。

8.根据权利要求6所述的导电环包带工装，其特征是：所述支撑块（4）上设置有同轴心的插孔、以及可供插接部（64）穿过的通孔，所述插孔的直径与螺纹段的外径相同，所述通孔的直径小于插孔的直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及包带设备技术领域，特别涉及一种导电环包带工装。

背景技术

导电环在生产过程中，需要在其表面进行包带进行绝缘处理。由于环形结构的设置，将其固定住后会导致固定部分无法进行包带处理，因此，现有的加工方式都是工人拿着导电环进行加工的，而长期使用该方式工作容易使工人劳累。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种导电环包带工装，可以供导电环放置，并方便进行包带加工的效果。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种导电环包带工装，包括支架和设于支架上的放置架，所述放置架的边缘设置有两个以上的延长连接臂，所述延长连接臂绕支架的中心均匀分布设置，每个所述延长连接臂上均设置有一支撑块；所述支撑块上均设置有一沿水平方向突出支撑块的支撑杆，所有所述支撑块上的支撑杆形成导电环支撑结构。

如此设置，通过多个支撑杆形成的导电环支撑结构来放置环形结构的支撑环，如此，工人可以通过在相邻两支撑块之间的空余出的空间进行包带处理即可，同时，在包带的过程中，还能手动带动导电环在导电环支撑结构上转动，从而可以非常简单、方便的完成包带操作。

进一步优选为：所述支撑块上设置有第一螺纹孔，所述支撑杆上设置有与第一螺纹孔连接的第一螺纹段。

如此设置，实现支撑杆与支撑块之间的连接，同时能够调节支撑杆伸出的长度，在导电环直径较大时能够调节支撑杆来进行适配。

进一步优选为：所述支撑杆的一端设置有手动转轮，所述第一螺纹段设于支撑杆的光轴段和手动转轮之间。

如此设置，转动收到转轮借口带动支撑杆转动，从而能够更加方便的对支撑杆进行调节。

进一步优选为：所述延长连接臂上设置有安装孔，所述支撑块的底部设置有连接孔，所述支撑块通过一连接螺栓穿过安装孔后与连接孔连接安装于延长连接臂上。

如此设置，使得支撑块的案子非常方便。

进一步优选为：所述安装孔设置为多个。

如此设置，可以将支撑块安装在不同的安装孔中，从而调节多个支撑块之间的距离，进而能够供不同直径的导电环进行放置。

进一步优选为：所述支撑杆转动连接在支撑块上、且相对于突出端的另一端设置有一转动手轮；所述支撑块上沿水平方向插设有一滑移块，所述滑移块上设置有第二螺纹孔，所述支撑杆上设置有与第二螺纹孔连接的第二螺纹段。

如此设置，通过控制转动手轮，能够带动支撑杆转动，支撑杆转动连接在支撑块上，同时其上设置有第二螺纹段与滑移块螺纹连接，因此，在支撑杆转动过程中，会带动滑移块滑移，如此，在将导电环放置到支撑杆形成的导电环支撑结构上后，通过调节滑移块滑移，使滑移块能够抵设在导电环上，将导电环限定住，如此，在包带操作时，特别是在转动导电环时，避免导电环才能够导电环支撑结构上取出或比较容易从导电环支撑结构上取出。

进一步优选为：所述转动手轮上设置有一多边形插孔，所述支撑杆与转动手轮连接的一端设置有与多边形插孔配合的插接部。

如此设置，便于转动手轮与支撑杆之间的连接。

进一步优选为：所述支撑块上设置有同轴心的插孔、以及可供插接部穿过的通孔，所述插孔的直径与螺纹段的外径相同，所述通孔的直径小于插孔的直径。

如此设置，实现支撑杆转动连接在支撑块上。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：能够用于放置导电环，便于工人进行包带操作。

附图说明

图1是实施例一的结构示意图；

图2是实施例一中放置架和支撑块的结构示意图；

图3是实施例二中支撑块的结构示意图；

图4是实施例二中支撑块的内部结构示意图。

图中，1、支架；11、底座；12、杆件；2、放置架；3、延长连接臂；31、安装孔；4、支撑块；41、连接孔；5、连接螺栓；6、支撑杆；61、第一螺纹段；62、光轴段；63、第二螺纹段；64、插接部；7、手动转轮；8、滑移块；81、插杆；9、转动手轮。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

实施例1：一种导电环包带工装，如图1所示，包括支架1和放置架2，支架1包括有一底座11和杆件12，杆件12固定连接在底座11上，放置架2固定于杆件12的顶部。

放置架2呈一圆盘转，在放置架2的边缘设置有三个延长连接臂3，三个延长连接臂3绕放置架2的中心均匀设置。

参照图1和图2，在三个延长连接臂3上均设置有一支撑块4，在每个延长连接臂3上均设置有四个安装孔31，四个安装孔31位于放置架2的同一径向上设置。支撑块4的底板设置有一设置有螺纹的连接孔41，支撑块4通过一连接螺栓5穿过安装孔31后与连接孔41连接安装于延长连接臂3上

如图2所示，三个支撑块4上均设置有一沿水平方向设置的支撑杆6。支撑杆6的一端固定连接有手动转轮7，且连接有手动转轮7的一端设置有第一螺纹段61，支撑杆6的另一端呈光轴设置，且该端贯穿支撑块4突出支撑块4设置。

参照图1，所有支撑块4上的支撑杆6形成导电环支撑结构。

使用方式：先根据导电环的直径调节支撑块4的位置，当支撑块4位置合适时直接使用即可，当支撑块4位置不合适，松开连接螺栓5将支撑块4安装到相应的安装孔31上即可。

完成上述调节后，如果导电环放置到导电环支撑结构上，如果导电环支撑结构较小，无法很好的支撑导电环时，通过控制手动转轮7调节支撑杆6伸出支撑块4的长度即可。完成上述调节后，将导电环放置到导电环支撑结构上，人工操作将包带缠绕到导电环上即可。

实施例2：如图3所示，与实施例1的不同之处在于，支撑杆6上设置有一插孔和一通孔，插孔和通孔同轴心设置，其中，通孔的直径小于插孔的直径。

如图3和图4所示，支撑杆6包括插接部64、第二螺纹段63和光轴段62，第二螺纹段63的直径大于光轴段62和插接部64的直径，插接部64的横截面呈正六边形结构设置，在插接部64上插接有一转动手轮9，转动手轮9上设置有一与插接部64配合的多边形插孔。

其中，插孔的直径与螺纹段的外径相同，支撑杆6的插接部64穿过通孔后与转动手轮9连接，将支撑杆6转动连接在支撑块4上。

支撑块4上沿水平方向插设有一滑移块8，滑移块8上设置有一插杆81插设于支撑块4上，滑移块8上设置有第二螺纹孔，第二螺纹孔与第二螺纹段63螺纹连接。

工作原理：具体操作方式与实施例1大致相同，其中，区别之处在于当导电环放置到导电环支撑结构上后，滑移块8与导电环间空隙比较大，使得导电环很容易从导电环支撑结构上取下时，通过转动转动手轮9可以带动滑移块8滑移，使滑移块8能够低设到导电环上，从而能够更好的将导电环限定住。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的保护范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920300908.2

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209374871U

授权时间:20190910

主分类号:H01R 43/10

专利分类号:H01R43/10

范畴分类:38E;

申请人:西安阿尔斯通永济电气设备有限公司

第一申请人:西安阿尔斯通永济电气设备有限公司

申请人地址:710021 陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路168号

发明人:宋海蛟;刘婷婷;李娟;龚宝锋

第一发明人:宋海蛟

当前权利人:西安阿尔斯通永济电气设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bbc780a0788eaae07df11118.html