# 一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器论文和设计-李祥芹

### 全文摘要

本实用新型公开了一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，包括左底板、右底板、支脚、左立板、左滑轨、右立板、右滑轨、升降板、螺纹套筒、丝杠座、横梁、空槽、第一电机、丝杆、第二电机、螺旋杆、钻头和防护罩等；所述左底板和右底板下表面两端均固定连接有一个支脚；所述左底板上表面左侧固定连接有一个左立板，所述左立板右侧面固定连接有一个左滑轨；所述右底板上表面右侧固定连接有一个右立板，所述右立板左侧面固定连接有一个右滑轨，所述右底板上表面左侧固定连接有一个丝杠座。本实用新型具有结构合理简单、生产成本低、安装方便，功能齐全，通过机械化的方式进行自动化取样，避免了背景技术中通过人工推动的方式进行取样，降低了工作人员的工作强度，提高了工作效率。

### 主设计要求

1.一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，其特征在于：包括左底板(1)、右底板(2)、支脚(3)、左立板(4)、左滑轨(5)、右立板(6)、右滑轨(7)、升降板(8)、螺纹套筒(9)、丝杠座(10)、横梁(11)、空槽(12)、第一电机(13)、丝杆(14)、第二电机(15)、螺旋杆(16)、钻头(17)和防护罩(18)；所述左底板(1)和右底板(2)下表面两端均固定连接有一个支脚(3)；所述左底板(1)上表面左侧固定连接有一个左立板(4)，所述左立板(4)右侧面固定连接有一个左滑轨(5)；所述右底板(2)上表面右侧固定连接有一个右立板(6)，所述右立板(6)左侧面固定连接有一个右滑轨(7)，所述右底板(2)上表面左侧固定连接有一个丝杠座(10)；所述横梁(11)固定连接在左立板(4)和右立板(6)顶端之间，所述横梁(11)中心位置中设有一个空槽(12)；所述升降板(8)滑动连接在左滑轨(5)和右滑轨(7)之间；所述横梁(11)上表面右侧固定连接有一个第一电机(13)，所述第一电机(13)的输出端上固定连接有一个丝杆(14)，所述丝杆(14)的另一端活动连接在丝杠座(10)中，所述丝杆(14)上通过螺纹连接有一个螺纹套筒(9)，所述螺纹套筒(9)固定连接在升降板(8)中；所述升降板(8)上表面中心位置上固定连接有一个第二电机(15)，所述第二电机(15)的输出轴上固定连接有一个螺旋杆(16)，所述螺旋杆(16)的末端上固定连接有一个钻头(17)；所述升降板(8)下表面中心位置上固定连接有一个防护罩(18)，所述螺旋杆(16)位于防护罩(18)中。

### 设计方案

1.一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，其特征在于：包括左底板(1)、右底板(2)、支脚(3)、左立板(4)、左滑轨(5)、右立板(6)、右滑轨(7)、升降板(8)、螺纹套筒(9)、丝杠座(10)、横梁(11)、空槽(12)、第一电机(13)、丝杆(14)、第二电机(15)、螺旋杆(16)、钻头(17)和防护罩(18)；

所述左底板(1)和右底板(2)下表面两端均固定连接有一个支脚(3)；

所述左底板(1)上表面左侧固定连接有一个左立板(4)，所述左立板(4)右侧面固定连接有一个左滑轨(5)；

所述右底板(2)上表面右侧固定连接有一个右立板(6)，所述右立板(6)左侧面固定连接有一个右滑轨(7)，所述右底板(2)上表面左侧固定连接有一个丝杠座(10)；

所述横梁(11)固定连接在左立板(4)和右立板(6)顶端之间，所述横梁(11)中心位置中设有一个空槽(12)；

所述升降板(8)滑动连接在左滑轨(5)和右滑轨(7)之间；

所述横梁(11)上表面右侧固定连接有一个第一电机(13)，所述第一电机(13)的输出端上固定连接有一个丝杆(14)，所述丝杆(14)的另一端活动连接在丝杠座(10)中，所述丝杆(14)上通过螺纹连接有一个螺纹套筒(9)，所述螺纹套筒(9)固定连接在升降板(8)中；

所述升降板(8)上表面中心位置上固定连接有一个第二电机(15)，所述第二电机(15)的输出轴上固定连接有一个螺旋杆(16)，所述螺旋杆(16)的末端上固定连接有一个钻头(17)；

所述升降板(8)下表面中心位置上固定连接有一个防护罩(18)，所述螺旋杆(16)位于防护罩(18)中。

2.根据权利要求1所述的一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，其特征在于：还包括销轴(19)和支撑杆(20)，所述左底板(1)和右底板(2)两侧面上均通过销轴(19)活动连接有一个支撑杆(20)。

3.根据权利要求1所述的一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，其特征在于：所述防护罩(18)呈喇叭口状。

4.根据权利要求1所述的一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，其特征在于：所述第一电机(13)和第二电机(15)均为变频电机。

5.根据权利要求1所述的一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，其特征在于：所述丝杆(14)为滚珠丝杆。

6.根据权利要求1所述的一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，其特征在于：所述第二电机(15)可以穿过空槽(12)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及土壤检测技术领域，特别涉及一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器。

背景技术

土壤重金属检测是土壤的常规监测项目之一，采用合理的土壤重金属检测方法，能快速有效地对土壤重金属检测和污染评价。土壤重金属的检测方法一般包括离子发射光谱法、石墨炉原子吸收法、火焰原子吸收法、原子荧光法、伏安-极谱法、分光光度法以及X射线原子荧光法等；目前市场上的土壤取样装置都是通过人工推动的方式进行取样，这种取样方式费时费力，增加了工作人员的工作强度，适用性差，所以需要一种技术来弥补这一不足。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题，而提供一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器。

为了解决上述问题，本实用新型提供了一种技术方案：一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，包括左底板、右底板、支脚、左立板、左滑轨、右立板、右滑轨、升降板、螺纹套筒、丝杠座、横梁、空槽、第一电机、丝杆、第二电机、螺旋杆、钻头和防护罩；所述左底板和右底板下表面两端均固定连接有一个支脚；所述左底板上表面左侧固定连接有一个左立板，所述左立板右侧面固定连接有一个左滑轨；所述右底板上表面右侧固定连接有一个右立板，所述右立板左侧面固定连接有一个右滑轨，所述右底板上表面左侧固定连接有一个丝杠座；所述横梁固定连接在左立板和右立板顶端之间，所述横梁中心位置中设有一个空槽；所述升降板滑动连接在左滑轨和右滑轨之间；所述横梁上表面右侧固定连接有一个第一电机，所述第一电机的输出端上固定连接有一个丝杆，所述丝杆的另一端活动连接在丝杠座中，所述丝杆上通过螺纹连接有一个螺纹套筒，所述螺纹套筒固定连接在升降板中；所述升降板上表面中心位置上固定连接有一个第二电机，所述第二电机的输出轴上固定连接有一个螺旋杆，所述螺旋杆的末端上固定连接有一个钻头；所述升降板下表面中心位置上固定连接有一个防护罩，所述螺旋杆位于防护罩中。

作为优选，还包括销轴和支撑杆，所述左底板和右底板两侧面上均通过销轴活动连接有一个支撑杆。

作为优选，所述防护罩呈喇叭口状。

作为优选，所述第一电机和第二电机均为变频电机。

作为优选，所述丝杆为滚珠丝杆。

作为优选，所述第二电机可以穿过空槽。

本实用新型的有益效果：

(1)本实用新型具有结构合理简单、生产成本低、安装方便，功能齐全，通过机械化的方式进行自动化取样，避免了背景技术中通过人工推动的方式进行取样，降低了工作人员的工作强度，提高了工作效率。

(2)本实用新型设置了防护罩，可以防止工作时，泥土乱飞的现象。

(3)本实用新型设置了支脚和支撑杆，可以牢牢得将本装置固定在地面上，防止倾斜。

附图说明

为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型左底板和右底板的侧面结构示意图。

1-左底板；2-右底板；3-支脚；4-左立板；5-左滑轨；6-右立板；7-右滑轨；8-升降板；9-螺纹套筒；10-丝杠座；11-横梁；12-空槽；13-第一电机；14-丝杆；15-第二电机；16-螺旋杆；17-钻头；18-防护罩；19-销轴；20-支撑杆。

具体实施方式

如图1和图2所示，本具体实施方式采用以下技术方案：一种土壤检测用旋转锤击式土壤快速破碎器，包括左底板1、右底板2、支脚3、左立板4、左滑轨5、右立板6、右滑轨7、升降板8、螺纹套筒9、丝杠座10、横梁11、空槽12、第一电机13、丝杆14、第二电机15、螺旋杆16、钻头17和防护罩18；所述左底板1和右底板2下表面两端均固定连接有一个支脚3；所述左底板1上表面左侧固定连接有一个左立板4，所述左立板4右侧面固定连接有一个左滑轨5；所述右底板2上表面右侧固定连接有一个右立板6，所述右立板6左侧面固定连接有一个右滑轨7，所述右底板2上表面左侧固定连接有一个丝杠座10；所述横梁11固定连接在左立板4和右立板6顶端之间，所述横梁11中心位置中设有一个空槽12；所述升降板8滑动连接在左滑轨5和右滑轨7之间；所述横梁11上表面右侧固定连接有一个第一电机13，所述第一电机13的输出端上固定连接有一个丝杆14，所述丝杆14的另一端活动连接在丝杠座10中，所述丝杆14上通过螺纹连接有一个螺纹套筒9，所述螺纹套筒9固定连接在升降板8中；所述升降板8上表面中心位置上固定连接有一个第二电机15，所述第二电机15的输出轴上固定连接有一个螺旋杆16，所述螺旋杆16的末端上固定连接有一个钻头17；所述升降板8下表面中心位置上固定连接有一个防护罩18，所述螺旋杆16位于防护罩18中；还包括销轴19和支撑杆20，所述左底板1和右底板2两侧面上均通过销轴19活动连接有一个支撑杆20。

其中，所述防护罩18呈喇叭口状；所述第一电机13和第二电机15均为变频电机；所述丝杆14为滚珠丝杆；所述第二电机15可以穿过空槽12。

本实用新型的使用状态为：首先通过支脚3和支撑杆20将左底板1和右底板2固定到地面上，第二电机15带动螺旋杆16转动，然后第一电机13带动丝杆14转动，丝杆14带动螺纹套筒9向下运动，从而与螺纹套筒9连接的升降板8也向下运动，螺旋杆16插入土壤中，对土壤进行破坏后取样。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内，本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920110664.1

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209432559U

授权时间:20190924

主分类号:G01N 1/28

专利分类号:G01N1/28;G01N1/08

范畴分类:31E;

申请人:李祥芹

第一申请人:李祥芹

申请人地址:276002 山东省临沂市兰山区北京路23号

发明人:李祥芹

第一发明人:李祥芹

当前权利人:李祥芹

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bbe494b74df3514cf1644cb6.html