# 一种计算机网络路由器装置论文和设计-陈兰兰

### 全文摘要

一种计算机网络路由器装置，包括路由器、定位上板、支撑板、定位杆、压盘、滑杆、锁紧头，定位板侧面连接墙体，定位板通过多个二号螺栓连接墙体，定位板上部具有定位上板，支撑板上部具有支撑上板，支撑上板上表面连接定位上板，支撑上板通过多个一号螺栓连接定位上板，支撑板下部具有支撑板凸台，支撑板凸台具有卡槽，路由器侧面与卡槽相适应，路由器插入卡槽，支撑板在路由器左右两侧对称设置，定位板具有支撑侧板，压盘上部具有滑杆，滑杆在压盘上部对称设置，支撑侧板具有滑杆孔，滑杆与滑杆孔相适应，滑杆穿过滑杆孔，滑杆在滑杆孔内滑动，弹簧套在滑杆上，弹簧下部连接压盘，弹簧上部连接支撑侧板。

### 主设计要求

1.一种计算机网络路由器装置，其特征是:包括路由器、定位上板、支撑板、定位杆、压盘、滑杆、锁紧头，定位板侧面连接墙体，定位板通过多个二号螺栓连接墙体，定位板上部具有定位上板，支撑板上部具有支撑上板，支撑上板上表面连接定位上板，支撑上板通过多个一号螺栓连接定位上板，支撑板下部具有支撑板凸台，支撑板凸台具有卡槽，路由器侧面与卡槽相适应，路由器插入卡槽，支撑板在路由器左右两侧对称设置，定位板具有支撑侧板，压盘上部具有滑杆，滑杆在压盘上部对称设置，支撑侧板具有滑杆孔，滑杆与滑杆孔相适应，滑杆穿过滑杆孔，滑杆在滑杆孔内滑动，弹簧套在滑杆上，弹簧下部连接压盘，弹簧上部连接支撑侧板。

### 设计方案

1.一种计算机网络路由器装置，其特征是:包括路由器、定位上板、支撑板、定位杆、压盘、滑杆、锁紧头，定位板侧面连接墙体，定位板通过多个二号螺栓连接墙体，定位板上部具有定位上板，支撑板上部具有支撑上板，支撑上板上表面连接定位上板，支撑上板通过多个一号螺栓连接定位上板，支撑板下部具有支撑板凸台，支撑板凸台具有卡槽，路由器侧面与卡槽相适应，路由器插入卡槽，支撑板在路由器左右两侧对称设置，定位板具有支撑侧板，压盘上部具有滑杆，滑杆在压盘上部对称设置，支撑侧板具有滑杆孔，滑杆与滑杆孔相适应，滑杆穿过滑杆孔，滑杆在滑杆孔内滑动，弹簧套在滑杆上，弹簧下部连接压盘，弹簧上部连接支撑侧板。

2.根据权利要求1所述的一种计算机网络路由器装置，其特征是:所述压盘上部具有定位杆孔，压盘具有定位凸环槽，定位凸环槽上部具有定位杆孔，定位杆与定位杆孔相适应，定位杆穿过定位杆孔，定位杆在定位杆孔内上下滑动，定位杆下部具有定位凸环，定位凸环与定位凸环槽相适应，定位凸环插入定位凸环槽，定位凸环在定位凸环槽内滑动，定位上板下部具有定位上板凸台，定位上板凸台具有定位杆上槽，定位杆上部与定位杆上槽相适应，定位杆上部通过螺纹连接定位杆上槽，锁紧头具有滑杆槽，滑杆上部与滑杆槽相适应，滑杆上部通过螺纹连接滑杆槽，压盘下表面粘有防滑垫，防滑垫下表面连接路由器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及计算机领域，尤其涉及一种计算机网络路由器装置。

背景技术

在计算机的使用中，需要路由器来联网，在路由器在使用时一般直接用螺栓连接在墙面上，这种连接不方便拆卸，对路由器的检修多有不便。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术存在的上述不足，提供一种便于拆卸的一种计算机网络路由器装置。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

一种计算机网络路由器装置，包括路由器、定位上板、支撑板、定位杆、压盘、滑杆、锁紧头，定位板侧面连接墙体，定位板通过多个二号螺栓连接墙体，定位板上部具有定位上板，支撑板上部具有支撑上板，支撑上板上表面连接定位上板，支撑上板通过多个一号螺栓连接定位上板，支撑板下部具有支撑板凸台，支撑板凸台具有卡槽，路由器侧面与卡槽相适应，路由器插入卡槽，支撑板在路由器左右两侧对称设置，定位板具有支撑侧板，压盘上部具有滑杆，滑杆在压盘上部对称设置，支撑侧板具有滑杆孔，滑杆与滑杆孔相适应，滑杆穿过滑杆孔，滑杆在滑杆孔内滑动，弹簧套在滑杆上，弹簧下部连接压盘，弹簧上部连接支撑侧板。

所述压盘上部具有定位杆孔，压盘具有定位凸环槽，定位凸环槽上部具有定位杆孔，定位杆与定位杆孔相适应，定位杆穿过定位杆孔，定位杆在定位杆孔内上下滑动，定位杆下部具有定位凸环，定位凸环与定位凸环槽相适应，定位凸环插入定位凸环槽，定位凸环在定位凸环槽内滑动，定位上板下部具有定位上板凸台，定位上板凸台具有定位杆上槽，定位杆上部与定位杆上槽相适应，定位杆上部通过螺纹连接定位杆上槽，锁紧头具有滑杆槽，滑杆上部与滑杆槽相适应，滑杆上部通过螺纹连接滑杆槽，压盘下表面粘有防滑垫，防滑垫下表面连接路由器。

有益效果：

定位板通过多个二号螺栓与墙体连接牢固，定位上板承受整个装置的重力，支撑板上部通过一号螺栓与定位上板连接牢固，支撑上板增大了支撑板与定位上板的接触面积，使支撑板保持竖直稳定，路由器插入卡槽，通过对称设置的支撑板对路由器进行支撑定位，使路由器水平稳定放置，定位杆上部通过螺纹连接定位杆上槽，使定位杆与定位上板连接牢固，定位杆穿过定位杆孔，定位凸环插入定位凸环槽，通过定位凸环槽使压盘相对定位杆上下移动的同时避免压盘掉落，滑杆穿过滑杆孔，弹簧套在滑杆上，通过滑杆使压盘与支撑侧板之间弹性移动，对称设置的滑杆对压盘轴向定位，滑杆上部通过螺纹与滑杆槽连接，锁紧头避免在弹簧作用下滑杆脱离滑杆孔，防滑垫粘接在压盘底面上与压盘合为一体，防滑垫下表面连接路由器，压盘压紧路由器，防滑垫具有防滑效果，在压盘的压紧下使路由器与卡槽连接牢固，避免路由器在卡槽内前后滑动，拆卸时向上拉动压盘，再向外抽出路由器即可，此装置结构稳定，取放路由器方便。

附图说明

图1为本实用新型所述的一种计算机网络路由器装置主视图。

图2为本实用新型所述的一种计算机网络路由器装置左视图。

图3为本实用新型所述的一种计算机网络路由器装置俯视剖视图。

具体实施方式

下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明：

一种计算机网络路由器装置，包括路由器01、定位上板02、支撑板04、定位杆12、压盘13、滑杆15、锁紧头17，定位板03侧面连接墙体23，定位板03通过多个二号螺栓22连接墙体23，定位板03上部具有定位上板02，支撑板04上部具有支撑上板05，支撑上板05上表面连接定位上板02，支撑上板05通过多个一号螺栓06连接定位上板02，支撑板04下部具有支撑板凸台07，支撑板凸台07具有卡槽08，路由器01侧面与卡槽08相适应，路由器01插入卡槽08，支撑板04在路由器01左右两侧对称设置，定位板03具有支撑侧板09，压盘13上部具有滑杆15，滑杆15在压盘13上部对称设置，支撑侧板09具有滑杆孔16，滑杆15与滑杆孔16相适应，滑杆15穿过滑杆孔16，滑杆15在滑杆孔16内滑动，弹簧14套在滑杆15上，弹簧14下部连接压盘13，弹簧14上部连接支撑侧板09。

所述压盘13上部具有定位杆孔24，压盘13具有定位凸环槽19，定位凸环槽19上部具有定位杆孔21，定位杆12与定位杆孔21相适应，定位杆12穿过定位杆孔21，定位杆12在定位杆孔21内上下滑动，定位杆12下部具有定位凸环20，定位凸环20与定位凸环槽19相适应，定位凸环20插入定位凸环槽19，定位凸环20在定位凸环槽19内滑动，定位上板02下部具有定位上板凸台10，定位上板凸台10具有定位杆上槽11，定位杆12上部与定位杆上槽11相适应，定位杆12上部通过螺纹连接定位杆上槽11，锁紧头17具有滑杆槽18，滑杆15上部与滑杆槽18相适应，滑杆15上部通过螺纹连接滑杆槽18，压盘13下表面粘有防滑垫25，防滑垫25下表面连接路由器01。

定位板03通过多个二号螺栓22与墙体23连接牢固，定位上板02承受整个装置的重力，支撑板04上部通过一号螺栓06与定位上板02连接牢固，支撑上板05增大了支撑板04与定位上板02的接触面积，使支撑板04保持竖直稳定，路由器01插入卡槽08，通过对称设置的支撑板04对路由器01进行支撑定位，使路由器01水平稳定放置，定位杆12上部通过螺纹连接定位杆上槽11，使定位杆12与定位上板02连接牢固，定位杆12穿过定位杆孔21，定位凸环20插入定位凸环槽19，通过定位凸环槽19使压盘13相对定位杆12上下移动的同时避免压盘13掉落，滑杆15穿过滑杆孔16，弹簧14套在滑杆15上，通过滑杆15使压盘13与支撑侧板09之间弹性移动，对称设置的滑杆15对压盘13轴向定位，滑杆15上部通过螺纹与滑杆槽18连接，锁紧头17避免在弹簧14作用下滑杆15脱离滑杆孔16，防滑垫25粘接在压盘13底面上与压盘13合为一体，防滑垫25下表面连接路由器01，压盘13压紧路由器01，防滑垫25具有防滑效果，在压盘13的压紧下使路由器01与卡槽08连接牢固，避免路由器01在卡槽08内前后滑动，拆卸时向上拉动压盘13，再向外抽出路由器01即可，此装置结构稳定，取放路由器01方便。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012076.4

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209375684U

授权时间:20190910

主分类号:H04L 12/771

专利分类号:H04L12/771;H04Q1/04;H04Q1/02

范畴分类:39B;

申请人:陈兰兰

第一申请人:陈兰兰

申请人地址:332000 江西省九江市浔阳区青年路96号江西财经职业学院

发明人:陈兰兰

第一发明人:陈兰兰

当前权利人:陈兰兰

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bbf2134d42b9f187ec251cfc.html