# 一种可显示余弹的透明弹匣论文和设计-刘晓凤

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可显示余弹的透明弹匣，包括开口朝上的透明弹匣体，所述透明弹匣体的下端内壁通过托弹弹簧固定连接有托弹板，且托弹板与透明弹匣体的内壁滑动连接，所述托弹板的上端侧壁设有多个子弹本体，所述透明弹匣体的内壁开设有安装槽，所述安装槽的下端内壁连接有磁致伸缩位移传感器，所述磁致伸缩位移传感器上套设有与其匹配的磁环，所述磁环的侧壁固定连接有连杆，所述连杆与托弹板的侧壁固定连接，所述透明弹匣体的侧壁连接有控制面板，且控制面板与磁致伸缩位移传感器电连接。本实用新型利用磁致伸缩位移传感器测得托弹板与透明弹匣体底部的间距，并通过控制装置转化为余弹数量显示出来，简单方便快速准确。

### 主设计要求

1.一种可显示余弹的透明弹匣，包括开口朝上的透明弹匣体(1)，其特征在于，所述透明弹匣体(1)的下端内壁通过托弹弹簧(2)固定连接有托弹板(3)，且托弹板(3)与透明弹匣体(1)的内壁滑动连接，所述托弹板(3)的上端侧壁设有多个子弹本体(4)，所述透明弹匣体(1)的内壁开设有安装槽，所述安装槽的下端内壁连接有磁致伸缩位移传感器(5)，所述磁致伸缩位移传感器(5)上套设有与其匹配的磁环(6)，所述磁环(6)的侧壁固定连接有连杆(7)，所述连杆(7)与托弹板(3)的侧壁固定连接，所述透明弹匣体(1)的侧壁连接有控制面板(8)，且控制面板(8)与磁致伸缩位移传感器(5)电连接，所述控制面板(8)中设有供电装置(10)和显示装置(9)。

### 设计方案

1.一种可显示余弹的透明弹匣，包括开口朝上的透明弹匣体(1)，其特征在于，所述透明弹匣体(1)的下端内壁通过托弹弹簧(2)固定连接有托弹板(3)，且托弹板(3)与透明弹匣体(1)的内壁滑动连接，所述托弹板(3)的上端侧壁设有多个子弹本体(4)，所述透明弹匣体(1)的内壁开设有安装槽，所述安装槽的下端内壁连接有磁致伸缩位移传感器(5)，所述磁致伸缩位移传感器(5)上套设有与其匹配的磁环(6)，所述磁环(6)的侧壁固定连接有连杆(7)，所述连杆(7)与托弹板(3)的侧壁固定连接，所述透明弹匣体(1)的侧壁连接有控制面板(8)，且控制面板(8)与磁致伸缩位移传感器(5)电连接，所述控制面板(8)中设有供电装置(10)和显示装置(9)。

2.根据权利要求1所述的一种可显示余弹的透明弹匣，其特征在于，所述透明弹匣体(1)的侧壁开设有与控制面板(8)匹配的凹槽，所述控制面板(8)与凹槽的底壁固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种可显示余弹的透明弹匣，其特征在于，所述控制面板(8)的侧壁包裹有防水膜(11)。

4.根据权利要求1所述的一种可显示余弹的透明弹匣，其特征在于，所述显示装置(9)位于供电装置(10)的上方，且显示装置(9)为LED显示屏。

5.根据权利要求1所述的一种可显示余弹的透明弹匣，其特征在于，所述磁致伸缩位移传感器(5)上设有保护罩(12)，且保护罩(12)的侧壁涂覆有防腐蚀材料。

6.根据权利要求1所述的一种可显示余弹的透明弹匣，其特征在于，所述透明弹匣体(1)的侧壁开设有多个凹槽，且多个凹槽位于控制面板(8)的下方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及弹匣技术领域，尤其涉及一种可显示余弹的透明弹匣。

背景技术

枪上用于存储子弹的一个匣子，通常是一个可以拆御的小盒，通常有弧形弹匣和直弹匣两种，子弹在压入弹膛之前就放在那里。弹匣的主要作用是容纳子弹，并在射击时及时地将子弹托送、规正在预备进膛位置它通常由弹匣体、托弹钣、托弹簧和弹匣盖组成。

现有技术中，在利用透明弹匣可以使射击人员观察到弹匣内的余弹情况，但是这还需要射击人员仔细观察才能大致看清余弹数量，不仅浪费射击时间，而且所得余弹数量并不是百分百的准确，为此，我们提出一种可显示余弹的透明弹匣来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中需要设计人员仔细观察透明弹匣才可看清余弹数量不仅浪费时间，而且余弹数量观察也不够准确的问题，而提出的一种可显示余弹的透明弹匣。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种可显示余弹的透明弹匣，包括开口朝上的透明弹匣体，所述透明弹匣体的下端内壁通过托弹弹簧固定连接有托弹板，且托弹板与透明弹匣体的内壁滑动连接，所述托弹板的上端侧壁设有多个子弹本体，所述透明弹匣体的内壁开设有安装槽，所述安装槽的下端内壁连接有磁致伸缩位移传感器，所述磁致伸缩位移传感器上套设有与其匹配的磁环，所述磁环的侧壁固定连接有连杆，所述连杆与托弹板的侧壁固定连接，所述透明弹匣体的侧壁连接有控制面板，且控制面板与磁致伸缩位移传感器电连接，所述控制面板中设有供电装置和显示装置。

优选的，所述透明弹匣体的侧壁开设有与控制面板匹配的凹槽，所述控制面板与凹槽的底壁固定连接。

优选的，所述控制面板的侧壁包裹有防水膜。

优选的，所述显示装置位于供电装置的上方，且显示装置为LED显示屏。

优选的，所述磁致伸缩位移传感器上设有保护罩，且保护罩的侧壁涂覆有防腐蚀材料。

优选的，所述透明弹匣体的侧壁开设有多个凹槽，且多个凹槽位于控制面板的下方。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过透明弹匣本体可以直接观察到弹匣内部的余弹情况，且托弹板跟随托弹弹簧的伸长而上升时，带动磁环上升，从而准确得知磁环弹匣体底部的间距，并通过控制装置将间距换算成为子弹数量，在显示装置显示出来，从而可以准确快速得知弹匣内的余弹情况；

2、通过凹槽安装控制面板，从而避免控制面板发生碰撞而损坏，保护控制面板延长其使用寿命，另外，通过防水膜可以避免灰尘颗粒进入控制面板中，从而保证控制面板正常工作并且具有较长的工作寿命，还有，通过保护罩保护磁致伸缩位移传感器正常工作，避免设计产生的火药影响磁致伸缩位移传感器的工作状态。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种可显示余弹的透明弹匣的结构示意图；

图2为图1中A处的结构示意图。

图中：1透明弹匣体、2托弹弹簧、3托弹板、4子弹本体、5磁致伸缩位移传感器、6磁环、7连杆、8控制面板、9显示装置、10供电装置、11防水膜、12保护罩。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-2，一种可显示余弹的透明弹匣，包括开口朝上的透明弹匣体1，透明弹匣体1的侧壁开设有多个凹槽，多个凹槽位于控制面板8的下方，凹槽方便射击人员用手握住透明弹匣体1，保证射击的准度，且不会影响观察控制面板8的显示，透明弹匣体1的侧壁开设有与控制面板8匹配的凹槽，控制面板8与凹槽的底壁固定连接，通过凹槽可以减少控制面板8发生的碰撞，从而保护控制面板8正常稳定工作，并能够延长控制面板8的使用寿命；

透明弹匣体1的下端内壁通过托弹弹簧2固定连接有托弹板3，托弹板3与透明弹匣体1的内壁滑动连接，这样托弹板3可以对子弹本体4起到良好的支撑作用，避免因倾斜而导致子弹本体4卡住，托弹板3的上端侧壁设有多个子弹本体4，子弹本体4在自身重力作用下下压托弹板3和托弹弹簧2，这样在射击时托弹弹簧2的反弹力可以自动将子弹本体4向上运输保证可以连续进行射击，透明弹匣体1的内壁开设有安装槽，安装槽的下端内壁连接有磁致伸缩位移传感器5，通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环6的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值，不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响，能应用在高温、高压和高振荡的环境中，磁致伸缩位移传感器5上设有保护罩12，保护罩12的侧壁涂覆有防腐蚀材料，保护罩12可以保护磁致伸缩位移传感器5，避免射击时火药颗粒影响其正常工作；

磁致伸缩位移传感器5上套设有与其匹配的磁环6，磁环6的侧壁固定连接有连杆7，连杆7与托弹板3的侧壁固定连接，透明弹匣体1的侧壁连接有控制面板8，控制面板8的侧壁包裹有防水膜11，防水膜11可以避免外界的灰尘颗粒等进入控制面板8中影响控制面板8的正常工作，保证控制面板8具有较长的工作寿命，控制面板8与磁致伸缩位移传感器5电连接，控制面板8中设有供电装置10和显示装置9，显示装置9位于供电装置10的上方，显示装置9为LED显示屏，LED显示屏显示更加清楚，便于查看余弹数量；

在使用透明弹匣体1进行射击时，子弹本体4在自身重力作用下下压托弹板3和托弹弹簧2，托弹弹簧2被压缩，随着射击的进行，托弹板3上方的子弹本体4的数量逐渐减少，托弹弹簧2逐渐伸长，并且上顶托弹板3，托弹板3带动磁环6移动，从而使得磁致伸缩位移传感器5测得托弹板3与透明弹匣体1底部的间距发生变化，且将间距的大小实时传输给控制面板8，控制面板8收到间距的大小后将其换算成为子弹本体4的数量，并且通过显示装置9将透明弹匣本体中的余弹数量准确快速的显示出来，从而方便射击人员判断接下来是继续射击还是更换透明弹匣本体。

本实用新型在使用透明弹匣体1进行射击时，子弹本体4在自身重力作用下下压托弹板3和托弹弹簧2，托弹弹簧2被压缩，随着射击的进行，托弹板3上方的子弹本体4的数量逐渐减少，托弹弹簧2逐渐伸长，并且上顶托弹板3，托弹板3带动磁环6移动，从而使得磁致伸缩位移传感器5测得托弹板3与透明弹匣体1底部的间距发生变化，且将间距的大小实时传输给控制面板8，控制面板8收到间距的大小后将其换算成为子弹本体4的数量，并且通过显示装置9将透明弹匣本体中的余弹数量准确快速的显示出来，从而方便射击人员判断接下来是继续射击还是更换透明弹匣本体。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920033759.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209588815U

授权时间:20191105

主分类号:F41A 9/62

专利分类号:F41A9/62

范畴分类:35G;

申请人:威海华展装备科技有限公司

第一申请人:威海华展装备科技有限公司

申请人地址:264200 山东省威海市临港经济技术开发区江苏东路20号3楼

发明人:刘晓凤;张仁娜;张晓瑜;王成;孙新华

第一发明人:刘晓凤

当前权利人:威海华展装备科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bc6a85f42a78eefdf3cb5758.html