# 环戊二烯叁羰基锰论文_司志华,孙海洋,贾海明,于娜

导读:本文包含了环戊二烯叁羰基锰论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:羰基,甲基,步法,溶解度,小鼠,毒性,前列腺。

### 环戊二烯叁羰基锰论文文献综述

司志华,孙海洋,贾海明,于娜[1]（2013）在《甲基环戊二烯叁羰基锰提取工艺改造》一文中研究指出介绍了山东东昌精细化工科技有限公司1000吨/年MMT生产提取过程的工艺改造,改造后的提取工艺将最大限度地回收MMT等有用组分,获得较高的甲基环戊二烯叁羰基锰收率,并且与现有水蒸气蒸馏工艺相比可以节约大量的新鲜水和能源。(本文来源于《化工管理》期刊2013年22期）

秦文,王立祥,曾季平,陈蔚文,张亚伦[2]（2007）在《甲基环戊二烯羰基锰对PC-3M细胞损伤作用》一文中研究指出目的:确定甲基环戊二烯羰基锰(MMT)对人前列腺细胞系PC-3M的损伤作用。方法:利用MTS法确定MMT对PC-3M细胞诱导的时间和浓度曲线;分光光度法检测MMT诱导的细胞活性氧(ROS)、乳酸脱氢酶(LDH)、过氧化物歧化酶(SOD)和丙二醛(MDA)的变化。结果:MMT可明显降低PC-3M细胞的存活率并与诱导时间及浓度呈正相关,其中2 mmol/L MMT诱导细胞24 h后,细胞存活率降为48.55%(P<0.01);在诱导过程中,细胞ROS及LDH释放量明显上升(P<0.01),SOD活性被抑制(P<0.01),MDA生成量增加(P<0.01)。结论:MMT可对PC-3M细胞造成氧化损伤,使细胞存活率下降。(本文来源于《山东大学学报(医学版)》期刊2007年07期）

王充,徐雷,郑琳[3]（2007）在《汽油抗爆剂甲基环戊二烯叁羰基锰对广州大气污染的评价》一文中研究指出[目的]通过对广州大气中锰的测定,了解广州受汽油抗爆剂甲基环戊二烯叁羰基锰(MMT)的污染程度并对其进行评价。[方法]用吸收液法采集市区主要交通要道50个采样点的空气样本,以火焰原子化法进行锰的定量测定。应用Wilcoxon符号秩和检验的统计方法,评价该地区受汽油抗爆剂的污染程度。[结果]应用Wilcoxon符号秩和检验,统计检验结果显示所测数据总体中位数大于已知标准:即我国居住区大气中锰及其化合物(MnO2)的日平均最高容许浓度10μg/m3(转换成锰为6.3μg/m3)。按a=0.05水平,测定P﹤0.05,可认为广州市大气中锰含量高于居住区大气中锰的日平均最高容许浓度。[结论]本文利用火焰原子吸收分光光度法,操作方便,耗时少,灵敏度高。由统计分析结果表明,MMT的使用,使广州大气中锰的含量已高出我国居住区日平均最高容许浓度。因此应改进并合理地使用抗爆剂,严格控制锰的化合物在空气中的排放,同时定期对空气中锰的监测具有重要意义。(本文来源于《现代预防医学》期刊2007年07期）

张岩,崔平,丁焰,尚琪,熊春华[4]（2006）在《甲基环戊二烯叁羰基锰对轻型汽车排放的影响》一文中研究指出甲基环戊二烯叁羰基锰(MMT)对机动车排放及排放控制系统的影响一直是人们争论的焦点.为了探讨MMT对国Ⅲ(相当于欧Ⅲ)轻型汽车排放的实际影响程度,组织2组试验车辆(600 cpi叁元催化转化器(TWC),欧Ⅳ,原装OBD)进行了8×104km的行车试验及排放测试;为进一步说明排放控制系统关键部件的劣化情况,在8×104km后2组试验车分别更换新、旧TWC进行排放测试,并且将6个老化的TWC在同一参比车上进行排放对比测试.结果表明:2组试验车排放劣化规律基本一致;前2×104km是车辆尾气排放快速劣化阶段,2×104~8×104km中劣化率明显变慢.TWC的更换及对比试验表明:叁元催化转化器是排放控制系统中劣化程度最大的部件;2组试验车的TWC劣化程度没有明显差别;经过8×104km,MMT对试验车辆的排放控制系统未造成明显的不良影响.(本文来源于《环境科学研究》期刊2006年05期）

徐刚[5]（2004）在《环戊二烯叁羰基锰制备的基础研究》一文中研究指出本文在现有的环戊二烯叁羰基锰（CMT）合成方法基础上，改变了工艺条件和工艺过程，成功地优化了反应温度、反应压力和反应时间等操作条件。首先，研究了两步合成法和叁步合成法的优缺点；用反应速率和反应收率两个因素对两种合成方法进行了比较分析，两步法的反应时间比叁步法少12小时，产品收率高3%以上。因此，两步合成法较叁步合成法更有利于环戊二烯叁羰基锰的合成。优化后的两步法合成工艺条件为：环戊二烯二聚体解聚温度为180℃，时间为1.5小时；环戊二烯与钠反应温度为20-30℃，时间为2.5小时；羰基化反应温度为180-200℃，反应压力为6.0MPa，时间为2小时；原料四氢呋喃的含水量小于90ppm。然后，测定了CO在THF和含有MnCl2的THF中的溶解度，绘制了溶解度曲线，得到了CO在反应体系中的溶解度与温度、压力的关联式，为工业设计过程提供了设计依据。(本文来源于《天津大学》期刊2004-01-01）

许文,孙鹰翔,杨强[6]（2001）在《合成汽油辛烷值高效添加剂——甲基环戊二烯叁羰基锰(MMT)的研究进展》一文中研究指出介绍了用一步法、两步法合成甲基环戊二烯叁羰基锰的过程 ,影响收率的主要因素。并叙述了这两种方法的优缺点。(本文来源于《石化技术》期刊2001年01期）

马宝珊[7]（1979）在《甲基环戊二烯叁羰基锰的急性毒性》一文中研究指出甲基环戊二烯叁羰基锰(以下简称MMT)为有机锰化合物的一种,是重油的助燃剂和汽油的抗爆剂。作者对其急性毒性进行了研究。[实验方法] (1)腹腔注射及经口的LD_(50):将适量的MMT溶于橄榄油中,按Van der Waerden法使公比为1.3,给雌性小鼠(体重20 g)染毒后观察7日,求出LD_(50)。(2)吸入实验:分为高浓度A组(本文来源于《国外医学参考资料(卫生学分册)》期刊1979年01期）

### 环戊二烯叁羰基锰论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:确定甲基环戊二烯羰基锰(MMT)对人前列腺细胞系PC-3M的损伤作用。方法:利用MTS法确定MMT对PC-3M细胞诱导的时间和浓度曲线;分光光度法检测MMT诱导的细胞活性氧(ROS)、乳酸脱氢酶(LDH)、过氧化物歧化酶(SOD)和丙二醛(MDA)的变化。结果:MMT可明显降低PC-3M细胞的存活率并与诱导时间及浓度呈正相关,其中2 mmol/L MMT诱导细胞24 h后,细胞存活率降为48.55%(P<0.01);在诱导过程中,细胞ROS及LDH释放量明显上升(P<0.01),SOD活性被抑制(P<0.01),MDA生成量增加(P<0.01)。结论:MMT可对PC-3M细胞造成氧化损伤,使细胞存活率下降。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 环戊二烯叁羰基锰论文参考文献

[1].司志华,孙海洋,贾海明,于娜.甲基环戊二烯叁羰基锰提取工艺改造[J].化工管理.2013

[2].秦文,王立祥,曾季平,陈蔚文,张亚伦.甲基环戊二烯羰基锰对PC-3M细胞损伤作用[J].山东大学学报(医学版).2007

[3].王充,徐雷,郑琳.汽油抗爆剂甲基环戊二烯叁羰基锰对广州大气污染的评价[J].现代预防医学.2007

[4].张岩,崔平,丁焰,尚琪,熊春华.甲基环戊二烯叁羰基锰对轻型汽车排放的影响[J].环境科学研究.2006

[5].徐刚.环戊二烯叁羰基锰制备的基础研究[D].天津大学.2004

[6].许文,孙鹰翔,杨强.合成汽油辛烷值高效添加剂——甲基环戊二烯叁羰基锰(MMT)的研究进展[J].石化技术.2001

[7].马宝珊.甲基环戊二烯叁羰基锰的急性毒性[J].国外医学参考资料(卫生学分册).1979

### 论文知识图

Notice: Undefined index: items in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79Warning: Invalid argument supplied for foreach() in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bc8991b0c923e49bfe1ea432.html