# 浅谈山区高速公路预制梁场整体布置及规划

余连城

中建四局第三建筑工程有限公司贵州遵义563000

摘要：当前，在高速公路修建的过程中，预制梁施工是应用较为广泛的施工形式。然而山区地形下，预制梁场的规划各建设往往面临着诸多限制。所以，如何才能够在在首先的条件下，对预制梁场展开合理的规划布置，进而实施科学的施工建设，对施工方来说也是巨大的挑战。本文将以某工程项目为例，探讨山区高速公路预制梁场的布置和规划，希望提供给相关单位作为参考和借鉴。

关键词：山区；高速公路；预制梁场；布置

引言

山区地形下，预制梁场的规划各建设往往面临着诸多限制。所以，如何才能够在在首先的条件下，对预制梁场展开合理的规划布置，进而实施科学的施工建设，对施工方来说也是巨大的挑战。对于高速公路建设过程中的预制梁场来说，其规划布置的合理性，将直接决定了该梁场在高速公路项目中作用的发挥，对于工程的顺利进展以及施工企业的经济利益，同样有至关重要的作用。

一、工程概况

该高速公路工程中的大多数地形为山区地形，在秦巴山脉中穿梭，施工存在着诸多的困难。本工程需要规划和建设的预制梁场，其制作的梁片路段六座桥梁使用，供给需要预制30米T梁5片，40米T梁287片。该高速公路建设项目工期非常紧张，而且该梁场所承担的预制任务很重，因此对该预制梁场的要求也相对较高。然而，在该线路所处地形条件下，存在着诸多限制。

二、山区高速公路预制梁场选址

（一）选址原则

1、统筹规划原则。也就是说，预制梁场选址必须遵循整个高速公路项目的的整体规划，在选址过程中对预制梁型号，桥跨指标、工程期限、地理条件、成本效率等做出综合考量。

（2）施工量最小化原则。预制梁场的施工，是为高速公路工程建设所必须准备的辅助设施之一。在其他条件相同的基础上，必须满足施工量最小化原则，从而使施工成本得到最大化控制，也能够缩短施工工期。

（3）具有便利的交通。预制梁场选择的位置，必须具备相对便利的交通条件，这是因为一方面预制梁场所做出的预制梁，应当以最低的成本运至公路沿线桥跨位置，另一方面便利的交通也便于各种施工设备和工程材料运送，以降低运输成本。

（4）运输距离最短化。预制梁场与各桥跨之间的运输距离，要保证尽量虽短，这样能够有效降低控制量，也是对运输费用的进一步节约；同时，还要保证在施工过程中，通道的畅通性。

（二）方案比选

在具体选址的过程中，必须综合各因素展开全面评估，包括场地的大小、地形条件、水电完备状况、交通便利性、运输距离等多种因素。预制场内，施工底座的数量完全受制于场地的大小和形状，进而对预制梁的生产效率很大的决定性。所以，必须使用相关设备对场地尺寸有详细的勘测。另外，要对目标区域的征地成本作出具体的评估，保证费用的可控性。预制梁场的正常工作必须具备水电资源，所以水电资源是否完备同样是重点考察因素。特别是对于混凝土工程来说，对水量有很大的需求，所以预制梁场附近必须有量大且质优的水源供应，并且在梁场附近要修建蓄水池，以避免出现缺水的状况。

（三）方案确定

经过慎重选择，最终拟定两个方案作为备选方案。其中，方案一的优势为：具有较为便利的交通条件，并且场地可提前投入建设，对于保证工期有较大好处；其劣势为：原本场地为农田，占用费用高，场地需要临时征地，工程结束以后再实施复耕，不仅费用相对较高，而且程序也较为复杂。方案二的优势为：不需要单独征地，因此相关的费用相对较低，而且距离相对更近；但其劣势为：场地需要填筑，才能够满足预制场条件，预期其工程量为80万方，因此施工准备需要较长时间，另外交通条件相对不佳，需经过村道，有较大的干扰。

经过综合考虑，本工程项目采用方案二，在施工过程中尽量以合理的组织来降低成本，提高效率。

三、预制梁场施工通道开辟与场地平整

为了预制T梁的材料顺利、及时的运输，施工便道的开辟应充分考虑其坡度及线型，材料车的转弯半径及预留会车处。在坡度较大的路段，可考虑在表层浇筑C20混凝土，增强车辆的抗滑能力。便道两边应设有排水沟，在急弯处，放置反光棒。在使用过程中，定期对便道进行维护，保持道路畅通。架桥机的运梁对场地平整度要求很高。在平整前，应查阅所架设桥梁桥台背墙标高，保证桥台前后无太大高差，避免造成运梁不便。根据施工需要规划预制场场地，预制场地低洼不平处及软弱土质要处理改善，后整平压实。对于设立在紧靠所架设桥梁挖方段路基上的场地建议按所架桥梁的纵坡来预留场地坡度，其好处有其一浇筑混凝土及压浆时从低边往高处进行作业，在一定的程度上确保浆体饱满；其二确保运梁路线平顺，场地内排水畅通，无积水现象。如果底座也设有相同坡度，在预制桥台位置（即第一跨）的T梁封端时，应注意预留斜度。预制场内按场内道路、制梁区、存梁区不同标准进行厂内砼硬化，砼采用C20砼，场内道路硬化厚度不小于25cm，制梁区硬化厚度不小于20cm，存梁区硬化厚度不小于15cm。

四、场地平面布置

结合预制场场地大小，进行施工场地布置。主要布置的内容分为工作区与生活区。工作区有T梁底模、钢筋加工场、门式起重机、纵移梁钢轨及平车、T梁存放场、钢筋加工车间、材料仓库等等。梁预制场的生产能力关系到整个施工计划能否顺利实施，而底座数量是总体进度的关键所在。所以，应根据工程量与工期限制、成本估算、场地大小的限制及制梁的工序时间，测算出T梁底座数量，但设计时，也必须考虑正常生产后，材料的运输，T梁运输，底座间最小工作宽度等制约因素。这里采用运梁小车从中间运梁，这样就避免龙门吊大跨度的运输T梁，提高了吊装的安全性，同时节省了龙门吊的使用时间。底模与底模之间要预留横向及纵向的水槽，一便于快速排除场地内的积水，循环利用，二可用于场地内用电线的管道（电线用塑料胶管包裹，防止漏电）。生活区中设有办公室、员工宿舍、厨房、洗漱间、厕所、保安室等。在分配员工宿舍时应考虑不同工种时间交替的影响

（一）台座地基处理与设计

结合预制场场地大小，进行施工场地布置。主要布置的内容分为工作区与生活区。工作区有T梁底模、钢筋加工场、门式起重机、纵移梁钢轨及平车、T梁存放场、钢筋加工车间、材料仓库等等。梁预制场的生产能力关系到整个施工计划能否顺利实施，而底座数量是总体进度的关键所在。所以，应根据工程量与工期限制、成本估算、场地大小的限制及制梁的工序时间，测算出T梁底座数量，但设计时，也必须考虑正常生产后，材料的运输，T梁运输，底座间最小工作宽度等制约因素。这里采用运梁小车从中间运梁，这样就避免龙门吊大跨度的运输T梁，提高了吊装的安全性，同时节省了龙门吊的使用时间。底模与底模之间要预留横向及纵向的水槽，一便于快速排除场地内的积水，循环利用，二可用于场地内用电线的管道（电线用塑料胶管包裹，防止漏电）。生活区中设有办公室、员工宿舍、厨房、洗漱间、厕所、保安室等。在分配员工宿舍时应考虑不同工种时间交替的影响前预留吊装孔。

（二）台座的施工

根据平面布置图测量，定出各个台座混凝土基础的位置，同时要使轴线保持在一条直线上。在施做底座前时首先要留足架桥机的拼装场地，先浇筑两侧的底座，留出中间道路，等架桥机过跨后，再施做中间底座。根据设计好的尺寸，安装底座模板，在模板内用pvc管预埋T梁模板下部的对拉杆槽，注意提前做好标记，方便浇筑完混凝土后快速找到。在混凝土底座边缘上安装纵向角钢，根据设计图纸中的预拱度，从跨中向两端按抛物线形布设，用水准仪进行标高控制。浇筑完混凝土，在角钢上铺钢板作为底座的台面，将钢板焊接在角钢上面，然后在中间植入防爆螺栓，减少其因温度及施工过程中引起的变形。防爆螺栓要打磨光滑，与台座水平。

结论

本工程通过以上方案进行梁场选择和设计，保质保量的按期完成了梁板预制施工，保证了工期。并且由于是利用已完成的路基作为预制场所，减少了土地的征用和对环境的破坏，既节约了成本，也减少了环境的破坏。因此，在预制场施工中，提前规划，确定合理的布置方式，做到经济、合理、整齐、有序，是工程顺利完成的关键。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bccb1e6318590f35799517af.html