# 论超高层建筑石材幕墙安装技术

蒋晓燕

黑龙江省建工集团有限责任公司

摘要：当前，建筑行业在不断的发展，同时建筑的数量和规模都在不断的提高，同时在很多城市当中也出现了高层建筑和高层建筑，而在其施工的过程中石材幕墙也是十分常用的，其安装的质量和水平也会对整个建筑的性能和质量产生非常大的影响，所以在设计的过程中必须要综合考虑多种因素对其产生的影响，从而也可以制造出更加符合施工要求的石材幕墙。本文主要分析了超高层建筑石材幕墙安装技术，以供参考和借鉴。

关键词：超高层建筑；石材幕墙；安装技术

当前，我国的超高层建筑数量不断增多，在超高层建筑建设和施工的过程中也越来越多的应用到了石材幕墙，这种幕墙形式和其他的幕墙形式相比存在着十分明显的优势，它不仅能够美化建筑的外观，同时也能够体现出建筑工程的完整性，此外该工艺对技术的要求也不是很高，所以在施工的过程中也得到了十分广泛的应用。

1、幕墙工程的特点

首先是其对抗震性能有着非常严格的要求，所设置防烈度达到了7度。其次是外立面施工的过程中展现的是弧线形，所以在施工的过程中出现了很多的转角和凸柱，在施工的过程中比其他形式的跨度都大，立面本身的复杂性较高，而且一般会将其应用在市中心的位置，所以对安全系数的要求也非常高。在施工的过程中，很多工程都会应用花岗石或沙包和铝挂件短槽的形式实现对其的支承功能。再次是钢骨架全部使用螺栓连接的形式，每一个连接部位的孔洞都呈长孔的形状，等到骨架安装完成，同时也对其进行校正之后再再连接的位置上设置短焊缝，这样做就可以有效的起到防滑和定位的作用。最后一点是在施工的过程中，幕墙垂直度的要求相对比较高，外脚手架在施工的过程中选择的是分层悬挑搭设的方式，此外在这一过程中还要采取有效的安全措施。

2、结构构造及节点设计

2.1结构设计

幕墙按围护结构进行设计，确保在重力荷载、设计风荷载、设防烈度地震作用、温度作用和主体结构变形影响卜的安全。其中设计风荷载根据风洞实验报告取值。

2.2主要材料

石材采用福建产623号花岗石板，厚度30mm。后置埋件、连接件及造型所用的型钢均采用低碳钢Q235}其表而经热镀锌处理，镀锌层厚度应大于-30N.，m。铝挂件尺寸精度为高精级，氧化膜厚度为AA10级。填充材料选用聚乙烯发泡材料，其密度小于0.037g/cm；。层间防火材料选用耐火极限大于1h的岩棉，底用1.5mm厚镀锌钢板承托。耐候密封胶选用石材专用密封胶和结构胶选用澳大利亚产“美之宝”大力胶，密封胶、结构胶使用前需做相容性试验，且应在有效期内使用。不同材质间的接触而设防腐垫片过渡，以减少电位差。

2.3构造及连接方式

在施工的过程中，幕墙主要由三个部分构成，一个是骨架，一个是石板，一个是连接件。在施工中，骨架采用的是钢方管连接，在将其安装在主体结构上的时候，应该选择吊挂的方式，骨架的上下通常在不同结构标高之上0.28米的位置完成连接施工，在这一过程中还要设置宽度为20毫米的缝隙，同时还要使用芯件对其进行插接处理。层高度超过4米的条件下，楼层中间应该另设一道连接件，同时还要增加一个与之相适应的支座。

在施工的过程中幕墙骨架所使用的构件截面面积并不是很大，所以在实际的施工中，为了有效的减少骨架各部分构件产生的不规则变形现象，骨架的所有构件都应该用螺栓连接的方式来完成连接施工，等到骨架安装和校正处理完全结束之后，在设置短焊缝，这样就可以对其进行定位处理，在施工的过程中，为了有效的防止螺栓紧固的时候出现松垮的现象。应该在螺母的下方设置一个弹簧垫，骨架连接部分的孔洞都应该设置成长方形，这样就会给安装和校正施工提供很大的便利。

3、构件板材加工制作

3.1构件制作

幕墙骨架所用的钢方管和角钢选用成品高耐候型钢，后置埋件、连接件等则按设计工艺要求用钢板冷轧成型，再进行表而防腐镀锌处理。铝挂件采用LD-31铝合金热挤压型材。构件加工过程中须加强对焊接、镀锌等关键工艺的监控。

3.2板材制作

板材应结合组合形式，确定工程中使用的基木形式后加工，选择信誉好的专业花岗石板材厂家，并派质检人员驻厂家监控加工质量，确保进入安装现场的板材为合格品。

4、安装施工

4.1外脚手架要求

外脚手架由上至卜分层悬挑搭设，每层搭设高度不大于25m。悬挑脚手架用槽钢挑出楼面，在上一层楼而用花篮螺丝拉吊槽钢端部，在槽钢而焊接10cm高、直径25mm钢筋，搭设脚手架时将立柱插入，槽钢间用必48钢管焊接，以保证脚手架的整体稳定性。悬挑脚手架内立柱距结构边1400mm。脚手架立柱间距2100mm，步距1800mm，排距800mm，脚手架外侧栏杆高1000mm。连墙杆竖向间距每层楼而1道，横向每3个柱距设1道。在每一个悬挑分段的首层上2m及第4层处搭设2道安全斜挡板。脚手架外围用密眼阻燃安全网封闭围护。为防止风涡流作用下对悬挑脚手架的浮力作用，40层以上需在脚手架上相应设置花篮螺栓向下斜拉。

4.2测量放线

（1）根据主体结构的轴线、标高进行复核，按幕墙布置图进行全而测量放线，确定幕墙安装轴线、标高，并及时整理测量成果及主体结构施工偏差，及时反馈相关单位进行协调处理。

（2）幕墙骨架焊接固定前应进行调整校正。骨架垂直度用吊线校正后再用激光垂准仪复核；骨架的水平标高测量用在各楼层外围梁侧弹出闭合的水平标高线，再进行校正，至少进行一次闭合测量。

（3）严格控制幕墙测量误差，确保垂直方向的偏差不大于10mm，水平方向的偏差不大于4mm。

4.3连接件安装

（1）按核实后的放线标记位置，将连接件按节点要求用卡槽螺栓连接在槽式预埋件上。

（2）安装至少3根钢竖料后，调平连接件并注意相邻钢竖料的平整（骨架还可利用连接件的调节孔进行调整），再拧紧螺栓。

4.4骨架安装

（1）骨架安装由下而上进行。骨架竖骨料按节点要求放入连接件之间，穿入连接螺栓，并按设计要求放置平垫、弹簧垫片或防腐垫片，调平后拧紧螺栓，待骨架校正后焊接固定。

（2）竖骨料之间连接用芯件插接，注意有防雷要求的位置应做好电气连通。

（3）完成竖骨料安装后，再进行整体调平，调平范围横向相邻不少于3根，竖向相邻不少于2根。然后进行骨架横骨料安装，安装时注意调平。

（4）骨架安装过程中应及时跟进防雷、防火处理等。

4.5石板安装

（1）每层石板安装作为一个闭合段，先自下而上干挂石板，然后自上而卜进行收口，再及时跟进拆卸外肚口手架。

（2）石板安装前，先与相邻石板对照色差，检查开槽、抛光等符合要求后，再进行试安装，确定色泽、平整度满足要求方可正式安装。

（3）石板安装时先简单固定石材挂件，在安装槽内注入大力胶，槽口对准挂件插入，进行石板平整度调整，然后固定挂件的螺栓。

5、结语

当前，我国的科学技术在不断的发展，人们对环境保护也越来越重视，在建筑工程施工的过程中，环保、隔音等性能也成为人们选择房子的一个重要的因素，石材幕墙就可以很好的体现出这些特点，所以，在施工的过程中，如果可以很好的融入这些因素，其一定可以更好的体现出自身的优势。

参考文献：

[1]李宝良.玻璃幕墙工程质量控制要点浅析[J].建筑.2008（08）

[2]胡居武.外墙干挂花岗岩石材幕墙的施工工艺[J].广东建材.2007（02）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bcefedd978f3be3cf013411b.html