# 基于TL-LSTM的轴承故障声发射信号识别研究

### 论文摘要

针对多工况下滚动轴承故障声发射信号智能识别问题,提出了一种长短时记忆网络(LSTM)与迁移学习(TL)相结合的故障识别新方法。该方法仅以单一工况下原始声发射信号参数作为训练样本,构建LSTM模型充分挖掘出声发射信号与故障之间的深层次映射关系,以识别与训练工况具有相近分布特征的其他工况下故障;引入并结合TL来应对相异分布特征的其它工况下故障识别问题,从而可完成多种类型工况下故障特征的自适应提取与智能识别。实验结果表明,对于转速、采集位置或滚动轴承型号工况改变时内圈、外圈及保持架故障的识别均具有较高的准确率,可端对端的实现多种类型工况下故障的实时在线智能监测任务,摆脱了对先验故障数据的过分依赖,验证了该方法的可行性与优越性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 TL-LSTM模型研究

- 1.1 LSTM单元结构

- 1.2 LSTM模型结构与训练优化方法

- 1.3 TL-LSTM模型方法

- 2 实验研究

- 2.1 实验工况设定

- 2.2 实验环境与参数

- 2.3 多种类型工况下滚动轴承故障识别探究

- 1)不同转速与采集位置工况下的故障识别

- 2)LSTM模型与常用智能识别方法对比分析

- 3)不同滚动轴承型号工况下的滚动轴承故障识别

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 于洋,何明,刘博,陈长征

关键词: 声发射技术,滚动轴承,故障诊断,长短时记忆网络,迁移学习

来源: 仪器仪表学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 机械工业,电信技术

单位: 沈阳工业大学

基金: 国家自然科学基金(51675350)项目资助

分类号: TH133.33;TN912.34

DOI: 10.19650/j.cnki.cjsi.J1904766

页码: 51-59

总页数: 9

文件大小: 499K

下载量: 403

### 相关论文文献

- [1].基于声发射信号16Mn钢损伤分析的半定量安全评价系统的设计[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [2].声发射信号处理技术及其在滚动轴承检测中的应用现状[J]. 河北科技大学学报 2013(04)

- [3].番茄病害胁迫声发射信号采集与声源定位[J]. 农业机械学报 2011(04)

- [4].基于局域波近似熵的声发射信号处理[J]. 大连理工大学学报 2010(01)

- [5].近似熵在声发射信号处理中的应用[J]. 振动与冲击 2008(02)

- [6].小波降噪在起重机声发射信号方面的应用[J]. 起重运输机械 2020(04)

- [7].番茄茎秆不同部位声发射信号差异性分析[J]. 中国蔬菜 2019(02)

- [8].声发射信号处理与分析方法探究[J]. 中国新通信 2017(07)

- [9].声发射信号处理关键技术研究[J]. 无线互联科技 2015(11)

- [10].基于声发射信号的钢桶泄漏特性试验研究[J]. 现代制造工程 2015(10)

- [11].独立分量分析在声发射信号处理中的应用[J]. 装备制造技术 2014(02)

- [12].磁头磁盘界面碰撞声发射信号特性研究[J]. 润滑与密封 2009(04)

- [13].局域波法在海洋平台结构声发射信号监测中的应用[J]. 振动与冲击 2009(06)

- [14].模拟磨削烧伤声发射信号的实验研究[J]. 精密制造与自动化 2009(04)

- [15].声发射信号分类研究[J]. 电声技术 2008(11)

- [16].红砂岩单轴压缩破坏的声发射信号及时空演化特征[J]. 矿业研究与开发 2017(05)

- [17].声发射信号预测山体滑坡基础性试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [18].离心泵空化状态下声发射信号的小波能量特征[J]. 农业工程学报 2015(08)

- [19].基于声发射信号的外圆切入磨削去除率监测[J]. 中国机械工程 2013(22)

- [20].声发射信号分析与处理方法研究进展[J]. 材料导报 2014(09)

- [21].木材干燥过程中声发射信号分析[J]. 木材工业 2012(03)

- [22].基于广义S变换的声发射信号分析及定位[J]. 电子学报 2010(02)

- [23].船用金属材料声发射信号特性研究[J]. 实验力学 2008(06)

- [24].强背景噪声下微弱声发射信号提取及处理研究现状[J]. 振动与冲击 2015(16)

- [25].腐蚀声发射信号降噪方法[J]. 声学学报 2014(03)

- [26].基于小波理论的声发射信号降噪方法[J]. 电子科技 2013(04)

- [27].基于小波和凯瑟效应的电磁声发射信号特性分析[J]. 电工技术学报 2013(08)

- [28].钢筋混凝土材料损伤的声发射信号处理[J]. 科学技术与工程 2009(14)

- [29].液压下压力管线活动缺陷声发射信号研究[J]. 核动力工程 2009(04)

- [30].304不锈钢的显微组织与声发射信号特性分析[J]. 材料热处理学报 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bd989d3c8ca4c944625f060a.html