# 纤维对全轻混凝土的断裂性能影响

### 论文摘要

断裂性能是评价纤维对混凝土性能影响的重要指标之一。通过三点弯曲梁断裂试验,对以LC30全轻页岩陶粒混凝土为基准,及钢纤维（SF）、玄武岩纤维（BF）和聚丙烯纤维（PPF）的不同组合掺入方式,分别研究了纤维对全轻混凝土的抗压和劈拉强度、初始和失稳断裂韧度、断裂能和延性指数的影响规律。结果表明,SF单掺或双掺时,对抗压和劈拉强度、韧性指数的影响程度区别不大,但后者较其他纤维则具有倍数级区别;对失稳断裂韧度和断裂能影响程度最大的依次是SF+BF、SF+PPF、SF;断裂能依赖于荷载-挠度曲线,延性指数依赖于断裂能,且断裂能与失稳断裂韧度具有显著的线性关系。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验概况

- 1.1 试验材料及配合比

- 1.2 试件制作与养护

- 1.3 试验方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 抗压强度和劈拉强度

- 2.2 断裂韧度

- 2.3 断裂能与断裂韧度的关系

- 2.4 延性指数

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨健辉,王彩峰,蔺新艳,王利,王新宇

关键词: 全轻纤维混凝土,页岩陶粒,断裂韧性,断裂能,延性指数

来源: 混凝土 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 河南理工大学生态建筑与环境构建河南省工程实验室,河南理工大学土木工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(41172317)

分类号: TU528

页码: 72-75+84

总页数: 5

文件大小: 341K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].玻璃纤维增强水泥断裂能的试验研究[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2018(11)

- [2].改性双基推进剂断裂能下限研究[J]. 推进技术 2016(09)

- [3].混凝土复合型裂缝的断裂能及其判据研究[J]. 防灾减灾工程学报 2013(02)

- [4].浅析大坝混凝土断裂能的影响因素[J]. 科技传播 2010(18)

- [5].测量与微观力学分析预测HMA断裂能密度[J]. 中外公路 2008(06)

- [6].基于不同动载的BFRP-混凝土界面断裂能研究[J]. 施工技术 2018(08)

- [7].炭纤维特性与炭纤维/环氧树脂界面断裂能关联分析[J]. 材料工程 2012(07)

- [8].基于“名义断裂能”的概念研究超高性能水泥基复合材料的断裂特性[J]. 混凝土 2013(09)

- [9].层状岩石断裂能各向异性对水力裂缝扩展路径影响研究[J]. 岩石力学与工程学报 2018(10)

- [10].高性能矿物掺和料对砂浆断裂脆性影响的研究[J]. 建筑材料学报 2008(06)

- [11].断裂能与统一损伤加载面描述的混凝土本构模型[J]. 铁道科学与工程学报 2019(04)

- [12].含有共晶骨料的耐火浇注料的断裂能和热震稳定性[J]. 耐火与石灰 2019(03)

- [13].路面工程中聚丙烯纤维混凝土性能研究[J]. 江苏建筑 2011(01)

- [14].恶劣环境作用下FRP-混凝土界面断裂能的概率分布[J]. 混凝土 2015(01)

- [15].纳米SiO_2和PVA纤维增强地聚合物砂浆断裂能研究[J]. 土木工程与管理学报 2019(05)

- [16].火灾后砼残余断裂参数研究[J]. 消防科学与技术 2015(01)

- [17].混凝土断裂能的尺寸效应及测定方法研究[J]. 水运工程 2008(07)

- [18].沥青混凝土小梁开裂损伤影响因素分析[J]. 公路交通科技 2019(01)

- [19].大理岩断裂能与细观结构几何特征相关性[J]. 岩土力学 2016(08)

- [20].玄武岩纤维混凝土抗压和抗折力学性能试验研究[J]. 工业建筑 2019(08)

- [21].聚丙烯纤维对超高强混凝土断裂特性的影响[J]. 建筑材料学报 2015(03)

- [22].碳纤维混凝土断裂性能的试验研究[J]. 路基工程 2009(04)

- [23].密质骨各向异性力学性质的分形分析[J]. 稀有金属材料与工程 2015(S1)

- [24].高性能砼断裂性能影响因素分析[J]. 公路与汽运 2010(04)

- [25].混凝土断裂能测试方法研究[J]. 实验力学 2009(04)

- [26].山奈酚的电喷雾质谱裂解途径[J]. 应用化学 2009(10)

- [27].CFRP-火灾后混凝土界面快速剥离试验[J]. 工程力学 2019(S1)

- [28].加载速率对楔入劈拉法测定铝镁浇注料断裂能及最大荷载的影响[J]. 耐火材料 2014(03)

- [29].纤维素纤维增强高韧性水泥基复合材料的拉伸力学性能[J]. 北京工业大学学报 2009(08)

- [30].基于粘结单元的三维随机细观混凝土离散断裂模拟[J]. 工程力学 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/be2258a4d527f427c98f0708.html