# 一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备论文和设计-何东钰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，包括外壳、滤网、进料口、燃烧板、电子点火器、导向板、防尘滤板、进风管、鼓风机、支撑架、废料口、燃烧室、喷孔和出气孔。本实用新型的有益效果是：网为内凹的圆弧形，使得生物质燃料在使用时主要集中在滤网的中部，使得燃烧时比较集中，使得生物质燃料燃烧的更加充分，并且弧形的滤网可以方便燃烧完的废料掉落，导向板为中间凸起的锥形且导向板的底脚处设置有两个废料口，使得燃烧完的废料可以顺着导向板自动的从废料口掉落，不会造成内部废料的堆积的同时方便废料的处理，废料口有两个且每个废料口上都安装有大孔径的防尘滤板，可以降低废料掉落的速度，降低废料产生的粉尘。

### 主设计要求

1.一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，其特征在于：包括外壳(1)、滤网(2)、进料口(3)、燃烧板(4)、电子点火器(5)、导向板(6)、防尘滤板(7)、进风管(8)、鼓风机(9)、支撑架(10)、废料口(11)、燃烧室(12)、喷孔(13)和出气孔(14)；所述外壳(1)的内部安装有滤网(2)，所述滤网(2)上端的外壳(1)内安装有燃烧板(4)，所述燃烧板(4)上设置有喷孔(13)，所述滤网(2)和燃烧板(4)之间为燃烧室(12)，所述燃烧室(12)的侧壁上安装有进料口(3)，所述燃烧室(12)的侧壁上安装有电子点火器(5)，所述滤网(2)底部的外壳(1)内安装有导向板(6)，所述导向板(6)底部的外壳(1)上留有两个废料口(11)，所述废料口(11)上安装有防尘滤板(7)，所述导向板(6)下端的外壳(1)内安装有进风管(8)，所述进风管(8)上设置有出气孔(14)，所述进风管(8)和鼓风机(9)连接在一起，所述鼓风机(9)固定在外壳(1)的外壁上，所述外壳(1)的底部安装在支撑架(10)上。

### 设计方案

1.一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，其特征在于：包括外壳(1)、滤网(2)、进料口(3)、燃烧板(4)、电子点火器(5)、导向板(6)、防尘滤板(7)、进风管(8)、鼓风机(9)、支撑架(10)、废料口(11)、燃烧室(12)、喷孔(13)和出气孔(14)；所述外壳(1)的内部安装有滤网(2)，所述滤网(2)上端的外壳(1)内安装有燃烧板(4)，所述燃烧板(4)上设置有喷孔(13)，所述滤网(2)和燃烧板(4)之间为燃烧室(12)，所述燃烧室(12)的侧壁上安装有进料口(3)，所述燃烧室(12)的侧壁上安装有电子点火器(5)，所述滤网(2)底部的外壳(1)内安装有导向板(6)，所述导向板(6)底部的外壳(1)上留有两个废料口(11)，所述废料口(11)上安装有防尘滤板(7)，所述导向板(6)下端的外壳(1)内安装有进风管(8)，所述进风管(8)上设置有出气孔(14)，所述进风管(8)和鼓风机(9)连接在一起，所述鼓风机(9)固定在外壳(1)的外壁上，所述外壳(1)的底部安装在支撑架(10)上。

2.根据权利要求1所述的一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，其特征在于：所述滤网(2)为内凹的圆弧形。

3.根据权利要求1所述的一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，其特征在于：所述导向板(6)为中间凸起的锥形且导向板(6)的底脚处设置有两个废料口(11)。

4.根据权利要求3所述的一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，其特征在于：所述废料口(11)有两个且每个废料口(11)上都安装有大孔径的防尘滤板(7)。

5.根据权利要求1所述的一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，其特征在于：所述进风管(8)为螺旋的环形且进风管(8)上均匀设置有出气孔(14)。

6.根据权利要求1所述的一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，其特征在于：所述燃烧板(4)上均匀设置有多个喷孔(13)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种生物质固体燃料燃烧设备，具体为一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，属于燃料设备技术领域。

背景技术

生物质能是指利用自然界的植物、粪便以及城乡有机废物转化成光合作用的能源，除去其在地球生态环境中所起的美学价值外，对人类还是便利的经济的可再生能源，生物质通过光合作用将二氧化碳和水结合形成碳氢化合物(糖)以构件生物质的骨架，并在此过程中将太阳能储存在生物体内结构化合物的化学键中，而秸秆、杂草等都是生物质燃料的一种，在人们的生活中，秸秆等物质多为自然焚烧，不仅污染空气而且造成了大量的资源浪费，我国煤炭资源十分匮乏，为了节约能源，对生物质能源的开发和利用已越来越受到人们的重视，并正在逐步得到推广和应用，目前在广大的农村地区，生物质固体燃料的使用仍然不够普及，现有的一些生物质燃烧装置在使用时助燃空气不足导致其燃烧效率低下从而形成黑烟冒出，它不仅污染环境，而且会损害人体健康，而且这些生物质燃烧装置在使用时产生的粉尘多，燃烧不充分，严重影响了生物质燃料的大面积推广。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，包括外壳、滤网、进料口、燃烧板、电子点火器、导向板、防尘滤板、进风管、鼓风机、支撑架、废料口、燃烧室、喷孔和出气孔；所述外壳的内部安装有滤网，所述滤网为内凹的圆弧形，所述滤网上端的外壳内安装有燃烧板，所述燃烧板上均匀设置有多个喷孔，所述滤网和燃烧板之间为燃烧室，所述燃烧室的侧壁上安装有进料口，所述燃烧室的侧壁上安装有电子点火器，所述滤网底部的外壳内安装有导向板，所述导向板为中间凸起的锥形且导向板的底脚处设置有两个废料口，所述废料口有两个且每个废料口上都安装有大孔径的防尘滤板，所述导向板下端的外壳内安装有进风管，所述进风管为螺旋的环形且进风管上均匀设置有出气孔，所述进风管和鼓风机连接在一起，所述鼓风机固定在外壳的外壁上，所述外壳的底部安装在支撑架上。

进一步的，为了使得生物质燃料燃烧的更加充分且方便废料掉落，所述滤网为内凹的圆弧形。

进一步的，为了不会造成内部废料的堆积的同时方便废料的处理，所述导向板为中间凸起的锥形且导向板的底脚处设置有两个废料口。

进一步的，为了以降低废料顺着导向板掉落的速度，所述废料口有两个且每个废料口上都安装有大孔径的防尘滤板。

进一步的，为了可以增加燃烧室内部的进风量，所述进风管为螺旋的环形且进风管上均匀设置有出气孔。

进一步的，为了使得燃烧室燃烧时喷出的火焰更加的集中，所述燃烧板上均匀设置有多个喷孔。

本实用新型的有益效果是：该生物质固体燃料燃烧设备结构连接紧凑，使用简单，设计合理，滤网为内凹的圆弧形，使得生物质燃料在使用时主要集中在滤网的中部，使得燃烧时比较集中，使得生物质燃料燃烧的更加充分，并且弧形的滤网可以方便燃烧完的废料掉落，导向板为中间凸起的锥形且导向板的底脚处设置有两个废料口，使得燃烧完的废料可以顺着导向板自动的从废料口掉落，不会造成内部废料的堆积的同时方便废料的处理，废料口有两个且每个废料口上都安装有大孔径的防尘滤板，可以降低废料顺着导向板掉落的速度，从而降低废料产生的粉尘，进风管为螺旋的环形且进风管上均匀设置有出气孔，出气孔可以增加燃烧室内部的进风量，为生物质燃料提供充足的氧气，使燃料能充分燃烧，燃烧板上均匀设置有多个喷孔，使得燃烧室燃烧时喷出的火焰更加的集中。

附图说明

图1为本实用新型内部结构示意图；

图2为本实用新型燃烧板结构示意图；

图3为本实用新型进风管结构示意图；

图中：1、外壳，2、滤网，3、进料口，4、燃烧板，5、电子点火器，6、导向板，7、防尘滤板，8、进风管，9、鼓风机，10、支撑架，11、废料口，12、燃烧室，13、喷孔，14、出气孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种扰动燃烧的旋风生物质固体燃料燃烧设备，包括外壳1、滤网2、进料口3、燃烧板4、电子点火器5、导向板6、防尘滤板7、进风管8、鼓风机9、支撑架10、废料口11、燃烧室12、喷孔13和出气孔14；所述外壳1的内部安装有滤网2，所述滤网2为内凹的圆弧形，所述滤网2上端的外壳1内安装有燃烧板4，所述燃烧板4上均匀设置有多个喷孔13，所述滤网2和燃烧板4之间为燃烧室12，所述燃烧室12的侧壁上安装有进料口3，所述燃烧室12的侧壁上安装有电子点火器5，所述滤网2底部的外壳1内安装有导向板6，所述导向板6为中间凸起的锥形且导向板6的底脚处设置有两个废料口11，所述废料口11有两个且每个废料口11上都安装有大孔径的防尘滤板7，所述导向板6下端的外壳1内安装有进风管8，所述进风管8为螺旋的环形且进风管8上均匀设置有出气孔14，所述进风管8和鼓风机9连接在一起，所述鼓风机9固定在外壳1的外壁上，所述外壳1的底部安装在支撑架10上。

作为本实用新型的一种技术优化方案：所述滤网2为内凹的圆弧形；所述导向板6为中间凸起的锥形且导向板6的底脚处设置有两个废料口11；所述废料口11有两个且每个废料口11上都安装有大孔径的防尘滤板7；所述进风管8为螺旋的环形且进风管8上均匀设置有出气孔14；所述燃烧板4上均匀设置有多个喷孔13。

本实用新型在使用时，首先给鼓风机通上电源，然后将生物质燃料通过进料口放到燃烧室内部，然后打开鼓风机的开关使其开始工作，按动电子点火器点燃生物质燃料，然后即可在该燃烧设备上进行需要的操作，燃烧完的生物质废料会通过滤网漏下然后通过导向板从废料口掉落，当生物质燃料燃烧到一定程度时及时的从进料口补充保证使用的需求。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016096.9

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209524503U

授权时间:20191022

主分类号:F23B 90/00

专利分类号:F23B90/00

范畴分类:35B;

申请人:赣州市净达生物新能源有限公司

第一申请人:赣州市净达生物新能源有限公司

申请人地址:341300 江西省赣州市崇义县横水镇朱坑口村井水湖

发明人:何东钰;何高秋

第一发明人:何东钰

当前权利人:赣州市净达生物新能源有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/be53c4393ff263fd3f8291f8.html