# 刍议在线监测技术在变电检修中的应用袁宏

（国网新疆电力有限公司哈密供电公司，新疆维吾尔自治区哈密市839000）

摘要：变电检修在保证电力系统正常运行过程中发挥着至关重要的作用，它涉及的内容较广，其中检修变电设备工作是极具代表性的。变电设备的检修效果和检修质量是保障电力系统正常运转的基础。本文就在线监测技术在变电检修中的应用进行了重点论述。

关键词：在线监测技术；变电检修；应用

1在线监测技术在变电检修中应用的重要意义

通过不断地实践测试与检验，在线监测技术的科学性不可否认，这种技术的推广应用与普及十分有利于变电检修工作的进行。其中的一部分产品在不断地改进中已经较为成熟，而且在应用中的效果也非常明显。作为一种新型监测技术的在线监测技术，其作用的主要依靠是有效的数据提取。

运行的好坏主要由设备性能来决定，但是设备故障也是运行中不可避免的问题，通常会带来较为严重的后果。而在线监测技术可以很好地解决这一问题，因为这种技术采用的是实时监控的技术。通过对设备的绝缘系数和泄漏电流的监测，其结果与真实情况也更加符合，真实性与可靠性较其他技术都有很大的提高，得到的数据也更能真实全面地反映设备全方面的情况，有利于准确地确定检修的精准时间和需要检修的问题，这一可以给检修工作明确的工作指向，工作效率也会大幅提高。

2在线监测技术在变电检修中的应用

2.1变压器的在线监测

（1）对变压器油色谱的在线监测。变压器中散热和主绝缘中的主要介质是变压器油，通过监测变压器油，可以发现变压器内部是否存在问题。这种监测可以提前发现一些设备中存在的隐患，防止在日后的运行中酿成严重后果，也为后期的检修工作提供了强有力的依据和保障。（2）对变电器局部放电的监测。变电器在运行的过程中，由于变压器的低绝缘或变压油中间存在尖角或毛刺、间隙等，会产生局部放电的现象，以至于局部电场集中，击穿介质，产生局部放电的现象。对于这一问题，在线监测可以有效地进行监测，并且能够精准定位放电的位置，极大程度上提高了变电检修工作的效率。（3）变压器铁芯多点接触地线的监测。变压器在运行过程中，通常来讲主变压器的铁芯只允许一个点接地，若是多点接地，就会由于主变压器过热而产生事故。利用在线监测技术，一旦发现了多点接地情况，就可以第一时间采取相应措施，减少变压器多点接地对电力系统的损害。

2.2高压设备温度的在线监测

发热现象是电力系统运行的过程中变电设备经常发生的现象，进而会导致整个变电设备发生故障，对电力系统安全稳定的运行产生不利影响。例如，由于振动使变电设备在运行中接触不良，接触位置由于温度的不断升高而产生氧化现象，进而导致电阻升高，温度的持续上升最后会发生放电现象或者产生火花，破坏了附近的绝缘材料，以至于变电设备遭到损坏。由此可见对变电设备温度过热的监测非常必要。利用在线监测技术，不仅可以监测变电设备的温度，而且还可以有故障报警功能，这些设备一旦产生故障，相关故障检修人员就可以在第一时间进行维修。

2.3电能质量的监测

对电能质量的在线监测备受人们重视，而且人们在这上面投入了大量的人力、物力。目前电能类型的在线监测工作主要解决以下问题：对不同类型的电能质量指标的实时更新与记录，并能够动态分析数据；综合每一个指标的特征，对电能质量分层监测，提出和识别出准确的信息并且合理分析，科学准确地进行事故诊断，提出合理的方案来改善电能质量，治理电网的污染问题。全面地了解影响电网正常运行的问题，综合判断电能质量指标，整体优化电力监测体系，有效地促进数据交流共享。

2.4在其他设备检修中的应用

由于长期在室外暴露，绝缘子很容易受到各种环境因素的影响，如雨、雪、风等天气因素的影响和一些其他的气候因素，这种影响在长期作用下会使绝缘电阻逐渐降低，长期以来产生断裂的现象，会对供电安全造成很大的威胁。利用在线监测技术对绝缘子检修，方法有非电量测量和电量测量两种。非电量测量方法主要是利用红外监测，激光多普勒振动等手段实现，而电量监测主要依靠脉冲电压和电流分布监测以及绝缘电阻监测的方法。根据实际运行的不同情况，选择相应合适的方法，可以更好地实现故障诊断的需求。

3提升变电检修效率的有效途径

3.1完善管理制度，制定有效检修计划

针对变电站设备检修工作，要围绕设备全生命周期管理主线，在设备台账管理、设备运行管理、设备维修管理、生产项目管理、生产作业管理、生产指标管理等方面进行，相关工作要对照《设备规范化管理标准》、《变电运行规范化评审及班组执行手册》要求。为保证检修工作有序开展，还要制定详细的检修措施，明确责任，合理安排各项检修工作，并对作业现场全过程进行安全监督。检修过程中，根据前期制定的检修措施，有针对性地开展设备清扫、预试、保护校验工作，防止出现高压电气设备由于绝缘介质老化，介质损耗增大或密封不良、进水受潮、油质劣化而造成的设备过热点。通过完善的制度应用，优化检修方案，促进整体检修水平提升。

3.2强化检修工作，完善检修流程

在变电站的管理工作中，要严格执行相关的检修计划，采取综合评审的方式，在项目开工前对检修方案细致审核，结合设备状态、施工环境、操作流程等进行优化和完善，消除可能影响检修效率的制约性因素，做到科学、严谨。加强现场监督管理，保证时间高效利用，各类操作规范到位；成立专项检查组，采取定点核查和突击检查相结合，查找现场管理、技术工艺等存在的细节问题，改进不足，治理短板，提高效率。发挥专家队伍和技术人才作用，对施工作业过程加强业务指导，现场解决技术性问题；检修工作完成后，从施工组织、过程管理、工作质效等方面做好评价，促进整体检修质量不断提升。

3.3强化人员培训，提升培训水平

为了进一步推进变电设备管理工作开展，提升设备专业巡检工作质量，应组织相关检修人员积极开展培训工作，围绕设备巡检目的、巡检注意事项、巡检方法、巡检项目以及设备缺陷管理等方面，结合相关技术规范标准进行讲解，使参培人员对如何做好变电设备专业巡检工作有更深一步的认识。

3.4维护地下引线的相关事项

首先，检修人员可以对地下引线以间隔的方式涂刷颜色鲜明的防锈涂层，通常以黄绿色为主。其次，检修人员需要对连接地下引线的方式进行研究和分析，选择最适宜的连接方式，一般采用地网连接方式、接地连接方式或电阻直流连接方式。最后，检修人员需要将地面电磁场存在干扰因素考虑在内，降低自然磁场和人造磁场的反作用力影响，可以选用电流值为10A的直流设备弱化周围电磁场的干扰影响。

结束语

综上所述，在电力系统检修中，检修变电设备的相关技术应用率非常高。因此，检修人员在开展工作期间，要关注注意事项，采取多项有效措施弱化变电设备出现问题的可能，继而维护电力检修的可持续发展，使其能够在整个电力系统中发挥自身更多的作用。

参考文献

[1]朱志超.关于变电检修管理系统的探讨[J].低碳世界，2017(33):187-188.

[2]姚笛.变电检修现场作业安全管理的强化路径分析[J].低碳世界，2017(32):147-148.

[3]喻新林，沈蛟骁，高璐，郭韬.基于状态检修模式下变电检修技术的运用探讨[J].电子测试，2017(22):108+107.

[4]冯藩.互联网+的变电检修大数据解决对策[J].通讯世界，2017(21):185-186.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bed575b0486b15ff9296037a.html