# 谈室内有机化学污染物检测中的几个问题

中国检验认证集团深圳有限公司广东深圳518000

摘要：随着人们生活水平的提升，对室内装修标准提出了较高的要求，装饰装修材料在使用过程中会释放出有机化学污染物，本文将会对室内有机化学污染物检测过程中所存在的问题，然后提出有效的防治措施，进而使室内环境得到有效改善。

关键词：室内；有机化学污染物；检测问题；防治措施

经济社会的发展，有效的推动了室内装饰装修行业的发展，其既要满足人们日常使用要求，而且要注重室内环境的健康化和舒适性。然而，装饰装修材料所释放的机化学污染物，不仅会影响室内空气质量，而且还会危及人们的身体健康。针对室内有机化学污染物需要社会各界给予针对性的检测，并根据检测结果制定一套系统、完善的预防和解决措施，这样既可以降低有机化学污染物对人们身体健康造成的影响，而且还可以进一步提高人们的生活水平。

1.室内有机化学污染物概述

1.1甲醛

甲醛属于室内装饰装修材料中比较常见的有机化学污染物，其具有强烈的刺激性气味，在常温下无色，极易溶于水、醚和醇，大多数情况下是以水溶液的形式存在，能够与蛋白质相结合。如果人体吸入高浓度甲醛后，将会严重刺激呼吸道，甚至出现眼刺痛、水肿、头痛等症状，严重的时候还会诱发支气管哮喘。当人体皮肤直接接触甲醛时，会诱发色斑、皮炎和皮肤坏死。

在民用建筑中，所选择的各种人造板材，如密度板、刨花板、胶合板等所采用的脲醛树脂粘合剂，含有一定量的甲醛。在新式家具制作过程中，地面、前面的装饰铺设都会选择这种粘合剂，这样一来就会释放出大量的甲醛。同时，在某些油漆涂料和化纤地毯中会含有甲醛。

1.2苯及苯系物

苯及苯系物属于浅黄色或无色的透明油状液体，易挥发为蒸汽，具有强烈芳香，易燃且具有爆炸性。目前在进行室内装饰装修过程中，经常会选择用甲苯、二甲苯来取代纯苯作为各种油漆、涂料、胶和防水性材料的稀释剂或溶剂来使用。如今，世界卫生组织已经将苯系化合物纳入到强烈致癌物质的范畴。慢性苯中毒一般是指苯对眼睛、皮肤和上呼吸道所造成的刺激。长期吸入苯及苯系物会诱发再生障碍性贫血。经常接触苯，会导致皮肤由于脱脂而变得干燥、脱皮，严重的时候还有可能出现过敏性湿疹。孕妇吸入苯后会诱发胎儿先天性缺陷。

建筑装饰材料过程中，所选择的有机溶液是苯及苯系物的主要来源，如防水材料添加剂、油漆的稀释剂和添加剂等。在成膜和固化阶段，建筑材料中的苯及苯系物将会释放出一定量的有害气体，造成室内环境污染。

1.3总挥发性有机物（TVOC）

其属于一大类挥发性化合物的总称，如今已发现300多种，大量的调查和研究表明，总挥发性有机物是一类具有毒性、臭味和刺激性的物质。如果人长时间生活的环境中含有总挥发性有机物，将会出现以下损坏：（1）感官方面。出现人体听觉、嗅觉、视觉受损；（2）认知方面。出现短期或长期的记忆混淆；（3）感情方面。出现神经质、应激性、冷淡症或忧郁症；（4）运动方面。出现动作不协调或体力变弱。总挥发性有机物还有可能诱发人体免疫系统失调，对中枢神经系统功能造成不同程度上的影响，使人出现头痛、嗜睡、头晕、胸闷等症状，严重的时候还会出现造血和肝脏系统损伤等。

总挥发性有机物更多的来源于室内装饰材料、建筑材料等。如室内装饰材料中的粘合剂、壁纸、油漆、涂料、地毯等；建筑材料中的泡沫隔热材料、人造板、塑料板等。另外，吸烟等活动也会释放一定量的有机化合物，进而诱发室内环境污染。

2.室内有机化学污染物检测常见问题

2.1验收合格的住宅不一定适合居住

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325．2001（2006版）的实施主要是为了对室内环境污染给予预防及控制，并在建筑工程勘察设计、施工、材料等方面制定系统、全面的措施。如果室内有机化学污染物检测结果低于浓度限量时，则说明工程验收符合要求。而《室内空气质量标准》GB/T18883-2002主要是在室内空气质量参数检验过程中所采用的标准，其主要是为了衡量室内空气质量是否适合人类生活、工作、居住。虽然上述两部标准的标准限值基本相似，但是检测条件存在比较大的差异，具体如表1所示。这样一来难免会出现装修工程满足《规范》要求，但是不满足《标准》。此时就需要根据室内空气检测目的来对其进行科学、合理的选择，在验收装修工程、民用建筑工程时，按照《规范》进行验收；对室内居住空气质量检测时，选择《标准》进行验收。

2.2单一标准值未必满足污染水平评价

在进行室内空气质量检测过程中，影响检测结果的因素比较大，如装修程度、环境温度、装修完成时间、检测前门窗关闭时间等，而环境温度是最主要的影响因素。由于夏季气温比冬季高，从而导致室内空气中甲醛浓度相对比较高。此时，冬季检测满足要求的房间，夏季不一定满足要求。如果单纯选择单一标准值对室内空气质量进行评价，有可能导致检测结果不准确。

表1室内有机污染物检测条件及限量值

2.3室内挥发性有机污染物评价标准不合理

在进行室内有机化学污染进行研究过程中，TVOC浓度一般是指各有机挥发物浓度之和，并用其来判别室内有机挥发物浓度。通常情况下，不同的有机挥发物其对室内环境所产生的影响存在一定的差异，此时如果简单而不加区别地将所有有机挥发物浓度加合在一起，来评价室内有机挥发性化学污染程度显然不合理。此时需要结合不同污染物对人体可能造成的影响大小来进行加权，最终求得总污染物浓度。

3.室内有机化学污染物的防治措施

3.1污染源控制

在室内装饰装修过程中，筛选优质的装饰装修材料可以达到控制室内有机化学污染物的效果。国家质量监督管理总局所指定的“十项标准”中严格规定了甲醛、苯及苯系物、总挥发性有机物等有害物质的含量。在对装饰装修材料进行选择时，最好委派专业人员来对装饰装修材料进行检测，检测结果符合要求后才允许采购。

3.2加强室内通风换气

在控制室内室内有机化学污染物过程中，加强室内通风换气是最有效、最简单的途径，其既能够降低室内有机化学污染物的浓度，而且还可以降低此类物质对人体健康所造成的危害。通风方式一般包括自然通风、机械通风和局部通风三种方式，其中自然通风就是所谓的开窗通风，其能够保证室内空气的良好品质。机械通风一般是借助通风装置，来增加新风量，进而有效发挥新风效应，提高通风换气的效果。局部通风主要是将通风装置安装在室内可能出现有机化学污染物的位置，隔离开潜在污染源，避免有害气体进入其他室内区域。

3.3合理选择室内空气净化方法

（1）吸附法。其一般借助硅胶、分子筛、活性炭等具有一定吸附能力的物质来吸附空气中的有害气体，以实现净化室内空气的效果。如今，活性炭纤维可以实现对空气中挥发性有害气体的去除；（2）光催化技术。该技术在降解室内挥发性有害气体过程中发挥着重要的作用，在优化空气质量方面光催化技术具有独特的优越性。但是对于空气中的危害很大的悬浮细颗粒物，该技术净化效果不理想；（3）静电技术。其借助高压静电场形成电晕，来吸附带电的灰尘颗粒，并通过电场力作用沉积下来，进而达到洁净空气的效果。

4.结束语

总之，室内有机化学污染物检测关系千家万户，直接决定人们的生活质量和身体健康。此时就需要做好有机化学污染物检测问题的研究工作，并对其进行不断的优化和改进，以此来有效提高有机化学污染物检测效果。

参考文献：

[1]罗华山，韩旭，冯浩栋.基于UV灯组合降解室内有害化学污染物的实验研究[J].洁净与空调技术，2017，9（3）：46-47.

[2]牟立夫.有机化学在环境工程中的应用[J].区域治理，2018，11（50）：113-114.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bf5b0e203ebdc45cfa71794e.html