# 一种玉米收割机的链条结构论文和设计-张金英

### 全文摘要

本新型公开了一种玉米收割机的链条结构，链条本体沿长度方向设有多个附板，附板上固定有链耙，链耙底板外侧面固定有橡胶刮板；链耙底板和橡胶刮板之间通过多个螺栓螺母结构固定连接；螺栓螺母结构包括设置在链耙底板上的通孔A、橡胶刮板上与通孔A相通且同轴心的通孔B；所述通孔B内径大于通孔A，通孔B内放置有同轴心的刚性环形隔套，隔套的高度小于通孔B的深度；螺栓穿过隔套、通孔B、通孔A与螺母结合将链耙和橡胶刮板紧固连接。有益效果为：在橡胶刮板的连接通孔B内设置刚性环形隔套，限制了螺栓对橡胶刮板的压缩比例，同时也将橡胶刮板和链耙之间的弹性固定连接变成刚性固定连接，从而减少了链带故障，增加链条结构的可靠性。

### 主设计要求

1.一种玉米收割机的链条结构，包括链条本体，链条本体沿长度方向设有多个附板：所述附板上固定有链耙，链耙底板外侧面固定有橡胶刮板；其特征在于：所述链耙底板和橡胶刮板之间通过多个螺栓螺母结构固定连接；所述螺栓螺母结构包括设置在链耙底板上的通孔A、橡胶刮板上与通孔A相通且同轴心的通孔B；所述通孔B内径大于通孔A，通孔B内放置有同轴心的刚性环形隔套，所述隔套的高度小于通孔B的深度；螺栓穿过隔套、通孔B、通孔A与螺母结合将链耙和橡胶刮板紧固连接。

### 设计方案

1.一种玉米收割机的链条结构，包括链条本体，链条本体沿长度方向设有多个附板：所述附板上固定有链耙，链耙底板外侧面固定有橡胶刮板；其特征在于：所述链耙底板和橡胶刮板之间通过多个螺栓螺母结构固定连接；所述螺栓螺母结构包括设置在链耙底板上的通孔A、橡胶刮板上与通孔A相通且同轴心的通孔B；所述通孔B内径大于通孔A，通孔B内放置有同轴心的刚性环形隔套，所述隔套的高度小于通孔B的深度；螺栓穿过隔套、通孔B、通孔A与螺母结合将链耙和橡胶刮板紧固连接。

2.根据权利要求1所述的玉米收割机的链条结构，其特征在于：所述螺栓螺母结构的螺栓端和螺母端均设有平垫，所述螺栓端用的平垫内径小于等于隔套内径，外径大于等于隔套外径。

3.根据权利要求1所述的玉米收割机的链条结构，其特征在于：所述隔套的高度数值为橡胶刮板厚度的75-85%。

4.根据权利要求3所述的玉米收割机的链条结构，其特征在于：所述隔套的高度为橡胶刮板厚度的80%。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及农业生产设备技术领域，尤其涉及一种玉米收割机的链条结构。

背景技术

目前玉米收割机的提升输送装置一般均为链条提升输送结构，现有的链条提升输送结构通常包括两个平行链条本体，两个链条本体上均布设置多个附板，通过在两条链条本体上位于同一个水平面上的两个附板上固定设置橡胶刮板，通过橡胶刮板来提升玉米，现在为了提高橡胶刮板的强度，通常也会在附板上先固定一个金属链耙，之后再把橡胶刮板与链耙通过螺栓螺母结构连接。现在这种直接通过螺栓螺母连接结构存在以下缺陷，为了连接紧固，通常会把螺栓螺母拧的比较紧，对接触面的橡胶刮板产生一个压缩，如果拧的太紧，短时间内橡胶刮板可以承受，长时间使用，则该部位的橡胶刮板内部应力的疲劳、老化会损坏橡胶刮板，另外，在环境温差较大的时候，该部位也容易因为热胀冷缩在孔口产生应力集中，破坏该区域；这种缺陷最终会导致螺栓松动，进而导致橡胶刮板脱落。

发明内容

本实用新型的目的是要提供一种结构合理的玉米收割机的链条结构。

为达到上述目的，本实用新型是按照以下技术方案实施的：一种玉米收割机的链条结构，包括链条本体，链条本体沿长度方向设有多个附板，所述附板上固定有链耙，链耙底板外侧面固定有橡胶刮板；所述链耙底板和橡胶刮板之间通过多个螺栓螺母结构固定连接；所述螺栓螺母结构包括设置在链耙底板上的通孔A、橡胶刮板上与通孔A相通且同轴心的通孔B；所述通孔B内径大于通孔A，通孔B内放置有同轴心的刚性环形隔套，所述隔套的高度小于通孔B的深度；螺栓穿过隔套、通孔B、通孔A与螺母结合将链耙和橡胶刮板紧固连接。

优选的，所述螺栓螺母结构的螺栓端和螺母端均设有平垫，所述螺栓端用的平垫内径小于等于隔套内径，外径大于等于隔套外径。

优选的，所述隔套的高度数值为橡胶刮板厚度的75-85%。

进一步，所述隔套的高度为橡胶刮板厚度的80%。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：在橡胶刮板的连接通孔B内设置刚性环形隔套，限制了螺栓对橡胶刮板的压缩比例，同时也将橡胶刮板和链耙之间的弹性固定连接变成刚性固定连接，从而减少了链带故障，增加链条结构的可靠性。

附图说明

图1为本实用新型实施例1的侧视图。

具体实施方式

下面结合附图以及具体实施例对本实用新型作进一步描述，在此实用新型的示意性实施例以及说明用来解释本实用新型，但并不作为对本实用新型的限定。

实施例1

如图1所示的一种玉米收割机的链条结构，包括链条本体1，链条本体1沿长度方向设有多个附板2，所述附板2上固定有链耙3，链耙3底板外侧面固定有橡胶刮板4；所述链耙3底板和橡胶刮板4之间通过多个螺栓螺母结构固定连接；所述螺栓螺母结构包括设置在链耙3底板上的通孔A5、橡胶刮板4上与通孔A5相通且同轴心的通孔B6；所述通孔B6内径大于通孔A5，通孔B6内放置有同轴心的刚性环形隔套7，隔套7的高度为橡胶刮板4厚度的80%；螺栓8穿过隔套7、通孔B6、通孔A5与螺母9结合将链耙3和橡胶刮板4紧固连接。螺栓螺母结构的螺栓8端和螺母9端均设有平垫10，所述螺栓8端用的平垫内径小于等于隔套7内径，外径大于等于隔套7外径。

原理为：在橡胶刮板的连接通孔B内设置刚性环形隔套7，限制了螺栓8对橡胶刮板4的压缩比例，同时也将橡胶刮板4和链耙3之间的弹性固定连接变成刚性固定连接，从而减少了链带故障，增加链条结构的可靠性。

本实用新型的技术方案不限于上述具体实施例的限制，凡是根据本实用新型的技术方案做出的技术变形，均落入本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920004160.1

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209410993U

授权时间:20190920

主分类号:B65G 19/20

专利分类号:B65G19/20

范畴分类:32F;

申请人:焦作泰利机械制造股份有限公司

第一申请人:焦作泰利机械制造股份有限公司

申请人地址:454550 河南省焦作市沁阳市长城路南200米沁木路东侧

发明人:张金英;马春雷

第一发明人:张金英

当前权利人:焦作泰利机械制造股份有限公司

代理人:聂智良

代理机构:41133

代理机构编号:焦作市科彤知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bff4947b2183ba9b2c34e249.html