# 一种收纳盒论文和设计-云金虎

### 全文摘要

本申请提供了一种收纳盒，涉及盒体制造技术领域。收纳盒包括盒盖、多个盒体本体和底座。盒盖与多个盒体本体可拆卸连接。多个盒体本体与底座可拆卸连接。盒盖和多个盒体本体共同围成多个封闭的容纳空间。底座包括限位部，当盒盖和盒体本体被拆卸重组时，限位部能够限制盒盖的移动。另一种收纳盒包括盒盖、多个盒体本体和底座。盒盖与多个盒体本体可拆卸连接。多个盒体本体与底座可拆卸连接。盒盖、多个盒体本体和底座共同围成多个封闭的容纳空间。底座包括限位部，当盒盖和盒体本体被拆卸重组时，限位部能够限制盒盖的移动。该收纳盒的盒体本体、盒盖和底座能够拆卸，拆卸后重新摆放能够增加收纳盒的使用方式。

### 主设计要求

1.一种收纳盒，其特征在于，所述收纳盒包括盒盖、多个盒体本体和底座，所述盒盖与多个所述盒体本体可拆卸连接，多个所述盒体本体与所述底座可拆卸连接，所述盒盖和多个所述盒体本体共同围成多个封闭的容纳空间,所述底座包括限位部，当所述盒盖和所述盒体本体被拆卸重组时，所述限位部能够限制所述盒盖的移动。

### 设计方案

1.一种收纳盒，其特征在于，所述收纳盒包括盒盖、多个盒体本体和底座，所述盒盖与多个所述盒体本体可拆卸连接，多个所述盒体本体与所述底座可拆卸连接，所述盒盖和多个所述盒体本体共同围成多个封闭的容纳空间,所述底座包括限位部，当所述盒盖和所述盒体本体被拆卸重组时，所述限位部能够限制所述盒盖的移动。

2.根据权利要求1所述收纳盒，其特征在于，所述盒盖包括第一卡接部，每个所述盒体本体包括第二卡接部和第三卡接部，所述底座包括第四卡接部，所述第一卡接部与所述第二卡接部配合以实现可拆卸连接，所述第三卡接部与所述第四卡接部配合以实现可拆卸连接，所述第二卡接部与所述第三卡接部能够配合以实现可拆卸连接。

3.根据权利要求2所述收纳盒，其特征在于，所述第二卡接部和所述第三卡接部均设置有多个，每个所述盒体本体的所述第二卡接部和所述第三卡接部位置相对应。

4.根据权利要求3所述收纳盒，其特征在于，每个所述盒体本体包括底壁和多个周壁，所述底壁与所述周壁围成一端开口的容纳空间，所述第二卡接部设置于所述周壁远离所述底座的表面，所述第三卡接部设置于所述底壁的靠近所述底座的表面。

5.根据权利要求4所述收纳盒，其特征在于，所述第二卡接部为凸起，所述第三卡接部为凹槽，所述凹槽与所述凸起的大小和形状相匹配。

6.根据权利要求5所述收纳盒，其特征在于，所述第四卡接部为凸起，所述第四卡接部即为所述限位部。

7.根据权利要求1所述收纳盒，其特征在于，所述限位部设置于所述底座靠近所述盒体本体的表面，当所述盒盖被拆卸时，所述限位部能够与所述盒盖的周缘相配合，以限制所述盒盖在所述底座表面移动。

8.根据权利要求7所述收纳盒，其特征在于，所述限位部为铺设于所述底座表面的橡胶层。

9.根据权利要求1所述收纳盒，其特征在于，所述盒盖包括第一盖体和第二盖体，所述第一盖体与所述第二盖体可转动地连接，所述第一盖体与所述盒体本体连接，所述第二盖体与至少一个所述盒体本体可拆卸连接，当至少一个所述盒体本体被拆卸时，所述第二盖体上远离所述第一盖体的侧面能够与所述底座相抵持。

10.一种收纳盒，其特征在于，所述收纳盒包括盒盖、多个盒体本体和底座，所述盒盖与多个所述盒体本体可拆卸连接，多个所述盒体本体与所述底座可拆卸连接，所述盒盖、多个所述盒体本体和所述底座共同围成多个封闭的容纳空间，所述底座包括限位部，当所述盒盖和所述盒体本体被拆卸重组时，所述限位部能够限制所述盒盖的移动。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及盒体制造技术领域，具体而言，涉及一种收纳盒。

背景技术

现有技术中的收纳盒，基本只能实现收纳功能。发明人发现现有技术中存在的问题在于：收纳盒的功能较为单一。

实用新型内容

本申请实施例的目的在于提供一种收纳盒，以便于在一定程度上解决现有技术中收纳盒的功能较为单一的问题。

本申请实施例提供了一种收纳盒，该收纳盒包括盒盖、多个盒体本体和底座。盒盖与多个盒体本体可拆卸连接。多个盒体本体与底座可拆卸连接。盒盖和多个盒体本体共同围成多个封闭的容纳空间。底座包括限位部，当盒盖和盒体本体被拆卸重组时，限位部能够限制盒盖的移动。通过将盒盖、盒体本体和底座可拆卸地连接，使得盒盖、盒体本体和底座能够拆卸并重新布置，依据不同的布置形式，可以得到多种用途。通过将盒体本体设置为多个，使得布置形式更加多样化，增加了收纳盒的功能。通过设置限位部，使得在重新布置时能够限制盒盖的位置，便于使用。

作为本申请实施例的一种可选技术方案，盒盖包括第一卡接部。每个盒体本体包括第二卡接部和第三卡接部。底座包括第四卡接部。第一卡接部与第二卡接部配合以实现可拆卸连接。第三卡接部与第四卡接部配合以实现可拆卸连接。第二卡接部与第三卡接部能够配合以实现可拆卸连接。通过设置第一卡接部、第二卡接部、第三卡接部和第四卡接部，第一卡接部与第二卡接部配合以连接盒盖与盒体本体，第三卡接部与第四卡接部配合以连接盒盖本体和底座。通过各个卡接部之间的连接，能够便于收纳盒的装配与拆卸。将第二卡接部与第三卡接部设置为能够互相配合，增加了盒体本体之间的配合关系，使得在重新布置时能够得到更多的布置形式，以增加收纳盒的功能。

作为本申请实施例的一种可选技术方案，第二卡接部和第三卡接部均设置有多个。每个盒体本体的第二卡接部和第三卡接部位置相对应。使第二卡接部和第三卡接部的位置相对应，便于盒体本体之间的连接，避免因第二卡接部和第三卡接部位置不对应而无法装配。

作为本申请实施例的一种可选技术方案，每个盒体本体包括底壁和多个周壁。底壁与周壁围成一端开口的容纳空间。第二卡接部设置于周壁远离底座的表面，第三卡接部设置于底壁靠近底座的表面。盒体本体设置有底壁，能够避免在重新布置收纳盒时，收纳盒内的物品无处安置。将第三卡接部设置于周壁和底壁的表面，在盒体本体之间互相配合时较为方便。

作为本申请实施例的一种可选技术方案，第二卡接部为凸起，第三卡接部为凹槽。凹槽与凸起的大小和形状相匹配。通过凸起和凹槽的配合，能够方便盒体本体之间的装配和拆卸。有利于使用者迅速调整收纳盒的形状。

作为本申请实施例的一种可选技术方案，第四卡接部为凸起，第四卡接部即为限位部。第四卡接部既能够起到卡接作用，又能够起到限位作用，减少了底座上的部件，便于制造和使用。

作为本申请实施例的一种可选技术方案，限位部设置于底座靠近盒体本体的表面。当盒盖被拆卸时，限位部能够与盒盖的周缘相配合，以限制盒盖在底座表面移动。在重新布置收纳盒的时候，限位部能够对盒盖起到限位作用，以防止盒盖移动。

作为本申请实施例的一种可选技术方案，限位部为铺设于底座表面的橡胶层。限位部为橡胶层，具有较大的摩擦力。在和盒盖配合时，能够较好的限制盒盖的移动。橡胶层对于放置于收纳盒内的物品具有较好的保护效果。设置为橡胶层，与盒盖的配合面较大，容易配合。

作为本申请实施例的一种可选技术方案，盒盖包括第一盖体和第二盖体。第一盖体与第二盖体可转动地连接。第一盖体与盒体本体连接，第二盖体与至少一个盒体本体可拆卸连接。当至少一个盒体本体被拆卸时，第二盖体上远离第一盖体的侧面能够与底座相抵持。通过设置可转动的盒盖，使得收纳盒在重新布置时能够得到更多种组合方式，增加收纳盒的功能。

本申请实施例还提供了另一种收纳盒，该收纳盒包括盒盖、多个盒体本体和底座。盒盖与多个盒体本体可拆卸连接。多个盒体本体与底座可拆卸连接。盒盖、多个盒体本体和底座共同围成多个封闭的容纳空间。底座包括限位部，当盒盖和盒体本体被拆卸重组时，限位部能够限制盒盖的移动。通过将盒盖、盒体本体和底座可拆卸地连接，使得盒盖、盒体本体和底座能够拆卸并重新布置，依据不同的布置形式，可以得到多种用途。通过将盒体本体设置为多个，使得布置形式更加多样化，增加了收纳盒的功能。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本申请的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本申请实施例提供的收纳盒的整体结构示意图；

图2为本申请实施例提供的收纳盒的爆炸图；

图3为本申请实施例提供的收纳盒变形为写字台时的结构示意图；

图4为本申请实施例提供的第一种收纳盒变形为书本支架时的结构示意图；

图5为本申请实施例提供的第二种收纳盒变形为书本支架时的结构示意图。

图标：10-收纳盒；100-盒盖；110-第一卡接部；120-第一盖体；130-第二盖体；200-盒体本体；210-第二卡接部；220-第三卡接部；230-周壁；240-底壁；300-底座；310-第四卡接部；320-限位部。

具体实施方式

为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本申请实施例的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。

此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本申请实施例的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接。可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

现有技术中的收纳盒，基本只能实现收纳功能。发明人发现现有技术中存在的问题在于：收纳盒的功能较为单一。

针对上述情况，申请人在经过大量的理论研究和实际操作的基础上，提出了本收纳盒。该收纳盒的盒体本体、盒盖和底座能够拆卸，拆卸后重新摆放能够增加收纳盒的使用方式。

实施例

本实施例提供一种收纳盒10，其具体结构如下文所阐述。

请参照图1，配合参照图2，本申请实施例提供了一种收纳盒10，该收纳盒10包括盒盖100、多个盒体本体200和底座300。盒盖100与多个盒体本体200可拆卸连接。多个盒体本体200与底座300可拆卸连接。盒盖100和多个盒体本体200共同围成多个封闭的容纳空间。底座300包括限位部320，当盒盖100和盒体本体200被拆卸重组时，限位部320能够限制盒盖100的移动。通过将盒盖100、盒体本体200和底座300可拆卸地连接，使得盒盖100、盒体本体200和底座300能够拆卸并重新布置，依据不同的布置形式，可以得到多种用途。通过将盒体本体200设置为多个，使得布置形式更加多样化，增加了收纳盒10的功能。

请参照图1，在本实施例中，盒体本体200设置有两个。当收纳盒10处于装配状态时，收纳盒10主要用于收纳物品。盒体本体200位于盒盖100和底座300之间，且盒体本体200与盒盖100可拆卸连接，盒体本体200与底座300可拆卸连接。在本实施例中，两个盒体本体200相邻设置。在其他实施例中，盒体本体200也可以间隔设置。在本实施例中，盒体本体200设置有两个，在其他实施例中，盒体本体200也可以设置有三个、四个或者四个以上。

请参照图2，在本实施例中，盒盖100呈板状。与多个盒体本体200的形状相适应，盒盖100为长方体。需要说明的是，盒盖100不仅仅可以为长方体状，还可以为五棱柱状、六棱柱状等。在本实施例中，为了便于盒盖100的安装和拆卸，可以在盒盖100的侧面设置握持部。例如，在盒盖100侧面开设用于抓手的凹槽。设置于盒盖100侧面的握持部，不会在收纳盒10形状变化后对盒盖100的面板有所影响，效果较好。

需要说明的是，盒盖100不仅仅可以是一块板体，还可以是多块板体连接而成。例如，盒盖100可以包括第一盖体120和第二盖体130。第一盖体120与第二盖体130可转动地连接。第一盖体120与盒体本体200连接，第二盖体130与至少一个盒体本体200可拆卸连接。当至少一个盒体本体200被拆卸时，第二盖体130上远离第一盖体120的侧面能够与底座300相抵持。通过设置可转动的盒盖100，使得收纳盒10在重新布置时能够得到更多种组合方式，增加收纳盒10的功能。

请参照图2，在本实施例中，盒体本体200包括底壁240和周壁230。底壁240与周壁230固定连接。底壁240与周壁230共同围成一个一端开口的容纳腔。当盒体本体200与盒盖100配合后，盒盖100、底壁240和周壁230共同围成一个封闭的容纳腔。在本实施例中，盒体本体200具有底壁240。在其他实施例中，盒体本体200可以没有底壁240。这样周壁230形成相对两端具有开口的容纳腔。盒盖100、周壁230和底壁240共同形成一个封闭的容纳腔。当盒体本体200既包括底壁240，又包括周壁230时，在变换收纳盒10形状时，容纳腔内的物品可以不用取出，较为方便。而当盒体本体200包括周壁230时，整个收纳盒10的质量减轻，容易搬运。

请参照图2，在本实施例中，底座300为长方体的板状结构。底座300远离盒体本体200的表面较为粗糙，这样能够较好的防止收纳盒10滑动。底座300靠近盒体本体200的表面设置有限位部320。当盒盖100被拆卸时，限位部320能够与盒盖100的周缘相配合。在重新布置收纳盒10的时候，限位部320能够对盒盖100起到限位作用，以防止盒盖100移动。例如，限位部320可以为铺设于底座300表面的橡胶层。限位部320为橡胶层，具有较大的摩擦力。在和盒盖100配合时，能够较好的限制盒盖100的移动。橡胶层对于放置于收纳盒10内的物品具有较好的保护效果。并且设置为橡胶层，与盒盖100的配合面较大，容易配合。

在一种可选的实施方式中，限位部320为设置于底座300表面的凹槽或者凸起，该凹槽或者凸起与盒盖100相配合，以限制盒盖100的移动。可选地，限位部320设置有多个，多个限位部320间隔设置，以便于盒盖100在重组时能够有更多的配合位置。

请参照图2，在本实施例中，盒盖100包括第一卡接部110。每个盒体本体200包括第二卡接部210和第三卡接部220。底座300包括第四卡接部310。第一卡接部110与第二卡接部210配合以实现可拆卸连接。第三卡接部220与第四卡接部310配合以实现可拆卸连接。通过设置第一卡接部110、第二卡接部210、第三卡接部220和第四卡接部310，第一卡接部110与第二卡接部210配合以连接盒盖100与盒体本体200，第三卡接部220与第四卡接部310配合以连接盒盖100本体和底座300。通过各个卡接部之间的连接，能够便于收纳盒10的装配与拆卸。

第二卡接部210与第三卡接部220能够配合以实现可拆卸连接。将第二卡接部210与第三卡接部220设置为能够互相配合，增加了盒体本体200之间的配合关系，使得在重新布置时能够得到更多的布置形式，以增加收纳盒10的功能。

每个盒体本体200的第二卡接部210和第三卡接部220均设置有多个。每个盒体本体200的第二卡接部210和第三卡接部220位置相对应。使每个盒体本体200的第二卡接部210和第三卡接部220的位置相对应，便于盒体本体200之间的连接，避免因第二卡接部210和第三卡接部220位置不对应而无法装配。需要说明的是，第二卡接部210与第三卡接部220的数量可以不同。例如，当第二卡接部210为凹槽，第三卡接部220为凸起时，只需要第二卡接部210的数量大于或者等于第三卡接部220的数量，使得第三卡接部220能够全部卡入第二卡接部210即可。又例如，第二卡接部210为榫槽，而第三卡接部220为榫头，只需要第二卡接部210的数量大于或者等于第三卡接部220的数量，使得第三卡接部220能够全部卡入第二卡接部210即可。

在本实施例中，每个盒体本体200的多个第二卡接部210与多个第三卡接部220位置一一对应。第二卡接部210和第三卡接部220位置一一对应，连接时不但具有较好的强度，而且连接较为方便。请参照图2，在本实施例中，每个盒体本体200上均设置有两个第二卡接部210，与之相对应地，每个盒体本体200上还设置有两个第三卡接部220。第二卡接部210和第三卡接部220的位置一一对应，能够使得盒体本体200互相连接时具有较好的强度，不易分离。

请参照图2，在本实施例中，每个盒体本体200的第二卡接部210和第三卡接部220位置一一对应。第一卡接部110和第二卡接部210的位置一一对应，第三卡接部220和第四卡接部310的位置一一对应，第一卡接部110和第三卡接部220的位置一一对应。在一种可选地实施方式中，第一卡接部110和第四卡接部310能够相互配合以使盒盖100和底座300能够可拆卸地连接。在收纳盒10变形的过程中，盒盖100和底座300能够配合，可以形成更多的变化。

请参照图2，在本实施方式中，每个盒体本体200包括底壁240和多个周壁230。底壁240与周壁230围成一端开口的容纳空间。第二卡接部210设置于周壁230远离底座300的表面，第三卡接部220设置于底壁240靠近底座300的表面。请参照图2，第二卡接部210设置于周壁230的上表面，第三卡接部220设置于底壁240的下表面。这里的“上”、“下”，仅仅是相对于图2中的摆放方式而言，若摆放方式发生变化，可以作其他解释。例如，将图2逆时针旋转90°，则“上”表面可以解释为左侧表面，“下”表面可以解释为右侧表面。盒体本体200设置有底壁240，能够避免在重新布置收纳盒10时，收纳盒10内的物品无处安置。将第三卡接部220设置于周壁230和底壁240的表面，在盒体本体200之间互相配合时较为方便。

在一种可选地实施方式中，每个盒体本体200包括周壁230，周壁230形成相对两端具有开口的容纳腔。盒盖100、周壁230和底壁240共同形成一个封闭的容纳腔。在连接成收纳盒10时，第二卡接部210设置于周壁230上靠近盒盖100的表面，第三卡接部220设置于周壁230上靠近底座300的表面，且第二卡接部210和第三卡接部220的位置相对应。在该可选地实施方式中，盒体本体200包括如图2所示的周壁230，第二卡接部210设置于周壁230的上表面，第三卡接部220设置于周壁230的下表面。

请参照图2，在本实施例中，第二卡接部210为凸起，第三卡接部220为凹槽。凹槽与凸起的大小和形状相匹配。通过凸起和凹槽的配合，能够方便盒体本体200之间的装配和拆卸。有利于使用者迅速调整收纳盒10的形状。可选地，第一卡接部110为凹槽，第四卡接部310为凸起。第一卡接部110能够与第二可接部或者第四卡接部310配合。第三卡接部220能够与第二卡接部210和第四卡接部310配合。在收纳盒10拆卸变形时，第四卡接部310为凸起，还可以起到对盒盖100的限位作用，防止盒盖100倾倒。

在一种可选地实施方式中，第二卡接部210为榫头，第三卡接部220为榫槽。第二卡接部210和第三卡接部220形成榫卯连接。在该实施方式中，第一卡接部110为榫槽，第四卡接部310为榫头。第一卡接部110能够与第二可接部或者第四卡接部310配合。第三卡接部220能够与第二卡接部210或第四卡接部310配合。

需要说明的是，第二卡接部210也可以是凹槽，第三卡接部220也可以是凸起。只要保证第一卡接部110和第二卡接部210能够配合，第一卡接部110和第四卡接部310能够配合，第三卡接部220和第二卡接部210能够配合，第三卡接部220和第四卡接部310能够配合即可。

在一种可选的实施方式中，第四卡接部310为凸起，第四卡接部310即为限位部320。第四卡接部310既能够起到卡接作用，又能够起到限位作用，减少了底座300上的部件，便于制造和使用。

请参照图3，图3为收纳盒10的一种变形方式。变形方法如下：将底座300上的两个盒体本体200拆下，并将两个盒体本体200一上一下重叠安装。之后将盒盖100上的第一卡接部110和位于上方的盒体本体200的第二卡接部210连接。由于第一卡接部110和第二卡接部210设置有多个，因此，可以调整盒盖100在盒体本体200上面所处的位置。例如，将盒盖100的中部与盒体本体200连接。如图3所示的变形，将收纳盒10变为写字台。使用者可以在盒盖100上表面进行写字、画画和做手工等。另外，若使用者觉得盒盖100的高度不合适，还可以增加或者减少盒体本体200的重叠数量，以调节盒盖100的高度。

请参照图4，图4为收纳盒10的另一种变形方式。变形方法如下：先将盒盖100取下，之后将底座300上的一部分盒体本体200拆下，将盒盖100的一侧抵持于盒体本体200，盒盖100的另一侧抵持于剩余的盒体本体200上。使得收纳盒10的盒盖100形成倾斜的表面。如图4所示的变形，将收纳盒10变为书本支架。使用者可以在倾斜设置的盒盖100上看书、看手机和看平板等。倾斜设置的盒盖100能够对书本、手机和平板起到支撑作用，使得观看效果更好。另外，若使用者觉得倾斜角度不合适，还可以增加或者减少盒体本体200的重叠数量，以调节盒盖100的倾斜角度。盒盖100倾斜设置时，底座300上设置的限位部320能够对盒盖100起到限位作用，防止盒盖100倾倒。

请参照图5，图5为盒盖100包括第一盖体120和第二盖体130，第一盖体120与第二盖体130可转动地连接时的一种变形方式。变形方法如下：先将盒盖100取下，之后将底座300上的一部分盒体本体200拆下，之后将第一盖体120与剩余的盒体本体200连接，第二盖体130转动至与底座300相抵持，使第二盖体130形成倾斜的表面。如图5所示的变形，将收纳盒10变为书本支架。使用者可以在倾斜设置的第二盖体130上看书、看手机和看平板等。倾斜设置的第二盖体130能够对书本、手机和平板起到支撑作用，使得观看效果更好。另外，若使用者觉得倾斜角度不合适，还可以增加或者减少盒体本体200的重叠数量，以调节盒盖100的倾斜角度。

本申请实施例还提供了另一种收纳盒10，该收纳盒10包括盒盖100、多个盒体本体200和底座300。盒盖100与多个盒体本体200可拆卸连接。多个盒体本体200与底座300可拆卸连接。盒盖100、多个盒体本体200和底座300共同围成多个封闭的容纳空间。底座300包括限位部320，当盒盖100和盒体本体200被拆卸重组时，限位部320能够限制盒盖100的移动。通过将盒盖100、盒体本体200和底座300可拆卸地连接，使得盒盖100、盒体本体200和底座300能够拆卸并重新布置，依据不同的布置形式，可以得到多种用途。通过将盒体本体200设置为多个，使得布置形式更加多样化，增加了收纳盒10的功能。

以上所述仅为本申请的优选实施例而已，并不用于限制本申请，对于本领域的技术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920314352.2

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209582191U

授权时间:20191105

主分类号:B65D 6/24

专利分类号:B65D6/24;B65D25/24

范畴分类:34B;

申请人:南京林业大学

第一申请人:南京林业大学

申请人地址:210000 江苏省南京市玄武区龙蟠路159号

发明人:云金虎;江皓;卞健;王鼎豪;孙艳艳;葛大朋;张往祥

第一发明人:云金虎

当前权利人:南京林业大学

代理人:吕露

代理机构:11371

代理机构编号:北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c03aff205d580a4043cc72a6.html