# 一种便于携带和安装的测绘支架论文和设计-邢会敏

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于携带和安装的测绘支架，包括底座，所述底座的顶部外壁活动安装有转动盘，且底座的内部为空心结构，所述转动盘顶部外壁的两侧位置均固定安装有固定板，且两个固定板之间活动连接有活动块，所述活动块的顶部外壁焊接有托盘，两个所述固定板的一侧外壁均开有第一螺纹孔，其中一个所述第一螺纹孔内螺纹连接有固定螺栓，另一个所述第一螺纹孔的内部安装有把手，且把手一端穿过固定板与活动块的一外壁固定。本实用新型不仅能够左右调整托盘方向，而且能够很好的上下调节托盘方向，提高了工作人员使用时调节的效率，能够很好的解决工作人员在野外使用仪器时没电的情况，增加了野外测绘的时间，提高了测绘效率。

### 主设计要求

1.一种便于携带和安装的测绘支架，包括底座（1），其特征在于，所述底座（1）的顶部外壁活动安装有转动盘（2），且底座（1）的内部为空心结构，所述转动盘（2）顶部外壁的两侧位置均固定安装有固定板（3），且两个固定板（3）之间活动连接有活动块（4），所述活动块（4）的顶部外壁焊接有托盘（5），两个所述固定板（3）的一侧外壁均开有第一螺纹孔，其中一个所述第一螺纹孔内螺纹连接有固定螺栓（6），另一个所述第一螺纹孔的内部安装有把手（23），且把手（23）一端穿过固定板（3）与活动块（4）的一外壁固定，所述底座（1）的底部外壁焊接有三个等距离分布的固定U型槽（7），所述固定U型槽（7）内部转动连接有固定块（8），且固定块（8）的规格与固定U型槽（7）规格相匹配，所述固定块（8）的底部外壁焊接有活动杆（9），且活动杆（9）形状为圆柱体，所述活动杆（9）的内部插接有第一伸缩杆（10），所述第一伸缩杆（10）的内部插接有第二伸缩杆（11）。

### 设计方案

1.一种便于携带和安装的测绘支架，包括底座（1），其特征在于，所述底座（1）的顶部外壁活动安装有转动盘（2），且底座（1）的内部为空心结构，所述转动盘（2）顶部外壁的两侧位置均固定安装有固定板（3），且两个固定板（3）之间活动连接有活动块（4），所述活动块（4）的顶部外壁焊接有托盘（5），两个所述固定板（3）的一侧外壁均开有第一螺纹孔，其中一个所述第一螺纹孔内螺纹连接有固定螺栓（6），另一个所述第一螺纹孔的内部安装有把手（23），且把手（23）一端穿过固定板（3）与活动块（4）的一外壁固定，所述底座（1）的底部外壁焊接有三个等距离分布的固定U型槽（7），所述固定U型槽（7）内部转动连接有固定块（8），且固定块（8）的规格与固定U型槽（7）规格相匹配，所述固定块（8）的底部外壁焊接有活动杆（9），且活动杆（9）形状为圆柱体，所述活动杆（9）的内部插接有第一伸缩杆（10），所述第一伸缩杆（10）的内部插接有第二伸缩杆（11）。

2.根据权利要求1所述的一种便于携带和安装的测绘支架，其特征在于，底座（1）的底部外壁中心位置焊接有固定杆（16），所述固定杆（16）上套接有套管（17）。

3.根据权利要求1所述的一种便于携带和安装的测绘支架，其特征在于，所述活动杆（9）的一侧外壁和套管（17）的一侧外壁分别固定安装有第一连接块（18）和第二连接块，所述第一连接块（18）和第二连接块之间通过螺栓固定有支撑架（19）。

4.根据权利要求1所述的一种便于携带和安装的测绘支架，其特征在于，所述活动杆（9）和第一伸缩杆（10）的一端均开有第二螺纹孔，两个所述第二螺纹孔的内部的内部分别螺纹连接有第一固定螺栓（14）和第二固定螺栓（15）。

5.根据权利要求1所述的一种便于携带和安装的测绘支架，其特征在于，底座（1）顶部的一侧外壁设置有水平仪（20），且水平仪（20）于底座（1）顶部在同一水平面上。

6.根据权利要求1所述的一种便于携带和安装的测绘支架，其特征在于，所述底座（1）的一侧外壁开有充电口（21）和USB接口（22）。

7.根据权利要求1所述的一种便于携带和安装的测绘支架，其特征在于，所述第二伸缩杆（11）的底部外壁活动安装有万向轮（12），且万向轮（12）的一侧外壁设置有刹车踏板（13）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及测绘支架技术领域，尤其涉及一种便于携带和安装的测绘支架。

背景技术

测绘就是测量和绘图。以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球导航卫星定位系统、遥感、地理信息系统为技术核心，将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。

现有技术中的测绘用测绘支架，不能够很好的移动和携带，在野外测绘时，有时会因为测绘仪器的电量不足，从而影响工作计划，现有的测绘支架不能够很好的调节整体测绘支架的高度和观测视角，因此亟需设计一种便于携带和安装的测绘支架来解决上述问题。

发明内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种便于携带和安装的测绘支架。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种便于携带和安装的测绘支架，包括底座，所述底座的顶部外壁活动安装有转动盘，且底座的内部为空心结构，所述转动盘顶部外壁的两侧位置均固定安装有固定板，且两个固定板之间活动连接有活动块，所述活动块的顶部外壁焊接有托盘，两个所述固定板的一侧外壁均开有第一螺纹孔，其中一个所述第一螺纹孔内螺纹连接有固定螺栓，另一个所述第一螺纹孔的内部安装有把手，且把手一端穿过固定板与活动块的一外壁固定，所述底座的底部外壁焊接有三个等距离分布的固定U型槽，所述固定U型槽内部转动连接有固定块，且固定块的规格与固定U型槽规格相匹配，所述固定块的底部外壁焊接有活动杆，且活动杆形状为圆柱体，所述活动杆的内部插接有第一伸缩杆，所述第一伸缩杆的内部插接有第二伸缩杆。

进一步的，底座的底部外壁中心位置焊接有固定杆，所述固定杆上套接有套管。

进一步的，所述活动杆的一侧外壁和套管的一侧外壁分别固定安装有第一连接块和第二连接块，所述第一连接块和第二连接块之间通过螺栓固定有支撑架。

进一步的，所述活动杆和第一伸缩杆的一端均开有第二螺纹孔，两个所述第二螺纹孔的内部的内部分别螺纹连接有第一固定螺栓和第二固定螺栓。

进一步的，底座顶部的一侧外壁设置有水平仪，且水平仪于底座顶部在同一水平面上。

进一步的，所述底座的一侧外壁开有充电口和USB接口。

进一步的，所述第二伸缩杆的底部外壁活动安装有万向轮，且万向轮的一侧外壁设置有刹车踏板。

本实用新型的有益效果为：

1.本实用新型结构中转动盘和把手，不仅能够左右调整托盘方向，而且能够很好的上下调节托盘方向，提高了工作人员使用时调节的效率。

2.通过设置的第一固定螺栓和第二固定螺栓，在工作人员使用时可以很好的调节第一伸缩杆和第二伸缩杆长度，也能够在托板达到合适的高度时，拧紧第一固定螺栓和第二固定螺栓达到稳定测绘支架效果，同时收缩过后便于携带。

3.通过设置的充电口和USB接口，能够很好的解决工作人员在野外使用仪器时没电的情况，增加了野外测绘的时间，提高了测绘效率。

4.通过设置的万向轮，提升了测绘支架的可移动性，节省了工作人员在移动测绘支架时消耗的体力，使得在使用时更加方便快捷。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种便于携带和安装的测绘支架的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种便于携带和安装的测绘支架的主视结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种便于携带和安装的测绘支架的支撑架结构示意图。

图中：1底座、2转动盘、3固定板、4活动块、5托盘、6固定螺栓、7固定U型槽、8固定块、9活动杆、10第一伸缩杆、11第二伸缩杆、12万向轮、13刹车踏板、14第一固定螺栓、15第二固定螺栓、16固定杆、17套管、18第一连接块、19支撑架、20水平仪、21充电口、22 USB接口、23把手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，当组件被称为“固定于”另一个组件，它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件，它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、 “ 水平的”、“ 左”、“ 右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及／或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

请同时参见图1至图3，一种便于携带和安装的测绘支架，包括底座1，底座1的顶部外壁活动安装有转动盘2，转动盘2可以调节托盘左右移动，且底座1的内部为空心结构，转动盘2顶部外壁的两侧位置均固定安装有固定板3，固定板3为钢质材料，且两个固定板3之间活动连接有活动块4，活动块4能在两个固定板之间旋转，活动块4的顶部外壁焊接有托盘5，托盘5能够很好的稳定测绘仪器，两个固定板3的一侧外壁均开有第一螺纹孔，其中一个第一螺纹孔内螺纹连接有固定螺栓6，固定螺栓6调节松紧，可以调节测绘仪器的上下观测视角和固定活动块4，另一个第一螺纹孔的内部安装有把手23，且把手23一端穿过固定板3与活动块4的一外壁固定，底座1的底部外壁焊接有三个等距离分布的固定U型槽7，固定U型槽7内部转动连接有固定块8，固定U型槽7可以使固定块8在其槽内部旋转，且固定块8的规格与固定U型槽7规格相匹配，固定块8的底部外壁焊接有活动杆9，且活动杆9形状为圆柱体，活动杆9的内部插接有第一伸缩杆10，第一伸缩杆10的内部插接有第二伸缩杆11，第一伸缩杆10和第二伸缩杆11为碳纤维材质。

进一步的，底座1的底部外壁中心位置焊接有固定杆16，固定杆16上套接有套管17，套管17能够在固定杆16上下移动，从而收缩活动杆9，使整体测绘支架收缩到最小。

进一步的，活动杆9的一侧外壁和套管17的一侧外壁分别固定安装有第一连接块18和第二连接块，第一连接块18和第二连接块之间通过螺栓固定有支撑架19，支撑架19能够对整体测绘支架，起到稳定作用。

进一步的，活动杆9和第一伸缩杆10的一端均开有第二螺纹孔，两个第二螺纹孔的内部的内部分别螺纹连接有第一固定螺栓14和第二固定螺栓15，旋转第一固定螺栓14和第二固定螺栓15不仅能够调节第一伸缩杆10和第二伸缩杆11，还能够稳定整体测绘支架。

进一步的，底座1顶部的一侧外壁设置有水平仪20，水平仪20能够直观的观测到测绘仪器是否水平，且水平仪20于底座1顶部在同一水平面上。

进一步的，底座1的一侧外壁开有充电口21和USB接口22，在底座1的空腔内设置有移动电源，充电口21和USB接口22线性连接到移动电源上，能够通过USB接口22对测绘仪器充电，同时通过充电口可以对移动电源进行充电。

进一步的，第二伸缩杆11的底部外壁活动安装有万向轮12，能够方便的移动测绘支架，且万向轮12的一侧外壁设置有刹车踏板13，能够稳定测绘支架。

工作原理：使用时把测绘仪器固定安装在托盘5上，把测绘支架放到观测点，通过万向轮12移动整体测绘支架，推放到合适的位置，通过调节固定块8在固定U型槽7内部转动，让其三个活动杆9向三个方向分开，同时三个活动杆9上的第一连接块18在支撑架19的一端旋转，支撑架19的另一端与第二连接块旋转，同时带动套管17上下移动，使起到测绘支架稳定作用，松动第一固定螺栓14，同时抽出第一伸缩杆10，让其整体测绘支架提高，观察测绘仪的高度是否达到所需要的高度，如果达到，拧紧第一螺栓，如果没有达到所需要的观测高度，可以进行松动第二固定螺栓15，抽出第二伸缩杆11，从而进一步提升整体支架高度，达到所需要的观察测绘仪的最佳高度，观测水平仪20是否水平，当达到水平后，按压刹车踏板13固定整体测绘支架位置，握住把手23可以调整测绘仪左右观察视角，松动固定螺栓6，通过把手23来调节测绘仪上下观察视角，达到合适位置，拧紧固定螺栓6，工作人员可以进行测绘工作，在测绘仪没电时可以通过USB接口进行充电，在测量结束后，取走测绘仪器，同时松动第一固定螺栓14和第二固定螺栓15进行收缩整体测绘支架，带回基地可以通过充电口21进行对移动电源充电，方便下次使用。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016641.4

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209430996U

授权时间:20190924

主分类号:F16M 11/12

专利分类号:F16M11/12;F16M11/32;F16M11/42

范畴分类:27H;

申请人:商丘师范学院

第一申请人:商丘师范学院

申请人地址:476000 河南省商丘市平原中路55号

发明人:邢会敏;杜宴会;王珍;史彩霞;姚洪波

第一发明人:邢会敏

当前权利人:商丘师范学院

代理人:路宽

代理机构:41139

代理机构编号:新乡市平原智汇知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c085de2b59e7c63145f7dcd2.html