# 一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅及其制备装置论文和设计-李自亮

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅及其制备装置，该并联光纤光栅包括圆柱形的实芯光纤，以及写制在实芯光纤中的四条光纤布拉格光栅，这四条光纤布拉格光栅平行分布于以实芯光纤的中心轴线为定直线形成的圆柱体的侧面，且四条光纤布拉格光栅在圆柱体的圆截面上的四个截点，为圆截面内两条互相垂直的直径与圆截面的交点；其中，任意相邻的两条光纤布拉格光栅的调制方向相差90°，且任意不相邻的两条光纤布拉格光栅的调制方向相同。本实用新型提供的并联光纤光栅的光栅长度短，且具有四个光纤布拉格光栅，该四个光纤布拉格光栅成圆环形分布，因此本实用新型提供的并联光纤光栅具有高空间分辨率、高反射率，低偏振相关损耗的特点。

### 主设计要求

1.一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅，其特征在于，所述并联光纤光栅包括圆柱形的实芯光纤，以及写制在所述实芯光纤中的四条光纤布拉格光栅；四条所述光纤布拉格光栅平行分布于以所述实芯光纤的中心轴线为定直线形成的圆柱体的侧面，且四条所述光纤布拉格光栅在所述圆柱体的圆截面上的四个截点，为所述圆截面内两条互相垂直的直径与所述圆截面的交点；所述圆截面的半径为预设长度；其中，任意相邻的两条所述光纤布拉格光栅的调制方向相差90°，且任意不相邻的两条所述光纤布拉格光栅的调制方向相同。

### 设计方案

1.一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅，其特征在于，所述并联光纤光栅包括圆柱形的实芯光纤，以及写制在所述实芯光纤中的四条光纤布拉格光栅；

四条所述光纤布拉格光栅平行分布于以所述实芯光纤的中心轴线为定直线形成的圆柱体的侧面，且四条所述光纤布拉格光栅在所述圆柱体的圆截面上的四个截点，为所述圆截面内两条互相垂直的直径与所述圆截面的交点；所述圆截面的半径为预设长度；

其中，任意相邻的两条所述光纤布拉格光栅的调制方向相差90°，且任意不相邻的两条所述光纤布拉格光栅的调制方向相同。

2.如权利要求1所述的并联光纤光栅，其特征在于，四条所述光纤布拉格光栅的光栅周期为Λ，光栅长度的范围为0.2毫米至0.8毫米。

3.如权利要求1或2所述的并联光纤光栅，其特征在于，所述预设长度的范围为1微米至4.5微米。

4.一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅的制备装置，其特征在于，所述制备装置包括飞秒激光器、激光能量调节器，快门装置、双色棱镜、CCD相机、物镜，以及第一电动旋转夹具、第二电动旋转夹具、夹具控制装置和三维移动平台；

所述第一电动旋转夹具、第二电动旋转夹具设置在所述三维移动平台上，且所述第一电动旋转夹具与所述第二电动旋转夹具处于同一水平线上，用于夹住实芯光纤；所述夹具控制装置分别与所述第一电动旋转夹具、第二电动旋转夹具连接；

所述飞秒激光器发出的激光通过所述激光能量调节器、快门装置传输至所述双色棱镜，经所述双色棱镜分光得到第一激光和第二激光，所述第一激光传输至所述CCD相机，所述第二激光经所述物镜聚焦在所述实芯光纤上，用于制得并联光纤光栅。

5.如权利要求4所述的制备装置，其特征在于，所述制备装置还包括光纤耦合器、光源模块、光谱采集分析模块、第一光纤、第二光纤、第三光纤以及第四光纤；

所述光纤耦合器的第一端通过所述第一光纤与所述光源模块连接，所述光纤耦合器的第二端通过所述第二光纤与所述光谱采集分析模块的端口连接，所述光纤耦合器还包括第三端，所述第三光纤的一端与所述第三端连接，所述第三光纤的另一端与所述实芯光纤的一端相接，且所述第三光纤和所述实芯光纤相接的位置被所述第一电动旋转夹具夹住；所述第四光纤的一端与所述光谱采集分析模块的端口连接，所述第四光纤的另一端与所述实芯光纤的另一端相接，且所述第四光纤和所述实芯光纤相接的位置被所述第二电动旋转夹具夹住；

所述光源模块发出的激光经所述光纤耦合器入射至制得的所述并联光纤光栅中，部分所述激光入射至所述光谱采集与分析模块，另一部分所述激光在所述并联光纤光栅中发生反射并经过所述光纤耦合器入射至所述光谱采集与分析模块中。

6.如权利要求4或5所述的制备装置，其特征在于，所述激光能量调节器包括格兰棱镜和偏振控制器；

所述激光通过所述格兰棱镜、所述偏振控制器传输至所述快门装置；

所述格兰棱镜用于控制所述激光的能量衰减，所述偏振控制器用于控制所述激光的光束偏振态。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光电技术领域，更具体地说，涉及一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅及其制备装置。

背景技术

光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅，是一种无源滤波器件。由于光栅光纤具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点，并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感，因此在光纤通信和传感领域得到了广泛的应用。

近年来，随着电子技术的发展，对光纤光栅的要求越来越高，而现有的光纤光栅具有较低的空间分辨率、较低的反射率、较高的偏振相关损耗。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅及其制备装置，可以解决现有技术中的光纤光栅具有低空间分辨率、低反射率、高偏振相关损耗的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型提供了一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅，该并联光纤光栅包括圆柱形的实芯光纤，以及写制在实芯光纤中的四条光纤布拉格光栅；

四条光纤布拉格光栅平行分布于以实芯光纤的中心轴线为定直线形成的圆柱体的侧面，且四条光纤布拉格光栅在圆柱体的圆截面上的四个截点，为圆截面内两条互相垂直的直径与圆截面的交点；圆截面的半径为预设长度；

其中，任意相邻的两条光纤布拉格光栅的调制方向相差90°，且任意不相邻的两条光纤布拉格光栅的调制方向相同。

可选的，四条光纤布拉格光栅的光栅周期为Λ，光栅长度的范围为0.2毫米至0.8毫米。

可选的，预设长度的范围为1微米至4.5微米。

进一步的本实用新型还提供了一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅的制备装置，该制备装置包括飞秒激光器、激光能量调节器，快门装置、双色棱镜、CCD相机、物镜，以及第一电动旋转夹具、第二电动旋转夹具、夹具控制装置和三维移动平台；

第一电动旋转夹具、第二电动旋转夹具设置在三维移动平台上，且第一电动旋转夹具与第二电动旋转夹具处于同一水平线上，用于夹住实芯光纤；夹具控制装置分别与第一电动旋转夹具、第二电动旋转夹具连接；

飞秒激光器发出的激光通过激光能量调节器、快门装置传输至双色棱镜，经双色棱镜分光得到第一激光和第二激光，第一激光传输至CCD相机，第二激光经物镜聚焦在实芯光纤上，用于制得并联光纤光栅。

可选的，制备装置还包括光纤耦合器、光源模块、光谱采集分析模块、第一光纤、第二光纤、第三光纤以及第四光纤；

光纤耦合器的第一端通过第一光纤与光源模块连接，光纤耦合器的第二端通过第二光纤与光谱采集分析模块的端口连接，光纤耦合器还包括第三端，第三光纤的一端与第三端连接，第三光纤的另一端与实芯光纤的一端相接，且第三光纤和实芯光纤相接的位置被第一电动旋转夹具夹住；第四光纤的一端与光谱采集分析模块的端口连接，第四光纤的另一端与实芯光纤的另一端相接，且第四光纤和实芯光纤相接的位置被第二电动旋转夹具夹住；

光源模块发出的激光经光纤耦合器入射至制得的并联光纤光栅中，部分激光入射至光谱采集与分析模块，另一部分激光在并联光纤光栅中发生反射并经过光纤耦合器入射至光谱采集与分析模块中。

可选的，激光能量调节器包括格兰棱镜和偏振控制器；

激光通过格兰棱镜、偏振控制器传输至快门装置；

格兰棱镜用于控制激光的能量衰减，偏振控制器用于控制激光的光束偏振态。

有益效果

本实用新型提供一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅，该并联光纤光栅包括圆柱形的实芯光纤，以及写制在实芯光纤中的四条光纤布拉格光栅，这四条光纤布拉格光栅平行分布于以实芯光纤的中心轴线为定直线形成的圆柱体的侧面，且四条光纤布拉格光栅在圆柱体的圆截面上的四个截点，为圆截面内两条互相垂直的直径与圆截面的交点；圆截面的半径为预设长度，其中，任意相邻的两条光纤布拉格光栅的调制方向相差90°，且任意不相邻的两条光纤布拉格光栅的调制方向相同。需要了解的是，随着并联光纤光栅中光纤布拉格光栅数量的增加，并联光纤光栅的反射率也将增加，因此本实用新型提供的具有四个光纤布拉格光栅的并联光纤光栅具有较高的反射率；另一方面需要了解的是，随着并联光纤光栅的反射率越高，其偏振相关损耗将越小，而当光栅的结构对称性更好时，偏振相关损耗将越小，因此，由于本实用新型提供的并联光纤光栅中的四个光纤布拉格光栅成圆环形分布，具有较好的对称性再一方面，本发明提供的并联光纤光栅的光栅长度短，因此还具有较高的空间分辨率。综上所述本发明提供的并联光纤光栅不仅具有高空间分别率、高反射率，还具有较低的偏振相关损耗。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本申请提供的一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅的结构示意图；

图2为本申请提供的一种制备并联光纤光栅的制备装置结构示意图；

图3为本申请提供的另一种制备并联光纤光栅的制备装置结构示意图；

图4为本申请提供的一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅的横截面结构示意图；

图5为基于本申请提供的并联光纤光栅制得的高空间分辨率温度传感器所得到的测试结果。

具体实施方式

为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而非全部实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本申请提供了一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅，该并联光纤光栅包括圆柱形的实芯光纤1，以及写制在实芯光纤中的四条光纤布拉格光栅，参见图1所示，四条光纤布拉格光栅101平行分布于以实芯光纤的中心轴线102为定直线形成的圆柱体的侧面，且四条光纤布拉格光栅1在圆柱体的圆截面上的四个截点103，为圆截面内两条互相垂直的直径与圆截面的交点。需要注意的是，图4为图1所示的并联光纤光栅的横截面结构示意图。

需要注意的是，任意相邻的两条光纤布拉格光栅的调制方向相差90°，且任意不相邻的两条光纤布拉格光栅的调制方向相同。

实芯光纤为剥除涂覆层的普通单模石英光纤。

需要了解的是，圆截面的半径为预设长度，在一些示例下，该预设长度的范围可以为1微米至4.5微米。

在另一些示例下，实芯光纤中的四条光纤布拉格光栅的光栅周期为Λ，光栅长度的范围为0.2毫米至0.8毫米。

本实施例供的并联光纤光栅具有四个光纤布拉格光栅，该四个光纤布拉格光栅成圆环形分布，因此本实用新型提供的并联光纤光栅具有高反射率，低偏振相关损耗的特点。另外需要了解的是，本发明提供的并联光纤光栅的光栅长度短，范围为0.2毫米至0.8毫米，因此本发明提供的并联光纤光栅还具有较高的空间分辨率的特点。

本申请还提供了一种具有低偏振相关损耗的并联光纤光栅的制备装置，参见图2所示，该制备装置包括飞秒激光器201、激光能量调节器202，快门装置203、双色棱镜204、CCD相机205、物镜206，以及第一电动旋转夹具207、第二电动旋转夹具208、夹具控制装置209和三维移动平台210，各器件的连接关系如下：

第一电动旋转夹具207、第二电动旋转夹具208设置在三维移动平台210上，且第一电动旋转夹具207与第二电动旋转夹具208处于同一水平线上，用于夹住实芯光纤1。夹具控制装置209分别与第一电动旋转夹具207、第二电动旋转夹具208连接。

本申请还提供制备装置所包含的各个器件功能如下：

飞秒激光器201用于发射激光。

激光能量调节器202用于将飞秒激光器发射的激光调节到适合能量。

快门装置203用于挡住飞秒激光器发射的激光，相当于光开关，具体的开与关可以通过程序自动的控制。

双色棱镜204用于将飞秒激光器发射的激光反射至物镜，以及CCD相机。

CCD相机205用于采集在双色棱镜和物镜反射的激光，并根据激光在实芯光纤的纤芯内的折射率制得实时显微图像。

物镜206可以将激光聚焦在实芯光纤上，在实芯光纤上写制光纤布拉格光栅。

第一电动旋转夹具207和第二电动旋转夹具208，用于固定实芯光纤的两端处于水平线。

夹具控制装置209用于发出旋转控制信号，以控制第一电动旋转夹具207和第二电动旋转夹具208进行旋转。

三维移动平台210可以在三维空间进行移动。

需要明白的是，在制备并联光纤光栅的过程中，飞秒激光器201发出的激光通过激光能量调节器202、快门装置203传输至双色棱镜204，经双色棱镜204分光得到第一激光和第二激光，第一激光将传输至CCD相机205，第二激光经物镜206聚焦在实芯光纤1上，用于制得并联光纤光栅。

在另外的一些示例下，为了解制得的并联光纤光栅的反射率、谐振峰位置等信息，本实用新型提供的并联光纤光栅的制备装置还包括光纤耦合器211、光源模块212、光谱采集分析模块213、第一光纤214、第二光纤215、第三光纤216以及第四光纤217。

参见图3，各个器件的连接关系为：光纤耦合器211的第一端通过第一光纤214与光源模块212连接，光纤耦合器211的第二端通过第二光纤215与光谱采集分析模块213的端口连接，光纤耦合器211还包括第三端，第三光纤216的一端与第三端连接，第三光纤216的另一端与实芯光纤1的一端相接，且第三光纤216和实芯光纤1相接的位置被第一电动旋转夹具207夹住。第四光纤217的一端与光谱采集分析模块213的端口连接，第四光纤217的另一端与实芯光纤1的另一端相接，且第四光纤217和实芯光纤1相接的位置被第二电动旋转夹具208夹住。

光源模块的功能为提供入射光。

光谱采集与分析模块用于采集并分析并联光纤光栅反射的激光，写制该并联光纤光栅的反射率，谐振峰位置等信息。

光纤耦合器可以将光源模块212发射的激光从第一光纤214分至第二光纤215和第三光纤216。

需要了解的是，光源模块212发出的激光经光纤耦合器211入射至由实芯光纤1制得的并联光纤光栅中，部分激光入射至光谱采集与分析模块213，另一部分激光在并联光纤光栅中发生反射并经过光纤耦合器211入射至光谱采集与分析模块213中，光谱采集与分析模块213可以基于接收到激光进行分析，最后得到并联光纤光栅的反射率、谐振峰位置等信息。

参见图3，在一些示例下激光能量调节器202包括格兰棱镜2021和偏振控制器2022，在该示例下，光源模块212发出的激光可以通过格兰棱镜2021、偏振控制器2022传输至快门装置203。

需要了解的是，格兰棱镜用于控制激光的能量衰减，偏振控制器用于控制激光的光束偏振态。

基于本实施例供的并联光纤光栅的制备装置制备得到的并联光纤光栅，可以具有四个光纤布拉格光栅，该四个光纤布拉格光栅成圆环形分布，因此该并联光纤光栅具有高反射率，低偏振相关损耗的特点。

与现有技术相比，本申请提供的并联光纤光栅包括实芯光纤以及在实芯光纤的纤芯中的多个相互平行并间隔开的、相同周期或不同周期的光纤布拉格光栅，这些光纤布拉格光栅之间具有合理间隔，其之间并不会产生串扰，具有高反射率以及低偏振相关损耗。

另一方面，本申请提供的上述并联光纤光栅的制备装置中，不需要像现有技术一样，需要基于昂贵的相位掩模板来制得并联光纤光栅，而可以通过精密的三维移动平台控制实芯光纤的移动，在激光的作用下制得并联光纤光栅。基于本申请提供的制备装置制备并联光纤光栅的方法较为简单、成本低廉，制得的并联光纤光栅机械强度高、性能稳定，在实现光栅长度短的同时，可以获得较高的反射率(大于90％)和较低的偏振相关损耗(小于1dB)，在光纤通信、光纤传感和光纤激光器领域具有良好的应用价值。

本实用新型可以应用在以下领域：

超高空间分辨率温度\/应变传感器：基于本实用新型提出的并联光纤光栅可以制成超高空间分辨率温度\/应变传感器，该传感器件的光栅长度短，光纤直径小，可以实现亚微米单点式传感。

多波长光纤激光器：基于本实用新型提出的并联光纤光栅可以制成多波长光纤激光器，由于并联光纤光栅中集成多个周期不同的光纤布拉格光栅，因此可同时实现光纤激光器谐振腔和多波长选择的光纤器件。

低偏振相关损耗的通信器件：本实用新型提出的并联集成光纤布拉格光栅器件，通过实用新型人提出的布拉格光栅的空间环形分布，可以实现在保证高反射率的前提下，实现超低的偏振相关损耗。

参见图5，图5为基于本实用新型提供的并联光纤光栅所制得的高空间分辨率温度传感器的偏振相关损耗测试结果。图中的横坐标表示波长，单位为nm，左边纵坐标表示透射谱损耗，单位为dB，右边纵坐标表示偏振相关损耗，单位为dB。

从图中可以看出，对应光栅谐振峰透射损耗在-12.49dB时，对应偏振相关损耗仅有1.18dB。该基于并联光纤光栅所制得的高空间分辨率温度传感器的反射率可以大于95％，同时，偏振相关损耗较低(1.18dB)，极大的提高了在单点温度传感器的测量精度。

需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简便描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本实用新型并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本实用新型，某些步骤可以采用其它顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定都是本实用新型所必须的。

在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其它实施例的相关描述，同时，上述本实用新型实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣，本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可做出很多形式，这些均属于本实用新型的保护之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024331.7

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209265001U

授权时间:20190816

主分类号:G02B 6/02

专利分类号:G02B6/02

范畴分类:30A;

申请人:深圳大学

第一申请人:深圳大学

申请人地址:518060 广东省深圳市南山区南海大道3688号

发明人:李自亮;王义平;廖常锐

第一发明人:李自亮

当前权利人:深圳大学

代理人:袁文英

代理机构:44312

代理机构编号:深圳市恒申知识产权事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c0b6ce1af5777ab4d359acc5.html