# 功率解耦型无电解电容PFC电路并联补偿控制

### 论文摘要

提出了一种并联补偿控制策略,应用于功率解耦型无电解电容功率因数校正(PFC)电路,实现了去除电解电容、提高使用寿命和可靠性的目的。首先以升压型双向Buck/Boost变换器作为功率解耦电路,提出了基于固定占空比的并联补偿控制策略,并对其补偿特性进行了分析。而后在定占空比控制策略基础上提出了一种并联补偿控制策略,该控制策略相比较于传统的控制策略,结构简单、实现容易,而且响应速度快,系统调整时间短,负载电压纹波对负载功率变化不敏感,可实现无传感器的低成本功率解耦。为了进一步减小功率器件耐压,将降压型双向Buck/Boost变换器引入功率解耦方案,应用该文所提出的控制策略进行控制,同样实现了PFC电路去除电解电容的目的。最后对该文所提出的并联补偿控制策略进行仿真和实验研究,结果验证了该控制策略的有效性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 基于固定占空比功率解耦型无电解电容PFC电路控制策略分析

- 2 功率解耦型无电解电容PFC电路新型并联补偿控制策略分析

- 2.1 新型并联补偿控制策略基本原理及其电路结构

- 2.2 新型并联补偿控制策略

- 2.3 新型并联补偿升压型双向Buck/Boost电路控制的数学分析

- 2.4 降压型双向Buck/Boost解耦电路控制

- 3 仿真分析

- 3.1 储能电容对PFC电路性能影响的仿真分析

- 3.2 升压型双向Buck/Boost电路定占空比控制仿真分析

- 3.3 升压型双向Buck/Boost电路并联补偿控制仿真分析

- 3.4 降压型双向Buck/Boost电路并联补偿控制仿真分析

- 4 解耦电路新型并联补偿控制实验结果

- 4.1 传统型PFC实验结果

- 4.2 定占空比方案实验结果

- 4.3 升压型功率解耦方案实验结果

- 4.4 降压型功率解耦方案实验结果

- 4.5 各控制策略下电容对比分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王立乔,崔舒敏,陈梅

关键词: 无电解电容,无传感器,功率解耦,双向,变换器,定占空比控制策略

来源: 电工技术学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 燕山大学电力电子节能与传动控制河北省重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51677162),河北省自然科学基金(E2017203235)资助

分类号: TM46

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180099

页码: 516-528

总页数: 13

文件大小: 1240K

下载量: 469

### 相关论文文献

- [1].排放与增长的解耦在航运业已成现实[J]. 中国远洋海运 2020(12)

- [2].基于时空解耦的无人艇编队路径跟踪控制[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2019(06)

- [3].典型煤炭燃料在民用解耦炉中的燃烧实验研究[J]. 过程工程学报 2020(06)

- [4].基于集中逆向解耦结构的制冷系统内模控制[J]. 计算机仿真 2017(01)

- [5].并联机构运动解耦设计方法与应用研究[J]. 农业机械学报 2016(06)

- [6].我国低碳试点城市经济增长与碳排放解耦分析[J]. 科技进步与对策 2015(08)

- [7].中国区域资源消耗与经济发展的解耦关系分析[J]. 经济统计学(季刊) 2015(01)

- [8].考虑变刚度解耦膜的液压悬置动特性快速预测模型[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [9].生成业务规则的一种方法及其解耦[J]. 闽江学院学报 2016(05)

- [10].基于解耦的球磨机系统动态矩阵控制[J]. 计算机仿真 2014(11)

- [11].基于解耦并联角度调整机构分析与研究[J]. 制造业自动化 2015(01)

- [12].中心逆解耦在聚合反应器控制器中的应用[J]. 数字技术与应用 2015(06)

- [13].结合拓扑解耦的多学科优化方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2015(09)

- [14].快时尚服装供应链解耦点定位模型研究[J]. 物流技术 2015(13)

- [15].快速解耦法潮流计算方法的比较[J]. 江西电力 2013(05)

- [16].基于谱信息的二阶系统解耦研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [17].基于无线网络的船舶模糊解耦定速航行控制方法[J]. 舰船科学技术 2020(20)

- [18].云计算环境下的模糊解耦能效优化算法研究[J]. 计算机科学 2017(12)

- [19].解耦式振动料斗的驱动电路实验研究[J]. 机械制造与自动化 2010(01)

- [20].多变量系统的神经网络解耦[J]. 工业仪表与自动化装置 2008(04)

- [21].一种磁浮车辆悬浮架的交叉抗侧滚解耦机构[J]. 机车电传动 2020(01)

- [22].基于动态相对增益阵列的永磁同步电机电流控制器解耦分析[J]. 电工技术学报 2019(06)

- [23].优化极限学习机算法及其在力信息解耦中的应用[J]. 传感技术学报 2019(10)

- [24].新型三平移解耦并联机构的综合[J]. 中国机械工程 2015(10)

- [25].基于螺旋理论的转动解耦并联机构型综合[J]. 中国科学:技术科学 2011(05)

- [26].基于参数辨识的自适应解耦控制算法的研究[J]. 计算机测量与控制 2018(06)

- [27].中国试点低碳城市能源解耦指数的测度与因素分解[J]. 统计与决策 2016(01)

- [28].完全解耦2T3R并联机器人机构型综合方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [29].一种两转一移完全解耦并联机器人机构及其特性分析[J]. 中国机械工程 2014(02)

- [30].物质流指标下的工业经济解耦问题研究[J]. 中国人口·资源与环境 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c16b7a72a930db6da19b1360.html