# 一种座地式展示架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提出一种座地式展示架，适合用于多展品多层展示场合，其特征在于：包括脚座、展架主体以及设置于展架主体之上的若干活动展示构件，所述展架主体包括底板、侧板、若干立于底板之上的直杆和若干横向连接于侧板之间的横杆，所述活动展示构件通过设置于其后端的挂扣与展架主体的横杆配合连接，所述挂扣包括主体部及设于主体部上、下方的弯扣部，所述挂扣上方的弯扣部呈弧状弯曲，其内侧面轮廓与横杆的表面相符令其可挂置于横杆之上，所述挂扣下方的弯扣部垂直伸出于主体部，安装时先让上方的弯扣部扣于横杆之上，主体部以上方的弯扣部为轴心旋转至其背靠横杆完成挂置，上、下方的所述弯扣部之间至少囊括两根横杆。

### 设计方案

1.一种座地式展示架，其特征在于：包括脚座、展架主体以及设置于展架主体之上的若干活动展示构件，所述展架主体包括底板、侧板、若干立于底板之上的直杆和若干横向连接于侧板之间的横杆，所述活动展示构件通过设置于其后端的挂扣与展架主体的横杆配合连接，所述挂扣包括主体部及设于主体部上、下方的弯扣部，所述挂扣上方的弯扣部呈弧状弯曲，其内侧面轮廓与横杆的表面相符令其可挂置于横杆之上，所述挂扣下方的弯扣部垂直伸出于主体部，安装时先让上方的弯扣部扣于横杆之上，主体部以上方的弯扣部为轴心旋转至其背靠横杆完成挂置，上、下方的所述弯扣部之间至少囊括两根横杆。

2.根据权利要求1所述的座地式展示架，其特征在于：所述活动展示构件包括若干用于置放展品或展示构件的活动层板，所述活动层板通过挂扣与展架主体连接固定。

3.根据权利要求2所述的座地式展示架，其特征在于：所述活动层板包括有第一活动层板，所述第一活动层板包括层板底板、设置于该层板底板之上的第一面层构件和第二面层构件，所述第一面层构件的顶面高度与第二面层构件的顶面高度不同以形成台阶展示结构。

4.根据权利要求3所述的座地式展示架，其特征在于：所述活动层板还包括第二活动层板，所述第二活动层板的横向尺寸小于第一活动层板。

5.根据权利要求4所述的座地式展示架，其特征在于：所述第二活动层板之上设置有灯盒，所述灯盒内置有光源且于其正面侧的透光区内设有造型图案。

6.根据权利要求1所述的座地式展示架，其特征在于：所述活动展示构件包括挂钩，所述挂钩由金属条弯折而成，其前端上翘，其后端与所述挂扣连接。

7.根据权利要求1至6任意一项所述的座地式展示架，其特征在于：所述脚座有两个并对称设置于展架主体的两侧，其分别包括水平向的脚板和竖直向的连接板，所述连接板与展架主体的侧板连接固定。

8.根据权利要求1至6任意一项所述的座地式展示架，其特征在于：所述展架主体内设置有背景板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型用于产品展销场合，具体涉及一种座地式展示架。

背景技术

在发布会、商场、展厅等展销场合下，为了方便对展品的摆放、展示与取拿需要用到各类构造的展示柜。展示柜除了承放展品这一功能之外，它还需通过其造型设计、广告信息等来吸引客户眼光，向客户介绍展品的成分与功效，而且往往需要具有针对展品尺寸、类型等的展示结构。现有的展示柜大多是针对展品而定制的，使用展示空间不可调，极大地局了展示柜的应用范围，频繁定制更是增加企业成本。此外，即便考虑到展示空间的可调式设计，还要考虑展示柜拆装、调节便利度，既要能够实现快装快拆，又要保证结构牢靠。

实用新型内容

基于背景技术中所提及的问题，本实用新型提出一种座地式展示架，适合用于多展品多层展示场合，且各层位置、装配构件可调，满足不同展品的展示需求，其具体技术内容如下：

一种座地式展示架，其包括脚座、展架主体以及设置于展架主体之上的若干活动展示构件，所述展架主体包括底板、侧板、若干立于底板之上的直杆和若干横向连接于侧板之间的横杆，所述活动展示构件通过设置于其后端的挂扣与展架主体的横杆配合连接，所述挂扣包括主体部及设于主体部上、下方的弯扣部，所述挂扣上方的弯扣部呈弧状弯曲，其内侧面轮廓与横杆的表面相符令其可挂置于横杆之上，所述挂扣下方的弯扣部垂直伸出于主体部，安装时先让上方的弯扣部扣于横杆之上，主体部以上方的弯扣部为轴心旋转至其背靠横杆完成挂置，上、下方的所述弯扣部之间至少囊括两根横杆。

于本实用新型的一个或多个实施例当中，所述活动展示构件包括若干用于置放展品或展示构件的活动层板，所述活动层板通过挂扣与展架主体连接固定。

于本实用新型的一个或多个实施例当中，所述活动层板包括有第一活动层板，所述第一活动层板包括层板底板、设置于该 层板底板之上的第一面层构件和第二面层构件，所述第一面层构件的顶面高度与第二面层构件的顶面高度不同以形成台阶展示结构。

于本实用新型的一个或多个实施例当中，所述活动层板还包括第二活动层板，所述第二活动层板的横向尺寸小于第一活动层板。

于本实用新型的一个或多个实施例当中，所述第二活动层板之上设置有灯盒，所述灯盒内置有光源且于其正面侧的透光区内设有造型图案。

于本实用新型的一个或多个实施例当中，所述活动展示构件包括挂钩，所述挂钩由金属条弯折而成，其前端上翘，其后端与所述挂扣连接。

于本实用新型的一个或多个实施例当中，所述脚座有两个并对称设置于展架主体的两侧，其分别包括水平向的脚板和竖直向的连接板，所述连接板与展架主体的侧板连接固定。

于本实用新型的一个或多个实施例当中，所述展架主体内设置有背景板。

本实用新型的有益效果是：展架主体包括对应各展示层、展示高度的多根横杆，各活动展示构件通过挂扣可以轻易地挂置于展架主体之上或从展架主体上卸下，该结构牢靠且避免了调整展示结构时频繁拆装螺丝的麻烦。所述活动展示构件包括若干尺寸的活动展示层板和挂钩，可以对应不同展品的展示需求设置一个或多个展示层，而且只需增加、卸下活动展示构件或调整活动展示构件的位置即可。而考虑到展架主体的稳固性，所述脚座于展架主体两侧对称设置并且具有分别从前后伸出展架主体的长条形脚板，即便放置展品或受到碰撞也不易倾倒翻侧。

附图说明

图1为本实用新型的座地式展示架的整体结构示意图。

图2为图1的A部放大图。

图3为本实用新型的座地式展示架的爆炸结构示意图。

图4为本实用新型的挂钩结构示意图。

具体实施方式

如下结合附图1至4，对本申请方案作进一步描述：

一种座地式展示架，其包括脚座1、展架主体2以及设置于展架主体2之上的若干活动展示构件，所述展架主体2包括底板21、侧板22、若干立于底板21之上的直杆23和若干横向连接于侧板22之间的横杆24，所述活动展示构件通过设置于其后端的挂扣3与展架主体2的横杆24配合连接，所述挂扣3包括主体部31及设于主体部31上、下方的弯扣部32a、32b，所述挂扣3上方的弯扣部32a呈弧状弯曲，其内侧面轮廓与横杆24的表面相符令其可挂置于横杆24之上，所述挂扣3下方的弯扣部32b垂直伸出于主体部31，安装时先让上方的弯扣部32a扣于横杆24之上，主体部31以上方的弯扣部32a为轴心旋转至其背靠横杆24完成挂置，上、下方的所述弯扣部32a、32b之间至少囊括两根横杆24。作为优选方案，本例中所述横杆24两两为一组，每组的横杆23间距小于组与组之间的距离，挂扣3的上方弯扣部32a扣于横杆24上，所述主体部31跨两组横杆24，使上方的弯扣部32a与下方的弯扣部32b之间囊括四根横杆24。当然，也可以是各横杆24间距均等，根据支撑需求来设计主体部31的长度即可。

所述活动展示构件包括若干用于置放展品或展示构件的活动层板4，所述活动层板4通过挂扣3与展架主体2连接固定。所述活动层板4包括有第一活动层板41和第二活动层板42，所述第一活动层板41包括层板底板411、设置于该层板底板411之上的第一面层构件412和第二面层构件413，所述第一面层构件412的顶面高度与第二面层构件413的顶面高度不同以形成台阶展示结构，所述第一面层构件412和第二面层构件413上可设置配合展品或展示用装置的连接构件414、安装孔415等。所述第二活动层板42的横向尺寸小于第一活动层板，以令所述第二活动层板42可于同一层上设置有多个。所述第二活动层板42之上设置有灯盒43，所述灯盒43内置有光源且于其正面侧的透光区430内设有造型图案。

所述活动展示构件包括挂钩5，所述挂钩5由金属条弯折而成，其前端上翘，其后端与所述挂扣3连接，所述挂钩5可以用于挂置一些样品试用装、礼品袋等。

所述脚座1有两个并对称设置于展架主体2的两侧，其分别包括水平向的脚板11和竖直向的连接板12，所述连接板12与展架主体2的侧板22连接固定，所述脚板11分别为从前后伸出展架主体2的长条形状，使展架主体2即便放置展品或受到碰撞也不易倾倒翻侧。

所述展架主体2内设置有背景板25，于背景板25之上可观印制广告信息或广告图样、插图等，并且于展架主体2上设置相应的光源以照亮背景板25。

上述优选实施方式应视为本申请方案实施方式的举例说明，凡与本申请方案雷同、近似或以此为基础作出的技术推演、替换、改进等，均应视为本专利的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289152.6

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209883626U

授权时间:20200103

主分类号:A47F3/06

专利分类号:A47F3/06;A47F5/10;A47F11/10;A47B91/00;F21V33/00

范畴分类:34C;

申请人:广东领先展示股份有限公司

第一申请人:广东领先展示股份有限公司

申请人地址:528437 广东省中山市火炬开发区沿江东三路35号；增设1处经营场所，具体为：中山市南区兴福路61号（一照多址）

发明人:靳辉双;崔伟;陈细梅;汪金山;秦兵洋;李少超

第一发明人:靳辉双

当前权利人:广东领先展示股份有限公司

代理人:邹常友

代理机构:44286

代理机构编号:中山市铭洋专利商标事务所(普通合伙) 44286

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c1acfcb153010814476eea20.html