# 一种空调末端换热装置论文和设计-方奇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种空调末端换热装置，包括热源集中供热部分和矿井口空调末端换热部分，所述热源集中供热部分包括热源及主管道，主管道上设置有热源泵，所述矿井口空调末端换热部分包括若干与主管道连接的支管道，所述支管道上设置有循环泵入口阀、入口压力表、末端循环泵、出口压力表、单向阀、循环泵出口阀，循环泵出口阀连接有换热盘管，所述换热盘管处设置有换热风机，所述换热盘管连接热源，本实用新型将通至每个矿井口处的支管道上均单独设置一末端循环泵，即每个矿井口空调末端换热部分均能够具有足够的水量及压力，避免换热盘管缺水或流速较低而冻管。

### 主设计要求

1.一种空调末端换热装置，包括热源集中供热部分和矿井口空调末端换热部分，其特征在于：所述热源集中供热部分包括热源及主管道，主管道上设置有热源泵，所述矿井口空调末端换热部分包括若干与主管道连接的支管道，所述支管道上设置有循环泵入口阀、入口压力表、末端循环泵、出口压力表、单向阀、循环泵出口阀，循环泵出口阀连接有换热盘管，所述换热盘管处设置有换热风机，所述换热盘管连接热源。

### 设计方案

1.一种空调末端换热装置，包括热源集中供热部分和矿井口空调末端换热部分，其特征在于：所述热源集中供热部分包括热源及主管道，主管道上设置有热源泵，所述矿井口空调末端换热部分包括若干与主管道连接的支管道，所述支管道上设置有循环泵入口阀、入口压力表、末端循环泵、出口压力表、单向阀、循环泵出口阀，循环泵出口阀连接有换热盘管，所述换热盘管处设置有换热风机，所述换热盘管连接热源。

2.根据权利要求1所述的空调末端换热装置，其特征在于：所述每条支管道均并联有一条备用管道，备用管道与支管汇聚后连接换热盘管。

3.根据权利要求1所述的空调末端换热装置，其特征在于：所述主管道上对应热源泵后还设置有换热设备入口阀、过滤器和调节阀，所述换热盘管后与主管道之间设置有循环管，循环管连接主管道上对应调节阀之后。

4.根据权利要求3所述的空调末端换热装置，其特征在于：所述主管道上对应热源泵前设置有热源出口阀门。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于换热装置领域，更具体的说涉及一种空调末端换热装置。

背景技术

现有矿井口加热空调系统，都是水泵房直接集中供热水，井口气水换热设备分散布置。这样会造成，井口布置距离远近不一时，井口气水换热设备水力不平衡，部分较远的井口换热设备水流量不足，冬天气温较低时，会造成冻管，严重影响设备运行。另外，因为末端是敞开式供热，热源水泵需要较高的供水压力和流量才能满足所有设备所需水源，水泵运行功率大，能耗高，能源浪费严重。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种将通至每个矿井口处的支管道上均单独设置一末端循环泵，即每个矿井口空调末端换热部分均能够具有足够的水量及压力，避免换热盘管缺水或流速较低而冻管。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种空调末端换热装置，包括热源集中供热部分和矿井口空调末端换热部分，所述热源集中供热部分包括热源及主管道，主管道上设置有热源泵，所述矿井口空调末端换热部分包括若干与主管道连接的支管道，所述支管道上设置有循环泵入口阀、入口压力表、末端循环泵、出口压力表、单向阀、循环泵出口阀，循环泵出口阀连接有换热盘管，所述换热盘管处设置有换热风机，所述换热盘管连接热源。

进一步的所述每条支管道均并联有一条备用管道，备用管道与支管汇聚后连接换热盘管。

进一步的所述主管道上对应热源泵后还设置有换热设备入口阀、过滤器和调节阀，所述换热盘管后与主管道之间设置有循环管，循环管连接主管道上对应调节阀之后。

进一步的所述主管道上对应热源泵前设置有热源出口阀门。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过每条支管路上的末端循环泵、循环管，及控制调节阀的开度提高矿井口空调末端气水换热装置水流速，避免极寒天气冻管。

2、通过每条支管路上的末端循环泵均衡各矿井口末端换热水力参数，避免水量不均匀。

3、水泵梯级输送水量，避免高压长流程输送，节省水泵电能。

附图说明

图1为本实用新型空调末端换热装置的结构示意图。

附图标记：1、热源；2、热源出口阀门；3、热源水泵；4、换热设备入口阀；5、过滤器；6、调节阀；7、循环泵入口阀；8、入口压力表；9、末端循环泵；10、出口压力表；11、单向阀；12、循环泵出口阀；13、换热压力表；14、换热盘管；15、换热风机；16、矿井口空调末端换热部分；17、循环管；18、支管道；19、备用管道；20、主管道。

具体实施方式

参照图1对本实用新型空调末端换热装置的实施例做进一步说明。

一种空调末端换热装置，包括热源1集中供热部分和矿井口空调末端换热部分16，所述热源1集中供热部分包括热源1及主管道20，主管道20上设置有热源水泵3，所述矿井口空调末端换热部分16包括若干与主管道20连接的支管道18，所述支管道18上设置有循环泵入口阀7、入口压力表8、末端循环泵9、出口压力表10、单向阀11、循环泵出口阀12，循环泵出口阀12连接有换热盘管14，所述换热盘管14处设置有换热风机15，所述换热盘管14连接热源1。

在供热时，首先由热源水泵3将热源1的热水导出，而后通过各个支管道18上的末端循环泵9工作，将主管道20上的热水抽至支管道18内并通过换热盘管14，由换热风机15加速换热盘管14的散热，防止矿井口冰冻，其中距离较远的矿井口也能够通过其支管道18上的末端循环泵9进行抽水，避免较远矿井口的支管道18上水压不足而导致换热盘管14冰冻，经换热盘管14后的热水回流至热源1进行加热，形成循环。

本实施例优选的所述每条支管道18均并联有一条备用管道19，备用管道19与支管汇聚后连接换热盘管14，一用一备，避免因故障影响设备运行，保证换热盘管14随时具有较高流速的热水通过。

本实施例优选的所述主管道20上对应热源水泵3后还设置有换热设备入口阀4、过滤器5和调节阀6，所述换热盘管14后与主管道20之间设置有循环管17，循环管17连接主管道20上对应调节阀6之后，在天气极寒时，换热盘管14内水流速不足，可通过调节阀6减小主管道20上的水流，此时末端循环泵9通过循环管17使换热盘管14内的水快速回流至支管道18内，加速流动，快速的循环，进一步降低冻管的风险。

本实施例优选的所述主管道20上对应热源水泵3前设置有热源出口阀门2，热源出口阀门2和换热设备入口阀4均关闭时，可对热源水泵3进行检修或更换。

本实施例优选的在支管道18与换热盘管14之间设置换热压力表13，以监测当前支管道18内水流状况。

其中调节阀6还可根据井口空气温度调节末端进热水流量，避免敞开式进水浪费热水流量，节省热能。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002776.5

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209484827U

授权时间:20191011

主分类号:F24F 13/30

专利分类号:F24F13/30;F25B39/00

范畴分类:35C;

申请人:嘉兴先博节能技术有限公司

第一申请人:嘉兴先博节能技术有限公司

申请人地址:314000 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚澳路199号2号楼二楼

发明人:方奇;杨林

第一发明人:方奇

当前权利人:嘉兴先博节能技术有限公司

代理人:王大国

代理机构:33253

代理机构编号:嘉兴启帆专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c1c09cc7c9c0b25d80a1bad4.html