# 一种用于原料药的节能型烘干设备论文和设计-温亮

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于原料药的节能型烘干设备，涉及药品加工制造技术领域。其包括装置本体，装置本体的内部设有保温隔层，装置本体的内部两侧设有发热铜管，装置本体的内部两侧固定连接有传热板，传热板的侧部固定连接有传热风扇，装置本体的中部转动连接有转轴，转轴的侧壁固定连接有药材放置盘。通过设置保温隔层、发热铜管和传热风扇，利用发热铜管将装置本体内部进行加热，然后通过传热风扇对装置本体内部的药草进行烘干，当装置本体的内部温度达到一定的高度时，可以将发热铜管关闭，利用保温隔层的保温性能可以保持装置本体内部的温度，只使用传热风扇一样能达到干燥的效果，节省了能源，降低了加工成本。

### 主设计要求

1.一种用于原料药的节能型烘干设备，包括装置本体(1)，其特征在于：所述装置本体(1)的内部设有保温隔层(2)，所述装置本体(1)的内部两侧设有发热铜管(3)，所述装置本体(1)的内部两侧固定连接有传热板(4)，所述传热板(4)的侧部固定连接有传热风扇(5)，所述装置本体(1)的中部转动连接有转轴(6)，所述转轴(6)的侧壁固定连接有药材放置盘(7)，所述药材放置盘(7)的上端开设有传热孔(8)，所述装置本体(1)的正面通过铰接件铰接有门体(9)，所述装置本体(1)的侧壁设有开关(10)，且发热铜管(3)和传热风扇(5)均与开关(10)电性连接，所述装置本体(1)的上端开设有通气孔(11)，所述通气孔(11)的内部设有防尘网(12)，所述通气孔(11)的上端卡接有防尘盖(13)。

### 设计方案

1.一种用于原料药的节能型烘干设备，包括装置本体(1)，其特征在于：所述装置本体(1)的内部设有保温隔层(2)，所述装置本体(1)的内部两侧设有发热铜管(3)，所述装置本体(1)的内部两侧固定连接有传热板(4)，所述传热板(4)的侧部固定连接有传热风扇(5)，所述装置本体(1)的中部转动连接有转轴(6)，所述转轴(6)的侧壁固定连接有药材放置盘(7)，所述药材放置盘(7)的上端开设有传热孔(8)，所述装置本体(1)的正面通过铰接件铰接有门体(9)，所述装置本体(1)的侧壁设有开关(10)，且发热铜管(3)和传热风扇(5)均与开关(10)电性连接，所述装置本体(1)的上端开设有通气孔(11)，所述通气孔(11)的内部设有防尘网(12)，所述通气孔(11)的上端卡接有防尘盖(13)。

2.根据权利要求1所述的一种用于原料药的节能型烘干设备，其特征在于：所述装置本体(1)的下端固定连接有万向轮(14)，且万向轮(14)对应装置本体(1)的下端的四个倒角设有四个。

3.根据权利要求1所述的一种用于原料药的节能型烘干设备，其特征在于：所述传热板(4)设在发热铜管(3)的外侧，且传热板(4)侧部的传热风扇(5)对应发热铜管(3)的反面进行吹风。

4.根据权利要求1所述的一种用于原料药的节能型烘干设备，其特征在于：所述转轴(6)的上端与下端均转动连接有滚珠轴承(15)，且转轴(6)通过滚珠轴承(15)与装置本体(1)转动连接。

5.根据权利要求1所述的一种用于原料药的节能型烘干设备，其特征在于：所述药材放置盘(7)的底部波浪形。

6.根据权利要求1所述的一种用于原料药的节能型烘干设备，其特征在于：所述药材放置盘(7)设为圆形，所述药材放置盘(7)的边缘设有挡块(16)，且挡块(16)设为圆弧形。

7.根据权利要求1所述的一种用于原料药的节能型烘干设备，其特征在于：所述门体(9)的正面规定连接有把手(17)，且把手(17)的表面套接有橡胶套，所述门体(9)的正面开设有观察窗(18)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及药品加工制造技术领域，具体而言，为一种用于原料药的节能型烘干设备。

背景技术

药材即可供制药的原材料，在中国尤指是中药材，即未经加工或未制成成品的中药原料。中药是中国传统的药材，中国药文化源远流长、博大精深，既包含数千年中药文明又融合近现代西药文明所创造的中西药并举、独具特色的文化现象，是中国优秀文化的重要组成部分。由于历史文化、地理环境和社会发展水平不同等多种原因，各地区的中药资源开发利用程度和应用范围存在着很大的差异，形成了具有不同内涵、相对独立又相互联系的三个部分，即中药材、民间药和民族药。对于这些宝贵资源的开发与有效利用，己有悠久的历史，也是中国医药学发展的物质基础。几千年来，以之作为防治疾病的主要武器，对保障人民健康和民族繁衍起着不可忽视的作用。这些药物中，植物性药材占大多数，使用也更普遍。

但是植物性药材在制药时需要进行加工，在加工的程序中有一道程序是将新鲜含有水分的药材进行干燥保存，避免药材损坏和药性的流失，现有技术中一般都是将药材晾晒在干燥处进行除水，但是这种做法效率比较低下，影响药材成品的生产速度。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于原料药的节能型烘干设备，具备加速干燥药材和节约能源等优点，解决了成品药材生产效率比较低下，影响生产速度的问题。

为实现上述加速干燥药材和节约能源的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于原料药的节能型烘干设备，包括装置本体，所述装置本体的内部设有保温隔层，所述装置本体的内部两侧设有发热铜管，所述装置本体的内部两侧固定连接有传热板，所述传热板的侧部固定连接有传热风扇，所述装置本体的中部转动连接有转轴，所述转轴的侧壁固定连接有药材放置盘，所述药材放置盘的上端开设有传热孔，所述装置本体的正面通过铰接件铰接有门体，所述装置本体的侧壁设有开关，且发热铜管和传热风扇均与开关电性连接，所述装置本体的上端开设有通气孔，所述通气孔的内部设有防尘网，所述通气孔的上端卡接有防尘盖。

进一步优化本技术方案，所述装置本体的下端固定连接有万向轮，且万向轮对应装置本体的下端的四个倒角设有四个。

进一步优化本技术方案，所述传热板设在发热铜管的外侧，且传热板侧部的传热风扇对应发热铜管的反面进行吹风。

进一步优化本技术方案，所述转轴的上端与下端均转动连接有滚珠轴承，且转轴通过滚珠轴承与装置本体转动连接。

进一步优化本技术方案，所述药材放置盘的底部波浪形。

进一步优化本技术方案，所述药材放置盘设为圆形，所述药材放置盘的边缘设有挡块，且挡块设为圆弧形。

进一步优化本技术方案，所述门体的正面规定连接有把手，且把手的表面套接有橡胶套，所述门体的正面开设有观察窗。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种用于原料药的节能型烘干设备，具备以下有益效果：

1、该用于原料药的节能型烘干设备，通过设置保温隔层、发热铜管和传热风扇，利用发热铜管将装置本体内部进行加热，然后通过传热风扇对装置本体内部的药草进行烘干，当装置本体的内部温度达到一定的高度时，可以将发热铜管关闭，利用保温隔层的保温性能可以保持装置本体内部的温度，只使用传热风扇一样能达到干燥的效果，节省了能源，降低了加工成本。

2、该用于原料药的节能型烘干设备，通过设置转轴、药材放置盘、传热孔和滚珠轴承，利用滚珠轴承和转轴的配合，在将药材放置在药材放置盘上时通过转动转轴使药材放置盘转动，方便了药材均匀的放置，通过传热孔可以加速药材的烘干，避免了药材烘干不彻底，提高了药材生产加工的效率。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型主视图；

图3为本实用新型药材放置盘结构示意图。

图中：1、装置本体；2、保温隔层；3、发热铜管；4、传热板；5、传热风扇；6、转轴；7、药材放置盘；8、传热孔；9、门体；10、开关；11、通气孔；12、防尘网；13、防尘盖；14、万向轮；15、滚珠轴承；16、挡块；17、把手；18、观察窗。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1、图2、图3，本实用新型公开了一种用于原料药的节能型烘干设备，包括装置本体1，装置本体1的内部设有保温隔层2，装置本体1的内部两侧设有发热铜管3，装置本体1的内部两侧固定连接有传热板4，传热板4的侧部固定连接有传热风扇5，装置本体1的中部转动连接有转轴6，转轴6的侧壁固定连接有药材放置盘7，药材放置盘7的上端开设有传热孔8，装置本体1的正面通过铰接件铰接有门体9，装置本体1的侧壁设有开关10，且发热铜管3和传热风扇5均与开关10电性连接，装置本体1的上端开设有通气孔11，通气孔11的内部设有防尘网12，通气孔11的上端卡接有防尘盖13。

具体的，装置本体1的下端固定连接有万向轮14，且万向轮14对应装置本体1的下端的四个倒角设有四个，有利于装置本体1的移动。

具体的，传热板4设在发热铜管3的外侧，且传热板4侧部的传热风扇5对应发热铜管3的反面进行吹风，有利于提高药材烘干的效率。

具体的，转轴6的上端与下端均转动连接有滚珠轴承15，且转轴6通过滚珠轴承15与装置本体1转动连接，便于药材的放置。

具体的，药材放置盘7的底部波浪形，有利于均匀的烘干药材。

具体的，药材放置盘7设为圆形，药材放置盘7的边缘设有挡块16，且挡块16设为圆弧形，有利于防止药材滑落。

具体的，门体9的正面规定连接有把手17，且把手17的表面套接有橡胶套，门体9的正面开设有观察窗18，有利于观察药材烘干的情况。

在使用时，打开门体9，利用滚珠轴承15和转轴6的配合，将药材放置在药材放置盘7上，通过转动转轴6使药材放置盘7转动，方便了药材均匀的放置，利用发热铜管3将装置本体1内部进行加热，然后通过传热风扇5对装置本体1内部的药草进行烘干，当装置本体1的内部温度达到一定的高度时，可以将发热铜管3关闭，利用保温隔层2的保温性能可以保持装置本体1内部的温度，只使用传热风扇5一样能达到干燥的效果，节省了能源，降低了加工成本，通过传热孔8可以加速药材的烘干，避免了药材烘干不彻底，提高了药材生产加工的效率，装置本体底部的万向轮14方便了装置的移动，装置本体1上端的通气孔11和防尘网12，便于装置本体1内部空气的循环和防止灰尘进入装置本体1内部。

综上所述，该用于原料药的节能型烘干设备，通过设置保温隔层2、发热铜管3和传热风扇5，利用发热铜管3将装置本体1内部进行加热，然后通过传热风扇5对装置本体1内部的药草进行烘干，当装置本体1的内部温度达到一定的高度时，可以将发热铜管3关闭，利用保温隔层2的保温性能可以保持装置本体1内部的温度，只使用传热风扇5一样能达到干燥的效果，节省了能源，降低了加工成本；通过设置转轴6、药材放置盘7、传热孔8和滚珠轴承15，利用滚珠轴承15和转轴6的配合，在将药材放置在药材放置盘7上时通过转动转轴6使药材放置盘7转动，方便了药材均匀的放置，通过传热孔8可以加速药材的烘干，避免了药材烘干不彻底，提高了药材生产加工的效率。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007125.5

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:61(陕西)

授权编号:CN209263568U

授权时间:20190816

主分类号:F26B 11/18

专利分类号:F26B11/18;F26B21/00;F26B23/04;F26B25/18

范畴分类:35E;

申请人:宝鸡职业技术学院

第一申请人:宝鸡职业技术学院

申请人地址:721013 陕西省宝鸡市高新区高新大道239号

发明人:温亮;乔北辰;曹莎莎

第一发明人:温亮

当前权利人:宝鸡职业技术学院

代理人:强红刚

代理机构:11470

代理机构编号:北京精金石专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c22c6a7c8144df3769ac85ed.html