# 一种变频式调速塔式起重机论文和设计-苏彬

### 全文摘要

本实用新型涉及机械技术领域，尤其为一种变频式调速塔式起重机，包括塔臂和设置于塔臂上的钢索，塔臂的一端设置有配重块，塔臂的另一端设置有吊钩，塔臂上设置有控制仓，控制仓的下方设置有若干支撑框架，支撑框架自上而下依次竖直排列，支撑框架包括上下两侧设置的矩形框，矩形框的四个拐角之间设置有竖杆，矩形框和竖杆共同组成长方体框架结构，顶部的矩形框拐角处外侧紧密焊接有限位片，支撑框架的一侧设置有爬梯。本实用新型结构简单，使用方便，能够保证该装置的稳定，加强杆能够进一步加强制成框架的结构强度，避免长时间使用造成松动，且支撑框架便于拆卸和安装，能够节省维修和搬运的时间。

### 主设计要求

1.一种变频式调速塔式起重机，包括塔臂(4)和设置于所述塔臂(4)上的钢索(41)，所述塔臂(4)的一端设置有配重块(5)，所述塔臂(4)的另一端设置有吊钩(6)，其特征在于：所述塔臂(4)上设置有控制仓(3)，所述控制仓(3)的下方设置有若干支撑框架(2)，所述支撑框架(2)自上而下依次竖直排列；所述支撑框架(2)包括上下两侧设置的矩形框(21)，所述矩形框(21)的四个拐角之间设置有竖杆(22)，所述矩形框(21)和竖杆(22)共同组成长方体框架结构，顶部的所述矩形框(21)拐角处外侧紧密焊接有限位片(23)，所述支撑框架(2)的一侧设置有爬梯(26)，所述支撑框架(2)远离爬梯(26)的三个侧面均倾斜设置有加强杆(24)，所述矩形框(21)与一侧的竖杆(22)之间设置有加固件(25)；所述加固件(25)包括支撑杆(251)，所述支撑杆(251)靠近竖杆(22)的一端设置有横撑杆(252)，所述横撑杆(252)远离支撑杆(251)的一端紧密焊接有插杆(254)，所述竖杆(22)靠近插杆(254)的一侧开设有与插杆(254)插接配合的插孔，所述支撑杆(251)靠近矩形框(21)的一端设置有竖撑杆(253)，所述竖撑杆(253)的顶部贯穿矩形框(21)，所述竖撑杆(253)的顶部开设有螺纹孔，所述竖撑杆(253)的顶部通过紧固螺栓(255)与矩形框(21)固定连接。

### 设计方案

1.一种变频式调速塔式起重机，包括塔臂(4)和设置于所述塔臂(4)上的钢索(41)，所述塔臂(4)的一端设置有配重块(5)，所述塔臂(4)的另一端设置有吊钩(6)，其特征在于：所述塔臂(4)上设置有控制仓(3)，所述控制仓(3)的下方设置有若干支撑框架(2)，所述支撑框架(2)自上而下依次竖直排列；

所述支撑框架(2)包括上下两侧设置的矩形框(21)，所述矩形框(21)的四个拐角之间设置有竖杆(22)，所述矩形框(21)和竖杆(22)共同组成长方体框架结构，顶部的所述矩形框(21)拐角处外侧紧密焊接有限位片(23)，所述支撑框架(2)的一侧设置有爬梯(26)，所述支撑框架(2)远离爬梯(26)的三个侧面均倾斜设置有加强杆(24)，所述矩形框(21)与一侧的竖杆(22)之间设置有加固件(25)；

所述加固件(25)包括支撑杆(251)，所述支撑杆(251)靠近竖杆(22)的一端设置有横撑杆(252)，所述横撑杆(252)远离支撑杆(251)的一端紧密焊接有插杆(254)，所述竖杆(22)靠近插杆(254)的一侧开设有与插杆(254)插接配合的插孔，所述支撑杆(251)靠近矩形框(21)的一端设置有竖撑杆(253)，所述竖撑杆(253)的顶部贯穿矩形框(21)，所述竖撑杆(253)的顶部开设有螺纹孔，所述竖撑杆(253)的顶部通过紧固螺栓(255)与矩形框(21)固定连接。

2.根据权利要求1所述的变频式调速塔式起重机，其特征在于：所述矩形框(21)和竖杆(22)通过螺栓固定连接。

3.根据权利要求1所述的变频式调速塔式起重机，其特征在于：所述爬梯(26)的上下两端分别与矩形框(21)的外壁紧密焊接。

4.根据权利要求1所述的变频式调速塔式起重机，其特征在于：所述加强杆(24)的两端分别与矩形框(21)的外壁紧密焊接。

5.根据权利要求1所述的变频式调速塔式起重机，其特征在于：所述限位片(23)为L形结构。

6.根据权利要求1所述的变频式调速塔式起重机，其特征在于：最底部的所述支撑框架(2)的底部设置有底座(1)。

7.根据权利要求1所述的变频式调速塔式起重机，其特征在于：所述支撑杆(251)为倾斜设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械技术领域，具体为一种变频式调速塔式起重机。

背景技术

塔式起重机简称塔机，亦称塔吊，起源于西欧。动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。作业空间大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。由金属结构、工作机构和电气系统三部分组成。金属结构包括塔身、动臂和底座等。工作机构有起升、变幅、回转和行走四部分。电气系统包括电动机、控制器、配电柜、连接线路、信号及照明装置等。市场上有一种变频式调速起重机，该起重机可以零转速时达到最大扭矩，或者是最大扭矩时启动，另外，变频调速还能将势能转换为电能回馈电网，这也是传统调压器所达不到的，变频器有许多优点，从技术角度好于定子调压技术。

但是现有的变频式调速塔式起重机塔身结构复杂，拆卸安装不太方便，且塔身在安装时不够牢固，容易造成事故，鉴于此，我们提出一种变频式调速塔式起重机。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种变频式调速塔式起重机，以解决上述背景技术中提出的变频式调速塔式起重机塔身结构复杂，拆卸安装不太方便，且塔身在安装时不够牢固，容易造成事故等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种变频式调速塔式起重机，包括塔臂和设置于所述塔臂上的钢索，所述塔臂的一端设置有配重块，所述塔臂的另一端设置有吊钩，所述塔臂上设置有控制仓，所述控制仓的下方设置有若干支撑框架，所述支撑框架自上而下依次竖直排列；

所述支撑框架包括上下两侧设置的矩形框，所述矩形框的四个拐角之间设置有竖杆，所述矩形框和竖杆共同组成长方体框架结构，顶部的所述矩形框拐角处外侧紧密焊接有限位片，所述支撑框架的一侧设置有爬梯，所述支撑框架远离爬梯的三个侧面均倾斜设置有加强杆，所述矩形框与一侧的竖杆之间设置有加固件；

所述加固件包括支撑杆，所述支撑杆靠近竖杆的一端设置有横撑杆，所述横撑杆远离支撑杆的一端紧密焊接有插杆，所述竖杆靠近插杆的一侧开设有与插杆插接配合的插孔，所述支撑杆靠近矩形框的一端设置有竖撑杆，所述竖撑杆的顶部贯穿矩形框，所述竖撑杆的顶部开设有螺纹孔，所述竖撑杆的顶部通过紧固螺栓与矩形框固定连接。

优选的，所述矩形框和竖杆通过螺栓固定连接。

优选的，所述爬梯的上下两端分别与矩形框的外壁紧密焊接。

优选的，所述加强杆的两端分别与矩形框的外壁紧密焊接。

优选的，所述限位片为L形结构。

优选的，最底部的所述支撑框架的底部设置有底座。

优选的，所述支撑杆为倾斜设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果：本实用新型结构简单，使用方便，通过其中设置的支撑框架能够保证该装置的稳定，通过加强杆能够进一步加强制成框架的结构强度，避免长时间使用造成松动，且支撑框架便于拆卸和安装，能够节省维修和搬运的时间，本实用新型具有很大的实用价值，便于推广。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型支撑框架的立体结构示意图；

图3为本实用新型中加固件的爆炸结构示意图。

图中：1、底座；2、支撑框架；21、矩形框；22、竖杆；23、限位片；24、加强杆；25、加固件；251、支撑杆；252、横撑杆；253、竖撑杆；254、插杆；255、紧固螺栓；26、爬梯；3、控制仓；4、塔臂；41、钢索；5、配重块；6、吊钩。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：

一种变频式调速塔式起重机，如图1所示，包括塔臂4和设置于塔臂4上的钢索41，塔臂4的一端设置有配重块5，塔臂4的另一端设置有吊钩6，塔臂4上设置有控制仓3，控制仓3的下方设置有若干支撑框架2，支撑框架2自上而下依次竖直排列，最底部的支撑框架2的底部设置有底座1。

具体的，底座1采用球墨铸铁材质制成，其材质强度高，韧性好，使得底座1抗老化，不易弯折。

如图2所示，支撑框架2包括上下两侧设置的矩形框21，矩形框21的四个拐角之间设置有竖杆22，矩形框21和竖杆22通过螺栓固定连接，矩形框21和竖杆22共同组成长方体框架结构，顶部的矩形框21拐角处外侧紧密焊接有限位片23，限位片23为L形结构，支撑框架2的一侧设置有爬梯26，爬梯26的上下两端分别与矩形框21的外壁紧密焊接，支撑框架2远离爬梯26的三个侧面均倾斜设置有加强杆24，加强杆24的两端分别与矩形框21的外壁紧密焊接，矩形框21与一侧的竖杆22之间设置有加固件25。

此外，支撑框架2采用304不锈钢材质制成，304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能，能够大大提高支撑框架2的使用寿命。

如图3所示，加固件25包括支撑杆251，支撑杆251为倾斜设置，支撑杆251靠近竖杆22的一端设置有横撑杆252，横撑杆252远离支撑杆251的一端紧密焊接有插杆254，竖杆22靠近插杆254的一侧开设有与插杆254插接配合的插孔，支撑杆251靠近矩形框21的一端设置有竖撑杆253，竖撑杆253的顶部贯穿矩形框21，竖撑杆253的顶部开设有螺纹孔，竖撑杆253的顶部通过紧固螺栓255与矩形框21固定连接，竖撑杆253、支撑杆251和横撑杆252为一体成型结构。

本实施例中的变频式调速塔式起重机在使用时，首先将底座1固定，再将支撑框架2的零部件进行组合，然后将若干支撑框架2依次竖直放置，通过支撑框架2之间的限位片23将其竖直方向限位，保证固定不易晃动，接着安装控制仓3、塔臂4和其他结构，安装后即可进行启用，当使用时，加固件25将支撑框架2内侧进行支撑，加强其承重的强度，保证其长期使用不易损坏，通过紧固螺栓255能够方便加固件25的拆卸与安装，方便进行后期的维修与搬运，当需要进行维修时，通过爬梯26爬上即可，可在支撑框架2的外侧设置辅助加固的槽钢，进一步加强其支撑强度。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920075340.9

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:53(云南)

授权编号:CN209618731U

授权时间:20191112

主分类号:B66C 23/62

专利分类号:B66C23/62

范畴分类:32F;32G;

申请人:昆明俊马建筑机械有限公司

第一申请人:昆明俊马建筑机械有限公司

申请人地址:650000云南省昆明市富民县工业园区哨箐机械加工园

发明人:苏彬

第一发明人:苏彬

当前权利人:昆明俊马建筑机械有限公司

代理人:张玺

代理机构:53113

代理机构编号:昆明合众智信知识产权事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c22e1a8347eaa655e14c3206.html