# 一种脚手架可开口锁扣装置及脚手架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种脚手架可开口锁扣装置及脚手架，属于建筑工具的技术领域，该锁扣装置包括第一卡环、第二卡环、固定螺杆和螺母；第一卡环的第一端和第二卡环的第一端转动连接，第一卡环的第二端和第二卡环的第二端沿着半径方向设置有连接板，内侧环面上均设置有与纵向管外螺纹配合的内螺纹，内侧环面的半径与纵向管的半径配合，内侧环面和外侧环面之间的环体上设置有容纳横向管插销的插孔；固定螺杆垂直固定在第一卡环的连接板上；第二卡环的连接板上设置有容纳固定螺杆的卡口，卡口的开口端位于连接板的端部；螺母在固定螺杆穿过卡口后，套设在固定螺杆位于卡口外的杆体上。该锁扣装置可以实现脚手架连接管的快速牢固连接。

### 主设计要求

1.一种脚手架可开口锁扣装置，其特征在于，适用于纵向管具有外螺纹，横向管的端部具有插销的脚手架；包括第一卡环、第二卡环、固定螺杆和螺母；所述第一卡环的第一端和第二卡环的第一端转动连接，第一卡环的第二端和第二卡环的第二端沿着半径方向设置有连接板，内侧环面上均设置有与纵向管外螺纹配合的内螺纹，内侧环面的半径与纵向管的半径配合，内侧环面和外侧环面之间的环体上设置有容纳横向管插销的插孔；所述固定螺杆垂直固定在第一卡环的连接板上；所述第二卡环的连接板上设置有容纳固定螺杆的卡口，卡口的开口端位于连接板的端部；所述螺母在固定螺杆穿过卡口后，套设在固定螺杆位于卡口外的杆体上。

### 设计方案

1.一种脚手架可开口锁扣装置，其特征在于，适用于纵向管具有外螺纹，横向管的端部具有插销的脚手架；

包括第一卡环、第二卡环、固定螺杆和螺母；

所述第一卡环的第一端和第二卡环的第一端转动连接，第一卡环的第二端和第二卡环的第二端沿着半径方向设置有连接板，内侧环面上均设置有与纵向管外螺纹配合的内螺纹，内侧环面的半径与纵向管的半径配合，内侧环面和外侧环面之间的环体上设置有容纳横向管插销的插孔；

所述固定螺杆垂直固定在第一卡环的连接板上；

所述第二卡环的连接板上设置有容纳固定螺杆的卡口，卡口的开口端位于连接板的端部；

所述螺母在固定螺杆穿过卡口后，套设在固定螺杆位于卡口外的杆体上。

2.根据权利要求1所述的脚手架可开口锁扣装置，其特征在于，所述螺母和第二卡环的连接板之间设置垫片。

3.根据权利要求1所述的脚手架可开口锁扣装置，其特征在于，所述第一卡环的第一端设置有容纳第二卡环第一端的转动槽；

所述第一卡环和第二卡环通过转轴转动连接。

4.一种脚手架，其特征在于，包括具有外螺纹的纵向管和端部具有插销的横向管；

所述纵向管和横向管之间通过权利要求1至3任一项所述的脚手架可开口锁扣装置连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑工具的技术领域，特别是涉及一种脚手架可开口锁扣装置及脚手架。

背景技术

脚手架是施工现场为施工人员操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架，主要为了施工人员上下作业或外围安全网围护及高空安装构件等，脚手架制作材料通常有竹、木、钢管或合成材料等，钢管材料最为普遍。

脚手架钢管之间的连接方式多种多样，有绑扎、碗扣、焊接等。绑扎连接快速方便，但可靠性较差，容易发生事故；碗扣连接是比较常规的做法，但必须保证每个作业环节的工序质量，才能保证脚手架的可靠性；焊接是在特殊环境下采取的一种连接方式，安全但使用后的拆除较为困难。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种脚手架可开口锁扣装置，实现脚手架连接管的快速牢固连接，并提供一种与该脚手架可开口锁扣装置配合使用的脚手架。

为实现上述目的，本实用新型提供一种脚手架可开口锁扣装置，适用于纵向管具有外螺纹，横向管的端部具有插销的脚手架；包括第一卡环、第二卡环、固定螺杆和螺母；第一卡环的第一端和第二卡环的第一端转动连接，第一卡环的第二端和第二卡环的第二端沿着半径方向设置有连接板，内侧环面上均设置有与纵向管外螺纹配合的内螺纹，内侧环面的半径与纵向管的半径配合，内侧环面和外侧环面之间的环体上设置有容纳横向管插销的插孔；固定螺杆垂直固定在第一卡环的连接板上；第二卡环的连接板上设置有容纳固定螺杆的卡口，卡口的开口端位于连接板的端部；螺母在固定螺杆穿过卡口后，套设在固定螺杆位于卡口外的杆体上。

进一步地，螺母和第二卡环的连接板之间设置垫片。

进一步地，第一卡环的第一端设置有容纳第二卡环第一端的转动槽；第一卡环和第二卡环通过转轴转动连接。

本实用新型提供一种脚手架，包括具有外螺纹的纵向管和端部具有插销的横向管；纵向管和横向管之间通过上述脚手架可开口锁扣装置连接。

本实用新型的有益效果是：

将第一卡环和第二卡环包裹在纵向管上，当内侧环面的内螺纹与纵向管外螺纹配合好后，转动第一卡环或第二卡环，将固定螺杆放到卡口内，安装螺母，旋转该锁扣装置精确定位后拧紧螺母锁死，将脚手架横向管端部的插销直接插入卡环插孔锁死即可。采用脚手架可开口锁扣装置可实现脚手架纵向管和横向管的安全、快速连接，可精确定位横向管的高度，可在纵向管任意位置安装锁扣装置、更加灵活，结构简单、设计巧妙、操作简便、提高工效、节约成本。本实用新型提供的脚手架可实现快速装卸，且连接牢固。

附图说明

图1为本实用新型实施例提供的脚手架可开口锁扣装置的结构示意图。

图中：1-第一卡环；2-第二卡环；3-固定螺杆；4-螺母；5-连接板；6-内螺纹；7-插孔；8-卡口；9-垫片；10-转轴。

具体实施方式

实施例1

本实施例提供一种脚手架可开口锁扣装置，如图1所示，适用于纵向管具有外螺纹，横向管的端部具有插销的脚手架；包括第一卡环1、第二卡环2、固定螺杆3和螺母4；第一卡环1的第一端和第二卡环2的第一端转动连接，第一卡环1的第二端和第二卡环2的第二端沿着半径方向设置有连接板5，内侧环面上均设置有与纵向管外螺纹配合的内螺纹6，内侧环面的半径与纵向管的半径配合，内侧环面和外侧环面之间的环体上设置有容纳横向管插销的插孔7；固定螺杆3垂直固定在第一卡环1的连接板5上；第二卡环2的连接板5上设置有容纳固定螺杆3的卡口8，卡口8的开口端位于连接板5的端部；螺母4在固定螺杆3穿过卡口8后，套设在固定螺杆3位于卡口8外的杆体上。

将第一卡环1和第二卡环2包裹在纵向管上，当内侧环面的内螺纹6与纵向管外螺纹配合好后，转动第一卡环1或第二卡环2，将固定螺杆3放到卡口8内，安装螺母4，旋转该锁扣装置精确定位后拧紧螺母4锁死，将脚手架横向管端部的插销直接插入卡环7插孔锁死即可。

进一步地，螺母4和第二卡环2的连接板5之间设置垫片9，增大螺母4和第二卡环2的连接板5之间接触面积，减小压力，防止松动。

进一步地，第一卡环1的第一端设置有容纳第二卡环2第一端的转动槽；第一卡环1和第二卡环2通过转轴10转动连接。

实施例2

本实施例提供一种脚手架，包括具有外螺纹的纵向管和端部具有插销的横向管；纵向管和横向管之间通过实施例1所述脚手架可开口锁扣装置连接。

以上仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295798.5

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209780213U

授权时间:20191213

主分类号:E04G7/02

专利分类号:E04G7/02

范畴分类:36E;

申请人:中铁十二局集团第二工程有限公司;中铁十二局集团有限公司

第一申请人:中铁十二局集团第二工程有限公司

申请人地址:030032 山西省太原市小店区人民南路19号

发明人:怀平生;王燊;李维华

第一发明人:怀平生

当前权利人:中铁十二局集团第二工程有限公司;中铁十二局集团有限公司

代理人:程小娟

代理机构:14110

代理机构编号:太原晋科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14110

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c23a1a8e5524764362938d03.html