# 建筑工程材料试验检测技术要点研究

唐山市乾正建设工程材料检测有限公司河北唐山063000

【摘要】做好建筑材料试验检测，严格控制材料质量，确保在建筑工程施工中应用到合格的材料，是提升建筑工程质量的关键。在建筑工程材料试验检测中一般针对三个方面进行检测，物理性质、力学性能以及工艺性质，通过检测来判断建筑材料是否满足施工要求。本文主要针对建筑工程材料试验检测的重要环节进行研究，为相关从业人员提供参考。

【关键词】建筑；材料；试验检测；措施

1影响材料检测的因素

1.1周围环境温度及湿度的影响

温度对水泥构件的早期强度有着十分明显的影响：环境温度对水泥材料的凝结硬化有很大的影响，当温度高时，水泥的凝结硬化速度迅速；当温度低时，水泥的凝结硬化速度缓慢，因此适宜的温度对水泥的强度起到了十分重要的作用。在国家的标准规范中对检测时的材料养护的环境条件有严格规定，例如水泥试验环境要求：试验用的试块在成型时的环境温度应该稳定地保持在20℃±2℃的情况下，并且其相对湿度也应该大于50%。只有严格遵守相关规定，才能有效地减少系统误差。

1.2加荷速度的影响

在建筑材料的试验检测过程中，根据不同的规定和标准，对各种建筑材料有不同的加荷速度的规定。例如混凝土试块的试验检测过程应该使用连续的、均匀的加荷速度，并且混凝土的强度等级小于C30时，其加荷速度应该为每秒0.3～0.5MPa，当混凝土的强度等级大于或等于C30且小于C60时，其加荷速度应该为每秒0.5～0.8MPa，当混凝土的强度等级大于或等于C60时，其加荷速度应该为每秒0.8～1.0MPa。假如检测人员在实际的试验检测工作中为了尽快地完成材料的试验检测任务，随意增加其加荷速度，将会使试验检测的结果失去真实性。

2建筑材料试验检测的技术要点

2.1检测试验项目的确定

建筑市场建材种类的增加，需要进行检测的建材数量和种类也不断增加，建材检测工作的难度提高。俗话说：“巧妇难为无米之炊”，若是建材质量不过关，那建筑项目的完成质量更是无法保证。当前较为常见的建筑材料一般具备三个性质，分别为物理性质、力学性质以及工艺性质，如钢筋、砂砾、砖块、混凝土等，这三种性质决定着建筑材料的质量以及是否满足建筑施工需求，建筑材料的质量和特性检测也主要是针对建筑材料的这三个性质进行的。使用质量过关的建筑材料来进行建筑工程的施工，那将是事半功倍。所以为了提高建筑材料的可靠性，必须对建筑材料的特性进行检测，检测的主要目的就是为了测试出建筑材料的三个特性是否满足施工需求。

2.2取样的数量和方法

对检测的具体环节了解后，便需要正式进入建材质量检测工作环节中，需要做的就是采集需要检测的建材样本。检测建材样本的选取必须保证其代表性，选取方式可以采取随机抽取法即在建材不同位置选取等量的样本，再从多个样本中选取检测样本。这里需要注意的是样本选取位置必须随机且具有代表性，样本选取的数量也要适量，根据建材检测需求进行选取数量的限定。加强对建材检测管理的规范性要求，保障建材样本选取的代表性。建材样本检测关乎整个工程施工的正常开展，因此必须给予足够的重视：第一，要提高建材检测人员的专业素质，对现任职检测人员进行技能培训。而且要提高建材检测人员雇佣的门槛，对应聘人员的相关证书进行检查，确认其具备担任建材检测一职后再录取。在上岗前要对其进行定期的培训，帮助其熟悉检测程序，积累经验；第二，要保证建材样本选取的代表性，进行样本选取时要有人监督，建立相应的样本选取见证制度。在样本传送的过程中要有专人看管样本。只有这样才能保证样本的代表性，避免浑水摸鱼的行为。

2.3在不同环境下的检测结果控制

样本选取和检测环节完成后并不意味着建材质量检测工作的结束，最后一个环节也是最重要的一个环节即检测结果的处理。由于诸多不可完全控制的因素存在，如湿度、温度等，同一组建材样本的检测结果会出现数据分散性较大的情况，这种结果数据分散性情况出现时就需要对检测结果进行再处理。例如进行水泥强度检测时，若是相同样本的检测结果出现平均值的1.1倍，那就需要删除该数据，以其他检测试验数据结果作为最后处理的数据结果。此外，有的建材的特性检测是有固定程序和检测方法的，检测数据结果并不是简单的求平均值，而是需要专业人员进行处理才能得到最精准的数值。从上述可知，实验数据结果的处理是整个建材检测试验的重要一环。

2.4试验机加荷速度的控制

试验机加荷处理是建筑材料试验检测结果精准性的必要措施，相关试验标准和建材质量要求是是否采取加荷处理的依据，也是加荷速度控制的标准。在建材力学性能检测过程中，若是不进行加荷处理，而是在常温下进行检测，那极有可能导致检测结果高于建材的强度上限。在加荷处理过程中，要保证加荷的连续性和均匀性，此外，加荷速度的有效控制也是关键环节。在建材力度性能检测过程中，当检测样本接近发生或者开始发生形变时就终止检测，关闭试验机的油门，此时对其进行连续力度作用则会得到该建材样本的最大荷载值。加荷过程中最忌讳突然提高试验机油门或者突然中断试验机油门，试验机的加荷必须均匀且连续，这对试验机的质量也有一定的要求，若是试验机的精准性和稳定性不够，也无法完成试验机的加荷。

2.5减少试验误差

任何检测都会存在误差，建材质量检测也不例外。建材检测的误差除了无法完全控制温度、湿度等因素外，人为失误是导致建材检测失误的主要因素。建材质量检测人员在检测过程中的失误或者不按照正规检测程序进行检测是造成检测结果误差的主要原因，过于经验主义的检测人员是造成这种问题的主要检测人员。每一项建材检验操作都是有严格的流程规定的，但是建材样本本身的均匀性、湿度温度等外部环境影响以及检验操作人员的操作等都可能造成失误的发生。但是，人为失误仍是造成检测误差的主要原因，这类人为检测失误通常在钢筋拉伸试验、钢筋抗压试验等检测程序中出现。为了降低这种人为建材检测的失误出现，必须提高检测人员的专业素质，要求其充分掌握检测规范程序。

3提高建筑工程材料检测试验质量的措施

3.1各相关部门要能力合作

只有种类齐全、质量合格的检测设备才可以准确反映送检样品的真实性，作为评判建筑工程施工质量的参考。所以工程的建设单位和施工单位以及监理单位应当通力合作，必须确保试验检测设备满足检测要求。

3.2提高试验人员的业务素质

只有加强对试验人员的培训与管理，使得试验人员具备相应的资质，确保其业务水平达到相关的要求，才能有效地提高该项工作的准确性与科学性。同时，试验人员的思想水平也起到关键作用，必须保证他们在试验检测的全过程中都能自觉地严格遵循国家标准，做到规范采样、科学检测，这样就能从根本上提高检测结果质量。

3.3建立健全试验检测的管理制度

加强试验检测全过程的监督力度，可以确保试验检测结果客观准确地反映工程建设的实际，从而找到工程建设中存在的问题，并有针对性地加以改进，最终提高建筑工程的施工质量。所以，各级单位应当密切配合，不断完善试验检测的管理制度，促进试验检测工作向着规范化、制度化的方向发展。

4结语

建材的检测有着严格步骤流程，若是不按照规定或者过于经验主义的进行建材检测试验，那极有可能造成检测结果的误差，这种误差将导致建材质量鉴别的失误。只有严格的建材质量和特性检测，才能保证建筑施工所用建材的质量，从而保证建筑工程的质量。

参考文献

[1]时晓艳.建材质量检测技术与质量控制[J].中国新技术新产品，2010（8）.

[2]胡红霞，沈桂琴.浅谈建筑工程材料试验检测技术[J].投资与合作:学术版,2014(6):243.

[3]邹广.浅论建筑工程材料的检测技术[J].文摘版:工程技术,2015(12):47.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c2b3241111372c5ffd3adb5e.html