# 浅析混凝土建筑结构模板施工技术

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：模板施工技术对于混凝土结构的构建非常重要，因此在工程建筑过程中要提高模板技术的规范性和先进性，现阶段重点是在于开发多层模板技术，提高楼层的负载能力，实现支架技术的有效应用，进一步提高模板技术的科技性，以便于满足建筑的要求。其技术的重点是在于对施工中细节的问题的解决，比如采用多层支架模板，这对于支架的各项物理性能的提升有着明显的提升。并且，模板支架的操作简单，便于安装和拆卸。

关键词：建筑工程；混凝土结构施工；模板工艺

1模板工程的重要性

在进行具体的模板工程施工时，要严格遵循模板施工方案及相关规定，充分保证模板工程的工程进度、工程质量和成本投入。尽可能的优化模板施工方案，但要注意不能影响工程的施工进度和工程质量。尤其是那些建筑规模较大的工程建筑，在施工中要使用数量巨大的周转材料，为了保证工程的质量，要充分根据建筑的具体情况，进而选择最适合用于支撑模板的建筑材料。

2混凝土建筑结构中模板施工技术要点

2.1支模的要点

在工程建设的开始施工之后，最先要完成的就是搭建支模，并对仅进行进一步的查验，检查项目的具体施工质量和完整程度。同时，还要注重对固定点和柱脚墨线的检查，是否满足设计要求。当上述步骤完成之后，要对建设中的衔接位置进行养护，以免出现过大的缝隙，降低工程质量。然后将模板搭建完成，并同时完成横墙及纵墙的搭建与检查。在施工中，既是对建筑垃圾清理干净，保持施工现场的整洁有序。为了促进工程的顺利进行，一定要保证模板搭建的稳定性和牢固性，对模板的柱底、围楞等与模板稳定性相关的位置进行水平度及垂直度的复核，充分保证模板工程的稳定性。模板安装过程中，常会用到一些特殊部位的模板安装，施工人员要严格按照工程方案的要求完成其的安装。当面积符合施工要求后，对其进行全方位的校正，直至其符合工程的要求，进而再进行其它部件的加密、加固等工作项目。

2.2接缝、剪刀撑设置的要点

从客观的角度来说，最常见的模板问题就是模板漏浆。如果没有对其采取有效的处理措施，它会直接影响混凝土的浇筑质量。特别是对于接缝的处理，要采取相应的施工工艺提高模板的平整度。同时，为了有效实现对接缝的控制，可用海绵条予以辅助施工，当出现海绵吸水膨胀时，要在缝隙预留足够空间。合理的设计剪刀撑的施工方案，剪刀撑可以帮助支撑下部结构。然而其对于角度的要求极为严格，角度范围要控制在45°～60°。常见的剪刀撑形式有纵向和横向的剪刀撑。纵向剪刀撑沿着墙体纵向面设置，依据建筑的具体要求完成其搭建;横向的剪刀撑则沿着墙面的水平方向进行搭建，但注意对二者搭建质量的控制。

2.3立杆、架网的要点

立杆架网是工程的收尾项目。要充分保证立杆的牢固与稳定，使其荷载能力达标，在满足建筑要求，按照要求将其基础夯实，并铺设碎石。注意保持碎石的铺设厚度在25厘米左右，这样才能充分保证建筑结构的强度，加快积水的排出速度。除此以外，为了进一步提升排水的效率，可以在建筑的合适区域挖设排水沟或排水坡。同时要注意工程的安全施工，在脚手架外侧搭建符合要求的安全网，充分保证工程施工的安全、高效和质量。

3模板工艺施工应用中常见问题以及对策

3.1模板接缝缺陷及避免措施

在建筑工程混凝土结构施工中，导致模板接缝缺陷的主要表现在为以下三种形式:(1)混凝土固定模板对接紧密程度较低，裂缝间距较大，给裂缝的密封带来了极大的困难;(2)在混凝土结构施工过程中，模板需要承受来混凝土的巨大压力，如果施工技术人员不能及时采取有效地措施，环节模板所承受的压力，模板的边缘就极易出现变形甚至损坏等问题，导致模板之间的连接出现问题;(3)模板是建筑工程中混凝土结构施工中工具材料，并不是一次性施工的材料，所以施工所应用的模板一般都是旧的模板，在使用之前应当对模板进行清理，在清洗的过程之中要重点的放在模板的边缘整洁度上，避免模板的边缘存有残留物会对施工质量产生一定的影响。针对裂缝的问题，施工的技术人员在实际的施工之中首先要尽量的减少模板对接缝隙，其次应当模板进行全面的检查，确保了施工所用的材料的质量。还有我们要做好在模板的接缝处密封的处理。

3.2模板安装拆除缺陷以及避免措施

在模板安装施工过程中，除了接缝缺陷之外，还存在着模板固定程度不够，固定位置精度不高等问题。混凝土没有完全凝结之前，流动性较强，其凝结形状完全由模板决定，此外模板承受来自混凝土的极大压力，如果固定程度不够，模板在较大的作用力下，精度必然会受到影响。而在模板拆除的施工过程中，拆除时间和拆除力度的把握性不够会对工程质量造成较大的影响。为了确保再模板施工科学性，我们要在在具体安装以及拆除过程之中，用螺栓将模板进行牢固处理，在混凝土的凝结过程之中，不断调整螺栓，这样可以保证混凝土的凝结形状，还可以使模板拆除变得简单。

结束语

随着社会经济的快速发展，我国的建筑行业取得了长足的几步，各种新技术、新材料被应用到建筑施工中，混凝土结构是建筑施工的重要结构，而模板技术是支撑工程建设的重要组成部分，所以，要进一步加强对混凝土建筑结构模板的施工技术质量，加强支架模板技术的重视，并不断拓展新的领域，促进建筑行业的快速发展。

参考文献

[1]沈佳慧.浅析混凝土结构模板施工的技术应用[J].黑龙江水泥,2015,12:157.

[2]肖淑燊.混凝土建筑结构的模板施工技术浅析[J].江西建材,2015,02:132.

[3]孙伟红.浅析模板施工技术在混凝土建筑结构中[J].建筑与材料,2015,10:165-166.

[4]孙伟超.浅析混凝土建筑结构的模板施工技术[J].门窗,2015,10:259-230.

[5]李玉红.浅析混凝土建筑结构的模板施工技术[J].黑龙江财富,2015,11:135.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c2eff6d669b10f6024fc7511.html