# 滤膜在颗粒物无机元素监测中的适用性研究

### 论文摘要

筛选国内外12个制造商的玻璃纤维、石英、特氟龙、聚丙烯、乙酸纤维、硝酸纤维和混合纤维等7类材质34种滤膜,测定滤膜中的铍、铬、锰、钴、镍、铜、锌、砷、钼、镉、锡、锑、铊和铅等14种元素含量,探讨不同材质滤膜中各元素的质量分数分布,采用大气固定源污染物排放标准中项目限值和分析方法标准中质量控制要求,对铜、锌之外的12种元素进行适用性评价。结果表明:玻璃纤维滤膜比其他材质滤膜中无机元素的质量分数高1～5个数量级,进口玻璃纤维滤膜中铬、镍、砷、镉等4种元素质量分数高于多数国产玻璃纤维滤膜,国产A、H玻璃纤维滤膜中14种元素质量分数相对较低;仅混合纤维滤膜中镉、铅的测定值浓度低于最严标准限值的10%,玻璃纤维滤膜之外的其他材质滤膜均能满足监测其余10种元素的本底需求。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器材料

- 1.2 滤膜分析

- 1.3 数据处理

- 2 结果与讨论

- 2.1 质量分数分布

- 2.1.1 玻璃纤维滤膜

- 2.1.2 石英滤膜

- 2.1.3 特氟龙滤膜

- 2.1.4 聚丙烯滤膜

- 2.1.5 乙酸纤维滤膜

- 2.1.6 硝酸纤维滤膜

- 2.1.7 混合纤维滤膜

- 2.1.8 综合分析

- 2.2 适用性评价

- 2.2.1 玻璃纤维滤膜

- 2.2.2 其他材质滤膜

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵小学,成永霞,王龙飞,毕越,滕恩江,张霖琳,王业耀

关键词: 滤膜,无机元素,颗粒物监测,适用性

来源: 中国环境监测 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 中国环境监测总站国家环境保护环境监测质量控制重点实验室

基金: 国家环境保护公益性行业科研专项(201309050)

分类号: X831

DOI: 10.19316/j.issn.1002-6002.2019.01.15

页码: 114-122

总页数: 9

文件大小: 536K

下载量: 134

### 相关论文文献

- [1].饮用水微塑料检测中滤膜的适用性[J]. 净水技术 2020(05)

- [2].大气颗粒物采样滤膜中水溶性无机阴离子空白问题探讨[J]. 广东化工 2016(12)

- [3].微波消解——滤膜富集法在硅藻监测中的应用研究[J]. 环境科学与管理 2020(09)

- [4].大气中9种阴阳离子质控滤膜的研制[J]. 环境与健康杂志 2015(04)

- [5].生物滤膜技术在工业与生活混合污水处置中的应用研究[J]. 资源节约与环保 2016(03)

- [6].滤料表面活性滤膜对水中锰的吸附特性与机理研究[J]. 水处理技术 2013(03)

- [7].环境湿度对石英滤膜称重结果的影响[J]. 三峡环境与生态 2013(03)

- [8].EDXRF法分析空气滤膜[J]. 环境化学 2009(05)

- [9].高湿低温环境下低浓度颗粒物采样滤膜试验研究[J]. 中国电力 2018(08)

- [10].利用自动采样滤膜监测PM_(2.5)中铅和镉的可行性[J]. 环境监控与预警 2016(03)

- [11].高效过滤器现场试验荧光素钠法中采样滤膜的性能研究[J]. 辐射防护 2015(03)

- [12].采集环境空气中铅的石英滤膜前处理研究[J]. 污染防治技术 2017(04)

- [13].模拟大气颗粒物混合元素滤膜标准样品的研制与质量考察[J]. 冶金分析 2020(11)

- [14].苏州大学纺织与服装工程学院成功研制出新型HEPA滤膜[J]. 膜科学与技术 2014(04)

- [15].空气滤膜采集大气浮尘样品中多元素的测定[J]. 岩矿测试 2009(05)

- [16].大气颗粒物手工比对监测体系滤膜称量质控技术探讨[J]. 中国环境监测 2017(05)

- [17].滤膜对PM_(2.5)采样和组分分析准确性的影响[J]. 环境工程学报 2016(10)

- [18].测试滤膜和料液性质对SDI测试结果的影响分析[J]. 工业用水与废水 2017(01)

- [19].完井液悬浮固体质量浓度检测用滤膜预处理方法的改进[J]. 石油工业技术监督 2017(05)

- [20].韩国成功开发新型陶瓷滤膜材料[J]. 功能材料信息 2018(02)

- [21].微生物滤膜试验装置设计及滤膜性能研究[J]. 制造业自动化 2018(02)

- [22].锰质活性滤膜化学催化氧化除锰机理研究[J]. 给水排水 2019(05)

- [23].滤膜中锡测定方法的改进[J]. 理化检验(化学分册) 2015(08)

- [24].滤膜中钠、锡、锰盲样考核过程中的质量控制[J]. 中国卫生检验杂志 2010(09)

- [25].滤膜中锰考核样测定结果分析[J]. 口岸卫生控制 2019(02)

- [26].滤膜效应对~(237)Np(Ⅴ)在Opalinus Clay中扩散参数测定的影响[J]. 原子能科学技术 2010(09)

- [27].PVDF双功能滤膜问世[J]. 塑料助剂 2019(02)

- [28].滤膜预处理在悬浮物测定中的重要影响[J]. 轻工科技 2017(12)

- [29].空气颗粒物采样滤膜截留效率研究[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [30].不同材质滤膜对硫酸雾测定的影响[J]. 现代农业科技 2018(20)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c38b8ade8b83689e73b226df.html