# 一种新能源充电桩论文和设计-李威

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新能源充电桩，涉及新能源技术领域，主要包括底板、充电桩本体和防晒棚，所述充电桩本体固定连接在底板的上端面，底板固定连接在地面上，充电桩本体上固定连接有状态显示屏、控制面板和紧急停止按钮，所述充电桩本体的两侧壁上分别固定连接有挂轴，充电桩本体的背面与电缆线的一端固定连接，电缆线的另一端与充电头固定连接，所述电缆线缠绕在挂轴上，能避免在悬挂的过程中，电缆线托在地面上，长期与地面摩擦造成电缆线的外层保护破损，发生漏电和造成触电事故发生，所述充电桩的顶部通过支架固定连接有防晒棚，防晒棚的上端固定连接有若干个均匀分布的太阳能电池板，太阳能电池板通过线缆与充电桩电连接。

### 主设计要求

1.一种新能源充电桩，包括底板(1)和充电桩本体(7)，其特征在于：所述充电桩本体(7)固定连接在底板(1)的上端面，底板(1)与地面固定连接，底板(1)上侧的充电桩本体(7)上通过固定连接的合页与设备箱门(2)转动连接，设备箱门(2)内部设置有元器件和元器件间连接用的连接线，所述充电桩本体(7)的中部固定连接有凸起部，凸起部上固定连接有紧急停止按钮(8)，紧急停止按钮(8)一侧的充电桩本体(7)上固定连接有控制面板(5)，凸起部的两侧壁上分别开设有充电头放置腔(4)，紧急停止按钮(8)上侧的充电桩本体(7)上固定连接有状态显示屏(6)，状态显示屏(6)设置有电量显示条、太阳能电池板工作状态和充电状态显示。

### 设计方案

1.一种新能源充电桩，包括底板(1)和充电桩本体(7)，其特征在于：所述充电桩本体(7)固定连接在底板(1)的上端面，底板(1)与地面固定连接，底板(1)上侧的充电桩本体(7)上通过固定连接的合页与设备箱门(2)转动连接，设备箱门(2)内部设置有元器件和元器件间连接用的连接线，所述充电桩本体(7)的中部固定连接有凸起部，凸起部上固定连接有紧急停止按钮(8)，紧急停止按钮(8)一侧的充电桩本体(7)上固定连接有控制面板(5)，凸起部的两侧壁上分别开设有充电头放置腔(4)，紧急停止按钮(8)上侧的充电桩本体(7)上固定连接有状态显示屏(6)，状态显示屏(6)设置有电量显示条、太阳能电池板工作状态和充电状态显示。

2.根据权利要求1所述的一种新能源充电桩，其特征在于：所述充电头放置腔(4)的内侧壁上开设有若干个均匀分布的弹簧腔(15)，弹簧腔(15)与T型块(17)滑动连接，T型块(17)与弹簧腔(15)之间固定连接有弹簧(16)，充电头放置腔(4)外侧的侧壁上固定连接有一层橡胶垫(9)。

3.根据权利要求1所述的一种新能源充电桩，其特征在于：所述充电桩本体(7)的两侧壁上分别固定连接有挂轴(12)。

4.根据权利要求1所述的一种新能源充电桩，其特征在于：所述充电桩本体(7)的背面与电缆线(11)的一端固定连接，电缆线(11)的另一端与充电握把(3)固定连接，充电握把(3)与充电头(10)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种新能源充电桩，其特征在于：所述充电桩本体(7)的上方通过支撑架固定连接有防晒棚(14)，防晒棚(14)的顶部固定连接有若干个均匀分布的太阳能电池板(13)，太阳能电池板(13)通过连接线与充电桩本体(7)电连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及新能源技术领域，具体是一种新能源充电桩。

背景技术

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，新能源汽车包括有：混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV)、燃料电池汽车(FCEV)、氢发动机汽车以及燃气汽车、醇醚汽车等等。

新能源汽车在使用的过程中，无可避免的要使用到新能源充电桩，现有的新能源充电桩一般一个充电桩只能针对一辆新能源汽车进行充电，充电位紧张，且充电桩一般设置在室外，在新能源汽车充电的过程中极易受到天气的影响。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新能源充电桩，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种新能源充电桩，包括底板和充电桩本体，所述充电桩本体固定连接在底板的上端面，底板与地面固定连接，底板上侧的充电桩本体上通过固定连接的合页与设备箱门转动连接，设备箱门内部设置有元器件和元器件间连接用的连接线，转动连接的设备箱门能方便进行元器件的安装和接线操作，所述充电桩本体的中部固定连接有凸起部，凸起部上固定连接有紧急停止按钮，紧急停止按钮能在发生紧急情况时，对设备的紧急关闭，避免由于设备运行造成更大的损失，紧急停止按钮一侧的充电桩本体上固定连接有控制面板，凸起部的两侧壁上分别开设有充电头放置腔，充电头放置腔能供充电头放置，并进行卡接锁紧，紧急停止按钮上侧的充电桩本体上固定连接有状态显示屏，状态显示屏设置有电量显示条、太阳能电池板工作状态和充电状态显示。

作为本实用新型进一步的方案：所述充电头放置腔的内侧壁上开设有若干个均匀分布的弹簧腔，弹簧腔与T型块滑动连接，T型块与弹簧腔之间固定连接有弹簧，充电头放置腔外侧的侧壁上固定连接有一层橡胶垫，充电头插进充电头放置腔中，T型块压缩弹簧，T型块向弹簧腔内部滑动，待充电头完全插入充电头放置腔中，弹簧提供弹力，将T型块挤压着抵靠在充电头上，对充电头进行卡接锁紧。

作为本实用新型再进一步的方案：所述充电桩本体的两侧壁上分别固定连接有挂轴，连接充电头的电缆线缠绕在挂轴上，能避免在日常放置或进行充电的过程中，电缆线托在地面上，造成电缆线表面的防护层破损，发生漏电或触电的发生。

作为本实用新型再进一步的方案：所述充电桩本体的背面与电缆线的一端固定连接，电缆线的另一端与充电握把固定连接，充电握把与充电头固定连接，电缆线的长度根据新能源汽车停车位的位置进行变更，足够长度的电缆线连接充电桩和充电头，方便对新能源汽车进行充电操作。

作为本实用新型再进一步的方案：所述充电桩本体的上方通过支撑架固定连接有防晒棚，防晒棚的顶部固定连接有若干个均匀分布的太阳能电池板，太阳能电池板通过连接线与充电桩本体电连接，防晒棚能为充电桩和新能源汽车提供遮挡，在雨雪天气中减少天气对充电的影响，同时，能为充电桩提供电能储备，较为节约能源，绿色环保。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该充电桩在使用的过程中，能对新能源汽车和充电桩进行遮阳或遮雨，避免在雨水天气中，渗透的雨水对充电产生影响。

2.该充电桩带有太阳能电池板，能在阳光普照的天气中，为充电桩提供电能储备，本着是绿色环保的目的，节约电能。

3.该充电桩能为两辆新能源汽车提供充电需求，较为节约成本，经济效益较高。

附图说明

图1为一种新能源充电桩的结构示意图。

图2为一种新能源充电桩中遮雨棚的结构示意图。

图3为一种新能源充电桩中充电头放置腔的结构示意图。

图中：1.底板、2.设备箱门、3.充电握把、4.充电头放置腔、5.控制面板、6.状态显示屏、7.充电桩本体、8.紧急停止按钮、9.橡胶垫、10.充电头、11.电缆线、12.挂轴、 13.太阳能电池板、14.防晒棚、15.弹簧腔、16.弹簧、17.T型块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种新能源充电桩，包括底板1和充电桩本体7，所述充电桩本体7固定连接在底板1的上端面，底板1与地面固定连接，底板1上侧的充电桩本体7上通过固定连接的合页与设备箱门2转动连接，设备箱门2内部设置有元器件和元器件间连接用的连接线，转动连接的设备箱门2能方便进行元器件的安装和接线操作，所述充电桩本体7的中部固定连接有凸起部，凸起部上固定连接有紧急停止按钮8，紧急停止按钮8能在发生紧急情况时，对设备的紧急关闭，避免由于设备运行造成更大的损失，紧急停止按钮8一侧的充电桩本体7上固定连接有控制面板5，凸起部的两侧壁上分别开设有充电头放置腔4，充电头放置腔4能供充电头10放置，并进行卡接锁紧，紧急停止按钮8上侧的充电桩本体7上固定连接有状态显示屏6，状态显示屏6设置有电量显示条、太阳能电池板工作状态和充电状态显示。

所述充电头放置腔4的内侧壁上开设有若干个均匀分布的弹簧腔15，弹簧腔15与T型块17滑动连接，T型块17与弹簧腔15之间固定连接有弹簧16，充电头放置腔4外侧的侧壁上固定连接有一层橡胶垫9，充电头10插进充电头放置腔4中，T型块17压缩弹簧16，T型块17向弹簧腔15内部滑动，待充电头10完全插入充电头放置腔4中，弹簧 16提供弹力，将T型块17挤压着抵靠在充电头10上，对充电头10进行卡接锁紧。

所述充电桩本体7的两侧壁上分别固定连接有挂轴12，连接充电头10的电缆线11缠绕在挂轴12上，能避免在日常放置或进行充电的过程中，电缆线11托在地面上，造成电缆线11表面的防护层破损，发生漏电或触电的发生；所述充电桩本体7的背面与电缆线 11的一端固定连接，电缆线11的另一端与充电握把3固定连接，充电握把3与充电头10 固定连接，电缆线11的长度根据新能源汽车停车位的位置进行变更，足够长度的电缆线 11连接充电桩和充电头10，方便对新能源汽车进行充电操作。

所述充电桩本体7的上方通过支撑架固定连接有防晒棚14，防晒棚14的顶部固定连接有若干个均匀分布的太阳能电池板13，太阳能电池板13通过连接线与充电桩本体7电连接，防晒棚14能为充电桩和新能源汽车提供遮挡，在雨雪天气中减少天气对充电的影响，同时，能为充电桩提供电能储备，较为节约能源，绿色环保。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920073566.5

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209666879U

授权时间:20191122

主分类号:B60L 53/31

专利分类号:B60L53/31

范畴分类:32B;37C;

申请人:李威

第一申请人:李威

申请人地址:045000 山西省阳泉市山西工程技术学院

发明人:李威

第一发明人:李威

当前权利人:李威

代理人:张焱

代理机构:11724

代理机构编号:北京成实知识产权代理有限公司 11724

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c39d3dff9cc37b14983ff130.html