# 4G网络无线基站设计分析

中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司广西桂林市541004

摘要：随着社会经济的发展，我国的基站建设越来越多。无线基站作为基站的一个重要分支，可将基站微型化。因此，分析了4G网络中无线基站设计的相关内容，以期为具体应用提供借鉴，并促进4G网络技术工作的展开。

关键词：4G网络技术；无线基站；设计

引言

宏站属于4G网络中网络结构的基础，在网络当中有着无法忽略的作用，但是LET的高频段组网的无线信号围绕性并不理想，在密集的称取当中会出现许多的末梢阴影区域。另外随着民众的自我保护意识不断增强，宏站的建设约束条件也在不断增多，进驻的困难以及租用机房的困难都为宏站的建设形成直接影响。微基站属于无线网络当中提高覆盖率与覆盖质量的补充性措施，其能够促使组网更加灵活，建设效率更高同时配套的要求更低，从而实现网络的立体化覆盖。对此，探讨微基站在4G网络中的应用具备显著实际意义。

1小基站在4G深度覆盖中的应用优势

小基站在4G深度覆盖过程中有着较为明显的优势，优势主要包括以下几点，相对于宏基站来说，小基站不会受到建筑物、树木的影响，具有较为均匀的覆盖效果，且小基站具有较小的体积，在安排及部署方面具有一定的灵活性，不受选址问题的影响，即使在人员密集的场所也同样能够进行覆盖。可以对信号覆盖较弱的区域进行补充信号，加上小基站较小的功率，能在小范围内进行频率的复用，将容量提高。其次，相对于Wi-Fi技术来说，小基站不存在用户并发的问题，与宏网之间具有相互协调的作用，对于高速移动的场景较为支持，适用于人口较为密集或人流量较多的会所等地（火车站、飞机场及商场等）。最后，相对于传统室分来说，小基站具有简单的结构，施工较为便利，且所需的器件数量能减少80%以上，耗费的工期时间较短。且随着4G网络的发展及应用，深度覆盖问题将会变得更加重要，小基站能有效解决室内网络信号覆盖较弱的现象，为小基站市场的发展提供有效的发展平台及途径，实现小基站的进一步发展。

2微基站在4G网络中应用时需要注意的问题

首先，微小基站只能够作为覆盖建设工作的补充性方式。不能因为微基站的应用而放弃宏网的建设，预防因为周边宏网效率与角度等数据的参数变动。在室外实行微小基站建设的同时，需要先设置覆盖比较弱的地区或覆盖区域的中远点，尽可能减少对于宏站的影响，最大程度提升覆盖的深度质量。对于部分地区在采用微基站对区域进行连续覆盖时，可以采用物理小区的分配或合并的方式降低微基站之间的控制与干扰；其次，宏站的协同。为了促使周边的轰炸你和微基站之间的影响最小化，需要应用ID规划、邻区配置以及宏站之间的设置等措施进行控制，保障网络通信的整体质量，同时促使相同区域中微基站与宏站设备的高质量匹配，尤其是在设备型号、厂家等方面尽可能一致；再次，配套设施的匹配。按照微基站的定位以及使用特性，在微基站建设过程中需要保障配套设备的建设同步，在预防超额配置或过度配置的情况下尽快降低建设成本，并实现投资成本最大化效益。另外，一般情况下微基站并不能保障电源配置，但有需求时可以借助以太网供电，对于部分重点的区域可以采取特殊处理措施；最后，对于滴速进行移动的终端应当尽量保障其处于微蜂窝，对于高速移动的终端应当尽量保障其在宏蜂窝，这样的处理方式可以有效的规避高速移动所导致的大量切换，同时可以提高微基站的应用价值，提高数据分流质量，对于高速下载的终端也应当尽量保持在宏蜂窝，对于工程所需要的参数设置方面，可以对周边的宏站一同完成林区配置工作，并做好ID规划工作，保障规避模3干扰。

34G网络中的无线基站设计

3.1增强网络覆盖面

现阶段，国内已实现对乡镇和城市的TD-LTE的基本覆盖。由于网络使用数量不断增加，人们对TD-LTE提出了更高要求。具体提升网络覆盖面时，可引入小基站，以增加网络的覆盖深度，从而提升室内的网络质量。无线基站建设具有巨大的优点，如低成本和优化的网络质量。在海洋、山区以及农村进行无线基站建设，能在一定程度上解决网络覆盖面积的问题。此外，可在小基站的基础上引入VoLTE技术，提升网络覆盖质量。

3.2与宏基站相结合

微基站无法充分发挥出主体作用，工作原理是在统计站发出信号的基础上，再对信号进行一定的加强，所以微基站与宏基站相结合才能够发挥更大的作用，这就突出了两者协调性这一问题。工作人员要根据当地的实际情况，针对这一问题进行解决，才能够更好地发挥两者结合的效果。比如说，专业人员在建设之前要进行实地考察和分析，选择最适合两者的距离进行建设，而且在购买微基站和宏基站相关设备时尽量从同一制造商中购买，这样会增加两者的协调性，使两者更好地相结合。

3.3分配网络的方式

相关工作人员应重视分配网络的方式。结合不同区域的环境和地势特点等进行不同的网络分配，保证良好的网络质量。对IP业务进行具体地融合，结合不同地区的差异进行相符合的设计，保证网络质量的提升。对数据信息传输进行相应控制，以避免网络传输堵塞问题。对于分配网络中存在的问题，相关工作人员需结合实际应用情况进行技术分析处理，同时制定更加准确的网络分配方案。

3.4加强对4G网络的评估

要注重于对4G网络的评估，在微机站运用于4G网络之后，加大对4G网络效果评估，更好找出微基站在4G网络中所应用的缺点和不足之处，更好地进行改善和调整，以助于发挥微基站更大的作用。且微基站处于不断发展的状况，所以微基站有着很大的发展空间，这就需要专业人员利用自己的理论知识和专业技能针对微基站中的弊端，对微基站进行不断的创新和改进，使其能够更好地在4G网络中发挥自己的作用，更好地为人民群众服务，满足人民群众对于4G网络速度和质量的要求。而经常进行评估能够更好地发现微基站中所出现的问题，并及时解决，避免出现更大的危机，减少对微基站相关设备的损伤，而且能够定时对微基站设备进行相应的维修，增加微基站的使用寿命，进而进一步增加企业的效益。

3.54G网络中无线基站设计中的OLT形式设计

4G网络中无线基站设计过程中，相关工作人员需重视OLT形式设计。OLT是无线基站的重要组成部分，也是网络布局的端口。对OLT形式进行良好应用，能保证网络质量，提升网络覆盖能力，保障信息传输稳定性。

结束语

综上所述，微基站在4G网络中的应用占有非常重要的地位，对我国的4G网络建设献出了一份力量，更好地解决了4G网络建设过程中所存在的问题。所以，将微基站大幅度地应用在4G网络中是必不可少的，可进一步优化我国网络结构和建设；能够对4G网络建设中的相关设备进行更有效的管理，大幅度地增加我国4G网络在市场上的竞争力和占有比例。微基站在4G网络中的大幅度应用，导致对工作人员的要求越来越高，所以国家要加大资金的投入以更好地培养相关的专业性人才，以更好地促进我国4G网络建设的发展。

参考文献：

[1]苟烨涛.小微基站在未来网络发展中的应用[J].通信与信息技术，2018（03）：53-55+44.

[2]唐忠英.4G微基站在网络中的应用优势探讨[J].信息通信，2017（03）：256-257.

[3]陈一伟，胡勇，丁为民，等.4G微基站接入方式分析[J].邮电设计技术，2017（01）：71-74.

[4]王洋，满毅，陈志鹏，等.基于集中监控数据资源的4G基站退服故障预警模型[J].电信科学，2016，32（7）：188-196.

作者简介：1.文贤娟（1980-），女，汉族，广西桂林人，本科，助理通信工程师，主要从事无线网络优化工作。

2.马英炳（1982-），男，汉族，河南信阳人，硕士学历，主要移动4G网络规划及优化。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c402c85fedff5b50f843331d.html