# 气相色谱法测定水质中硝基苯类化合物的方法验证报告

### 论文摘要

按照水质硝基苯类化合物的测定气相色谱法（HJ 592-2010）,对水质中8种硝基苯类化合物（硝基苯、邻-硝基甲苯、对-硝基甲苯、间-硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、1,3,5-三硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯）进行了测定,通过对所测得的检出限、精密度、准确度进行分析与研究,表明该方法在实验室内的准确可行。结果表明:水质中硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、1,3,5-三硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯的检出限分别为0.002 mg/L、0.002 mg/L、0.002 mg/L、0.001 mg/L、0.003 mg/L、0.002 mg/L、0.005 mg/L、0.008 mg/L;8种硝基苯类化合物相对偏差为0.01%～2.21%;8种硝基苯类化合物回收率为99.9%～105.5%。结果均满足HJ592-2010的要求。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 材料与方法

- 2.1 主要仪器与试剂耗材

- 2.2 方法原理

- 2.3 实验步骤

- 2.3.1 样品采集与保存

- 2.3.2 试样的制备

- 2.4 仪器条件

- 3 结果分析

- 3.1 方法的线性范围

- 3.2 方法的检出限与测定下限

- 3.3 方法精密度的验证

- 3.4 方法准确度验证

- 4 结论

- 4.1 线性范围

- 4.2 检出限

- 4.3 精密度

- 4.4 准确度

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨珂

关键词: 气相色谱法,硝基苯类化合物,方法验证

来源: 绿色科技 2019年24期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 陕西省土地工程建设集团有限责任公司,陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司,自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,陕西省土地整治工程技术研究中心

分类号: X832;O657.71

DOI: 10.16663/j.cnki.lskj.2019.24.043

页码: 124-126

总页数: 3

文件大小: 105K

下载量: 132

### 相关论文文献

- [1].水质微生物检验及质量控制举措[J]. 临床检验杂志(电子版) 2020(01)

- [2].沙颍河(周口段)污染联防断面水质状况分析[J]. 治淮 2016(12)

- [3].湖南省环保厅通报全省水质状况[J]. 给水排水 2017(03)

- [4].我市“剿劣”取得阶段性成效 市控劣Ⅴ类水质断面全部消除[J]. 宁波通讯 2017(12)

- [5].硝酸的量对测定水质中铁的回收率的影响[J]. 广东化工 2015(12)

- [6].锑的淡水水质基准及其对我国水质标准的启示[J]. 中国环境科学 2020(04)

- [7].污染源水质自动采样远程控制平台的建设及应用研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [8].2016—2019年长江流域水质时空分布特征[J]. 环境科学研究 2020(05)

- [9].江苏省里下河腹部区水质时空变化特征分析[J]. 人民长江 2020(05)

- [10].水质硫化物荧光探针研究进展[J]. 浙江化工 2020(09)

- [11].对辽宁省出市断面水质考核制度的完善——以浑河阿吉堡断面为例[J]. 环境污染与防治 2016(11)

- [12].大凌河锦州段水质评估探析[J]. 水利规划与设计 2016(12)

- [13].我国水质基准现状及发展趋势研究[J]. 环境保护科学 2017(04)

- [14].水质六价铬的测定方法[J]. 现代农业科技 2017(17)

- [15].生产企业水质化学检验初探[J]. 技术与市场 2016(05)

- [16].浅谈河套地区水质状况的治理与应用[J]. 内蒙古水利 2014(04)

- [17].水质有机污染物的分析方法研究[J]. 资源节约与环保 2014(08)

- [18].水质预警系统发展状况的研究报告[J]. 北京农业 2013(21)

- [19].观测和调节鱼池水质的技术措施[J]. 渔业致富指南 2010(21)

- [20].藏北某部采用分散式供水自备井的水质整改措施及其效果分析[J]. 职业与健康 2009(09)

- [21].浑河抚顺段水质有机污染调查及评价[J]. 环境保护与循环经济 2009(09)

- [22].浅谈供暖水质与散热器的应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(34)

- [23].关于水质自动站管理的几点思考[J]. 科技风 2020(07)

- [24].基于卷积神经网络的京杭大运河遥感影像水质分类算法研究[J]. 江苏科技信息 2020(04)

- [25].沙陇水库酸性水质的影响因素分析[J]. 江西煤炭科技 2020(03)

- [26].茅洲河河口建闸对闸上水质的影响研究[J]. 水利水电技术 2020(08)

- [27].华阳河湖群水位变化对水质的影响[J]. 长江科学院院报 2020(08)

- [28].鱼塘水质的科学调控[J]. 新农村 2019(02)

- [29].定西市内官水源地地下水水质变化分析及评价[J]. 地下水 2017(01)

- [30].系列水质监测仪造型设计[J]. 机械设计 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c4207a81b31076aff59e787e.html