# 亚硝酸盐形态对ANAMMOX菌活性的影响及抑制规律

### 论文摘要

采用可实现实时监测和调控pH值功能的连续流反应器,在反应温度为（32±1）℃、HRT为5. 6 h的条件下,针对人工模拟废水研究了亚硝酸盐形态和浓度对ANAMMOX菌活性的影响及抑制规律。试验结果表明,当进水氨氮和亚硝态氮的浓度分别为95. 36、257. 25 mg/L时,将反应器中废水的pH值从7. 5调至8. 25,经过139 h后反应器内的氨氮浓度从4. 67 mg/L升高至82. 10 mg/L,抑制了86. 2%的ANAMMOX菌活性。将pH值从8. 25继续调低至7. 5时,反应器中离子态亚硝酸盐（NO2-）浓度降低,出水中氨氮和亚硝态氮浓度下降,此时被抑制的ANAMMOX菌的活性得到一定程度的恢复,可见NO2-才是造成ANAMMOX菌活性下降的抑制物。NO2--N对ANAMMOX菌活性的抑制受NO2--N浓度和抑制时间的影响,当进水NO2- -N浓度由250 mg/L增加至1 000 mg/L时,达到相同抑制效果所需的时间由46 h缩短至10. 5 h。因此,ANAMMOX菌的活性受抑制程度与进水NO2--N浓度、反应温度、反应时间和可对NO2--N形态产生影响的pH值有关。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 亚硝酸盐累积下ANAMMOX菌的活性分析

- 2.2 亚硝酸盐对ANAMMOX菌活性的抑制

- 3 讨论

- 3.1 亚硝酸盐抑制形态分析

- 3.2 半抑制水平下NO2--N的抑制规律分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱强,王凡,刘娜,林兴,陈方敏,李祥,黄勇

关键词: 亚硝酸盐,厌氧氨氧化,游离亚硝酸,抑制形态

来源: 中国给水排水 2019年15期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 苏州科技大学环境科学与工程学院,苏州科技大学环境生物技术研究所,清华苏州环境创新研究院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51478284,51408387),国家重点研发计划项目(2016YFC0401103),苏州市分离净化材料与技术重点实验室项目(SZS201512)

分类号: X703

DOI: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2019.15.026

页码: 122-127

总页数: 6

文件大小: 1026K

下载量: 119

### 相关论文文献

- [1].铵盐的形态对ANAMMOX菌活性的影响及其抑制规律[J]. 环境工程学报 2015(08)

- [2].厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺研究进展[J]. 江西化工 2013(04)

- [3].限氧废水处理系统的再启动与ANAMMOX功能恢复[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(02)

- [4].主流条件下两级式PN-ANAMMOX工艺的高效能脱氮过程[J]. 环境科学 2018(12)

- [5].基质暴露水平对ANAMMOX微生物活性及生物量的影响[J]. 环境科学 2019(11)

- [6].新型脱氮工艺-厌氧氨氧化(ANAMMOX)[J]. 环境科学与管理 2009(04)

- [7].ANAMMOX体系中氨与硫酸盐的同步转化条件[J]. 环境科学 2019(08)

- [8].不同水力负荷下的ANAMMOX试验研究[J]. 中国给水排水 2013(11)

- [9].多因素对ANAMMOX菌利用零价铁还原硝酸盐过程影响[J]. 中国环境科学 2019(11)

- [10].ANAMMOX生物滤池深度处理干法腈纶废水研究[J]. 给水排水 2013(05)

- [11].ANAMMOX工艺的影响因素研究进展[J]. 化工管理 2019(31)

- [12].局部包埋ANAMMOX活性填料启动生物滤池[J]. 环境工程学报 2015(08)

- [13].ANAMMOX过程性能与电导率变化[J]. 化工学报 2013(07)

- [14].采用颜色空间表征ANAMMOX启动与冲击过程[J]. 环境科学 2017(08)

- [15].ANAMMOX菌铁自养反硝化工艺的稳定性[J]. 环境科学 2019(07)

- [16].生物滤池快速启动ANAMMOX运行策略及菌群特征[J]. 环境科学 2020(07)

- [17].基于ANAMMOX的复合工艺处理晚期垃圾渗滤液的研究进展[J]. 山东化工 2017(20)

- [18].Anammox反应器启动过程中颗粒污泥性状变化特性[J]. 生物工程学报 2014(12)

- [19].厌氧氨氧化(ANAMMOX)生物滤池反应器的启动特性[J]. 环境工程学报 2012(12)

- [20].ANAMMOX滤池的启动及运行研究[J]. 安徽化工 2009(03)

- [21].ANAMMOX反应器的启动方法研究进展[J]. 石油化工技术与经济 2008(01)

- [22].常温ANAMMOX工艺运行性能及功能菌研究[J]. 中国环境科学 2013(01)

- [23].Main Factors Effecting Anaerobic Ammonium Oxidation[J]. 科技视界 2014(02)

- [24].ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器的启动特性研究[J]. 中国给水排水 2009(21)

- [25].ANAMMOX过程中污泥膨胀的原因分析及消除办法[J]. 中国给水排水 2008(17)

- [26].信号分子对高负荷UASB中ANAMMOX颗粒特性的影响[J]. 中国环境科学 2018(02)

- [27].厌氧氨氧化(Anammox)工艺的强化方法研究进展[J]. 化工进展 2014(11)

- [28].盐度对Anammox的短期影响研究[J]. 高校化学工程学报 2013(02)

- [29].厌氧氨氧化启动过程Anammox菌富集规律和差异分析[J]. 生物工程学报 2014(06)

- [30].水力负荷对厌氧氨氧化反应器运行影响的研究[J]. 环境污染与防治 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c475903dacbbdce5bb943ecd.html