# 建筑施工技术在节能住宅中的控制要点探讨

山东省枣庄中安城建开发有限公司277100

摘要：随着我国建筑业的快速发展，城市化的建设不断深入，建筑行业的风格越来越多样化，建筑领域的环保理念也越来越受到重视，住宅建筑节能技术受到了人们逐渐的关注，通过建筑节能技术的使用，可以减少能源消耗，降低有害物质的排放，达到可持续发展的目的。本文从住宅节能施工工艺出发，对建筑节能的施工工艺特点进行阐述，并对建筑节能住宅建筑的施工技术控制要点进行详细的分析，以期提高我国节能住宅的施工水平。

关键词：节能住宅；施工技术；控制要点

节能住宅建筑节能效果的实现是通过采用先进的节能保温材料，利用科学的节能设计和施工工艺，减少住宅建筑的能效消耗，加强建筑物的能源利用，从而实现住宅建筑节能的效果。

一、住宅建筑节能一直是我国建筑行业发展的重点，是国家建设节能型社会保证社会安定和谐的重要措施。

推行科学的建筑节能理念，有助于建立有效的能源安全保证体系，促进建筑行业积极地应用各项节能技术，推动建筑节能工作的发展。房屋建筑行业的节能工作，我国主要采用的节能措施有：对于一些新建的建筑，必须执行新的建筑节能行业标准，对于节能标准中的强制性条文要严格执行。在房屋施工中，通常采取提高围护结构的保温性能来降低建筑能耗，而围护结构中墙体和屋面又占了很大份额。

二、提高围护结构

建筑围护结构保温隔热性能是由组成围护结构的各部分材料性能所决定的，材料的隔热性能通常用传热系数K来表示，传热系数越大，则表明材料传热能力越强，保温隔热效果就越差。为了提高建筑围护结构保温隔热性能就要尽量降低围护结构各个部分的传热系数。

（1）维护结构的保温构造的选择

对于单一材料的保温结构一般选用轻质、高强的保温材料；当轻质、高强的材料缺少的情况下，或采用单一构造有困难时，则可采用多层材料复合的办法解决。即利用不同性能的材料进行组合，构成既能承重又可保温的复合结构。这种结构中，轻质材料专起保温作用，强度高的材料专门负责承重。

（2）增加围护结构的厚度

围护结构的热阻与围护结构的厚度成正比关系，要想提高维护结构的热阻，可增加结构层厚度。但从结构和节约的角度来看，势必增加围护结构的自重，使基础承受的荷载增大，同时材料的消耗量也相应增多了。因此虽然增加厚度可以提高围护结构的热阻，但是却不是一种经济的措施。

三、住宅建筑节能施工技术控制措施

（1）墙体施工。在建筑物中通常采用空心砖来砌墙，采用整体平砌形式，孔洞的设置方向保持垂直，并且其长圆孔顺墙长方向。要使承重墙具有承重作用，就要使用完整的空心砖。如果空心砖有损坏时，就要用实心砖补砌。如果承重墙中需要安装管道或其他构件时，要用实心砖包围住所需安装的管道或部件，使承重墙的承重能力得到保证。在施工过程中，不要随意的钻孔，减少用水泥进行填空的现象，加强承重墙的质量，使强有更好的防风作用。施工人员在施工过程中要结合实际情况，提前考虑到墙体可能存在不利的因素，寻找出存在的安全隐患，通过设计图纸与实际情况，采取最合理的方式进行施工。

（2）建筑门窗安装技术管理。建筑门窗是实现建筑节能效果的关键位置，门窗是直接与室外环境相接触的部位，对建筑住宅节能设计效果的实现起着至关重要的作用。建筑门窗节能效果的实现主要从门窗生产厂家的选用，门窗材料的进场检验，门窗材料的存储，门窗的安装以及门窗玻璃的安装等几个方面来进行控制的。门窗型号及材料的选用过程应对门窗的生产厂的资质、信誉、产品质量等多个方面进行考察，要严格按照施工设计和房屋建筑节能要求进行，保证所使用的门窗满足要求。门窗进场时要对门窗的出厂合格证、质量检验证明以及建筑节能认证书等文件和现场质量进行检查，不合格品坚决不允许使用。门窗安装时要严格按方案安装，注意门窗四周发泡胶的处理，保证发泡胶的密实度和饱满度，避免缝隙的产生。门窗玻璃安装时要注意门窗玻璃槽内的清理，并选择符合建筑节能要求的密封胶。门窗玻璃安装完毕之后要对其气密性、透水性、抗风压性及导热系数等指标进行检验，保证门窗节能效果的实现。

（3）加强节能材料的质量管理工作。建筑节能材料是建筑住宅节能效果得以实现的基本保证，建筑节能材料质量的好坏直接关系到建筑节能效果的好坏，所以加强建筑节能材料的管理工作是所有工作开展的前提。建筑节能材料管理工作应做好材料的采购工作、运输工作、仓储工作以及使用工作。在材料采购之前要对材料供应单位进行优选，供应单位必须按照招标标准进行选择，要对建筑节能的资质、业绩以及生产规模等方面进行，保证从源头上控制材料的质量。材料运输时要选择与材料性质相符的运输方式，保证材料在运输的过程中不被损坏。建筑节能材料在存储时要重点关注材料的特征，按照ABC分类法对建筑节能材料进行分类存放管理，严格控制各种节能材料的储存周期，减少建筑材料在储存过程中发生损坏的事件发生。建筑节能材料要按照材料使用说明和施工方案進行使用，施工之前要充分了解每种节能材料的性能，对其使用过程中的注意事项进行充分了解。

四、结束语

住宅建筑节能已成为建筑业发展的必然趋势，节能技术的有效利用不仅能够提高建筑企业的市场竞争力，同时也能为社会的发展带来莫大的好处。本文首先介绍了住宅建筑节能施工工艺的特点，然后从技术管理体系、材料质量的管理、外墙节能技术的管理、门窗安装的技术管理以及屋面节能技术的管理等多个方面对住宅建筑施工技术的要点进行阐述，为住宅建筑节能工作的管理提供了技术上的保障。

参考文献：

[1]邹啟鹏.施工技术在节能住宅建筑中的控制要点[J].江西建材，2015，10（11）：105.

[2]覃春怀.探讨节能住宅建筑施工技术控制要点[J].节能环保，2012，26（7）：124-125.

[3]王元珍.住宅建筑工程的施工质量管理控制要点分析[J].门窗，2015，05（06）：191.

[4]潘晔.高层建筑施工技术控制要点与质量控制[J].低碳世界，2014，（03）：183-184.

[5]都志强，姜智强.节能住宅建筑施工技术控制要点分析[J].中国建筑金属结构，2013，（20）：62

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c4a14a1ffef4a870789d3084.html