# 制备方法对钴蓝色料性能的影响研究

### 论文摘要

本文分别采用固相法（SP）、溶胶-凝胶法（SG）、沉淀法（P）、燃烧法（NP）、活性炭辅助燃烧法（PSA）、水热法（H）、微乳液-水热-沉淀法（MHC）合成钴蓝色料（CoAl2O4）。采用XRD、SEM、TEM和Uv-vis等测试手段对合成产物进行了表征,研究了不同方法所合成的钴蓝色料的微观结构及呈色性能。实验结果表明:采用PSA法得到的钴蓝色料具有最细的晶粒尺寸及最佳的呈色性能;采用MHC法得到的钴蓝色料具有最规则的形貌特征及最小的粒径分布。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 实验原料

- 1.2 样品制备

- 1.2.1 固相法（SP）

- 1.2.2 溶胶凝胶法（SG）

- 1.2.3 沉淀法（P）

- 1.2.4 燃烧法（NP）

- 1.2.5 活性炭辅助燃烧法（PSA）

- 1.2.6 水热法（H）

- 1.2.7 微乳液-水热-沉淀法（MHC）

- 1.3 样品性能表征

- 2 实验结果与分析

- 2.1 制备方法对钴蓝色料粒径的影响

- 2.2 制备方法对钴蓝色料晶相的影响

- 2.3 制备方法对钴蓝色料呈色性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李小红,马继,汪其堃,汪永清

关键词: 钴蓝色料,制备方法,微观形貌,呈色性能

来源: 中国陶瓷 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 一般化学工业

单位: 景德镇陶瓷大学国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心,景德镇金意陶陶瓷有限公司,景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金（51262020）,江西省教育厅项目（GJJ180718）

分类号: TQ622.22

DOI: 10.16521/j.cnki.issn.1001-9642.2019.11.002

页码: 6-12

总页数: 7

文件大小: 2798K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].红腹角雉:变脸大师[J]. 科学世界 2017(04)

- [2].经典钴蓝 点滴万变[J]. 市场周刊(艺术财经) 2013(12)

- [3].湿法球磨制备超细钴蓝粉体的研究[J]. 硅酸盐通报 2014(10)

- [4].耐酸陶瓷釉上钴蓝颜料的研究[J]. 中国陶瓷 2011(01)

- [5].钴铝比对钴蓝颜料反射光谱的影响[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2008(02)

- [6].把握春天[J]. 少儿科技 2012(02)

- [7].分散剂对钴蓝颜料悬浮液分散性的影响[J]. 硅酸盐通报 2012(05)

- [8].溶胶凝胶自蔓延燃烧法制备钴蓝颜料[J]. 化工进展 2010(05)

- [9].钴蓝颜料的研究与开发[J]. 陶瓷 2020(04)

- [10].钴蓝结晶釉显色机理的研究[J]. 陶瓷 2016(10)

- [11].利用含钴工业废料生产钴蓝色料[J]. 佛山陶瓷 2014(01)

- [12].钴蓝色料的超低温合成及性能研究[J]. 陶瓷学报 2019(04)

- [13].沉淀法制备草酸钴及其粒度对钴蓝颜料性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2014(12)

- [14].尖晶石型钴蓝颜料的研究进展[J]. 化工进展 2008(04)

- [15].陶瓷釉上钴蓝颜料用耐酸无铅熔剂的研究[J]. 硅酸盐通报 2012(04)

- [16].废旧电池中提取钴蓝颜料最佳工艺参数研究[J]. 南阳理工学院学报 2015(04)

- [17].陶瓷钴蓝色料的结构、性能及发展[J]. 材料导报 2010(15)

- [18].陶瓷钴蓝色料与无铅熔剂反应机理的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S1)

- [19].钴蓝在弱溶剂体系中的分散稳定性研究[J]. 信息记录材料 2011(03)

- [20].微乳液-沉淀法制备超细球形钴蓝色料[J]. 中国陶瓷 2018(10)

- [21].钴蓝 青花绚烂 刘韧的陶瓷影像雕塑[J]. 摄影之友 2015(04)

- [22].掺杂镁离子对钴蓝色料结晶与光学性能的影响[J]. 中国陶瓷 2016(09)

- [23].以青花为例浅析钴蓝颜色在我国的使用及发展[J]. 中国艺术 2015(02)

- [24].纳米Co_(0.5)Mg_(0.5)Al_2O_4复合钴蓝颜料的制备研究与表征[J]. 兵器材料科学与工程 2013(01)

- [25].深蓝色建筑节能涂层的制备及性能研究[J]. 红外技术 2017(10)

- [26].红殇[J]. 边疆文学 2013(09)

- [27].海胆状钴蓝色料的形成机理及其悬浮性能研究[J]. 中国陶瓷 2020(10)

- [28].凝胶燃烧法合成纳米复合钴蓝颜料[J]. 兵器材料科学与工程 2015(06)

- [29].钴蓝颜料在外墙乳胶漆中的应用研究[J]. 涂料工业 2019(12)

- [30].正交设计研究日用瓷钴蓝色料的合成[J]. 山东陶瓷 2013(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c4b7ce89af89e8e6e41dc581.html