# 隧道盾构机泡沫系统

（中交天和机械设备制造有限公司江苏省常熟市215500）

摘要：结合珠海城际轨道交通工程Φ8.78m复合式土压平衡式盾构机，对盾构机泡沫系统的电气控制原理进行分析。盾构机电气控制系统使用先进的三菱PLC控制系统，可以对泡沫系统进行本地操作、远程控制、数据采集及存储。系统操作方便，安全可靠。

关键词：盾构隧道；泡沫系统；电气控制

1项目背景

随着我国基建大规模进行和城市地下空间的开发，越来越多的工程建设单位选用盾构机来施工。盾构掘进机现已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。盾构机是集机械、液压、电气于一体，专用于隧道地下开挖的技术密集型重大工程装备。其技术先进，机构庞大，自动化程度高，本文就盾构机泡沫系统电气控制进行分析。

2盾构机泡沫系统

2.1泡沫系统的作用

盾构机通过盾构外壳和管片支承周围岩防止发生隧道内的坍塌，利用盾构推进千斤顶作用在管片上的力，使盾构机前进，通过刀盘的旋转，进行土体开挖，将切削的土渣通过螺旋输送机运输到电动小车上，再由小车运输到洞外。盾构机在掘进过程中遇到黏土、粉土、粉砂地层时，由于这些地层的土质摩擦系数大，粘性强，会给土体开挖和输送带来困难。此时利用盾构机的泡沫系统、膨润土系统和聚合物系统向开挖面注入添加剂，以改善土壤的流动性，同时也降低了刀盘扭矩，减少了刀具的磨损，增加了排渣土的效率。

2.2泡沫系统的原理

下面主要针对珠海城际轨道交通工程Φ8.78m土压平衡式盾构机的泡沫系统介绍，并对其工作原理进行分析。

泡沫原液由泡沫原液箱通过泡沫原液泵输送到泡沫混合液箱，从水系统向泡沫混合液箱加水，泡沫原液与水混合到指定配比，经搅拌后泡沫混合液分成六路向前输送。压缩空气来自空气系统，经减压阀分成六路。通过控制泡沫泵的流量与空气调节阀的开度，使压缩空气与混合液在泡沫发生器处按照一定比例混合，形成泡沫，经过中心回转节输送到开挖面。

泡沫系统操作界面

1，泡沫出口压力2、泡沫发生器3、空气流量4、混合液流量

5、泡沫泵电机6、泡沫箱搅拌电机7、泡沫箱进水流量

8、泡沫原液流量9、泡沫原液泵电机10、泡沫混合箱加水阀

11、泡沫混合液箱进水累计12、泡沫混合液箱进水累计清零

13、泡沫原液累计14、泡沫原液累计

15、清水、泡沫原液注入量全部清零16清水、泡沫原液总注入量

17、清水、泡沫原液比例18、1号泡沫管路泡沫累积量

19、1~6号泡沫管泡沫总累积量20、1~6号泡沫管泡沫总累积量清零

21、1号泡沫管路流量设定22、泡沫泵启动

23、泡沫泵停止24、空气调节阀开关

25空气调节阀开度设置26、泡沫混合液箱液位指示

27、泡沫原液箱液位指示28、泡沫原液与清水注入启动

29、泡沫原液与清水注入停止

2.3泡沫系统的操作

2.3.1泡沫混合液的自动调配

设置泡沫原液和清水的注入总量，设置泡沫原液与清水的比例，此时在PLC中根据总注入量和清水原液混合比，计算出共需注入的原液量以及清水里量。

点击注入启动按钮，此时泡沫原液泵电机启动，泡沫混合箱加水阀打开，泡沫原液流量计和清水流量计开始工作，泡沫流量计将泡沫流量转化为4~20mA的电流信号传入到PLC中，经过计算，将4~20mA电流信号转化为流量数值。通过PLC编程，将泡沫流量以及清水流量累计，当清水累积量达到设定值时，

PLC中输出两个信号，分别使泡沫混合液箱加水阀关闭，泡沫原液泵电机停止工作。此时泡沫存储箱内的混合液就是更具人机界面设定值的混合液，然后启动泡沫搅拌电机，让清水与泡沫原液混合均匀后关闭搅拌电机。泡沫混合液配置完成。

2.3.2向切削面注入泡沫的操作

打开空气调节阀开关，设置1~6号空气阀开度，然后设置1~6号泡沫混合液流量，选择1~6号任意的泡沫管路，点击泡沫启动，此时泡沫混合液与空气在泡沫发生器处混合成泡沫，从刀盘前端的泡沫管路喷到切削面。泡沫喷射结束后，点击泡沫停止，取消选择的1~6号泡沫管路，然后再关闭空气调节阀，将空气开度与泡沫混合液流量归零。

2.3.3泡沫系统故障监视

在本泡沫系统操作过程中，可以实现泡沫混合液的配比，以及泡沫流量和空气流量的设定，操作员可以在操作室内完成泡沫系统的控制和操作。同时，本系统还具备故障监视及反馈功能。当变频器异常，控制回路开关未合闸，泡沫管路管路压力过高，空气管路压力过高，泡沫混合液箱液位过高或过低，PLC都会产生一个报警信号，并将报警信号传入到人机操作界面，操作员及时发现问题并排查。

2.4泡沫系统的PLC控制原理

泡沫控制系统采用先进的三菱Q系列CPU，采用CC-LINK的通讯方式，CPU与Proface人机操作界面通过以太网连接。

PLC可以采集电机的启动，停止，阀门的开限、关限等数字量输入信号以及泡沫压力，流量，液位等模拟量输入信号；PLC可以输出阀门开、关等数字量输出信号以及变频器输出，电动球阀开度输出等模拟量信号。

驾驶员可以在司机室的触摸屏上操作，通过改变参数的设定，实现对泡沫系统的远程控制。同时泡沫系统的阀门的开关，电机是否运行，压力，流量等参数会通过PLC的输入模块在触摸屏上显示出来，便于驾驶员操作与控制。

3结语

实例证明，使用上述方案，驾驶员可以在司机室便捷控制，沫系统运行稳定，从刀盘泡沫喷射口喷出的泡沫发泡量丰富。泡沫系统是土压盾构的重要组成部分，完善的泡沫控制系统对于土压盾构机的运行起着重要作用！

参考文献：

[1]朱伟.盾构隧道施工技术现状及展望（第一讲）—盾构隧道原理及在我国的使用情况矿产勘查，2001.

[2]魏康林.土压平衡盾构施工中泡沫和膨润土改良土体的微观机理分析现代隧道技术，2007

[3]方涌奎，屈敏娟.CC-Link总线及其应用[J].精密制造与自动化，2005（4）：24-27.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c516c511dda5232da46669a3.html