# 纸容器论文和设计-蔡名希

### 全文摘要

本实用新型公开了一种纸容器，包括有容器壁与容器底，其特征在于：所述容器底设置为导磁结构；所述导磁结构为容器底上设置有导磁金属体或者容器底为导磁材料制作成型。本实用新型结构合理稳定，能够在电磁炉上直接加热，且加热效果良好。

### 主设计要求

1.纸容器，包括有容器壁与容器底，其特征在于：所述容器底设置为导磁结构，所述导磁结构为容器底上设置有导磁金属体，所述导磁金属体贴覆在容器底的内底面或外底面，或者导磁金属体嵌设在容器底内；或者，所述导磁结构为容器底采用导磁材料制作成型。

### 设计方案

1.纸容器，包括有容器壁与容器底，其特征在于：所述容器底设置为导磁结构，所述导磁结构为容器底上设置有导磁金属体，所述导磁金属体贴覆在容器底的内底面或外底面，或者导磁金属体嵌设在容器底内；或者，所述导磁结构为容器底采用导磁材料制作成型。

2.如权利要求1所述的纸容器，其特征在于：所述导磁材料为磁纸。

3.如权利要求1所述的纸容器，其特征在于：所述容器底与容器壁下端口持平。

4.如权利要求1-3任一所述的纸容器，其特征在于：所述容器底包括有内圆部分与外圆环部分，所述内圆部分设置为导磁结构，所述外圆环部分朝容器内部凹陷。

5.如权利要求1-3任一所述的纸容器，其特征在于：所述容器壁与容器底采用耐高温的纸质材料制成。

6.如权利要求4所述的纸容器，其特征在于：所述容器壁与容器底采用耐高温的纸质材料制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及纸容器的改进发明，尤其涉及一种可在电磁炉上直接加热的纸容器的改进发明。

背景技术

随着人们生活水平的提高，纸容器如圆形或方形纸杯、纸碗，以其方便、成本低廉、制造简单等特点，深受人们的欢迎。目前市场上的纸容器，以盛放固液体食物为主，而这些食物温度低了就会影响口感，亦或者这些食物需要蒸煮后方可食用，然而现有的纸容器无法作为载体直接对其盛放的食物进行加热，比如无法利用电磁炉对其直接加热。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供一种结构合理稳定、可在电磁炉上直接加热的纸容器。

为了解决上述技术问题，本实用新型是采用如下技术方案来实现的：该种纸容器，包括有容器壁与容器底，其特征在于：所述容器底设置为导磁结构。

所述导磁结构为容器底上设置有导磁金属体，所述导磁金属体贴覆在容器底的内底面或外底面，或者导磁金属体嵌设在容器底内。

所述导磁结构为容器底采用导磁材料制作成型。

所述导磁材料为磁纸。

所述容器底与容器壁下端口持平。

所述容器底包括有内圆部分与外圆环部分，所述内圆部分设置为导磁结构，所述外圆环部分朝容器内部凹陷。

所述容器壁与容器底采用耐高温的纸质材料制成。

本实用新型的有益效果是改进后的纸容器，容器底设置为导磁结构，可在电磁炉上直接加热，实现对纸容器内的食物进行方便快速的加热、蒸煮，无需更换承载容器，减少清洗的麻烦，且纸容器低碳环保、安全卫生。

附图说明

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

图1为本实用新型的结构示意图一。

图2为本实用新型的结构示意图二。

具体实施方式

附图表示了本实用新型的结构，下面再结合附图进一步说明其有关细节。该纸容器，包括有容器壁1与容器底2，所述容器底2设置为导磁结构，所述导磁结构为容器底2上设置有导磁金属体或者容器底2为导磁材料制作成型，导磁材料为磁纸，具体的所述导磁金属体贴覆在容器底2的内底面或外底面，或者导磁金属体嵌设在容器底2内，如导磁金属体设置在容器底2的夹层内进行固定。

为了提高纸容器在电磁炉上的加热效率，所述容器底2与容器壁1下端口持平，即容器底2不受容器壁1的限制，能够与电磁炉进行直接接触。

为了便于纸容器成型及提高纸容器成型效果，所述容器底2包括有内圆部分21与外圆环部分22，所述内圆部分设置为导磁结构，所述外圆环部分朝容器内部凹陷，便于与容器壁1之间进行超声波焊接。

为了提高纸容器的耐高温效果，所述容器壁1与容器底2采用耐高温的纸质材料制成，如PET复合纸。

综上所述，以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920018237.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209905512U

授权时间:20200107

主分类号:B65D81/34

专利分类号:B65D81/34;B65D3/06

范畴分类:34B;

申请人:浙江森盟包装有限公司

第一申请人:浙江森盟包装有限公司

申请人地址:325000 浙江省温州市平阳县万全轻工基地综合园104国道边（温州雪之梦实业有限公司内）

发明人:蔡名希

第一发明人:蔡名希

当前权利人:浙江森盟包装有限公司

代理人:林成隆

代理机构:33222

代理机构编号:瑞安市翔东知识产权代理事务所 33222

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c518e3ec017da974861709ca.html