# 一种用于盘扣脚手架的钢跳板论文和设计-穆建青

### 全文摘要

本实用新型公开的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，包括面板，面板两端均设置有至少一对的挂钩结构，面板的两端均设置有搭扣结构，面板上设置有凸缘孔及凹缘孔；挂钩结构包括挂钩，挂钩下方连接有弹性连接件，弹性连接件端部设置有连接环，挂钩上设置有U形挂嘴；搭扣结构包括卡扣及搭钩，卡扣包括固定件及把手，把手铰接在面板上，固定件铰接在把手上，面板上设置有旋转卡件；卡扣及搭钩分离设置在挂钩结构的两侧，搭钩与相邻面板的卡扣相连接。本实用新型中的挂钩结构可以环在脚手架上，使得钢跳板不会轻易滑落，避免砸伤施工人员；增加的搭扣结构，可将相邻的钢跳板连接在一起，增加整体的稳定性，不易发生事故。

### 主设计要求

1.一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：包括面板，所述面板两端均设置有至少一对的挂钩结构，所述面板的两端均设置有搭扣结构，所述面板上设置有凸缘孔及凹缘孔；所述挂钩结构包括挂钩，所述挂钩下方连接有弹性连接件，所述弹性连接件端部设置有连接环，所述挂钩上设置有可供所述连接环挂接的U形挂嘴；所述搭扣结构包括卡扣及搭钩，所述卡扣包括固定件及把手，所述把手铰接在所述面板上，所述固定件铰接在所述把手上，所述面板上设置有至少一个的配合所述把手使用的旋转卡件；所述卡扣及搭钩分离设置在所述挂钩结构的两侧，所述搭钩与相邻面板的卡扣相连接。

### 设计方案

1.一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：包括面板，所述面板两端均设置有至少一对的挂钩结构，所述面板的两端均设置有搭扣结构，所述面板上设置有凸缘孔及凹缘孔；

所述挂钩结构包括挂钩，所述挂钩下方连接有弹性连接件，所述弹性连接件端部设置有连接环，所述挂钩上设置有可供所述连接环挂接的U形挂嘴；

所述搭扣结构包括卡扣及搭钩，所述卡扣包括固定件及把手，所述把手铰接在所述面板上，所述固定件铰接在所述把手上，所述面板上设置有至少一个的配合所述把手使用的旋转卡件；

所述卡扣及搭钩分离设置在所述挂钩结构的两侧，所述搭钩与相邻面板的卡扣相连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述挂钩为弧形结构。

3.根据权利要求1所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述挂嘴设置在所述挂钩的外侧且靠近挂钩端部处。

4.根据权利要求1所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述把手为U形结构，所述面板上设置有一对凸起，所述把手U形结构开口的两端均与所述凸起铰接，所述把手内部设置有横梁，所述固定件铰接在所述横梁上。

5.根据权利要求4所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述把手U形结构的底端向所述面板的外侧倾斜一定的角度。

6.根据权利要求4所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述旋转卡件设置在所述把手内。

7.根据权利要求1所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述凸缘孔与凹缘孔间隔设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工设备领域，尤其涉及一种用于盘扣脚手架的钢跳板。

背景技术

在建筑施工中，工作人员经常需要搭接脚手架，并踩在脚手架的钢跳板上进行作业，为了方便钢跳板在脚手架上安装及拆卸，一般情况下，钢跳板都是通过设置在两侧的挂钩直接搭挂到脚手架上的，但是施工的时候，若钢跳板不慎滑落，很容易砸到下面的施工人员，存在一定的安全隐患；并且一般情况下，每块钢跳板并排分别搭挂在脚手架上，拼成一个作业平台，但是钢跳板之间互不关联，很容易出现滑动，使得相邻钢跳板之间距离变大，容易出现事故。

实用新型内容

本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处，提供一种用于盘扣脚手架的钢跳板，从而有效解决现有技术中存在的不足之处。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：包括面板，所述面板两端均设置有至少一对的挂钩结构，所述面板的两端均设置有搭扣结构，所述面板上设置有凸缘孔及凹缘孔；

所述挂钩结构包括挂钩，所述挂钩下方连接有弹性连接件，所述弹性连接件端部设置有连接环，所述挂钩上设置有可供所述连接环挂接的U形挂嘴；

所述搭扣结构包括卡扣及搭钩，所述卡扣包括固定件及把手，所述把手铰接在所述面板上，所述固定件铰接在所述把手上，所述面板上设置有至少一个的配合所述把手使用的旋转卡件；

所述卡扣及搭钩分离设置在所述挂钩结构的两侧，所述搭钩与相邻面板的卡扣相连接。

进一步，所述挂钩为弧形结构。

进一步，所述挂嘴设置在所述挂钩的外侧且靠近挂钩端部处。

进一步，所述把手为U形结构，所述面板上设置有一对凸起，所述把手U形结构开口的两端均与所述凸起铰接，所述把手内部设置有横梁，所述固定件铰接在所述横梁上。

进一步，所述把手U形结构的底端向所述面板的外侧倾斜一定的角度。

进一步，所述旋转卡件设置在所述把手内。

进一步，所述凸缘孔与凹缘孔间隔设置。

本实用新型的上述技术方案具有以下有益效果：本实用新型中的挂钩结构可以环在脚手架上，使得钢跳板不会轻易滑落，避免砸伤施工人员，并且本实用新型中的挂钩结构安装及拆卸都很方便；本实用新型中增加了搭扣结构，可以将相邻的钢跳板连接在一起，增加整体的稳定性，不易发生事故。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构示意图；

图2为图1中A处的左视放大图；

图3为本实用新型实施例搭扣结构连接时的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的范围。

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1-3所示，本实施例所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，包括面板1，面板1两端均设置有一对的挂钩结构2，面板1的两端均设置有搭扣结构3，面板1上设置有凸缘孔11及凹缘孔12。

挂钩结构2包括弧形挂钩21，挂钩21下方连接有弹性连接件22，弹性连接件22可以为弹簧，弹性连接件22端部设置有连接环23，挂钩21上设置有可供连接环23挂接的U形挂嘴24，挂嘴24设置在挂钩21的外侧且靠近挂钩21端部处；安装的时候，将挂钩21挂在脚手架上，然后将弹性连接件22通过连接环23连接到挂钩21的挂嘴24上，这时，弹性连接件22与挂钩21形成一个封闭结构环住脚手架，使得钢跳板不易从脚手架上滑落；弹性连接件22与挂钩21连接时处于拉伸状态，可以更好地与脚手架相贴合，使得钢跳板与脚手架之间的连接更加稳定，并且弹性连接件22处于拉伸状态时，连接环23不易脱落；挂嘴24设置成U形结构，使得连接环23不易脱落，且安装及拆卸都比较方便。

搭扣结构3包括卡扣31及搭钩32，卡扣31包括固定件31a及把手31b，把手31b为U形结构，面板1上设置有一对凸起13，把手31bU形结构开口的两端均与凸起13铰接，把手31b内部设置有横梁31c，固定件31a铰接在横梁31c上，把手31bU形结构的底端向面板1的外侧倾斜一定的角度，面板1上设置有两个配合把手31b使用的相对应的旋转卡件14，旋转卡件14设置在所述把手31b内；卡扣31及搭钩32分离设置在挂钩结构2的两侧，搭钩32与相邻面板1的卡扣31相连接；将固定件31a套在搭钩32中，然后扳动把手31b使把手31b贴近面板1的侧面，最后用旋转卡件14固定住把手31b；这种结构不仅可以将相邻的钢跳板连接在一起，而且连接及拆卸的操作都很简单；把手31b底端设置一定的倾斜角度可以使施工人员扳动把手31b的时候更加的方便。

所述凸缘孔11与凹缘孔12间隔设置，使得钢跳板在下雨天的时候排水更加通畅，不易积水，避免发生不必要的施工事故。

本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920092338.2

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209482699U

授权时间:20191011

主分类号:E04G 5/08

专利分类号:E04G5/08

范畴分类:36E;

申请人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

第一申请人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

申请人地址:062554 河北省沧州市任丘市麻家坞镇南芦庄村

发明人:穆建青;李鹏宇;张士远

第一发明人:穆建青

当前权利人:任丘市鑫茂建筑器材有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c55c33e0d336935333b6b5b1.html