# 一种拍摄装置论文和设计-陈海波

### 全文摘要

本实用新型实施例涉及拍摄设备，公开了一种拍摄装置。本实用新型中，所述拍摄装置包括用于收容待拍摄物体的拍摄腔室，所述拍摄腔室内设置有摄像头和照明装置，所述摄像头为多个，多个所述摄像头呈阵列状排列。本实用新型提供的拍摄装置，能够实现待拍摄物品快速的多角度影像采集。

### 主设计要求

1.一种拍摄装置，其特征在于，包括：用于收容待拍摄物体的拍摄腔室，所述拍摄腔室内设置有摄像头和照明装置，所述摄像头为多个，多个所述摄像头呈阵列状排列。

### 设计方案

1.一种拍摄装置，其特征在于，包括：用于收容待拍摄物体的拍摄腔室，所述拍摄腔室内设置有摄像头和照明装置，所述摄像头为多个，多个所述摄像头呈阵列状排列。

2.根据权利要求1所述的拍摄装置，其特征在于，所述拍摄腔室包括相对设置的顶面和底面、以及连接所述顶面和所述底面的侧面，所述摄像头设置在所述侧面与所述顶面交接处以及所述顶面中心位置。

3.根据权利要求1所述的拍摄装置，其特征在于，所述照明装置包括多个灯具，多个所述照明装置呈阵列状排列。

4.根据权利要求3所述的拍摄装置，其特征在于，所述拍摄腔室包括相对设置的顶面和底面、以及连接所述顶面和所述底面的侧面，多个所述灯具设置在设置在所述顶面以及所述侧面与所述顶面交接处。

5.根据权利要求1所述的拍摄装置，其特征在于，还包括设置在所述拍摄腔室内的散热风扇，所述拍摄腔室包括相对设置的顶面和底面，所述散热风扇固定于所述顶面上。

6.根据权利要求1所述的拍摄装置，其特征在于，还包括用于承载所述待拍摄物体的底盘，所述底盘可运动地设置在所述拍摄腔室内。

7.根据权利要求1所述的拍摄装置，其特征在于，还包括与所述摄像头相连的控制器、以及用于接收并显示视频的显示屏，所述显示屏与所述控制器相连。

8.根据权利要求7所述的拍摄装置，其特征在于，所述显示屏为触摸显示屏。

9.根据权利要求1所述的拍摄装置，其特征在于，所述拍摄腔室包括相对设置的顶面和底面、以及连接所述顶面和所述底面的侧面，所述侧面上设置有门洞、以及遮挡所述门洞以隔离光线的门帘。

10.根据权利要求8所述的拍摄装置，其特征在于，所述侧面上设置有吸光布。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型实施例涉及拍摄设备，特别涉及一种拍摄装置。

背景技术

随着基于神经网络的人工智能深度学习的发展，深度学习在各个领域的应用越来越多。但任何一个领域的人工智能深度学习都需要大量训练集(学习样本数据集)来保证训练模型的准确度，因此如何获取大量有效的训练集是深度学习开发过程中会遇到的一个障碍。目前部分常见的人工智能应用领域所需的深度学习训练集能在开源社区或免费资源中获取大量训练集、测试集、验证集资源，如人脸识别、OCR文字识别、车牌路牌识别等。

发明人发现现有技术中至少存在如下问题：除了此类常见的应用领域外，行业垂直领域内仍然存在图像信息的深度学习无现成的训练集、测试集、验证集数据可用的问题，故需要自己拍摄相关物品的影像，然而，现有技术中通常是拍摄物品的一个角度的影像之后，将物品转动一个角度或将摄像机的位置移动一个角度之后拍摄下一张影像，物品多角度影像采集速度慢。

实用新型内容

本实用新型实施方式的目的在于提供一种拍摄装置，能够实现待拍摄物品快速的多角度影像采集。

为解决上述技术问题，本实用新型的实施方式提供了一种拍摄装置，包括：用于收容待拍摄物体的拍摄腔室，所述拍摄腔室内设置有摄像头和照明装置，所述摄像头为多个，多个所述摄像头呈阵列状排列。

本实用新型实施方式相对于现有技术而言，由于拍摄装置的拍摄腔室内具有多个的摄像头，从而能够同时从多个角度对待拍摄物体进行影像拍摄，实现了待拍摄物品的快速的多角度影像采集；此外，由于多个摄像头呈阵列状排列，从而能够实现更多角度的拍摄，提高了影像采集的全面性，更适用于作为对图像信息进行深度学习所用的训练集、测试集、验证集的物品影像；同时，通过照明装置实现待拍摄物体的补光，从而提高了拍摄影像的质量。

另外，所述拍摄腔室包括相对设置的顶面和底面、以及连接所述顶面和所述底面的侧面，所述摄像头设置在所述侧面与所述顶面交接处以及所述顶面中心位置。

另外，所述照明装置包括多个灯具，多个所述照明装置呈阵列状排列。如此设置，使灯光可以从多个角度照射到放置于拍摄腔室内的待拍摄物体，形成无影灯效果，从而提高拍摄影像的质量。

另外，所述拍摄腔室包括相对设置的顶面和底面、以及连接所述顶面和所述底面的侧面，多个所述灯具设置在设置在所述顶面以及所述侧面与所述顶面交接处。

另外，还包括设置在所述收容空间内的散热风扇，所述拍摄腔室包括相对设置的顶面和底面，所述散热风扇固定于所述顶面上。利用散热风扇带动气流，从而通过流动的气流带走拍摄腔室内的摄像头和照明装置工作产生的热量，避免拍摄腔室内温度过高。

另外，还包括用于承载所述待拍摄物体的底盘，所述底盘可运动地设置在所述收容空间内。如此设置，能够利用有限的摄像头拍摄到更多不同角度的影像。

另外，还包括与所述摄像头相连的控制器、以及用于接收并显示视频的显示屏，所述显示屏与所述控制器相连。

另外，所述显示屏为触摸显示屏。如此设置，能够通过连接显示屏实现显示和触摸输入的人机交互。

另外，所述拍摄腔室包括相对设置的顶面和底面、以及连接所述顶面和所述底面的侧面，所述侧面上设置有门洞、以及遮挡所述门洞以隔离光线的门帘。利用门帘遮挡外部光线，从而减少拍摄影像受外部环境光的影响，提高拍摄影像的质量。

另外，所述侧面上设置有吸光布。如此设置，使得摄像头拍摄待物体的影像不受外部环境光的影响，同时为待拍摄物体提供稳定的背景，减少后期图像处理的工作量。

附图说明

一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明，这些示例性说明并不构成对实施例的限定，附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件，除非有特别申明，附图中的图不构成比例限制。

图1是本发明第一实施方式提供的拍摄装置的结构示意图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新型的各实施方式进行详细的阐述。然而，本领域的普通技术人员可以理解，在本实用新型各实施方式中，为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是，即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改，也可以实现本申请所要求保护的技术方案。

本实用新型的第一实施方式涉及一种拍摄装置100，如图1所示，包括：用于收容待拍摄物体的拍摄腔室11，所述拍摄腔室11内设置有摄像头12和照明装置13，所述摄像头12为多个，多个所述摄像头12呈阵列状排列。

本实用新型实施方式相对于现有技术而言，由于拍摄装置100的拍摄腔室11内具有多个的摄像头12，从而能够同时从多个角度对待拍摄物体进行影像拍摄，实现了待拍摄物品的快速的多角度影像采集；此外，由于多个摄像头12呈阵列状排列，从而能够实现更多角度的拍摄，提高了影像采集的全面性，更适用于作为对图像信息进行深度学习所用的训练集、测试集、验证集的物品影像；同时，通过照明装置13实现待拍摄物体的补光，从而提高了拍摄影像的质量；另外，该拍摄装置100还具有可量产化，成本低的优点。

在实际应用中，拍摄腔室11由刚性结构件组成，形成稳固的框体结构，待拍摄物体放置于结构主体内部，摄像头12和照明装置13经由结构件固定在拍摄腔室11内部。

具体的说，所述拍摄腔室11包括相对设置的顶面111和底面112、以及连接所述顶面111和所述底面112的侧面113，所述摄像头12设置在所述侧面113与所述顶面111交接处和所述顶面111中心位置，如此设置，能够从多个角度拍摄待拍摄物品，从而拍摄到待拍摄物品的更多角度的影像。

可以理解的是，摄像头12阵列的摄像头12数量可以根据成本和拍摄速度的平衡选择合适的数量，本实施方式中，摄像头12提供数据接口供外部计算机连接使用。

可选的，所述照明装置13包括多个灯具，多个所述照明装置13呈阵列状排列，进一步的，所述拍摄腔室11包括相对设置的顶面111和底面112、以及连接所述顶面111和所述底面112的侧面113，多个所述灯具设置在设置在所述顶面111和所述侧面113与所述顶面111交接处，如此设置，使灯光可以从多个角度照射到放置于拍摄腔室11内的待拍摄物体，形成无影灯效果，从而提高拍摄影像的质量。

具体的说，灯具为灯管，部分灯管沿所述侧面113与所述顶面111交接处设置，另一部分灯管经过所述顶面111设置成“十字形”。

本实施方式中，拍摄装置100还包括设置在所述收容空间内的散热风扇14，所述拍摄腔室11包括相对设置的顶面111和底面112，所述散热风扇14固定于所述顶面111上，进一步的，所述散热风扇14经由固定件设置在所述顶面111的中心位置，利用散热风扇14带动气流，从而通过流动的气流带走拍摄腔室11内的摄像头12和照明装置13工作产生的热量，避免拍摄腔室11内温度过高。

值得一提的是，拍摄装置100还包括用于承载所述待拍摄物体的底盘15，所述底盘15可运动地设置在所述收容空间内，具体的说，待拍摄物体可以被底盘15带动进行空间位置和姿态运动，运动方式包含被拍摄物体以中心做自由旋转(沿X\/Y\/Z轴旋转)、水平平移(在水平面做X\/Y轴位置变化)，如此设置，能够利用有限的摄像头12拍摄到更多不同角度的影像。

本实施方式中，拍摄装置100还包括与所述摄像头12相连的控制器16、以及用于接收并显示视频的显示屏17，所述显示屏17与所述控制器16相连，进一步的，所述显示屏17为触摸显示屏，如此设置，摄像头12采集待拍摄物品的影像数据，控制器16对影像数据实现处理和存档，并且可以通过显示屏17实现影像数据的显示，同时，由于显示屏17为触摸显示屏，从而能够通过触摸显示屏实现显示和触摸输入的人机交互。另外，触摸显示屏也可以为其他外设供视频接入并显示的功能、以及提供触摸输入功能。

可选的，控制器16还与底盘15的驱动器(图未示)相连，从而可以通过触摸屏将控制信息输入控制器16，控制器16将控制信号输入驱动器，从而实现多角度拍摄的自动化。

本实施方式中，所述侧面113上设置有门洞18、以及遮挡所述门洞18以隔离光线的门帘，利用门帘遮挡外部光线，从而减少拍摄影像受外部环境光的影响，提高拍摄影像的质量。

可选的，所述侧面113上设置有吸光布19，吸光布19采用符合待拍摄物品的影像采集要求的特定颜色，如此设置，使得摄像头12拍摄待物体的影像不受外部环境光的影响，同时为待拍摄物体提供稳定的背景，减少后期图像处理的工作量。

本领域的普通技术人员可以理解，上述各实施方式是实现本实用新型的具体实施例，而在实际应用中，可以在形式上和细节上对其作各种改变，而不偏离本实用新型的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822273287.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209419719U

授权时间:20190920

主分类号:H04N 5/247

专利分类号:H04N5/247;H04N5/235

范畴分类:39C;

申请人:深兰科技（上海）有限公司

第一申请人:深兰科技（上海）有限公司

申请人地址:200336 上海市长宁区威宁路369号1001单元（实际楼层9楼）

发明人:陈海波

第一发明人:陈海波

当前权利人:深兰科技（上海）有限公司

代理人:成丽杰

代理机构:31260

代理机构编号:上海晨皓知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c5d8f55a453511afac918331.html