# 一种附墙支架论文和设计-苏小华

### 全文摘要

一种附墙支架，包括附墙固定支座、防倾支座、防坠顶块、触发摆块及卸载顶撑定位器；附墙固定支座包括一竖直设置的附墙固定板，附墙固定板一侧面竖直设有两间隔设置且呈倾斜状的支撑板，两支撑板的底部设有一底板，附墙固定板、底板及两支撑板之间形成一容置槽，卸载顶撑定位器包括一设置在容置槽内的卸载顶撑底座、与卸载顶撑底座连接的正反丝杆及设置在正反丝杆顶端的卸载顶撑，防倾支座包括一设置在两支撑板远离所述附墙固定板一侧上方且与附墙固定板平行的防倾固定板，防倾固定板远离两支撑板的另一侧面的两端分别设有一安装板，两安装板之间相对的侧面分别从上到下依次设有两导向轮。本实用新型具有定位承载、导向防坠落、防倾覆的功能。

### 主设计要求

1.一种附墙支架，其特征在于，包括附墙固定支座、卸载顶撑定位器、防倾支座、防坠顶块及触发摆块；所述附墙固定支座包括一竖直设置的附墙固定板，所述附墙固定板一侧面竖直设有两间隔设置且呈倾斜状的支撑板，两所述支撑板的底部设有一底板，所述附墙固定板、底板及两支撑板之间形成一容置槽，所述容置槽的顶端和一侧端均为开口端，所述底板为承接槽底，所述卸载顶撑定位器包括一倾斜设置在所述容置槽内的卸载顶撑底座、与所述卸载顶撑底座连接的正反丝杆及设置在所述正反丝杆顶端的卸载顶撑，所述卸载顶撑底座通过第一穿销轴与两所述两支撑板连接，所述卸载顶撑底座底部设有一第一复位弹簧，所述第一复位弹簧连接在所述容置槽的内壁上，所述防倾支座包括一设置在两所述支撑板远离所述附墙固定板一侧上方且与所述附墙固定板平行的防倾固定板，所述防倾固定板远离两所述支撑板的另一侧面的两端分别设有一与所述防倾固定板垂直设置的安装板，两所述安装板之间相对的侧面分别从上到下依次设有两导向轮，两所述支撑板远离所述附墙固定板一侧底端与所述底板之间设有一第一挡板，临近所述第一挡板的容置槽的承接槽底设有一与所述第一挡板间隔平行设置的第二挡板，所述第二挡板底部设置在所述承接槽底，所述第二挡板的两侧分别设置在两所述支撑板内壁上，所述容置槽内还设有一与第二挡板间隔平行设置的第三挡板且所述第三挡板设置在所述第二挡板上方，所述第三挡板的两侧分别设置在两所述支撑板内壁上，所述防坠顶块和触发摆块设置在所述容置槽内且所述防坠顶块和触发摆块设置在所述第二挡板和所述第三挡板之间，所述触发摆块设置在所述防坠顶块下方，所述防坠顶块和触发摆块通过第二穿销轴与两所述两支撑板连接，所述防坠顶块和触发摆块伸出所述容置槽，所述防坠顶块的尾部设有一第二复位弹簧，所述第二复位弹簧连接在所述容置槽的内壁上。

### 设计方案

1.一种附墙支架，其特征在于，包括附墙固定支座、卸载顶撑定位器、防倾支座、防坠顶块及触发摆块；所述附墙固定支座包括一竖直设置的附墙固定板，所述附墙固定板一侧面竖直设有两间隔设置且呈倾斜状的支撑板，两所述支撑板的底部设有一底板，所述附墙固定板、底板及两支撑板之间形成一容置槽，所述容置槽的顶端和一侧端均为开口端，所述底板为承接槽底，所述卸载顶撑定位器包括一倾斜设置在所述容置槽内的卸载顶撑底座、与所述卸载顶撑底座连接的正反丝杆及设置在所述正反丝杆顶端的卸载顶撑，所述卸载顶撑底座通过第一穿销轴与两所述两支撑板连接，所述卸载顶撑底座底部设有一第一复位弹簧，所述第一复位弹簧连接在所述容置槽的内壁上，所述防倾支座包括一设置在两所述支撑板远离所述附墙固定板一侧上方且与所述附墙固定板平行的防倾固定板，所述防倾固定板远离两所述支撑板的另一侧面的两端分别设有一与所述防倾固定板垂直设置的安装板，两所述安装板之间相对的侧面分别从上到下依次设有两导向轮，两所述支撑板远离所述附墙固定板一侧底端与所述底板之间设有一第一挡板，临近所述第一挡板的容置槽的承接槽底设有一与所述第一挡板间隔平行设置的第二挡板，所述第二挡板底部设置在所述承接槽底，所述第二挡板的两侧分别设置在两所述支撑板内壁上，所述容置槽内还设有一与第二挡板间隔平行设置的第三挡板且所述第三挡板设置在所述第二挡板上方，所述第三挡板的两侧分别设置在两所述支撑板内壁上，所述防坠顶块和触发摆块设置在所述容置槽内且所述防坠顶块和触发摆块设置在所述第二挡板和所述第三挡板之间，所述触发摆块设置在所述防坠顶块下方，所述防坠顶块和触发摆块通过第二穿销轴与两所述两支撑板连接，所述防坠顶块和触发摆块伸出所述容置槽，所述防坠顶块的尾部设有一第二复位弹簧，所述第二复位弹簧连接在所述容置槽的内壁上。

2.根据权利要求1所述的附墙支架，其特征在于，位于两所述支撑板之间位置的所述防倾固定板的顶端开设一用于避让所述卸载顶撑的避让口。

3.根据权利要求1所述的附墙支架，其特征在于，两所述支撑板的外侧面与所述附墙固定板之间设有两间隔设置的第一加强板。

4.根据权利要求1所述的附墙支架，其特征在于，两所述安装板与所述防倾固定板的两端之间分别设有第二加强板。

5.根据权利要求1所述的附墙支架，其特征在于，所述附墙固定板两侧分别设有一固定安装孔。

6.根据权利要求1所述的附墙支架，其特征在于，两所述支撑板临近所述附墙固定板的一侧设有第三加强板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于建筑施工辅助设备技术领域，特别是涉及一种附墙支架。

背景技术

脚手架是建筑行业施工中常用的设备之一，在外墙或者室内装修较高的地方，人们通常采用脚手架作为支撑设备。

在高层建筑主体施工过程中，脚手架随着楼层升高而升高，为了保证脚手架的可靠运行，必须在适当部位架设脚手架的附墙支架，对脚手架进行固定保护。传统的附墙支架是由围架、支撑梁和固定点三部分组成。附墙支架传统的施做方法是：在相应楼层外侧的侧面梁上预埋钢板，将附墙支撑梁与预埋钢板焊接在一起，将附墙支撑梁的另一端与围架连接，围架环绕在脚手架的周围。

但是，现有技术类似于上述脚手架的附墙支架，结构复杂，装配不方便，无法实现定位承载、导向防坠落、防倾覆的功能。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对现有的脚手架的附墙支架，结构复杂，装配不方便，无法实现定位承载、导向防坠落、防倾覆的功能的缺陷，提供一种附墙支架。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案如下：

提供一种附墙支架，包括附墙固定支座、卸载顶撑定位器、防倾支座、防坠顶块及触发摆块；所述附墙固定支座包括一竖直设置的附墙固定板，所述附墙固定板一侧面竖直设有两间隔设置且呈倾斜状的支撑板，两所述支撑板的底部设有一底板，所述附墙固定板、底板及两支撑板之间形成一容置槽，所述容置槽的顶端和一侧端均为开口端，所述底板为承接槽底，所述卸载顶撑定位器包括一倾斜设置在所述容置槽内的卸载顶撑底座、与所述卸载顶撑底座连接的正反丝杆及设置在所述正反丝杆顶端的卸载顶撑，所述卸载顶撑底座通过第一穿销轴与两所述两支撑板连接，所述卸载顶撑底座底部设有一第一复位弹簧，所述第一复位弹簧连接在所述容置槽的内壁上，所述防倾支座包括一设置在两所述支撑板远离所述附墙固定板一侧上方且与所述附墙固定板平行的防倾固定板，所述防倾固定板远离两所述支撑板的另一侧面的两端分别设有一与所述防倾固定板垂直设置的安装板，两所述安装板之间相对的侧面分别从上到下依次设有两导向轮，两所述支撑板远离所述附墙固定板一侧底端与所述底板之间设有一第一挡板，临近所述第一挡板的容置槽的承接槽底设有一与所述第一挡板间隔平行设置的第二挡板，所述第二挡板底部设置在所述承接槽底，所述第二挡板的两侧分别设置在两所述支撑板内壁上，所述容置槽内还设有一与第二挡板间隔平行设置的第三挡板且所述第三挡板设置在所述第二挡板上方，所述第三挡板的两侧分别设置在两所述支撑板内壁上，所述防坠顶块和触发摆块设置在所述容置槽内且所述防坠顶块和触发摆块设置在所述第二挡板和所述第三挡板之间，所述触发摆块设置在所述防坠顶块下方，所述防坠顶块和触发摆块通过第二穿销轴与两所述两支撑板连接，所述防坠顶块和触发摆块伸出所述容置槽，所述防坠顶块的尾部设有一第二复位弹簧，所述第二复位弹簧连接在所述容置槽的内壁上。

进一步地，位于两所述支撑板之间位置的所述防倾固定板的顶端开设一用于避让所述卸载顶撑的避让口。

进一步地，两所述支撑板的外侧面与所述附墙固定板之间设有两间隔设置的第一加强板。

进一步地，两所述安装板与所述防倾固定板的两端之间分别设有第二加强板。

进一步地，所述附墙固定板两侧分别设有一固定安装孔。

进一步地，两所述支撑板临近所述附墙固定板的一侧设有第三加强板。

根据本实用新型的附墙支架，通过卸载顶撑实现定位和卸载附墙支架的功能，当脚手架升(降)到位后，打开卸载顶撑定位器，旋转正反丝杆，并通过第一复位弹簧的配合下，调紧卸载顶撑，从而达到斜撑定位附墙支架的目的，并通过防倾支座、防坠顶块及触发摆块的设置起到防坠的作用，当提升脚手架时，脚手架的导轨沿着所述导向滑轮滑动上升，导轨的横杆与所述防坠顶块无接触，导轨横杆接触联动所述触发摆块逆时针转动，直至其转出导轨横杆，从而保证脚手架正常提升，当脚手架正常下降时，脚手架的导轨沿着所述导向滑轮滑动下降，导轨横杆触动所述触发摆块，进而带动所述防坠顶块一起顺时针转动，脚手架继续缓慢下降，导轨横杆脱离所述触发摆块，所述防坠顶块在尾部重力和第二复位弹簧作用下复位，脚手架的导轨正常缓慢下降，保证脚手架正常下降；当脚手架坠落时，脚手架的导轨横杆撞击所述触发摆块带动所述防坠顶块一起顺时针转动，当脚手架的导轨横杆脱离所述触发摆块时，所述防坠顶块来不及复位，所述防坠顶块头部和尾部分别与第二挡板和第三挡板接触，所述防坠顶块立即制动，其头部卡住脚手架的导轨横杆，脚手架的导轨立即制动，从而起到防坠脚手架继续坠落的目的，本实用新型提供的附墙支架，具有定位承载力，导向防坠落，防倾覆的功能，并且其结构装配方便，省力省工，制作简单，维护费低廉，动作灵敏，作用可靠。

附图说明

图1是本实用新型一实施例提供的附墙支架的结构示意图；

图2是本实用新型一实施例提供的附墙支架的侧视图；

图3是本实用新型另一实施例提供的附墙支架的截面示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步的详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请一并参照图1、图2及图3，本实用新型一实施例提供的附墙支架，包括附墙固定支座1、卸载顶撑定位器2、防倾支座3、防坠顶块8及触发摆块9；所述附墙固定支座1包括一竖直设置的附墙固定板11，所述附墙固定板11一侧面竖直设有两间隔设置且呈倾斜状的支撑板12，两支撑板12的底部设有一底板 13，所述附墙固定板11、底板13及两支撑板12之间形成一容置槽14，所述容置槽14的顶端和一侧端均为开口端，所述底板13为承接槽底，所述卸载顶撑定位器2包括一倾斜设置在所述容置槽14内的卸载顶撑底座21、与所述卸载顶撑底座21连接的正反丝杆22及设置在所述正反丝杆22顶端的卸载顶撑23，所述卸载顶撑底座21通过第一穿销轴24与两所述两支撑板12连接，所述卸载顶撑底座21底部设有一第一复位弹簧25，所述第一复位弹簧25连接在所述容置槽14的内壁上，这样，本实用新型通过的附墙支架通过卸载顶撑23实现定位和卸载功能，当脚手架升(降)到位后，打开卸载顶撑定位器2，旋转正反丝杆22，并通过第一复位弹簧25的配合下，调紧卸载顶撑23，从而达到斜撑定位的目的，所述防倾支座3包括一设置在两所述支撑板12远离所述附墙固定板 11一侧上方且与所述附墙固定板11平行的防倾固定板31，所述防倾固定板31 远离两所述支撑板12的另一侧面的两端分别设有一与所述防倾固定板31垂直设置的安装板32，两所述安装板32之间相对的侧面分别从上到下依次设有两导向轮4，所述导向轮4可拆卸，极大的方便了附墙支座的安装和拆卸，两所述支撑板12远离所述附墙固定板11一侧底端与所述底板13之间设有一第一挡板5，临近所述第一挡板5的容置槽14的承接槽底设有一与所述第一挡板5间隔平行设置的第二挡板6，所述第二挡板6底部设置在所述承接槽底，所述第二挡板6 的两侧分别设置在两所述支撑板12内壁上，所述容置槽14内还设有一与第二挡板6间隔平行设置的第三挡板7且所述第三挡板7设置在所述第二挡板6上方，所述第三挡板7的两侧分别设置在两所述支撑板12内壁上，所述防坠顶块 8和触发摆块9设置在所述容置槽14内且所述防坠顶块8和触发摆块9设置在所述第二挡板6和所述第三挡板7之间，所述触发摆块9设置在所述防坠顶块8 下方，所述防坠顶块8和触发摆块9通过第二穿销轴81与两所述两支撑板12连接，所述防坠顶块8和触发摆块9伸出所述容置槽14，所述防坠顶块8的尾部设有一第二复位弹簧82，所述第二复位弹簧82连接在所述容置槽14的内壁上，这样，通过防倾支座3、防坠顶块8及触发摆块9的设置起到防坠的作用，当提升脚手架时，脚手架的导轨沿着所述导向滑轮4滑动上升，导轨的横杆与所述防坠顶块8无接触，导轨横杆接触联动所述触发摆块9逆时针转动，直至其转出导轨横杆，从而保证脚手架正常提升，当脚手架正常下降时，脚手架的导轨沿着所述导向滑4轮滑动下降，导轨横杆触动所述触发摆块9，进而带动所述防坠顶块8一起顺时针转动，脚手架继续缓慢下降，导轨横杆脱离所述触发摆块9，所述防坠顶块8在尾部重力和复第二位弹簧82作用下复位，脚手架的导轨正常缓慢下降，保证脚手架正常下降；当脚手架坠落时，脚手架的导轨横杆撞击所述触发摆块9带动所述防坠顶块8一起顺时针转动，当脚手架的导轨横杆脱离所述触发摆块9时，所述防坠顶块8来不及复位，所述防坠顶块8头部和尾部分别与第二挡板6和第三挡板7接触，所述防坠顶块8立即制动，其头部卡住脚手架的导轨横杆，脚手架的导轨立即制动，从而起到防坠脚手架继续坠落的目的，本实用新型提供的附墙支架，具有定位承载力，导向防坠落，防倾覆的功能，并且其结构装配方便，省力省工，制作简单，维护费低廉，动作灵敏，作用可靠。

本实施例中，位于两所述支撑板12之间位置的所述防倾固定板31的顶端开设一用于避让所述卸载顶撑23的避让口34，这样，便于通过卸载顶撑23实现对附墙支座的定位和卸载的目的。

本实施例中，两所述支撑板12的外侧面与所述附墙固定板11之间设有两间隔设置的第一加强板13，通过第一加强板13的设置，起到加强附墙支架的牢固性。

本实施例中，两所述安装板32与所述防倾固定板31的两端之间分别设有第二加强板35，通过第二加强板35的设置，起到加强附墙支架的牢固性。

本实施例中，所述附墙固定板11两侧分别设有一固定安装孔14，通过固定安装孔14的设置，起到固定安装附墙支架的作用。

本实施例中，两所述支撑板12临近所述附墙固定板11的一侧设有第三加强板15，通过第三加强板15的设置，起到加强附墙支架的牢固性。

本实用新型上述实施例提供的附墙支架，通过卸载顶撑23实现定位和卸载附墙支架的功能，当脚手架升(降)到位后，打开卸载顶撑定位器2，旋转正反丝杆22，并通过第一复位弹簧25的配合下，调紧卸载顶撑23，从而达到斜撑定位附墙支架的目的，并通过防倾支座3、防坠顶块8及触发摆块9的设置起到防坠的作用，当提升脚手架时，脚手架的导轨沿着所述导向滑轮4滑动上升，导轨的横杆与所述防坠顶块8无接触，导轨横杆接触联动所述触发摆块9逆时针转动，直至其转出导轨横杆，从而保证脚手架正常提升，当脚手架正常下降时，脚手架的导轨沿着所述导向滑4轮滑动下降，导轨横杆触动所述触发摆块9，进而带动所述防坠顶块8一起顺时针转动，脚手架继续缓慢下降，导轨横杆脱离所述触发摆块9，所述防坠顶块8在尾部重力和第二复位弹簧82作用下复位，脚手架的导轨正常缓慢下降，保证脚手架正常下降；当脚手架坠落时，脚手架的导轨横杆撞击所述触发摆块9带动所述防坠顶块8一起顺时针转动，当脚手架的导轨横杆脱离所述触发摆块9时，所述防坠顶块8来不及复位，所述防坠顶块8头部和尾部分别与第二挡板6和第三挡板7接触，所述防坠顶块8立即制动，其头部卡住脚手架的导轨横杆，脚手架的导轨立即制动，从而起到防坠脚手架继续坠落的目的，本实用新型提供的附墙支架，具有定位承载力，导向防坠落，防倾覆的功能，并且其结构装配方便，省力省工，制作简单，维护费低廉，动作灵敏，作用可靠。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920092528.4

申请日:2019-01-20

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209653362U

授权时间:20191119

主分类号:E04G 5/04

专利分类号:E04G5/04

范畴分类:36E;

申请人:中建机武汉科技发展有限公司

第一申请人:中建机武汉科技发展有限公司

申请人地址:430000 湖北省武汉市经济技术开发区19C26地块中环湖畔臻园5栋21层10室

发明人:苏小华

第一发明人:苏小华

当前权利人:中建机武汉科技发展有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c60bae3184904fc9f3baf3f3.html