# 继电保护系统对一次设备可靠性的影响研究王云峰

（国网山西省电力公司原平市供电公司山西省原平市034100）

摘要：继电保护对于一次设备发挥着重要的作用，但是应当看到，存在着许多影响因素，具有一定的风险性。所以需要采取措施提升继电保护系统的可靠性。

关键词：继电保护；一次性设备；可靠性；影响分析

1.继电保护系统的发展

电力系统短路就会影响到电力系统的发展趋势，因此产生了继电保护技术真。电力系统在运行时如果电流在持续增大，短路的现象容易发生。在电力系统运行的初始阶段，可以将串联装置中的熔断器和供电线路发生连接，如果电流过大时熔断器会自动熔断，这样可以保护电机组，消除由于短路而导致发电机烧断线圈现象的发生。由于此类装置在安装操作时简单易行，所以当前部分电力企业仍在使用。电力系系统由于不断发展，电力规模在不断扩大，电力线路的连接方式发生了很大变化，在向精细化和复杂化的方向发展，原有熔断器保护的功能不能满足于当前电力系统的发展需要，所以发明出新式的电力保护器，即继电保护器。由于继电器的发明和使用，电力企业产生了电气保护系统，从感性电流继电器的发明开始，到提出电流差动保护概念以及电压电流比理论，继电保护系统在不断完善发展，在结构和形式以及工艺等方面有了很大的发展。在晶体管技术的发展时期，晶体管式的继电保护装置产生了，由于体积小、不易触电等特点，所以被大量使用。一定时期电力继电系统应用晶体管作为保护装置，并且电力企业晶体管将静态继电保护装置发展为保护继电系统。当前电力企业的综合自动化设备可以实现测绘测量、面板控制、数据分析以及动态保护于一体。

2.影响继电保护系统一次设备的主要因素

2.1电力系统中存在二次回路

电力系统的二次回路如果出现线路裸露，或是绝缘外皮发生老化现象，会直接影响元件的使用效果，会导致接地发生松动或是接触效果不好，可能影响继电保护系统的稳定运行。电力系统的不断发展与完善产生了数字化技术，继电保护系统可以提升二次回路的检测能力，通过使用全数字化的保护装置可以实现。该保护装置可以在一次设备发生矛盾时自动产生警报信号，可以消除由于二次回路对继电保护系统的稳定性产生的影响。

2.2继电保护系统对一次设备产生的影响

当前国内的大部分电力企业关注继电保护系统的可靠性，会注重影响因素的分析，但是不注重分析一次设备的作用，没有分析继电保护系统的可靠性产生的影响，分析的重点是继电保护系统内在的可靠性。但是不同的一次设备存在很大的差异，这导致继电保护系统中也存在不同点，表现在设备的软硬件结合和硬件的性能方面，研究一次设备的模式存在一定的片面性。然而继电保护系统需要通过一次设备解决电力系统的可靠性的问题。在发生故障时，不同的一次设备对于继电保护系统存在耦合性，邻近的继电保护系统在配合作用会有很大的差异，这会导致产生的测试数据都发生很大的变化，一次设备对继电保护系统的可靠性会发生作用。继电保护系统对于一次设备发生数据的输出具有提出一定的技术要求，系统在正确运行的状态下可以保证输出的测试数据具有连续性。

2.3软硬件装置产生的影响

继电保护系统中软硬件装置的安装方式有很大的差异，所以要实现软件系统和电子设备两者的紧密结合才可以保证应用效果。两者之间的相互作用却也有一定的危害，由于两者的运行原理有很大的差异，如果一方发生故障会影响另一方的正常运作，最终会影响到整个电力系统，系统不能安全稳定地运行。这会影响到硬件装置，继电保护装置的功能难以实现，所以要改善软硬件之间的作用关系，要保证外界环境不容易到影响软件装置，继电保护系统可以将硬件装置作为运行平台，将软件装置作为主要核心，保证继电保护系统的安全稳定运行，需要软件装置通过必要的性能测试，这样才能保证可靠性。

评估计算和综合分析典型馈线是一种有效的方式，配电系统可靠性和配电系统的接线方式存在直接的联系。在运行环境允许的情况下，可以另外增设熔断器、分路器、隔断开关以负载开关等不同类型的分段装置，这样可以提高配电系统的可靠性水平。但是这种方法将会增加维护量和投资，所以在实际的应用中要综合考虑到系统的可靠性和经济性，要保证总体的协调性。备用电源的安装位置会影响着配电系统的可靠性，这也是重要的影响因素。合理地增加系统电源的转供点，可以在发生负荷故障后，缩短恢复的供电时间，这样可以改善配电系统的可靠性。此外，设备元件的可靠性也会发生作用，会影响到整体系统的可靠性水平，元件的故障时间和故障率可以降低，系统可靠性指标得到改善。

3.继电保护系统如何提高对一次设备的可靠性

3.1对继电保护设备加强检验

严格依据继电保护设备的规定流程对继电设备实施检验，要注重电流回路的升流试验和整组试验，因为这是检验工作最关键的环节，检验工作完成后，不能拔下插件，以防二次回路的接线发生改变，此外还要注重保证定值、定值区。在实施电压升压状态下的回路试验时，需要特别注意以下内容：在继电保护设备工作正常的状态下，不能采样打印的负荷也不能进行向量负荷的测量；如果继电保护设备处于没有负荷的状态下，同样不能实施上述的操作

3.2强化日常的检查工作

对于继电保护系统要注重检查维护工作，维护内容包括日常的检查，也称为常规性检查，对于继电保护系统的检查要特别重视日常检查，日常检查可以及时发现存在的隐患。当间部分电力企业不注重日常的检查，检查没有定期实施，检查没有发挥应有的作用，这会导致继电保护系统发生问题，因此要消防上述现象的发生，电力企业要重视提一般性的检查工作，通过检查工作发现存在的潜在故障。

3.3继电保护装置引入现代新技术

当前科学技术在快速发展，产生了许多的新技术。在电力系统中，特别是针对继电保护，产生了许多的新技术，继电保护装置的可靠性也提高了。此外，信息技术的发展也提升了继电保护装置的可靠性，推动了技术的发展。继电保护装置可以采用网络的终端装置和专有的监控装置共同作用的方式，可以及时准确地获取有关继电保护状态的有关信息，可以实现实时的监控和测量，继电保护装置的信息可以获取。继电系统保护中可通过可编程控制器，通过网络连接方式也能实现操作的快速完成，继电保护装置的可靠性提高了。

3.4提升接地的安全稳定

要保证可靠性，就要及时检查屏障的接地情况以及保护屏装置机箱的工作情况，保证这些设备的正常运行，要注重提升接地的安全性和稳定性。在对接地网实施连接时，要检查接地发生作用的安全范围，这样可以确保接地的安全可靠，继电保护系统可以增强一次设备的可靠性。

3.5提升员工的责任意识

员工的责任意识有助于及时发现保证系统存在的问题，员工有了责任意识可以用严谨的工作态度细致检查电力设备的工作状况，可以及时发现问题，确定设备的可靠性。通过责任意识可以如实检查到电力设备运行的细节问题，并解决，避免继电保护系统故障。

4.结束语

在电力系统中，继电保护系统会影响到一次设备的可靠性，所以有必要分析一次设备的影响因素，并采取相应的控制措施，要结合电力系统特点提高一次设备的可靠性。只有保证了一次设备的可靠性，才能提升电力系统的稳定性。

参考文献：

[1]张洋龙.继电保护系统对一次设备可靠性的影响研究[J].通信世界，2016（22）：78-79.

[2]李月婷.继电保护系统对一次设备可靠性的影响研究[J].中国新技术新产品，2015（17）：69-69，70.

[3]张向杰.继电保护系统对一次设备可靠性的影响研究[J].低碳世界，2015（23）：36-37.

作者简介：

王云峰，身份证：14260119670724261X，单位：国网山西省电力公司原平市供电公司。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c64378bc1c919ae2f855e424.html