# 液相色谱法测定氮氧化物吸收液中尿素的含量

### 论文摘要

建立了液相色谱法测定氮氧化物吸收液中尿素含量的方法。色谱柱为NH2柱（250mm×4.6mm×5μm）,采用乙腈（95∶5）流动相实现尿素与杂质峰的完全分离。尿素的浓度在0.0040-0.3000g/L范围内与色谱峰面积呈良好的线性。加标回收率为99.4-103.4%,测定结果的相对标准偏差为0.50%（n=10）。

### 论文目录

- 引言

- 1. 实验条件

- 2. 实验过程

- 3. 结果与讨论

- 4. 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 叶琴娣,韩磊,魏辉荣,赵鑫伟,陈华,顾奇龙

关键词: 氮氧化物,尿素含量,液相色谱法

来源: 当代化工研究 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 浙江安诺芳胺化学品有限公司

分类号: O657.72

页码: 154-155

总页数: 2

文件大小: 1436K

下载量: 94

### 相关论文文献

- [1].预热燃烧技术应用于煤粉锅炉氮氧化物无氨原始排放获进展[J]. 高科技与产业化 2020(07)

- [2].环境空气氮氧化物检测方法中氧化物的氧化效率对比[J]. 中国新技术新产品 2020(11)

- [3].大气中氮氧化物的危害及治理[J]. 科技创新与应用 2019(07)

- [4].氮氧化物危害及处理方法[J]. 当代化工研究 2018(10)

- [5].氮氧化物废气的生化处理技术应用研究[J]. 化工管理 2017(05)

- [6].江苏开展水泥等行业氮氧化物深度减排[J]. 建材发展导向 2017(16)

- [7].空气中二氧化硫和氮氧化物检测中标准物质的应用研究[J]. 河南科技 2015(20)

- [8].不要轻视氮氧化物对人体的危害[J]. 污染防治技术 2016(02)

- [9].探析交通道路大气氮氧化物监测技术[J]. 资源节约与环保 2016(07)

- [10].氮氧化物:空气中的新威胁[J]. 地理教育 2009(05)

- [11].碱液协同介质阻挡放电处理含氮氧化物废气[J]. 高电压技术 2018(12)

- [12].浅析含氧量对锅炉烟气氮氧化物折算值的影响[J]. 企业科技与发展 2016(08)

- [13].燃煤超临界发电机组氮氧化物优化工艺控制技术的应用研究[J]. 绿色视野 2011(08)

- [14].氮氧化物[J]. 吉林环境 2012(02)

- [15].简析氮氧化物的污染及工业治理[J]. 化学工程与装备 2011(07)

- [16].氮氧化物检测结果可靠性影响因素研究[J]. 中国环境监测 2019(01)

- [17].某2×660MW电厂#2机氮氧化物含量升高的分析[J]. 机电信息 2019(15)

- [18].影响环境空气氮氧化物手工采样过程中误差的若干因素[J]. 化学工程与装备 2017(12)

- [19].离子色谱法测定燃香燃烧后氮氧化物和二氧化硫的检测方法研究[J]. 山东化工 2018(21)

- [20].柴油车排放的氮氧化物比例被低估五成[J]. 世界环境 2017(03)

- [21].烧结(球团)工艺过程氮氧化物的产生与实际控制[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(32)

- [22].开征氮氧化物税的现实意义与可行性分析[J]. 科技经济导刊 2016(23)

- [23].盐酸羟考酮氮氧化物的定位鉴别研究[J]. 中国药事 2012(04)

- [24].氮氧化物:空气中的新威胁[J]. 工业安全与环保 2011(03)

- [25].氮氧化物减排面临的形势[J]. 油气田环境保护 2011(03)

- [26].火电行业氮氧化物减排从哪里着手?[J]. 环境保护 2011(13)

- [27].高浓度氮氧化物含量测定方法研究[J]. 化学分析计量 2011(S1)

- [28].空气中氮氧化物的污染物分析及治理技术[J]. 河南科技 2010(02)

- [29].火电氮氧化物防治面面观[J]. 环境保护 2009(07)

- [30].交通道路环境大气氮氧化物监测技术探讨[J]. 环境与发展 2017(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c69b1f6ed8f61cc68a6bbc8b.html