# 一种浅孔留矿平底结构出矿装置论文和设计-黄泽石

### 全文摘要

本实用新型公开了一种浅孔留矿平底结构出矿装置，包括铲运机车体，所述铲运机车体前侧转动连接有抬升臂，所述抬升臂远离铲运机车体的一端固定连接有固定臂，所述固定臂远离抬升臂的一端转动连接有铲刀，所述铲运机车体前侧下端转动连接有抬升气缸，所述抬升气缸远离铲运机车体的一端与铲刀固定连接，所述铲运机车体顶部一侧固定连接有固定支架，所述固定支架远离铲运机车体的一端转动连接有翻转下料气缸，本实用新型涉及矿产机械技术领域。该浅孔留矿平底结构出矿装置，达到了防止下料时矿物残留的目的，每次下料时都可很好的清洁铲刀上残留的矿石，不需要额外的动力和人力，零耗能，且清洁效果好，适宜推广。

### 主设计要求

1.一种浅孔留矿平底结构出矿装置，包括铲运机车体(1)，其特征在于：所述铲运机车体(1)前侧转动连接有抬升臂(2)，所述抬升臂(2)远离铲运机车体(1)的一端固定连接有固定臂(3)，所述固定臂(3)远离抬升臂(2)的一端转动连接有铲刀(4)，所述铲运机车体(1)前侧下端转动连接有抬升气缸(5)，所述抬升气缸(5)远离铲运机车体(1)的一端与铲刀(4)固定连接，所述铲运机车体(1)顶部一侧固定连接有固定支架(6)，所述固定支架(6)远离铲运机车体(1)的一端转动连接有翻转下料气缸(7)，所述翻转下料气缸(7)远离固定支架(6)的一端与铲刀(4)固定连接，所述铲刀(4)一侧设置有第一清洁杆(8)，所述铲刀(4)另一侧设置有第二清洁杆(10)，所述第一清洁杆(8)和第二清洁杆(10)底部均通过固定块(9)与固定臂(3)固定连接。

### 设计方案

1.一种浅孔留矿平底结构出矿装置，包括铲运机车体(1)，其特征在于：所述铲运机车体(1)前侧转动连接有抬升臂(2)，所述抬升臂(2)远离铲运机车体(1)的一端固定连接有固定臂(3)，所述固定臂(3)远离抬升臂(2)的一端转动连接有铲刀(4)，所述铲运机车体(1)前侧下端转动连接有抬升气缸(5)，所述抬升气缸(5)远离铲运机车体(1)的一端与铲刀(4)固定连接，所述铲运机车体(1)顶部一侧固定连接有固定支架(6)，所述固定支架(6)远离铲运机车体(1)的一端转动连接有翻转下料气缸(7)，所述翻转下料气缸(7)远离固定支架(6)的一端与铲刀(4)固定连接，所述铲刀(4)一侧设置有第一清洁杆(8)，所述铲刀(4)另一侧设置有第二清洁杆(10)，所述第一清洁杆(8)和第二清洁杆(10)底部均通过固定块(9)与固定臂(3)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种浅孔留矿平底结构出矿装置，其特征在于：所述第一清洁杆(8)包括外侧固定部(801)，所述外侧固定部(801)顶部弯折并连接有内侧固定部(802)，所述内侧固定部(802)底部设置有清理尖刀(803)，所述内侧固定部(802)外壁靠近铲刀(4)的一侧固定连接有耙钉(804)。

3.根据权利要求2所述的一种浅孔留矿平底结构出矿装置，其特征在于：所述内侧固定部(802)位于铲刀(4)内部，所述外侧固定部(801)位于铲刀(4)外部。

4.根据权利要求1所述的一种浅孔留矿平底结构出矿装置，其特征在于：所述第二清洁杆(10)与第一清洁杆(8)结构类似，所述第二清洁杆(10)与第一清洁杆(8)对称设置。

5.根据权利要求1所述的一种浅孔留矿平底结构出矿装置，其特征在于：所述第一清洁杆(8)和第二清洁杆(10)均与铲刀(4)相适配。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及矿产机械技术领域，具体为一种浅孔留矿平底结构出矿装置。

背景技术

浅孔留矿法是指工人直接在矿房暴露面下的留矿堆上作业，自上而下进行分层回采，每次采下的矿石依靠自重部分放出，其余暂留矿内，矿房全部回采后，暂留在矿房中的矿石再尽心运输，旧的输矿方式是在矿房内加电耙出矿，这种出矿方式容易残留底部矿柱，造成矿石的损失，且在出矿前的采切工程量比较大，出矿效率低，现在的改进方式是采用平底结构铲运机出矿，效率高且损失小，但由于地下矿石含有一定的水分，因此每次铲运机运矿出料时，总有部分的矿石残留在铲刀内壁，降低了出料的效率且不便于清理。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种浅孔留矿平底结构出矿装置,提供了一种防止下料时矿物残留的浅孔留矿平底结构出矿装置。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种浅孔留矿平底结构出矿装置，包括铲运机车体，所述铲运机车体前侧转动连接有抬升臂，所述抬升臂远离铲运机车体的一端固定连接有固定臂，所述固定臂远离抬升臂的一端转动连接有铲刀，所述铲运机车体前侧下端转动连接有抬升气缸，所述抬升气缸远离铲运机车体的一端与铲刀固定连接，所述铲运机车体顶部一侧固定连接有固定支架，所述固定支架远离铲运机车体的一端转动连接有翻转下料气缸，所述翻转下料气缸远离固定支架的一端与铲刀固定连接，所述铲刀一侧设置有第一清洁杆，所述铲刀另一侧设置有第二清洁杆，所述第一清洁杆和第二清洁杆底部均通过固定块与固定臂固定连接。

优选的，所述第一清洁杆包括外侧固定部，所述外侧固定部顶部弯折并连接有内侧固定部，所述内侧固定部底部设置有清理尖刀，所述内侧固定部外壁靠近铲刀的一侧固定连接有耙钉。

优选的，所述内侧固定部位于铲刀内部，所述外侧固定部位于铲刀外部。

优选的，所述第二清洁杆与第一清洁杆结构类似，所述第二清洁杆与第一清洁杆对称设置。

优选的，所述第一清洁杆和第二清洁杆均与铲刀相适配。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种浅孔留矿平底结构出矿装置。具备以下有益效果：

(1)、该浅孔留矿平底结构出矿装置，通过铲运机车体前侧转动连接有抬升臂，抬升臂远离铲运机车体的一端固定连接有固定臂，固定臂远离抬升臂的一端转动连接有铲刀，铲运机车体前侧下端转动连接有抬升气缸，抬升气缸远离铲运机车体的一端与铲刀固定连接，铲运机车体顶部一侧固定连接有固定支架，固定支架远离铲运机车体的一端转动连接有翻转下料气缸，翻转下料气缸远离固定支架的一端与铲刀固定连接，铲刀一侧设置有第一清洁杆，铲刀另一侧设置有第二清洁杆，第一清洁杆和第二清洁杆底部均通过固定块与固定臂固定连接，第一清洁杆包括外侧固定部，外侧固定部顶部弯折并连接有内侧固定部，内侧固定部底部设置有清理尖刀，内侧固定部外壁靠近铲刀的一侧固定连接有耙钉，达到了防止下料时矿物残留的目的，当铲刀铲运大量矿石，运输出矿后，人工在铲运机车体内控制翻转下料气缸伸出，带动铲刀向前翻转将矿石下料，在铲刀翻转过程中，第一清洁杆和第二清洁杆是固定不动的，因此第一清洁杆和第二清洁杆与铲刀产生相对的移动，清理尖刀和耙钉会铲动残留在铲刀内壁角落的矿石，消除矿石与铲刀内壁的粘连，促使残留的矿石落下，每次下料时都可很好的清洁铲刀上残留的矿石，不需要额外的动力和人力，零耗能，且清洁效果好，适宜推广。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型局部结构示意图；

图3为本实用新型图2的俯视结构示意图。

图中：1铲运机车体、2抬升臂、3固定臂、4铲刀、5抬升气缸、6固定支架、7翻转下料气缸、8第一清洁杆、801外侧固定部、802内侧固定部、803清理尖刀、804耙钉、9固定块、10第二清洁杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种浅孔留矿平底结构出矿装置，包括铲运机车体1，铲运机车体1前侧转动连接有抬升臂2，抬升臂2远离铲运机车体1的一端固定连接有固定臂3，固定臂3远离抬升臂2的一端转动连接有铲刀4，铲运机车体1前侧下端转动连接有抬升气缸5，抬升气缸5远离铲运机车体1的一端与铲刀4固定连接，铲运机车体1顶部一侧固定连接有固定支架6，固定支架6远离铲运机车体1的一端转动连接有翻转下料气缸7，翻转下料气缸7远离固定支架6的一端与铲刀4固定连接，铲刀4一侧设置有第一清洁杆8，铲刀4另一侧设置有第二清洁杆10，第一清洁杆8和第二清洁杆10底部均通过固定块9与固定臂3固定连接，达到了防止下料时矿物残留的目的。

第一清洁杆8包括外侧固定部801，外侧固定部801顶部弯折并连接有内侧固定部802，内侧固定部802底部设置有清理尖刀803，内侧固定部802外壁靠近铲刀4的一侧固定连接有耙钉804，清理尖刀803和耙钉804会铲动残留在铲刀4内壁角落的矿石，消除矿石与铲刀4内壁的粘连，促使残留的矿石落下。

内侧固定部802位于铲刀4内部，外侧固定部801位于铲刀4外部，提高装置的稳定性。

第二清洁杆10与第一清洁杆8结构类似，第二清洁杆10与第一清洁杆8对称设置，提高清理范围，进行清理。

第一清洁杆8和第二清洁杆10均与铲刀4相适配，第一清洁杆8和第二清洁杆10均贴近铲刀4内壁，保证清理效果。

使用时，人工在铲运机车体1操纵铲运机车体1进矿铲入矿石，铲运矿石，当铲刀4铲运大量矿石，运输出矿后，人工在铲运机车体1内控制抬升气缸5伸出抬高铲刀4，后操纵翻转下料气缸7伸出，带动铲刀4向前翻转将矿石下料，在铲刀4翻转过程中，第一清洁杆8和第二清洁杆10是固定不动的，因此第一清洁杆8和第二清洁杆10与铲刀4产生相对的移动，清理尖刀803和耙钉804会铲动残留在铲刀4内壁角落的矿石，消除矿石与铲刀4内壁的粘连，促使残留的矿石落下，每次下料时都可很好的清洁铲刀4上残留的矿石，铲运机车体1对种类没有特别的限制，直接购买市面上已有的产品。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006684.4

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209568482U

授权时间:20191101

主分类号:E02F 3/30

专利分类号:E02F3/30;E02F3/407;E21C35/20

范畴分类:36E;

申请人:浏阳市鑫磊矿业开发有限公司

第一申请人:浏阳市鑫磊矿业开发有限公司

申请人地址:410000 湖南省长沙市浏阳市社港镇石牛村

发明人:黄泽石;邓冠鹏;卢安继

第一发明人:黄泽石

当前权利人:浏阳市鑫磊矿业开发有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c6a7b7577ec6dcf7d025c09b.html