# 实用接地技术在电子电气设备中的探讨杨斌

（佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司广东佛山528000）

摘要：本文主要围绕实用接地技术在电子电气设备中的应用进行了探讨分析，旨在通过对实用质地技术的研究为相关施工人员的后续工作的开展提供了一些借鉴意义。

关键词：实用接地技术；电子电气设备；探讨分析

引言

接地技术可以保障电子电气设备能够安全的使用，随着科技的发展，我国的电子电气设备的应用已经得到空前的发展，但是在具体使用的过程中具有一定的危险性，通过接地保护可以减少潜存的危险，这样就可以尽量避免使使用的人员受到伤害，电气设备也能够减少损伤，接地技术的运用一定要正确合理[1]。

1.接地技术的概念和分类

1.1概念

接地技术的应用就是将电气设备进行接地安装，这样可以通过点位的基点建设低电阻的通道，一般的接地技术一共分为两类，一类是利用大地作为零电位，通过电子电气设备的金属外缘和土地的连接，这样就可以进行导电，能够很好的保护电子电气设备，而且对人类的安全也有一定的保护作用；另外一类就是利用系统实现基准地的连接，这样可以维护系统的稳定性，还可以增设一层屏蔽保护，系统内部的电磁能够获得更好的兼容性。

1.2分类

1.2.1工作接地

这种接地方式可以确保电气设备的稳定性，利用电子电气设备的某一点进行接地保护，在实际运行的时候，电子电气设备能够更加的安全，这种接地的方式在设备正常工作的时候可投入使用，在设备出现故障的情况下也能继续使用，这种接地方式在电子电气设备的安装保护中应用的比较广泛。

1.2.2保护接地

保护接地方式可以有效的防止触电事故的发生，电子电气设备在使用的过程中，由于外界因素的影响很容易发生绝缘外层脱落的现象，在使用的过程中不注意就可能发生触点的现象，利用保护接地可以将设备的不带电的金属部分连接到接地体上，这样可以很好的解决这一问题。

1.2.3重复接地和接零接地

重复接地方式应用的不是很广泛，主要的操作就是利用零线上的点和大地进行第二次的连接。接零方式是接地方式的一种，通过金属外壳和中性点零线的连接，可以有效的控制电气设备的运行状况。

2.接地技术的作用

2.1提供安全

电子电气设备是整体供电网络的一部分，而进行功率接地是一种不可缺少的技术措施，在设备的实际运行当猴子那个，可能会涉及到频率运行，通过功率接地的方式可以防止频率带来干扰，一旦发生干扰可能就会出现电压通过交直流电源的现象，其中的低电平的工作状态会受到严重的影响，电子电气设备的运行就无法得到保障，运行的过程也不会保持稳定状态。

2.2防止干扰

电气设备工作的过程中，设备的工作电源就会有显示，使用的供电系统通常是交流的，在具体的使用过程中需要注意，电气设备很容易受到分布电容的影响，这种干扰会严重的影响电气设备的运行状态，通过接地技术的应用可以有效的抑制干扰，电气设备很快就能够恢复到初始的运行状态[2]。

3.电子电气设备接地的形式

3.1单点接地

单点接地的形式比较常见，这一形式可以为接地技术的具体应用提供参考，在实际应用的过程中，主要依靠的是并联接地，这种形式的应用对电子电气设备没有阻抗作用，对低频环路也有很小的影响，利用接地技术，电子电气设备的每一环节都可以应用到单点接地，这些参考点的建立可以很好的帮助电路模块相互连接。

3.2系统接地

系统接地更加的适用于静态电路运行的状态，当电子电气设备处于实际的运行状态时，电路之间可能会存在相互抵抗的形式，这种接地形式会造成系统无法稳定的运行，只要应用系统接地线连接接地就可以很好的解决这一问题设备内部的电路就会处于相互干扰的状态，结合接地技术可抵消部分干扰，同时能够消除运行过程中产生的噪音，设备的各种性能能够得到很好的保护，如果不能够正确的使用接地技术就很可能造成设备的运行不精确，甚至让设备无法投入到正常的使用当中。

3.3直接接地

直接接地的形式更加的适用于电容值较大的电气设备，在实际的应用当中，更多的关注接地位置的选择，通过研究可以发现，电子电气设备应该使用多种不同的接地点，这样可以很好的提高设备的抗干扰能力。

4.电子电气设备接地的基本原则

在电子电气设备在进行接地的时候，应该遵循几项基本的原则[3]。首先，在具体的接地操作中应该了解国家的安装指标，所有的操作都应该按照一定的标准进行，一般的接地保护应该加以限制，只能在保护接地和工作接地之间选择；其次，由于电气设备的不同，其接地方式也多有不同，设置出总的接地体可以保障部件之间的联系和连接；再次，在总接地体的设置当中，应该避免接地体内的电阻过大，比较安全的方法就是使其应用的电阻在相关的设备中处于最小的状态；最后，如果电气设备所处的系统是弱电系统，应该利用中性点直接接地，如果出现计算机系统接地的情况，应该按照要求进行中性点接地。

5.接地技术的具体应用

5.1接地技术的方式

5.1.1保护接零方式

现存的供电系统大多是三相四相制的，应用这种系统的中性线进行接地就是保护接零方试，在电路的环节中具有重要的作用，在三相四相制的电网当中，中性点可以直接接地，其中的电气设备应该进行保护接零[4]。在电气设备投入到正常的使用时，可以有效的利用非带电的金属外壳和零线连接，如果一相出现漏电的现象由于金属外壳已经和零线进行连接，单相就会出现短路的现象，电路之中的电流就会随之增大，相应的保护装置很快就会采取行动，电源就会被切断，这样金属外壳就不再带电，电网中的其他设备就能够被保护起来，人的安全也有了保障，在应用这种方式的时候，电源的中线是不被允许断开的，一旦中线出现断开现象就会失去原有的保护作用，零线重复接地的方式更加的常用用，如果系统中的中性点出现了接地的现象就不能采用这种接地方式。

5.2接地技术的应用措施

5.2.1做好安全工作

安全工作是接地过程中不可缺少的措施之一，利用安全功能可以很好的保护设备的安全，通过安全接地，可以有效的减少漏电情况的发生，在具体操作过程中，应该对设备的金属外壳进行安全性的处理，保障接地顺利进行。在设备的运行过程中，很可能会因为静电的集聚产生触电爆炸的不安全现象的发生，通过接地就可以很好的解决这一问题，另外，通过屏蔽的相关设备可以有效的减少电磁感应现象的发生[5]。

5.2.2防雷措施

对于电气设备而言，做好防雷工作可以有效的保护电气设备，利用相当的避雷针将雷电产生的强大电流引进大地。在现代电气设备的防雷装置中主要采用的是避雷器，一般情况下，雷电会带来静电效应，金属设备做好接地工作可以很好的解决这一问题，对于输电线而言，也应该做好避雷工作。

5.2.3了解施工地点

接地系统的埋设工作需要先行的进入施工的场地进行勘察，通过对土地的测量，可以更好的了解土地的特性，通过适当的措施可以很好的进行下一步的接地工作，在具体的测量中，应该测量土壤的电阻率，这样可以采取适当的接地方式以减少不良因素对接地系统产生影响如果土壤中含水量过大，就要适当的使用增效剂以减少含水量带来的影响。通过测量接地电阻可以很好的保障电阻值的精度，同时能够保障系统的稳定运行。

6.结论

综上所述，对于电子电气设备而言，适当的接地方式可以保障设备的稳定运行，同时能够保障电气设备的安全，通过对接地技术的研究，可以为电气设备找到更加合适的运用方法，使得相关的企业获得更多的利益。

参考文献

[1]宋晓栋.浅谈接地技术在电子电气设备运行中的应用[J].电子制作,2017,(14):27-28.

[2]宋静.浅谈电子电气设备中的实用接地技术[J].电子世界,2017,(13):152.

[3]王柯盛.接地技术在电子电气设备运行中的应用[J].电子技术与软件工程,2016,(13):235.

[4]王俊平.接地技术在电子电气设备运行中的应用[J].湖北职业技术学院学报,2015,18(03):103-105.

[5]张波,何金良,曾嵘.电力系统接地技术现状及展望[J].高电压技术,2015,41(08):2569-2582.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c6b46fa9bb0462e76289bf1d.html