# 市政工程道路路基施工的质量控制分析郑文涛

浙江同洲项目管理有限公司

摘要：市政工程道路路基对于保障道路安全运行非常重要，其不仅需要承受汽车等交通工具的载重，还需要能够经得起自然因素的侵蚀考验。因此市政工程道路路基施工的应该根据施工区域的地形、地质状况等地理条件加以分析后，合理运用路基施工要点，从而提高道路工程质量。基于此，本文阐述了市政道路工程质量控制的基本原则，对市政工程道路路基施工要点及其质量控制进行了探讨分析，旨在保障市政道路工程安全运行。

关键词：市政道路工程；质量控制；路基；施工要点；质量控制

一、市政道路工程质量控制的基本原则

市政道路施工要求路基具有足够的强度、稳定性和耐久性，路面要求具有平整和抗滑等方面的要求，附属设置要满足排水、防护、环境协调性等方面要求。其质量控制的基本原则主要体现在：（1）质量第一原则。市政道路施工质量不仅体现了项目的投资效果及使用价值，而且与人民群众的生命财产安全密切相关，此外市政道路施工质量还代表着城市的外在形象和管理水平。因此市政道路施工质量管理应始终坚持着“百年大计，质量第一”的基本原则，提高全体施工人员的质量意识，确保质量目標的实现。（2）以人为核心原则。虽然影响市政道路施工质量因素繁多且复杂，但在市政道路施工过程中只有“人的因素”才是决定市政道路施工质量的核心因素。在工程施工过程中，各类参建单位人员的工作质量、技术水平和工作责任心，都会对市政道路的施工质量产生直接或间接影响。因此在质量管理过程中，必须强化对人的质量行为进行重点控制，坚持以人为核心的原则来确保工程质量。

二、市政工程道路路基施工要点的分析

1.市政工程道路路基施工准备要点的分析

（1）加强路基施工区域的水文地质勘查

市政工程道路路基与施工现场的地质条件有密切的联系，根据地质水文状况的不同，要采取适宜的施工工艺，以保证施工的顺利进行。所以在施工前，需要对施工现场的地质水文状况进行详细勘查，制定科学的勘查方案，将获得的数据进行准确的分析，为后期施工工艺的选择提供有利的依据。

（2）严格路基施工区域的调查

市政工程道路路基需要调查研究施工沿线的地质状况以及周边的环境非常重要，如果施工地为软性土，要采取有效的预防措施，经勘查后，制定合理的施工方案。对于换填土的质量要严格选择，确定合理的施工工序。对于施工现场的环境进行检查，如果在地下有管线的铺设，要了解具体状况，并且与相关部门取得联系，在不影响正常运行的基础上，协商解决。

（3）合理配置施工机械设备

机械设备是道路工程中必不可少的施工装备，尤其是路基施工的特殊性。为了保证道路工程的顺利进行，应该选择适宜的机械设备，根据施工现场地质环境特点以及对施工要点的要求，合理的选择施工机械。根据计划的工期进度，合理安排机械设备的进出场时间，对于使用时间短、机械成本高的机械可以根据实际状况租用。

（4）充分做好施工场地及其他准备工作

对施工现场进行布置，保证场地的平整性，确保人员车辆的畅通无阻。在路基的一侧要做好排水工程，防止地下水以及雨天对路基施工造成影响。对于施工材料要做好保管工作，根据施工材料自身的特点，分类存放，设置专人管理，并且做好防护措施，避免阳光曝晒、雨林等而影响材料的质量。

2.市政工程道路路基的填料与压实施工要点分析

①填料施工要点的分析。《市政道路路基设计规范》明确对路基的填料有所要求，一般路基土的强度都用CBR值来表示。对路基填料的最小强度和最大粒径给了量化的标准，采用承载比实验（CBR）值表征路基土的强度，引入了路床的概念。用于道路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。通常会采用土石材料，石质土、砂土以及工业废渣等作为路基的填充材料。如果路基所用的填料达不到规定的最小强度，应采取换填、混合粗粒料、用稳定性材料处理等方法。②压实施工要点分析。路基的压实通常是采用吨位比较大的压路机来进行路基的碾压，因此随着科技的进步，路基的压实度也有了很大提高。

3.市政工程道路路基的防护施工要点分析

路基防护是保证路基强度以及稳定性的重要措施，主要表现为：①坡面防护施工要点。根据工程所在地的气候状况以及边坡的破坏状况选择适宜的防护措施。对于水土流失严重的，排水状况受影响的边坡可以使用植物防护法。对于受风化侵蚀以及破碎的边坡，可以使用灰浆等混合材料对坡面进行填堵和加固。②支挡防护施工要点。当前支挡防护挡土墙仍占很大比例。石砌的重力式挡土墙大多用于石料丰富、墙高较低以及地基较好的场合；钢筋混凝土结构的悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙与板柱挡土墙因其受力比较合理，而且墙身的圬工体积比较小，因此也已经广泛应用于市政工程道路路基中的防护。③冲刷防护施工要点分析。传统方法是用砌石、抛石、铁丝石笼和挡土墙防护，改进后可以用高强土工格栅代替铁丝做石笼，用聚脂或聚胺脂类土工织物混凝土护坡模袋做成的护面板防护受水冲击的边坡，很能适应土体不均匀沉降。

三、市政工程道路路基施工的质量控制分析

市政工程道路路基施工的质量控制主要表现为：

（1）路基施工方案质量控制

市政道路施工方案质量控制包含对技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制。施工方案正确与否是直接影响市政道路目标控制能否顺利实现的关键。在项目建设过程中，施工方案考虑不周是造成施工进度拖延的常见原因，同时也会影响工程质量，导致投资失控。监理工程师审核施工方案时，应充分考虑工程施工条件、合同工期、施工环境、质量标准等多方面的要求，从技术、经济、可操作性等多方面进行综合分析，力求施工方案达到技术可行、经济合理、工艺先进、便于操作，有利于提高施工质量、加快施工进度、降低施工成本。

（2）路基挖方路段施工质量控制

第一、土方开挖质量控制，要求在恢复定线的基础上结合测量进行放样，先从事机械施工作业面，之后再结合施工作业面的实际情况与要求来进一步的确定施工措施与方法。横挖法与纵挖法是施工方法的重要组成部分。因此在实际的开挖过程中要全面考虑到纵向排水和机械行走的具体路线。对一些地面坡度比较大的地方，应该在进行开挖前的上坡方向提前挖好截水沟。第二、石方开挖质量控制，要求施工人员结合岩石的具体分类、风化程度的高低以及理解程度的多少等来详细的确定所采取的开挖措施与方法。挖方区在纵向横向形成坡面开挖，从而来满足施工排水的具体要求。

（3）路基工程压实施工的质量控制

压实需要在其最接近最佳含水率时才能进行，因此在施工的过程中务必要严格的控制土的含水率，使相关技术人员做到及时测定与调整。当出现含水率过高的情况时，可以对其进行翻晒之后再实施碾压；遇到含水率过小的情况时，可以对其洒水之后再实施碾压。

四、结束语

综上所述，随着城市化建设的不断推进，促进了道路交通运输的发展，使得市政道路工程建设日益增多，并且对道路工程质量要求也越严格，而路基作为道路工程建设的重要内容，其施工质量决定着的道路工程质量，因此对市政工程道路路基施工的质量控制进行分析具有重要意义。

参考文献：

[1]蒋庚军.做好公路桥梁路基路面施工的质量控制[J].中国新技术新产品，2017

[2]李瑞肖.公路路基施工技术和质量控制方法[J].交通世界，2018

[3]王东生.市政道路施工质量影响因素及控制方法研究[J].价值工程，2018

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c7241a94e1204270e6f2d99f.html